Załącznik nr 8a do SIWZ

………………………………

pełna nazwa/firma, NIP/REGON,

adres Wykonawcy

OPIS PARAMETRÓW

Koparka gąsienicowa wraz z osprzętem

marka …........................ typ /  model ……………… rok produkcji …………………….. przebieg ……………. (w mth)

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia) | Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| 1 | Szerokość transportowa nie większa niż 2,0 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| 2 | Długość transportowa nie większa niż 5,5 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| 3 | Wysokość transportowa nie większa niż 2,6 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| 4 | Zasięg ramiona nie mniej niż 6,0 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| 5 | Głębokość kopania nie mniej niż 4,0 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| 6 | Waga 5 - 7 ton (należy podać konkretny parametr) |  |
| 7 | Pług (lemiesz) |  |
| 8 | Ramię skrętne na boki |  |
| 9 | Układ jezdny gąsienicowy |  |
| 10 | Fabryczna pełna linia hydrauliczna dwukierunkowa (do łyki skarpowej, wiertła, młota) |  |
| 11 | Koparkowe szybkozłącze hydrauliczne |  |
| 12 | Pełne oświetlenie drogowe i robocze |  |
| 13 | Lusterka drogowe |  |
| 14 | Szyby bez pęknięć i stłuczeń |  |
| 15 | Pulsujące pomarańczowe światło ostrzegawcze (lampa błyskowa koloru pomarańczowego) |  |
| 16 | Zestaw łyżek o szer. 0,3 m; 0,4 m; 0,9 m; 1,5 m |  |
| 17 | Fabryczna instalacja elektryczna i hydrauliczna do zasilania osprzętu |  |
| 18 | Opcjonalnie wyposażona w kamerę |  |
| 19 | Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy |  |
| Silnik |
| 20 | Wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy min. 35 kW (należy podać konkretny parametr) |  |
| 21 | Pojemność skokowa nie mniejsza niż 2,2 litra (należy podać konkretny parametr) |  |
| 22 | Spełniający normy emisji spalin co najmniej STAGE III |  |
| Układ jezdny, skrzynia biegów |
| 23 | Gumowy łańcuch gąsienicowy o zużyciu nieprzekraczającym 40 % |  |
| 24 | Możliwość jazdy za pomocą pedałów, joysticków |  |
| 25 | Dwie prędkości jazdy |  |
| Kabina |
| 26 | Stacyjka z kompletem kluczyków lub system bezkluczykowy |  |
| 27 | W pełni regulowane siedzenie |  |
| 28 | Lusterka zewnętrzne |  |
| 29 | Uchylne szyby |  |
| 30 | Ogrzewanie, wentylacja |  |
| 31 | Spełniająca standardy ROPS/FOPS |  |
| Układ hydrauliczny |
| 32 | Układ hydrauliczny o ciśnieniu roboczym dostosowanym do dedykowanego osprzętu (młot hydrauliczny, łyżka skarpowa, itp.) |  |
| Sterowanie |
| 33 | Sterowanie osprzętem koparkowym za pomocą joysticków, pedałów, dźwigni |  |

* wypełnia Wykonawca

........................................................

(miejscowość i data )

Załącznik nr 8b do SIWZ

………………………………

pełna nazwa/firma, NIP/REGON,

adres Wykonawcy

OPIS PARAMETRÓW

Ładowarka teleskopowa wraz z osprzętem

marka …........................ typ /  model ……………… rok produkcji …………………….. przebieg ……………. (w mth)

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia) | Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| 1 | Szerokość transportowa nie większa niż 1,50 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| 2 | Wysokość transportowa nie większa niż 2,0 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| 3 | Zasięg ramiona teleskopu nie mniej niż 2,8 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| 4 | Wysokość podnoszenia nie mniej niż 2,83 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| 5 | Udźwig min. 2 tony (należy podać konkretny parametr) |  |
| 6 | Waga 4 - 5 ton (należy podać konkretny parametr) |  |
| 7 | Kołowy układ jezdny |  |
| 8 | Fabryczna pełna linia hydrauliczna dwukierunkowa (do łyżki – krokodyla, wideł przesuwnych) |  |
| 9 | Szybkozłącze osprzętowe |  |
| 10 | Pełne oświetlenie drogowe i robocze |  |
| 11 | Lusterka drogowe |  |
| 12 | Szyby bez pęknięć i stłuczeń |  |
| 13 | Pulsujące pomarańczowe światło ostrzegawcze (lampa błyskowa koloru pomarańczowego) |  |
| 14 | Łyżka do materiałów sypkich i widły do palet |  |
| 15 | Fabryczna instalacja elektryczna i hydrauliczna do zasilania osprzętu |  |
| 16 | Opcjonalnie wyposażona w kamerę |  |
| 17 | Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy |  |
| Układ jezdny, skrzynia biegów |
| 18 | Pompowane gumowe koła z tylną osią skrętną |  |
| 19 | Możliwość jazdy za pomocą pedałów, joysticków, kierownicy |  |
| 20 | Dwie prędkości jazdy |  |
| Silnik |
| 21 | Wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy min. 29 kW (należy podać konkretny parametr) |  |
| 22 | Pojemność skokowa nie mniejsza niż 2,2 litra (należy podać konkretny parametr) |  |
| 23 | Spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO II |  |
| Kabina |
| 24 | Stacyjka z kompletem kluczyków lub system bezkluczykowy |  |
| 25 | W pełni regulowane siedzenie |  |
| 26 | Lusterka zewnętrzne |  |
| 27 | Uchylne szyby |  |
| 28 | Ogrzewanie, wentylacja |  |
| 29 | Spełniająca standardy ROPS/FOPS |  |
| Układ hydrauliczny |
| 29 | Układ hydrauliczny o ciśnieniu roboczym dostosowanym do dedykowanego osprzętu |  |
| Sterowanie |
| 30 | Sterowanie osprzętem ładowarkowym za pomocą joysticków, pedałów, dźwigni |  |

* wypełnia Wykonawca

........................................................

(miejscowość i data )