Załącznik nr  13.3 do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ   III    Hełmy i latarki

Zamówienie podstawowe:

- Hełm strażacki CPV 35000000-4					szt.  55;

- Latarka strażacka na hełm CPV 35000000-4				szt.  55;

- Uchwyt do latarek z poz. 2 do hełmu z poz. 1 CPV 35000000-4	szt.  55.

Zamówienie objęte prawem opcji:

- Hełm strażacki CPV 35000000-4					szt.  30;

- Latarka strażacka na hełm CPV 35000000-4				szt.  30;

- Uchwyt do latarek z poz. 2 do hełmu z poz. 1 CPV 35000000-4	szt.  30.

- Hełm strażacki

- Wymagania:

      - spełniający wymagania normy PN-EN 443: 2008 oraz  WTU zawarte w załączniku                     pkt. 1.10 rozporządzenia MSWiA  z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553);

- powinien spełniać  zgodny z certyfikatem oceny typu „WE” wydawanym przez CIOP lub upoważnioną do tego jednostkę notyfikowaną, procedura określona                       w art. 11 pkt. A Dyrektywy 89/686/EWG;

- kolor czerwony;

- rozmiar  hełmu od 54 do 62, z płynną regulacją;

- wyposażony w osłonę twarzy i oczu spełniającą wymagania normy PN-EN 14458, chowaną w skorupie hełmu, wizjer przezroczysty;

- wyposażony w kołnierz – osłonę karku;

- na hełmie muszą znajdować się zaczepy do zapinania pasków maski panoramicznej nadciśnieniowej do aparatów powietrznych;

- przystosowana do mocowania latarki wymienionej w poz. 2 z boku hełmu                        za pomocą uchwytu z poz. 3;

- hełm musi mieć możliwość zamontowania  systemu łączności bezprzewodowej;

- wymagane świadectwo dopuszczenia  CNBOP oraz certyfikat oceny  typu WE;

- gwarancja minimum: 10 lat na skorupę hełmu.

- Latarka strażacka na hełm

- Wymagania:

- źródło światła  dioda LED;

- musi posiadać atest  ATEX dla urządzeń grupy II oraz posiadać oznakowanie znakiem bezpieczeństwa przeciwwybuchowego  Ex;

- klasa temperaturowa minimum T4;

- oznaczenie budowy urządzenia  – minimum ia;

- zasilanie: baterie 4 x AA alkaliczne zalecane przez producenta latarki (dołączone        do latarki);

- siła światła minimum 115 lumenów;

- stopień ochrony  minimum IP 67;

- dostosowana do uchwytu poz. 3 mocowanego na hełmie strażackim z poz. 1.

- Uchwyt do latarek z poz. 2 do hełmu z poz. 1

UWAGI OGÓLNE:

- Wszystkie dostarczone pozycje  (pojedyncze wyroby  lub opakowania) mają być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z decyzją  nr 3/ MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.01.2014r. (szczegółowe wymagania w SIWZ);

- Oferowany ww. sprzęt musi być fabrycznie nowy z produkcji 2020 roku;

- Wymagany czas gwarancji dla ww. wyrobów wynosi 24 miesiące;