Bramowy wykrywacz metalu

- Wymagania ogólne:

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wyprodukowany w 2021 roku, posiadać trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji.

- Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia do Użytkownika.

- Dostawa obejmuje montaż urządzeń we wskazanych miejscach, instalację i uruchomienie, a także przeszkolenie w miejscu ich instalacji, użytkowników i osób odpowiedzialnych za prawidłową pracę urządzeń.

- Na urządzenia, w chwili ich przekazania Zamawiającemu, powinny być wystawione przez Wykonawcę stosowne dokumenty gwarancyjne.

- Przeznaczenie:

  - zadaniem wielostrefowego bramowego wykrywacza metalu jest ujawnienie przenoszonych przedmiotów metalowych, przedmiotów małych np. monety, klucze a także przedmiotów dużych np. noże, broń palna itp.

  - wykrywacz powinien posiadać, co najmniej 6 niezależnych stref detekcji umożliwiające łatwą identyfikację miejsca, gdzie przenoszone są niedozwolone przedmioty metalowe,

  - wykrywanie ma być niezależne dla każdej strefy oraz gwarantować niezależną regulację ich czułości.

- Parametry techniczne i wymagania

| Wymiary wewnętrzne | wysokość – min. 2 m szerokość – min. 0,75 m głębokość – min. 0,55 m |
| --- | --- |
| Zasilanie | 230 V, 50-60 Hz |
| Temperatura pracy | temperatura pracy urządzenia w zakresie nie mniejszym od -20º C do + 65º C przy wilgotności powietrza do 95% |
| Strefy lokalizacji | wyświetlacz z informacją o względnej wielkości przedmiotu wyzwalającego alarm, precyzyjne wskazanie położenia przenoszonego przedmiotu na obu kolumnach detektora, na całej jego wysokości. |
| Strefy detekcji | minimum 6 stref |
| Obszary lokalizacji przenoszonego przedmiotu | minimum 33 obszary lokalizacji przenoszonego przedmiotu |
| Sygnalizowanie o przenoszonych przedmiotach metalowych | sygnalizacja dźwiękowa o regulowanej głośności, sygnalizacja wizualna ze wskazaniem obszaru umiejscowienia przenoszonego przedmiotu metalowego, możliwość regulacji czułości poszczególnych stref detekcji urządzenia. |
| Konstrukcja | obudowa odporna na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczenie dostępu do układu elektronicznego urządzenie przystosowane do pracy ciągłej. |
| Zakłócenie pracy od innych źródeł | urządzenie powinno posiadać funkcje korekcji zakłóceń wywołanych polami elektromagnetycznymi pojawiającymi się w pobliżu a także poruszającymi się elementami metalowymi i wibracjami podłoża, urządzenie nie może zakłócać innych urządzeń elektronicznych oraz powinno spełniać wymogi określone w obowiązujących normach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. |
| Wpływ na organizm ludzki | pole elektromagnetyczne urządzenia nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia obsługi jak i poddawanych kontroli, powodować jakiekolwiek zmiany na wszczepione implanty, ciążę, rozruszniki serca |
| Inne negatywne oddziaływania | brak negatywnego oddziaływania na: zapisy nośników magnetycznych: taśm magnetofonowych, dyskietek, kart magnetycznych, kart kredytowych itp. |
| Inne wymagania techniczne | możliwość współpracy z komputerem, ochrona przed wodą i pyłem (min. IP-55), menu w języku polskim, możliwość regulacji zakresu czułości urządzenia, możliwość zliczania ilości przejść oraz ilości alarmów. |
| Obsługa urządzenia | urządzenie powinno posiadać zabezpieczenie przed zmianą ustawień |
| Montaż | dostawa do wskazanych w umowie miejsc pracy urządzeń, przymocowanie do podłoża, instalacja i uruchomienie urządzeń we wskazanych miejscach pracy. |
| Szkolenie użytkowników | szkolenie instruktażowe użytkowników na stanowisku pracy, szkolenie szczegółowe dla osób odpowiedzialnych za prawidłową pracę urządzenia. |
| Bezpieczeństwo pracy | certyfikaty i dopuszczenia urządzenia do pracy zgodnie z obowiązującą dyrektywą CE, spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa przemysłowego oraz elektromagnetycznego (EMC). uznany przez TSA (Transportation Security Administration) za urządzenie spełniające wymogi EMD (Enhanced Metal Detector). |
| Do każdego urządzenia dołączone musza być następujące dokumenty | dokument gwarancyjny, dokumentacja techniczna w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, dopuszczenia i certyfikaty w języku polskim. |
| Gwarancja | urządzenia powinny być objęte gwarancją przez minimum 24 miesiące |