Znak sprawy 2233.34.2024.BM

FORMULARZ OFERTY

dostawa  zakup i dostawa bramowego wykrywacza metali Garrett  PD 6500i

nazwa rodzaju zamówienia

- Nazwa i adres Zamawiającego

Areszt Śledczy w Radomiu ul. Wolanowska 120

Tel. 048 61 31 104, fax 048 3308613

NIP 796 10 66 015

- Opis przedmiotu zamówienia:

(wpisać nazwę i model urządzenia)

Opis przedmiotu zamówienia: bramowy wykrywacz metali Garrett PD  6500i

| Cechy urządzenia: bramowy wykrywacza metali | Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE | Cechy oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie: - automatyczne: 100 -240 V, 50/60 HZ ; - SW akumulatorowe: opcjonalnie |  |  |
| 2 | Ochrona przed wodą i pyłem standard : IP55, IEC529 |  |  |
| 3 | Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem: min. 2 poziomy dostępu chronione hasłem |  |  |
| 4 | Mechaniczne zamknięcie: chroniące moduł zawierający okablowanie i elektronikę |  |  |
| 5 | Obudowa z laminatu : odporna na uszkodzenia i zarysowania |  |  |
| 6 | Obudowa z aluminium: wytrzymała chroniąca elementy elektroniczne |  |  |
| 7 | Budowa modułowa |  |  |
| 8 | Wymiary zewnętrzne: (50-70) x (80-100) x (200-240), (dł. x szer. x wys.) |  |  |
| 9 | Układ elektroniczny zintegrowany |  |  |
| 10 | Wyjścia sterujące: niskonapięciowe przekaźniki półprzewodnikowe współpracują z zewnętrznymi urządzeniami sterującymi i sygnalizującym z wzmacnianymi wtyczkami |  |  |
| 11 | Licznik ilości przejść : tak |  |  |
| 12 | Licznik ilości alarmów : tak |  |  |
| 13 | Odporność na zakłócenia zewnętrzne: układ DPS z funkcjami diagnostycznymi eliminujący wpływ innych urządzeń np.: skanerów rentgenowskich na pracę detektora |  |  |
| 14 | Niezależne programy: min 15, dostosowane do zastosowań wykrywacza spełniające wymogi TSA obowiązujące na lotniskach w USA |  |  |
| 15 | Czułość regulowana dla każdego z programów |  |  |
| 16 | Strefy detekcji: min. 33, sygnalizacja wykrycia dwie niezależne linie diodowe umieszczone przy wyjściu z bramki wskazanie położenia wykrytego zagrożenia |  |  |
| 17 | Sygnał alarmowy: - dźwiękowy; - regulowania częstotliwości; - regulowania poziomu głośności |  |  |
| 18 | Sygnalizacja sterowania przejściami: - uniwersalna; - świecące znaki „stop” i „idź” od strony wejścia |  |  |
| 19 | Zakres temperatury pracy: -20 ° C do 65 ° C |  |  |

……………………………………………………………………………..…

(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty)

1. Termin wykonania zamówienia: 21  dni od dnia podpisania umowy.

2. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia powinien posiadać wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.

3.  Okres gwarancji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

4. na urządzenie w chwili przekazania Zamawiającemu , powinny być wystawione przez     Wykonawcę stosowne dokumenty gwarancyjne.

5.  warunki płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

III. Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto……………………………………….zł

podatek VAT…………………………………… (stawka)

cenę brutto………………………………………zł

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część 
oferty są:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

- Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

………………………….………..dnia………………..                              ………………………………..

pieczęć i podpis osoby uprawnionej