Formularz cenowy dla cz. 4– załącznik nr 3D do SWZ
L.p.	Nazwa wyrobu	Ilość	Proponowany asortyment równoważny / (nazwa producenta, pełna nazwa, symbol, model produktu)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
Kolumna 1		Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7
KATEDRA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI
1	Dygestorium laminowane o wymiarach 1290 x 900 x 2400 mm (szer. x gł. x wys.) ± 20 mm / Blat z ceramiki litej o grubości min. 8 mm na podkładzie drewnopochodnym z podniesionym obrzeżem z przodu z PCV oraz ze zlewikiem. / Ściany boczne laminowane z wyłożeniem ceramika lita o grubości min. 8 mm od wewnątrz. / Okno w ramie aluminiowej z blokadą okna na wysokości 500 mm od blatu. / Dygestorium musi posiadać co najmniej następujące media: / 2 x gniazda elektryczne 230 v – IP 44 / 1 x lampa oświetleniowa / 1 x wylewka wody zimnej / 1 z włącznik główny zasilania / 1 x czujnik przepływu powietrza z włącznikiem oświetlenia / 1 x szafka laminowana wentylowana z drzwiami / 1 x szafa z min. 2 półkami / 1 x kruciec do wentylacji Fi – 200 mm / Dygestorium wykonane zgodnie z normą PN EN 14175 lub równoważną. / Cena musi obejmować montaż oraz podłączenie do istniejących instalacji (wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej).	2 szt.
RAZEM ∑

Wartość z żółtych pól należy wpisać do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.