OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin gwarancji na dostarczone wyroby rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń

SPRZĘT RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

1. Poduszka pneumatyczna wysokociśnieniowa niskopodnosząca, nośność 20,0-21,0 ton. (poz.1)

- wymiary 55x55cm, +/-10 cm

-maksymalna nośność w przedziale 20,0-21,0 tony;

-maksymalna wysokość podnoszenia: nie mniej niż 30 cm;

-ciśnienie robocze 8 bar;

-gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące;

-wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

2. Poduszka pneumatyczna wysokociśnieniowa niskopodnosząca, nośność 5,0-6,0 ton (poz.2)

- wymiary 30x30cm, +/-5 cm

-maksymalna nośność w przedziale 5-6 ton;

-maksymalna wysokość podnoszenia: nie mniej niż 16 cm;

-ciśnienie robocze 8 bar;

-gwarancja: nie mniej 24 miesięcy;

-wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

3. Reduktor ciśnienia 200/300 bar (poz.3).

Reduktor do butli ze sprężonym powietrzem, umożliwia utrzymanie stałego · 
    ciśnienia. Przeznaczony do napełniania poduszek powietrznych z poz. 1 i 2.

-gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące.

4. Sterownik podwójny w obudowie (poz. 4)

Sterownik podwójny przeznaczony do napełnianie jednocześnie dwóch poduszek wysokociśnieniowych z jednej butli. Sterownik wyposażony jest w dwa manometry  z możliwością zamknięcia dopływu powietrza do każdej poduszki oddzielnie. Przeznaczony do napełniania poduszek powietrznych z poz. 1 i 2.

-gwarancja nie mniej niż 24 miesiące.

5. Wąż zasilający 10m (poz.5)

Wąż służący do napełniania poduszek wysokociśnieniowych powietrzem.
- długość: 10 metrów;

- ciśnienie robocze nie mniej niż : 8 bar.

- gwarancja nie mniej niż 24 miesiące

6.  Walizka transportowa

Walizka transportowa umożliwiająca transport i przechowywanie osprzętu  
      poduszek (poz. 3-5 formularza cenowego). Wykonana z tworzywa sztucznego, 
      wyposażona uchwyt do przenoszenia i dwa zamki pokrywy, kolor dowolny.

Elementy z poz. 3-5 OPZ  muszą zapewnić bezawaryjną prace poduszek z poz.1-2.

Rok produkcji wyrobów z poz. 1-6  2022.