ZAPYTANIA,  WYJAŚNIENIA, ZMIANY do WARUNKÓW PRZETARGU nr 2

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 116/KPW/STO/2021,  którego przedmiotem jest:

Przeglądy SpW na ORP „Iskra” z podziałem na grupy:

GRUPA I: Wymiana liny stalowej nierdzewnej fokstensztagu na ORP „Iskra”.

GRUPA II: Naprawa bieżąca kabestanów ręcznych KZ-140 na ORP „Iskra”.

GRUPA III: Naprawa bieżąca windy kotwicznej kabestanu cumowniczego wraz z agregatem hydraulicznym na ORP „Iskra”.

GRUPA IV: Przegląd łodzi Mc4500 wraz z silnikami na jednostkach pływających ORP „Iskra”, ORP „Heweliusz” i ORP „Arctowski”.

GRUPA V: Przegląd serwisowy silników spalinowych VOLVO PENTA na ORP „Iskra”.

Zamawiający:  KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14

w dniu: 13-16.09.2021 r.  otrzymał zapytania dotyczące WP i w dniu 17.09.2021 r.  udzielił następujących wyjaśnień:

| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie/ zmiana zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | dot. GRUPY V: Na silniku Volvo Penta D9 jest do wykonania kampania serwisowa. (koszty pokrywa producent) W wymaganiach powinno być : sprawdzić po numerach seryjnych czy producent wymaga wykonania kampanii serwisowej. Wykonać aktywne kampanie serwisowe. Uwzględnić to na raporcie serwisowym. | W opisie prac zawartych w Wykazie Prac Naprawczych (WPN) pkt. 2 określono konieczność przeprowadzenia przeglądu serwisowego silnika Volvo Penta D9 MH zgodnie z „Instrukcja obsługi silnika VOLVO PENTA D9 MH” oraz zaleceniami producenta SpW (service protocol). Zakres przeglądu silnika opracowany w WPN zawiera szereg czynności serwisowych wynikających z ww. dokumentów. W razie konieczności przeprowadzenia czynności serwisowych nie wymienionych w WPN, a wymaganych przez producenta w kampanii serwisowej poziomu S1÷S3 Service zgodnie z wygenerowanym przez autoryzowany serwis Volvo Penta service protocol, Wykonawca naprawy przeprowadzi wszystkie konieczne czynności obsługowo-naprawcze. Ponadto, zgodnie z decyzją STM IWsp SZ z dnia 20.05.2019 r. ws. uzupełnienia do „Katalogu norm eksploatacji mienia techniki morskiej DU-4.22.7.01 (A)” silnik Volvo Penta D9 MH wymaga przeglądu serwisowego co 1 rok, który należy przeprowadzić nie zależnie od kampanii serwisowej przewidzianej przez producenta SpW. Dodatkowo wprowadza się dodatkową treść WPN pkt. 1 ppkt. e) o brzmieniu: sprawdzić stan krzywek wałka rozrządu i współpracujących rolek. Określona w WPN ilość motogodzin na poziomie 1457 h podana została w trakcie opracowywania WPN w marcu 2021 r. Ilość motogodzin na dzień 14.09.2021 r. wynosi 1758,40 h. |
| 2 | dot. GRUPY V: Pytanie do silników Volvo Penta wymaganie : "Sprawdzić wtryskiwacze paliwa" - co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem ? Czy wtryskiwacze mają być zdemontowane i sprawdzone na stanowisku a wynikiem mam być raport z serwisu ? Czy wystarczy sprawdzenie ich regulacji skoku bez demontażu ? | W opisie prac zawartych w Wykazie Prac Naprawczych (WPN) określono konieczność sprawdzenia wtryskiwaczy paliwa na wszystkich silnikach spalinowych Volvo Penta w całym możliwym zakresie tj. demontaż wtryskiwaczy z silników; sprawdzenia prawidłowości pracy na stanowisku kontrolnym (w tym: sprawdzenie ciśnienie otwarcia, szczelności zespołu, badanie chrypienia, szczelności gniazda, kształtu strugi itp.); wymiana elementów jednorazowych (podkładki, uszczelnienia itp.) oraz elementów zakwalifikowanych do wymiany (np. końcówki rozpylaczy, elementy współpracujące itp.; sprawdzenie i regulacja luzów wtryskiwaczy; montaż wtryskiwaczy na silnikach. |
| 3 | W związku z przygotowywaniem wycen dla poszczególnych grup przetargu, zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów w WTT, punkt 6 Klauzula jakościowa polegającą na usunięciu podpunktu 6.1- "6.1 Wykonawca jest zobowiązany posiadać certyfikat potwierdzający, że działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001:2015 (identycznej z normą PN-EN 9001:2015) lub AQUAP 2110:2016, w zakresie przedmiotu zamówienia lub naprawy statków, okrętów." lub dodanie kolejnego podpunktu umożliwiającego udział w przetargu podmiotom nie posiadającym takiego certyfikatu, a jednocześnie posiadającym duże doświadczenie w serwisie i remontach Spw będącego przedmiotem postępowania. | Wykreśla się z WTT (Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu ) w każdej części pkt. 6.1 o brzmieniu: “Wykonawca jest zobowiązany posiadać certyfikat potwierdzający, że działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001:2015 (identycznej z normą PN-EN 9001:2015) lub AQUAP 2110:2016, w zakresie przedmiotu zamówienia lub naprawy statków, okrętów” |
| 4 | dot. GRUPY I: Producent nie dostarcza przywołanych w WPN certyfikatów, a elementy nie posiadają wymaganego oznaczenia. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie fragmentu WPN: "Wykonawca dostarczy certyfikaty BS EN 10204 bezpośrednio od producenta [...] Wszystkie elementy, jak ściągacz, szekle, nosermany powinny posiadać oznakowanie znakiem CE, numer seryjny. Certyfikaty zostaną porównane z oznakowaniem na zamontowanych elementach". | Zamawiający nie zgadza się z opinią potencjalnego Wykonawcy. Posiadane dotychczas przez Użytkownika elementy olinowania stałego okrętu firmy Petersen w tym: ściągacze, szekle, liny, nosermany posiadają wybrane oznakowanie np. znak CE, nr seryjny, typy elementu, DOR, oznaczenie materiału oraz inne oznaczenia kodowe producenta i dostarczone były wraz z certyfikatem producenta. Ponadto, dostępne obecnie na wolnym rynku nowe ww. elementy olinowania firmy Petersen również posiadają wybrane wymienione oznakowanie i dostępne są certyfikatem producenta na żądanie zamawiającego. Użytkownik dopuszcza i uznaje oznakowanie poszczególnych elementów zgodnie z systemem oznakowania stosowanym przez producenta elementów olinowania tj. firmy Petersen. Użytkownik wymaga dostarczenia wszystkich element olinowania wraz z oryginalnym, ważnym certyfikatem, świadectwa jakości lub certyfikat wyrobu producenta wraz oświadczeniem, że elementy pochodzą z bieżącej produkcji (nie starsze niż 2 lata). |
| 5 | dot. GRUPY V: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie uwagi: "Oryginalne części zamienne zakwalifikowane, konieczne do wymiany podczas przeglądu zostaną dostarczone przez Wykonawcę przeglądu", ze względu na obecność zapisu w dalszej części WPN następującej treści: "Elementy, podzespoły poddane kontroli, których stan techniczny kwalifikuje je do naprawy lub wymiany, ująć w protokole weryfikacyjnym i na jego podstawie sporządzić zestawienie kosztów, a następnie poddać procedowaniu określonemu w umowie." | Zamawiający nie zgadza się na zamianę zapisu WPN. Przytoczone przez Wykonawcę porównane zapisy Wykazu Prac Naprawczych (WPN) nie są tożsame. Zapis „Oryginalne części zamienne zakwalifikowane, konieczne do wymiany podczas przeglądu zostaną dostarczone przez Wykonawcę przeglądu” oznacza wszystkie części jednorazowego użytku konieczne do przeprowadzenia przeglądu takiej jak: uszczelki, oringi, podkładki itp. oraz wszystkie części zamienne wymieniane podczas przeglądu takie jak końcówki rozpylaczy, śrubki, nakrętki, łożyska, bezpieczniki, zestawy naprawcze itp. Powyższe części dostarcza Wykonawca przeglądu. Zapis „Elementy, podzespoły poddane kontroli, których stan techniczny kwalifikuje je do naprawy lub wymiany, ująć w protokole weryfikacyjnym i na jego podstawie sporządzić zestawienie kosztów, a następnie poddać procedowaniu określonemu w umowie” oznacza elementy, podzespoły poddane sprawdzeniu, weryfikacji przez Wykonawcę podczas przeglądu (określenie ich stanu technicznego, zakwalifikowanie do wymiany, naprawy), na podstawie której sporządzony zostanie Protokół Weryfikacyjny i dalej procedowany zgodnie z zapisami umowy |