OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa projektu: Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo

Zadanie: Dostawa wyposażenia inkubatora przetwórstwa lokalnego w m. Łojewo, część VI - wyposażenie inkubatora w sprzęt AGD

| L.p. | Opis przedmiotu wyposażenia | Ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | Podstawowe parametry techniczne elementu wyposażenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | waga | 2 |  |  |  |  | waga legalizowana do 15kg, dokładność 2/5g |
| 2. | waga pomostowa | 2 |  |  |  |  | waga pomostowa do 150 kg, dokładność do 20/50g |
| 3. | szatkownica z tarczami do warzyw | 1 |  |  |  |  | szatkownica z tarczami do warzyw, do 200kg/h, moc 04kW, 1500obr./min., zasilanie 230V |
| 4. | krajalnica do serów i wędlin | 1 |  |  |  |  | krajalnica do serów i wędlin, osłona noża, ruchoma ścianka i nóż pokryte teflonem, fi25cm, grubość cięcia 0-10mm |
| 5. | mikser ręczny do napowietrzonych emulsji | 1 |  |  |  |  | mikser ręczny do napowietrzonych emulsji, ramię 16,5cm, 1500-14000obr/min., moc 0,22 kW |
| 6. | mikser ręczny do miksowania i ubijania | 1 |  |  |  |  | mikser ręczny do miksowania i ubijania, ramię 35cm, 1500-9000 obr/min, do 50l, 0,4kW, do 50 litrów max. poj. garnka |
| 7. | miesiarka do ciast | 1 |  |  |  |  | miesiarka do ciast, wyjmowana dzieża do ciasta ze stali nierdzewnej, pojemność 8l, 0,18kW |
| 8. | mikser do ciast ciężkich | 1 |  |  |  |  | mikser do ciast ciężkich ze stali nierdzewnej, pojemność 22l, dzieża wyjmowana, do 18kg, 0,9kW |
| 9. | warnik 18l | 2 |  |  |  |  | warnik 18l ze stali nierdzewnej, izolowane podwójne ściany, wskaźnik poziomu wody, taca ociekowa |
| 10. | ekspres do kawy | 1 |  |  |  |  | ekspres do kawy z akcesoriami, ze spieniaczem, 21 rodzajów napojów (produktów), gorąca woda na herbatę, wielopoziomowy młynek Aroma+, wyświetlacz kolorowy TFT, poj. zbiornika na wodę 5l, pojemność zbiornika na kawę 500g, dzienna wydajność - do 80 kaw |
| SUMA |  |  |  |  |  |