OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Należy opisać każdy z podanych wymagań Zamawiającego – bez wyjątku.

II. Brak szczegółowego opisu wartości oferowanej przez Wykonawcę (np. w przypadku rozpiętości rozmiarowej, średnicy, długości, wymaganych rodzajów itp.) lub zapis „NIE” - w kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę – podać” będzie traktowane jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wartości podane w rubryce "Parametry - opis" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

III. Wymagania ogólne oraz wyjaśnienia dodatkowe do formularza cenowego oraz opisu przedmiotu zamówienia

1.  Wykonawca dostarczy towar:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania,

- o terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów, umieszczonym na opakowaniu – nie krótszym niż 12 m-cy od daty dostawy.

- na każdej partii towaru muszą być etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości,

- na opakowaniach zbiorczych muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody – zgodne z informacjami w  katalogach Wykonawcy, oraz termin przydatności do użycia.

2. Wszystkie elementy (przedmioty zamówienia)  muszą być:

- sterylne,

- fabrycznie nowe,

- produkcja w 2023r. lub późniejsza.

– wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje asortymentowe w Pakiecie

PAKIET 1 – BIORESORBOWALNY ZAMYKACZ WKŁUĆ NACZYNIOWYCH

| 1. BIORESORBOWALNY ZAMYKACZ WKŁUĆ NACZYNIOWYCH – 400szt. (ZAKUP) |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1 | zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen) |  |
| 2 | wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni |  |
| 3 | System umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F - 8F |  |
| 4 | dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny i biochemiczny |  |
| 5 | w zestawie: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik |  |
| 6 | zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8F |  |

UWAGA! DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

PAKIET NR 2 - kompleksowy sprzęt do „OZW”

| 1. CEWNIKI BALONOWE – 350 szt. |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1 | cewnik balonowy typu ” rapid exchange” dostępny w rozmiarach 1,25 – 4.0 średnicy mm |  |
| 2 | niski profil cewnika balonowego - 0,026” przy średnicy balonu 3,0 mm |  |
| 3 | materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  |
| 4 | pokrycie cewnika balonowego hydrofilne |  |
| 5 | końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia |  |
| 6 | cewnik o bardzo dobrym podparciu i „popychalności” |  |
| 7 | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | wymagane ciśnienia: - ciśnienia RBP minimum 14 atm. dla średnicy 3,0 mm (14 atm.= 0 pkt.; za każdą 1 atm powyżej 14 – dodaje się 5 pkt. ) |  |
| b) | profil balonu ≤ od 0,026” przy średnicy 3 mm (0,026”= 0 pkt.); za każde 0,001”poniżej – dodaje się 5 pkt.) |  |
| c) | Podać dostępne długości – minimum 4 w każdym rozmiarze (wymagane: 4 długości w każdym rozmiarze = 0 pkt.; za każdą długość więcej – dodaje się 5 pkt.) |  |
| 2. STENTY DES KOBALTOWO CHROMOWE DO „OZW” – 400 szt. |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1 | stent kobaltowo-chromowy o szerokiej gamie rozmiarów w zakresie średnicy 2,25-4,0 mm |  |
| 2 | Stent uwalniający w kontrolowanej dawce sirolimus z biodegradowalnego polimeru |  |
| 3 | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00 mm - nie większy niż 0,042” |  |
| 4 | stent zamontowany na balonie wysokociśnieniowym z RBP min 16 atm dla stentu 3,0mm |  |
| 5 | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 1 % przy RBP |  |
| 6 | Stenty pokrywane pasywną substancją węglową (kowalencyjne wiązanie amorficznego węgliku krzemu) przyspieszającą gojenie oraz zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu |  |
| 7 | procent pokrycia ściany naczynia przez metal stentu nie więcej niż 18% |  |
| 8 | grubość elementów stentu nie więcej niż 0,0024” dla średnicy 3,0mm |  |
| 9 | Podać wyniki min. 12 miesięcznego follow-up (late loss, restenosis, MACE, stent thrombosis), podać badania kliniczne potwierdzające podane wyniki. | (dokumenty wymagane wraz z ofertą) |
| 10 | Podać wyniki przynajmniej 2 letniej obserwcji po STEMI | (dokumenty wymagane wraz z ofertą) |
| 11 | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | stenty na balonie wysokociśnieniowym -umożliwiający ciśnienie i doprężenie ≥ 16 atm. (16 atm. = 0 pkt.; za każdą 1 atm. powyżej 16 – dodaje się 5 pkt.) |  |
| b) | Grubość elementów stentu nie więcej niż 0,0024” dla średnicy 3,0mm (0,0024” = 0 pkt.; za każdy 0,0001” mniej niż 0,0024” dodaje się 5 pkt) |  |
| c) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 1% przy RBP ((1 % = 0 pkt.; za każde 0,25 % poniżej 1% – dodaje się 5 pkt. ) |  |
| d) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00mm ≤ 0,040” (0,040”=0 pkt.; za każde 0,001” poniżej 0,040” dodaje się 5 pkt.) |  |
| e) | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (wymagane: 16 rodzajów = 0 pkt.; za każdy dodatkowy dodaje się 5 pkt. ) |  |
| 3. STENTGRAFTY WIEŃCOWE – 10 szt. |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1 | Stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywnie |  |
| 2 | Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun |  |
| 3 | Grubość pokrycia max. 90 µm |  |
| 4 | Dostępne długości od 15 do 26 mm |  |
| 5 | Dostępne średnice od 2,5 do 5,0 mm |  |
| 6 | Crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3.0 mm |  |
| 7 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla systemu 3,0mm |  |
| 4. CEWNIKI ASPIRACYJNE DO ODSYSANIA SKRZEPLIN – 75 szt. |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1 | Cewnik do trombektomii dostępny w wersjach 6 i 7F |  |
| 2 | Polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25 cm |  |
| 3 | Wzmocniony shaft proksymalny zwiększający odporność na złamanie |  |
| 4 | Wewnętrzne pole powierzchni cewnika aspirującego min. 0,83 mm2 dla cewnika 6F i 1,26 mm2 dla cewnika 7F |  |
| 5 | Marker platynowo-irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki |  |
| 6 | Strzykawka aspiracyjna 60 ml z blokadą |  |
| 7 | 2 filtry na skrzeplinę |  |
| 5. Mikrocewnik dwuświatłowy 2x OTW – 2 szt. |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1 | Mikrocewnik 2 - światłowy w systemie OTW (idący przez całą długość cewnika) |  |
| 2 | Zbrojony |  |
| 3 | system o długości użytkowej 140 cm (stylet długości 135 cm) |  |
| 4 | kompatybilny z cewnikiem 5F i prowadnikami 0,014” |  |
| 5 | umożliwiający wymianę prowadników w obu światłach bez konieczności wycofywania mikrocewnika |  |
| 6 | długość końcówki dystalnej 6 mm |  |
| 7 | 3 ujścia prowadnika w dystalnym końcu mikrocewnika w odległości 8 mm i 12 mm od końcówki (widoczne w skopii) |  |
| 6. Balon Lekowy DEB – 10 szt. |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1 | Cewnik balonowy pół-podatny. Lek: Paclitaxel |  |
| 2 | Środek ułatwiający transfer leku do ściany naczynia: BTHC (butyryl-tri-hexyl citrate) |  |
| 3 | Dostępne długości: 10; 15; 20; 25; 30 mm |  |
| 4 | Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm |  |
| 5 | Crossing profile: 0,845 mm (0,033”) dla cewnika 3,0 mm |  |
| 6 | Ciśnienie nominalne (NP): 7 atm |  |
| 7 | Ciśnienie RBP: 13 atm (ø 2,0 – 3,5 mm) 12 atm (ø 4,0 mm) |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 1) – 20  szt.

## Ad 2) – 20  szt.

Ad 3) – 5  szt

Ad 4) – 10  szt.

Ad 5) – 2 szt.

Ad 6) – 5 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

UWAGA! DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

Pakiet nr  3  -  MIKROCEWNIKI FFR

| 1. MIKROCEWNIKI FFR 50 SZT (Z KONSOLĄ) |
| --- |
| Lp. | Parametry graniczne i wymagane | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1 | Cewnik o pojedynczym świetle typu monorail przeznaczonym do użytkowania ze standardowymi prowadnikami o średnicy 0,014 cala (0,36 mm) w naczyniach tętniczych |  |
| 2 | trzon dystalny typu monorail z czujnikiem ciśnienia nie więcej niż 10 mm od końcówki dystalnej |  |
| 3 | cewnik z portem RX |  |
| 4 | możliwie najmniejszy profil maksymalny w lokalizacji czujnika ciśnienia |  |
| 5 | marker położony w odległosci nie wiekszej niz 5 mm od końca dystalnego |  |
| 6 | możliwość stosowania mikrocewnika w cewniku prowadzących od 5 F |  |
| 7 | optyczna technologia pomiarowa wyświetlająca: Pd/ Pa, FFR w czasie rzeczywistym dane |  |
| 8 | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | długość całkowita nie mniej niż 320 cm (Wymagane: 320 cm =0 pkt; za każdy kolejny centymetr ponad 320 cm dodaje się 1 pkt) |  |
| b) | długość robocza nie mniej niż 120 cm (wymagane: 120cm =0 pkt; za każdy kolejny centymetr ponad 120cm dodaje się 1 pkt) |  |
| 9 | KONSOLA - użyczona na czas trwania umowy - PODAĆ: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji: ___________________________________________ __________________________________________________________________________________ Wartość początkowa netto (zł): _____________________ brutto (zł) ___________________________ |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości: 10 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

UWAGA! DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

Pakiet nr 4 - CEWNIKI PRZEDŁUŻAJĄCE CEWNIK PROWADZĄCY

| 1. CEWNIKI przedłużające cewnik prowadzący – 100 sztuk |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1 | Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego |  |
| 2 | Dostępny w średnicach umożliwiających zastosowanie odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 5F, 5,5F, 6F, 7F, 8F |  |
| 3 | Obecne 2 znaczniki w dystalnej części cewnika ułatwiające pozycjonowanie cewnika |  |
| 4 | Miękki, elastyczny i atraumatyczny koniec roboczy cewnika |  |
| 5 | Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem prowadzącym |  |
| 6 | Średnica wewnętrzna minimum 0,045” dla 5F; 0,050” dla 5,5F; 0,055” dla 6F; 0,060” dla 7F i 0,070” dla 8F (wymagane j/w = 0 pkt; dla każdej wartości 0,001” powyżej wymaganych - dodaje się 1 pkt) |  |
| 7 | Zbrojony „szaft” |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości: 10 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

UWAGA! DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM