Zakres wykonania prac :

Opis robót

- Odłączenie instalacji CT do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej od rozdzielaczy.

- Montaż wymiennika i wykonanie podejść od rozdzielaczy do pierwotnej strony wymiennika.

- Montaż po stronie pierwotnej wymiennika:

- zaworu odcinającego,

- zaworu regulacyjnego,

- zaworu odpowietrzającego,

- termometrów.

- Podłączenie instalacji CT do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej do strony wtórnej wymiennika.

- Montaż po stronie wtórnej wymiennika:

- zaworów odcinających,

- zaworu zwrotnego,

- pompy 1,9 m3/h, 5,5 m,

- zaworu bezpieczeństwa,

- naczynia wzbiorczego 35 l z szybkozłączem,

- termometrów,

- zaworów spustowych.

- Wymiana nagrzewnic VS 21 WCL 2 w centralach wentylacyjnych

- Napełnienie instalacji glikolem.

- Izolacja rur.

- Uruchomienie instalacji.

Wymagania Wystawiającego:

- Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl..

- KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto

- Termin realizacji zamówienia do 15.02.2019 r.

- Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.

- Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres

- Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad

- Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy

- Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia

- Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń

- Dostawa, która niejednokrotnie nie wywiązała się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę  w postępowaniu

- Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.