OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1  WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE STRAŻAKA

Termin gwarancji na wyroby dostarczone w ramach części 1 rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń

1.Latarka akumulatorowa szperacz LED z ładowarką (poz.2)

- odporna na uderzenia, wstrząsy, wodę i czynniki chemiczne

- posiada możliwość korzystania ze światła ciągłego i błyskowego

- maksymalny strumień świetlny nie mniej niż 2200 lumenów

- wstrząsoodporna do wysokości 1m;

- źródła światła: dioda LED

- zasięg świecenia podczas pracy z użyciem maksymalnego strumienia światła: nie 
  mniej niż 400m

- zasilanie: akumulator litowo-jonowy

- praca w temperaturze - 20ºC do +40ºC

- czas pracy ciągłej bez ładowania nie mniej niż 3,5 godz.

- klasa wodoszczelności: co najmniej IPX4

- ładowarka 230V lub stacja dokująca w komplecie

- gwarancja nie mniej niż 24 m-ce;

- instrukcja obsługi w języku polskim w komplecie

2.Latarka akumulatorowa taktyczna LED z ładowarką (poz.3)

- odporna na uderzenia, wstrząsy, wodę i czynniki chemiczne

- posiada (światło ciągłe z możliwością ustawienia mocy w co najmniej 3 trybach i 
  błyskowe)

- maksymalny strumień świetlny nie mniej niż 1000 lumenów

- wstrząsoodporna do wysokości 2m;

- obudowa wykonana z aluminium;

- wyposażona w nietłukąca się soczewkę;

- źródła światła: dioda LED

- zasięg świecenia podczas pracy z użyciem maksymalnego strumienia światła: nie 
  mniej niż 300m

- długość nie więcej niż 200mm;

- waga nie więcej niż 200 gramów;

- kształt latarki ma uniemożliwiać jej toczenie się w przypadku upadku na podłoże,

- zasilanie: bateria litowa lub akumulator litowo-jonowy

- czas pracy ciągłej bez ładowania nie mniej niż 3,5 godz.

- klasa wodoszczelności: nie mniej niż IPX8

- ładowarka 230V lub stacja dokująca w komplecie

- baterie i akumulator w komplecie;

- instrukcja w języku polskim w komplecie;

- gwarancja nie mniej niż 24 m-ce.

3. Latarka akumulatorowa, wielofunkcyjna (szperacz), przeciwwybuchowa, LED 
 z ładowarkami (poz. 4)

- posiada nie mniej niż 3 tryby świecenia (światło ciągłe - tryb wysoki i niski) i 
  pulsacyjne,

- strumień świetlny w trybie wysokim: nie mniej niż 175 lm

- źródła światła: dioda LED

- źródła zasilania w komplecie akumulator litowy lub litowo-jonowy

- czas pracy ciągłej bez ładowania nie mniej niż 2,5 godz.

- waga z akumulatorem: nie więcej niż 900 gramów.

- szczelność nie mniej niż IP66

| - nr ATEX: | II 3G Ex ic nA IIC T5 Gc /II 3D Ex tc IIIC T5 Dc |
| --- | --- |

- ładowarka samochodowa i 230V w komplecie

- instrukcja w języku polskim w komplecie;

- gwarancja nie mniej niż 24 m-ce.

4.Latarka ręczna, kątowa, akumulatorowa, przeciwwybuchowa, LED, 
   z ładowarkami  (poz.5)

- odporna na uderzenia, wstrząsy, wodę i czynniki chemiczne;

- wyposażona w uchwyt do zawieszenia i klips do zamontowania w  np. kieszeni;

- tryby świecenia, co najmniej: wysoki, niski, pulsacyjny;

- możliwość zastosowania nakładki w kolorze bursztynowym lub czarnym;

- strumień świetlny: nie mniej niż 175 lm lumenów

- zasięg nie mniej niż 250 m;

- kolor obudowy czerwony;

- wstrząsoodporna do wysokości 2m;

- źródła światła: dioda LED

- czas pracy ciągłej bez ładowania nie mniej niż 2,5 godz.

- zasilanie: akumulator litowy lub litowo-jonowy;

| - nr ATEX: | II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga / II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb |
| --- | --- |

- obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym;

- szczelność nie mniej niż: IP66;

- ładowarka samochodowa 12V i sieciowa230V/50Hz w komplecie;

- gwarancja nie mniej niż 24 m-ce.

5. Linka strażacka ratownicza o długości 20m (poz.6)

Linka poliestrowa o średnicy 11,2-15 mm, pleciona,  zakończona zatrzaśnikiem typu "gruszka" i pętlą z kauszą. Zapakowana w przenośny pokrowiec. Oba końce liny zaplecione, do zaplotów wstawione kausze, na jednym końcu dodatkowo zatrzaśnik.

Długość 20 m.

Wytrzymałość na rozerwanie nie mniej niż 15 kN

Wytrzymałość nie mniej niż 28 kN

Wydłużenie max. 30%

Wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

6. Linka strażacka ratownicza o długości 30m (poz.7)

Linka poliestrowa o średnicy 11,2-15 mm, pleciona, zakończona zatrzaśnikiem typu "gruszka" i pętlą z kauszą. Zapakowana w przenośny pokrowiec. Oba końce liny zaplecione, do zaplotów wstawione kausze, na jednym końcu dodatkowo zatrzaśnik aluminiowy.

Długość 30 m.

Wytrzymałość na rozerwanie nie mniej niż 15 kN

Wytrzymałość nie mniej niż 28 kN

Wydłużenie max. 30%

Wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

7.Miernik wielogazowy z pompką (poz.9)

Miernik wielogazowy wyposażony w wewnętrzną elektryczną pompkę próbkującą  ma służyć do monitorowania atmosfery w zamkniętych pomieszczeniach w których mogą występować potencjalne zagrożenia i powinien spełniać następujące wymagania:

-  powinien wykrywać cztery gazy: tlen, gazy palne DGW(LEL), siarkowodór i tlenek   
   węgla;

-  wykrycie zagrożenia musi być sygnalizowane alarmem dźwiękowym i świetlnym 
   oraz wibracyjnym;

-  z możliwością kalibracji;

-  wyposażony w ładowarkę 230V i pokrowiec z paskiem naramiennym i zaczepem 
   do pasa;

-  czas nieprzerwanej pracy z pompką powinien wynosić nie mniej niż 12 godzin;

-  oznakowany znakiem CE;

-  dopuszczenie: ATEX CE II 1 G   Ga Ex ia IIC T4  ;

-  możliwość pracy w temperaturze -200C do + 500C;

-   klasa szczelności IP66/67;

-   instrukcja obsługi w języku polskim;

-   gwarancja nie mniej niż 24 miesiące.

8. Nóż do przecinania taśm i pasów bezpieczeństwa (poz. 10)

- długość ok. 12-16 cm.

- ostrze wykonane ze stali, przystosowane do cięcia pasów i taśm.

9. Nóż ratowniczy składany(poz.11)

Nóż wyposażony w :

- ostrze o długości 75-120mm, wykonane ze stali nierdzewnej

- blokadę ostrza;

- przecinak do pasów;

- wybijak do szyb

- klips do paska;

- w komplecie etui.

10. Okulary ochronne - gogle ochronne dla strażaków  (poz. 12)

- przeznaczone do stosowania ciągłego;

- odporne na uderzenia cząstek o dużej prędkości i średniej masie;

- odpornych na działanie temperatur co najmniej w zakresie -5 do +55C;

- zabezpieczające przed kroplami i bryzgami cieczy;  
 - zabezpieczające przed grubymi cząstkami pyłu;

- zabezpieczające przed odpryskami stopionych metali i gorącymi ciałami stałymi.

11. Rurki wskaźnikowe do gazowego zestawu pomiarowego DRAGER ACCURO (poz.13).

W skład wchodzi 10 szt. rurek do wykrywania gazów:

- chlor;

- zakres: 0,2-30

Zamawiający posiada gazowy zestaw pomiarowy DRAGER ACCURO i wymaga 
  dostawy rurek wskaźnikowych umożliwiających dokonywanie dokładnych odczytów.

12. Sygnalizator bezruchu   (poz.14)

- sygnalizator wyposażony w funkcję automatycznego włączania się w 
     przypadku braku ruchu po ok. 25 sekundach;

- wyposażony w diodę LED sygnalizująca gotowość do pracy i niski poziom 
      zasilania;

- wyposażony w czujnik temperatury;

- dopuszczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem;

- zasilanie: baterie, akumulatorki;

- odporność: nie mniej niż IP67;

- sygnał akustyczny ok. 95 db;

- obudowa trwała, odporna na wysokie temperatury i uderzenia;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

13. Szelki bezpieczeństwa z ergonomiczną podkładką na plecy i uda oraz 
    pasem biodrowym. (poz. 15)

Szelki z ergonomiczną podkładką na plecy i uda oraz pasem biodrowym, wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy oraz punkt do pracy w podwieszeniu. Regulacja pasów barkowych wykonanych z taśmy elastycznej i pasa piersiowego. Pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi.

Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem.

Szelki wykonane z taśmy poliamidowej, klamry, stalowe ocynkowane lub aluminiowe.

Szelki zgodne z normą PN-EN 361 - Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa
Wymagana deklaracja zgodności WE

14. Zatrzaśnik mały (poz. 16)

Zatrzaśnik mały rozłączalny, z nakrętką blokującą, stalowy lub aluminiowy:

- prześwit otwarcia 17-30mm

- wymiary: 108-125 x 58-80mm

- wytrzymałość statyczna: nie mniej niż 20,0 kN

- masa 0,160-0,200kg

- dopuszczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

- zgodny z PN-EN 362:2006.