DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIAR ROBÓT

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU W 2021 ROKU

BRANŻA:

OGÓLNOBUDOWLANA

ELEKTRYCZNA

- OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ REMONTU POMIESZCZEŃ

W OBIEKTACH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

  - PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Wytyczne Inwestora

- Wizja lokalna pomieszczeń przeznaczonych do remontu

- Inwentaryzacja techniczna pomieszczeń przeznaczonych do remontu

- Obowiązujące przepisy, normy techniczne i zarządzenia.

  - SKRÓCONY OPIS (CHARAKTERYSTYKA) POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO REMONTU W BUDYNKACH UEP W POZNANIU:

Prace remontowe pomieszczeń w budynkach wykonywane będą w następujących obiektach, będących własnością Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

- Budynek główny A wraz z budynkiem skrzydła – zlokalizowane przy al. Niepodległości 10

- Budynek CEUE – zlokalizowany przy ul. Towarowej 55

- Budynek B – zlokalizowany przy al. Niepodległości 12,

- Budynek C – zlokalizowany przy ul. Towarowej 53

- Wieżowiec Collegium Altum zlokalizowany przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16

- Collegium Linguisticum - zlokalizowanym przy ul. Taczaka 9 w Poznaniu,

- Domki Wczasowe zlokalizowane w Długiem gmina Strzelce Krajeńskie,

- Budynki Administracyjno-Warsztatowe – zlokalizowane przy al. Niepodległości 10.

- Dom Studencki ,,Feniks” przy ul. Dożynkowej 9F w Poznaniu

- Dom Studencki ,,Dewizka” przy ul. Dożynkowej 9D w Poznaniu

- Dom Studencki ,,Atol” przy ul. Andrzejewskiego 11/17 w Poznaniu

Budynek główny A oraz budynek B są wpisane do rejestru zabytków, natomiast budynek C i budynek skrzydła oraz Collegium Altum nie są wpisane do rejestru zabytków, natomiast znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Budynek główny A

Budynek główny wzniesiony został w tradycyjnej technologii murowanej i posadowiony na ławach betonowych na podłożu wzmocnionym palami.

Obiekt jest w całości podpiwniczony i posiada 5 kondygnacji nadziemnych. Stropy wykonano w systemie gęsto-żebrowym Ackermana. Konstrukcję dachu stanowią dwuteowe profile stalowe I100 i I300 pokryte płytą warstwową PW-8 (powierzchnie boczne wykończone papą termozgrzewalną). Pokrycie dachu z papy zgrzewalnej. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej.

Komunikacja pionowa zapewniona jest przez dwie niezabudowane klatki schodowe wykonane z elementów żelbetowych. Na klatki schodowe prowadzą również dwa wejścia od strony podwórza. Piwnica obsługiwana jest przez kilka korytarzy o różnych szerokościach i długościach, a z kolei kondygnacje nadziemne przez jeden, główny szeroki ciąg komunikacyjny. W latach 2016 - 2018 budynek przeszedł przebudowę, mającą na celu dostosowanie go do aktualnych przepisów ppoż. Zakres prac obejmował, m.in. podział obiektu na strefy pożarowe, montaż nowego systemu SSP, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Elewacja frontowa pokryta została częściowo panelami z kamienia ciosanego a częściowo tak zwanym „tynkiem nakrapianym”. Główne wejście do gmachu podkreślono poprzez zastosowanie szerokich schodów kamiennych oraz rzędu 10 kolumn (obłożonych płytami kamiennymi) na poziomie od wysokiego parteru do III piętra. Elewację od strony dziedzińca stanowi cokół z płyt kamiennych oraz ściana wykończona tynkiem nakrapianym i boniowaniem. W drugiej połowie 2009 roku przeprowadzono remont elewacji frontowej.

Konstrukcja wewnętrznych ścian nośnych została wykonana w tradycyjnej technologii murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej. Konstrukcja wewnętrznych ścianek działowych została wykonana w tradycyjnej technologii murowanej z cegły na zaprawie cementowo- wapiennej- grubości ścianek: ½ i ¼ cegły.

Niektóre ścianki działowe lub obudowy wykonano w lekkiej konstrukcji z płyt gipsowo- kartonowych na ruszcie metalowym. W piwnicy ścianki działowe wykonane z płyt warstwowych PW-8.

Obudowy klatek schodowych wykonano w tradycyjnej technologii murowanej z cegły pełnej. Biegi i podesty schodów żelbetowe, wykończonych płytami kamiennymi.

Balustrady metalowe, wykończone drewnianymi, ozdobnymi pochwytami.

Budynek wyposażono w windę umożliwiającą osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich kondygnacji.

Wykończenie budynku:

Okna drewniane skrzynkowe, na IV piętrze okna zespolone, w skrzydle budynku PVC.

Drzwi zewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe. Drzwi wewnętrzne w większości drewniane, niektóre z przeszkleniami, lub jak w przypadku Rektoratu i drzwi na korytarzach ze szkła hartowanego.

Wykończenie ścian i sufitów:

Sufity tynkowane i malowane, w sanitariatach i niektórych pomieszczeniach dydaktycznych sufity podwieszane z płyt GK lub modułowe.

Ściany powyżej malowane, częściowo okładzina kamienna.

Budynek B

Konstrukcja budynku tradycyjna murowa z cegły pełnej, ściany zewnętrzne licowane piaskowcem. Strop masywny, w wielu miejscach głównie w ciągach korytarzowych oraz w holach występują sklepienia krzyżowe, natomiast w sali Kameralnej sklepienia krzyżowo-żebrowe zwieńczone ośmiokątną rozetą.

Dach stromy o konstrukcji drewnianej wieszarowej z zastrzałami kryty dachówką ceramiczną.

Budynek jest sześciokondygnacyjny z sześcioma klatkami schodowymi, w tym jedna nieużytkowana.

Piwnica – budynek częściowo podpiwniczony, pomieszczenia magazynowe, kotłownia olejowa, pomieszczenia na zbiorniki oleju opałowego

Sutereny – pomieszczenia dydaktyczne – laboratoria, pomieszczenia AZS, NZS, chóru uczelnianego, kancelaria, sale dydaktyczne, bar studencki, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie filharmonii

Parter – sale wykładowe, pomieszczenia laboratoryjne

Piętro I – pomieszczenia administracyjno-biurowe uczelni, sale wykładowe, pokoje profesorskie i doktoranckie, byłe pomieszczenia banku przekazane uczelni, pomieszczenia wynajmowane Filharmonii Poznańskiej w tym Sala Kameralna biegnąca przez dwie kondygnacje

Piętro II – sale wykładowe, pokoje biurowe

Piętro III – sale wykładowe, pokoje biurowe, poddasze nieużytkowe.

Budynek C

Budynek w przeważającej części zajmują pokoje pracowników naukowo – dydaktycznych Uczelni. W budynku znajdują się sale wykładowe (5 pomieszczeń po ok. 50m2, w tym laboratorium komputerowe).

W budynku znajduje się również przychodnia i zakład graficzny.

Budynek dydaktyczny C ma rzut w kształcie litery „L”. Obiekt jest trójtraktowy, a w części dwutraktowy. Ściany podłużne są ścianami nośnymi. Budynek ma ściany murowane z cegieł o grubościach 64 cm (piwnice i wysoki parter), 51 cm (I-sze i II-gie piętro) i 38 cm (IV-te piętro).

Wewnętrzne ściany nośne, korytarzowe mają grubość 38cm. Grubość ścian wewnętrznych poprzecznych wynosi 25cm. W budynku znajdują się 2 klatki schodowe, żelbetowe, płytowe. Na IV piętrze ścianę zewnętrzną budynku cofnięto o 1,40cm w stosunku do lica muru na II-cim piętrze, tworząc loggię.

We wnętrzu budynku wykonano tynki wapienne kat. III, częściowo szpachlowane gładzią gipsową. Posadzki w budynku są zróżnicowane- w pomieszczeniach sal dydaktycznych ułożono wykładziny PVC, w węzłach sanitarnych i kotłowni - terakotę, w pomieszczeniach pracowników naukowych – wykładzinę dywanową lub z PVC, na klatkach schodowych, korytarzach – lastriko i częściowo terrakota.

Ściany i sufity budynku we wnętrzu pokryte są farbą emulsyjną. Ściany w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2,0 m od posadzki pokrytej terakotą wyłożono płytkami glazurowanymi.

Stolarka okienna w budynku została wymieniona na okna z PVC w roku 2011.Wymieniono również większość drzwi wewnętrznych do poszczególnych pomieszczeń na drzwi płytowe w okleinach drewnopodobnych z ościeżnicami z płyty MDF.

DOM STUDENCKI „DEWIZKA”

Odnowieniu podlegać będą głównie zespoły mieszkalne. Każdy zespół składa się 
z dwóch pokoi (2 i 3 osobowych) o powierzchni 12m2 i 14m2, przedsionka, ubikacji i natrysku. Odnowienie polega na malowaniu ścian farbą lateksową w kolorach pastelowych i sufitów w kolorach białych. Na posadzkach w pokojach znajdują się wykładziny PCV i linoleum ułożone na podkładzie betonowym i wylewce wygładzającej. Wykładziny te w wybranych pokojach będą wymieniane. Pokoje są umeblowane (na każdego lokatora akademika przypada tapczan, szafa odzieżowa, stół, krzesło oraz półka na książki), przy tapczanach płyta meblowa przymocowana jest do ściany. Przed odnowieniem pomieszczeń należy wynieść meble i zdemontować płyty nad tapczanami. Ściany w pomieszczeniach sanitarnych są obłożone płytkami ceramicznymi. Pomieszczenie natrysku jest wyposażone w brodzik stalowy, emaliowany ograniczony z trzech stron ścianą a z przodu przegrodą przezroczystą z tworzywa sztucznego w ramce aluminiowej. Wymiana uszkodzonego brodzika wiąże się z koniecznością rozbiórki i odtworzenia części okładzin ściennych.

DOM STUDENCKI „FENIKS”

Zespoły mieszkalne składają się z dwóch pokoi dwuosobowych po ok. 12m2, przedsionka, ubikacji i natrysku. Sposób wykończenia pomieszczeń, ich wyposażenia i zakres prac remontowych będzie taki sam jak w DS „DEWIZKA”.

DOM STUDENCKI „ATOL”

Wyposażony jest w pokoje dwuosobowe o pow. 21m2 wraz z łazienką. Dom studencki jest kilka lat po przebudowie stąd prace remontowe będą polegały głównie na odświeżeniu ścian w wybranych pokojach w całości lub tylko pojedynczych ścian w danym pokoju. We wszystkich DS – ach znajdują się pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak: kuchnie, pralnie, świetlice, sale klubowe. Planuje się w części tych pomieszczeń pomalować sufity i ściany. Również ściany w części korytarzy i klatek schodowych będą malowane farbami lateksowymi (umożliwiające w przyszłości usuwanie zabrudzeń poprzez szorowanie).

  - OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH:

W pomieszczeniach planuje się wykonać następujące rodzaje robót remontowych:

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE

Roboty przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe polegać będą na:

- Wynoszeniu i ponownym wnoszeniu wyposażenia pomieszczeń i mebli

- Osłanianiu drzwi folią polietylenową

- Osłanianiu okien folią polietylenową

- Demontażu i ponownym montażu odboi ściennych

- Demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych

- Demontażu listew przyściennych z drewna lub PCV

- Rozebraniu wierzchniej warstwy posadzek

- Rozebraniu posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - w zależności od pomieszczenia

- Rozebraniu posadzek z wykładzin tekstylnych - w zależności od pomieszczenia

- Rozebraniu posadzek z desek - w zależności od pomieszczenia

- Odbiciu tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach i ścianach - w zależności od pomieszczenia

- Zabezpieczeniu podłóg folią

- Zeskrobaniu i zmyciu farby w pomieszczeniach

- Usunięciu z terenu budowy materiału z rozbiórki

- Przygotowanie i malowanie powierzchni ścian i sufitów

- Wywiezienie materiału z rozbiórki

- ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG I POSADZEK

Roboty remontowe w zakresie podłóg i posadzek polegać będą głównie na:

Wykonaniu warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - w zależności od pomieszczenia Wyrównanie podłogi płytą OSB grubości 10 mm - w zależności od pomieszczenia Posadzki z wykładzin z PCV rulonowe klejone do podkładu Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowych klejonych do podkładu Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - w pomieszczeniach, w których zlecone zostanie wykonanie posadzki z płytek Montaż listew przyściennych z PCV Montaż progów i listew osłaniających z aluminium.

- ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE OKŁADZIN I MALOWANIA ŚCIAN                          I SUFITÓW

Roboty remontowe związane z odnowieniem ścian i sufitów polegać będą głównie na:

Roboty przygotowawcze - odgrzybianie ścian preparatem do odgrzybiania metodą smarowania – dwukrotne. Środek grzybobójczy – z atestem. Roboty przygotowawcze - odgrzybianie stropów preparatem do odgrzybiania metodą smarowania – dwukrotne. Środek grzybobójczy – z atestem. Osiatkowaniu tynku wewnętrznego na ścianach i stropach – w miejscach pęknięć Uzupełnieniu tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i stropach Wykonaniu wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach – w miejscach pęknięć Wyrównaniu powierzchni ścian i sufitów – gładź szpachlowa jednowarstwowa Przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi Gruntowaniu powierzchni preparatem gruntującym Dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych Dwukrotnym malowaniu farbą olejną grzejników żebrowych Dwukrotnym malowaniu farbą olejną podokienników Licowaniu ścian płytkami ceramicznymi

4. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Roboty remontowe w zakresie instalacji elektrycznych polegać będą głównie na:

- Demontażu uszkodzonych łączników podtynkowych, natynkowych

- Demontażu opraw oświetleniowych

- Demontażu kabli wielożyłowych układanych w budynkach i budowlach

- Przygotowaniu podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej- wykonaniu ślepych otworów w podłożu ceglanym

- Montażu puszek instalacyjnych podtynkowych pojedynczych o średnicy do 60 mm o 3 wylotach

- Montażu puszek instalacyjnych podtynkowych pojedynczych o średnicy do 80 mm o 3 wylotach

- Montażu łączników świecznikowych bryzgoszczelnych

- Montażu gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych 2-biegunowych przykręcanych o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2,5 mm²

- Wykuciu bruzd dla przewodów wtynkowych

- Układaniu przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² układanych w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

- Zaprawianiu bruzd – ręcznym przygotowaniu zaprawy gipsowej

- Montażu opraw oświetleniowych przykręcanych – świetlówkowych do 2x20W

- Montażu oprawy oświetleniowych zwykłych – świetlówkowych do 3x40 W

- Pomiarze rezystencji izolacji instalacji elektrycznej-obwód jednofazowy

- Badaniu i pomiarach instalacji skuteczności zerowania

  - WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

Szczegółowe warunki wykonania i odbioru prac remontowych opisane są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST).

- Roboty remontowe wykonywane będą w budynkach będących w całkowitym i ciągłym użytkowaniu w trakcie ich realizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót podczas realizacji robót remontowych tak, by umożliwić pracę pracownikom i studentom w budynkach dydaktycznych.

- Szczególną uwagę Wykonawcy zwraca się na fakt ograniczonego dostępu do miejsc parkingowych dla samochodów dostawczych w obrębie budynków zlokalizowanych przy al. Niepodległości oraz przy ul. Towarowej.

- Prace remontowe opisane w dokumentacji wykonywane będą w kilku etapach, uzależnionych zakresem (wielkością) od szczegółowych zapotrzebowań określanych przez Inwestora w trakcie trwania umowy z Wykonawcą. Etapy robót mogą różnić się zatem wielkością (ilością robót) oraz ich wartością.

- Opisany zakres robót jest szacunkowy i może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu), w zależności od zapotrzebowania określonego przez Inwestora „na bieżąco”

- Inwestor – zleceniodawca informuje, że w trakcie wykonywania ww. robót remontowych wykonywane będą także inne roboty budowlane w obiektach UEP.

Na Wykonawcy robót remontowych spoczywa obowiązek uzgodnienia z innymi Wykonawcami wspólnego harmonogramu robót w zakresie zagospodarowania placu budowy, dostaw materiałów oraz właściwej koordynacji wszystkich robót.

Inwestor nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne spory Wykonawców wynikające z organizacji budowy.