OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE  TRZECIE

1. Pojemniki  na odpady biodegradowalne   – 200  szt.

2. Pojemność 1,1 m3, ładowność min. 440   kg

3. Wykonany z polietylenu niskociśnieniowego  wysokiej gęstości (HDPE).

4. Wysoka odporność na starzenie się materiału, uszkodzenia  mechaniczne, niskie i wysokie

temperatury, niszczące działanie promieni słonecznych i związków chemicznych

5.  Części  metalowe odporne na korozję

6.  Kolor –  brązowy

7.  Przystosowany do współpracy z typowymi pojazdami do wywozu odpadów

wyposażonymi w listwę grzebieniową.

8. Na dwóch bocznych przeciwległych ścianach wzmocnione uchwyty (czopy) do załadunku

przez śmieciarkę

9. Cztery  koła jezdne obracające się wokół pionowej osi  koła o średnicy 200 mm w pełni     ogumione

10. Hamulec (blokada) indywidualny na dwóch kołach

11. Na ścianie czołowej :

-  logo „ MPGK KATOWICE , tel. 32 3587 611” wykonane techniką

termodruku.   Logo w kolorze białym wg wzoru Zamawiającego.

-     napis :   ODPADY   BIO   w kolorze  białym wykonany  techniką  termodruku, wysokość

napisu  min. 70  mm

12.   W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz jeden z poniższych certyfikatów/znaków jakości:

a) certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

b) certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

c) inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1.

13.  Na pokrywie pojemnika  lub korpusie oznakowanie :

rok produkcji, znak CE   oznaczenie  normy EN-840,  pojemność i dopuszczalną masę w kg.

14.  Wzmocnione dno oraz co najmniej dwie ściana pojemnika.

15.  Wzmocniona listwa grzebieniowa.

16.   Pojemniki  wyposażone a w dolnej części otwór odcieków z korkiem

17.   Rok produkcji – 2024