# Text boxes

WYTWÓRNIA BETONU TOWAROWEGO, ul. Połęże 5, 80-720 Gdańsk

LEGENDA DO MAPY

- Kontenerowy zestaw socjalno-biurowy

- Stacja transformatorowa

- Kontener grzewczy (góra)

- Kontener chemiczny (dół)

- Kontener sterowniczy

- Recykling betonu

- Zasiek kruszywa recyklingowego

- Zbiornik wody recyklingowej

- Osadnik piasku

- Hydrofornia

- Studnia głębinowa

- Mieszalnik

- Zasobniki na kruszywo

- Rampa najazdowa

- Zasieki na kruszywo

- Silosy na cement

- Waga samochodowa

- Zbiornik na ścieki sanitarne

Sieć wodociągowa

Sieć kanalizacji sanitarnej

Sieć energetyczna

Sieć teletechniczna

Sieć kanalizacji burzowej

Wjazd

Granice działki

Ogrodzenie terenu

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

17

1

18

Wzmocnienie ścian zasieków na kruszywo

Wzmocnienie ścian zasieków na kruszywo

Przekrój

Widok ściany pionowej

300

60

240

20

10

25

155

180

15

20

20

20

20

20

20

20

30

30

30

15

300

3x3 m

5x3 m

5x3 m

3x3 m

3x3 m

3x3 m

5x3 m

6x3 m

920

Pręt nr 2, Ø 8, szt. 17x4=68, l=9,20

Pręt nr 3, Ø 8, szt. 17x3=51, l=15,20

1520

1820

Pręt nr 4, Ø 8, szt. 17x1=17, l=18,20

12

256

21

16

176

16

Pręt nr 1, Ø 12, szt. 16x(3x4+5x3+6x1)=528, l=4,97

| Zestawienie stali zbrojeniowej |
| --- |
| Lp | Charakterystyka pręta | Pręt | Długość pręta | Ilość w elemencie | Ilość elementów | Łączna długość | Ciężar jednostkowy | Ciężar całkowity | Uwagi |
| 1 | Stal 18G2-b, pręt Ø 12, | Nr 1 | 4,97 | 528 | 1 | 2624,16 | 0,888 | 2331 | Beton B15: 17,82 m³ Beton B30: 83,16 m³ |
| 2 | Stal St3SX-b, pręt Ø 8, | Nr 2 | 9,20 | 68 | 1 | 625,60 | 0,390 | 244 |  |
| 3 | Stal St3SX-b, pręt Ø 8, | Nr 3 | 15,20 | 51 | 1 | 775,20 | 0,390 | 303 |  |
| 4 | Stal St3SX-b, pręt Ø 8, | Nr 4 | 18,20 | 17 | 1 | 309,40 | 0,390 | 121 |  |
| Razem | 2999 kg | 100,98 m³ |