Załącznik Nr 7b

do SWZ na wykonanie usług związanych

z wycinką krzaków

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV - 77312100-1 Usługi w zakresie wycinki krzaków

I.

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie usług związanych z wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w gminach: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój obejmujących:

1) wycinkę krzaków w pasie drogowym o powierzchni 26.700 m2, polegające na:

a) mechanicznym usunięciu krzaków w pasie drogi, na wyznaczonych odcinkach  o szerokości min. 2,0 m,  przy wysokości cięcia - maksymalnie przy gruncie.

b) uprzątnięciu terenu po wykonanych pracach, przez co rozumie się uprzątnięcie resztek gałęzi, zrębków lub innych zanieczyszczeń z nawierzchni jezdni drogi oraz ciągów pieszych,

2) Niniejsze postępowanie przetargowe przewiduje wycinkę łącznie 26.700 m2 na wyznaczonych odcinkach dróg zgodnie z załączonym przedmiarem.

II.

Wykonawca dokonuje wycinki krzaków w poboczach dróg powiatowych wymienionych w niniejszym załączniku do SWZ, stosując stawki określone w formularzu oferty.

Realizacja zadania trwać będzie w okresie:

wycinka i uprzątnięcie terenu - do 100 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i ewentualne uszkodzenia w majątku własności prywatnej i publicznej.

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

III.

Wykaz dróg objętych wycinką krzaków w pasach drogowych

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi / odcinek drogi | Szerokość wycinki [m] | Powierzchnia wycinki [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1372Z | Baniewice - Lubanowo - Kunowo | 2,0 | 3 240 |
| 2 | 1375Z | Swobnica - gr. powiatu | 2,0 | 2 040 |
| 3 | 1376Z | Piaseczno - Strzeszów | 2,0 | 8 020 |
| 4 | 1384Z | Kłodowo - Warnice | 2,0 | 5 730 |
| 5 | 1386Z | Nawodna - Bielinek | 2,0 | 560 |
| 6 | 1387Z | Chojna - Lisie Pole | 2,0 | 5 470 |
| 7 | 1377Z | Piaseczno - Tetyń | 2,0 | 1 640 |
| Ogółem | 26 700 |