| L.p. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb | Wartość netto | VAT stawka* | Vat kwota* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8=7+5 |
|  | Ambulans ratunkowy typu C z wyposażeniem wymienionym w Tabeli nr 1 Zestawienie wymaganych parametrów technicznych ambulansu ratunkowego typu C z wyposażeniem oraz spełniający wszystkie wymogi w niej opisane oraz zgodny z normą PN-EN 1789+A2:2015 pojazdy medyczne i ich wyposażenie- ambulanse drogowe | komplet | 1 |  |  |  |  |
| Cena oferty netto/VAT/brutto |  | X |  |  |

*Uwaga: w przypadku, gdy przedmiot zamówienia objęty jest więcej niż jedną stawką podatku Vat Wykonawca powinien w powyższej tabeli uwzględnić odpowiednie stawki podatku Vat i odpowiadające im kwoty podatku Vat

Tabela nr 1  Zestawienie wymaganych parametrów technicznych ambulansu ratunkowego typu C z wyposażeniem

Marka, typ, nazwa handlowa ambulansu (pojazdu skompletowanego)czyli samochodu po wykonaniu adaptacji:

………………………………………………………………………………………………………..…………………………

| Lp. | Nazwa | Marka i model zaoferowanego wyposażenia: |
| --- | --- | --- |
|  | Mocowanie do defibrylatora |  |
|  | Nosze |  |
|  | Krzesełko transportowe |  |
|  | Reduktor z szybkozłączką AGA i przepływomierzem |  |
|  | Komplet 14 szyn Kramera w obszyciu i torbie |  |
|  | Deska ortopedyczna dla dorosłych komplet |  |
|  | Deska ortopedyczna dziecięca |  |
|  | Nosze podbierakowe |  |
|  | Materac podciśnieniowy |  |
|  | Ssak elektryczny |  |
|  | Plecak medyczny |  |

Ambulans ratunkowy typu C przystosowany do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzy osobowego zespołu specjalistycznego/podstawowego ratownictwa medycznego (może być wykorzystywany jako ambulans typu P zgodnie z wytycznymi NFZ):

|  | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
| I. | POJAZD BAZOWY |
| 1. | Nadwozie |
|  | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony |
|  | Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5600 mm |
|  | Maksymalna wysokość pojazdu przed adaptacją 2500 mm |
|  | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 270 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) |
|  | Drzwi boczne lewe i prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą |
|  | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny |
|  | Kolor nadwozia biały lub żółty RAL 1016 zgodnie z PN EN 1789 |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa, oba fotele regulowane w min. 3-ch płaszczyznach, z regulacjami oparcia i podłokietnikami |
|  | Fotele w kabinie kierowcy z fabrycznym systemem podgrzewania |
| 2. | Silnik i układ jezdny |
|  | Turbodiesel o pojemności min. 2100 cm³ max 2500 cm3 |
|  | Spełniający wymagania normy Euro VId |
|  | System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 20l |
|  | Moc silnika min. 120 kW, moment obrotowy min. 380 Nm. (podać moc oferowanego silnika również w KM ) |
|  | Skrzynia biegów manualna lub z automatyczną zmianą biegów min. 6 przełożeń (podać ilość biegów) + bieg wsteczny |
|  | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha (nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość) |
|  | Alternator min. 185 A |
|  | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania |
|  | Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać) |
|  | Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 80 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego. |
|  | System Start/Stop z możliwością wyłączenia |
|  | Emisja CO2 samochodu bazowego w zakresie do 215 g/km (podać w cyklu łączonym) |
|  | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania |
|  | Wspomaganie układu hamulcowego |
|  | Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (system hamujący automatycznie w przypadku braku reakcji kierowcy na przeszkodę) |
|  | System rozdziału siły hamowania |
|  | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |
|  | Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę |
|  | Rozmiar felg min. 16 cali, opony letnie |
| 3. | Wyposażenie pojazdu bazowego |
|  | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem |
|  | Autoalarm i immobilizer |
|  | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej |
|  | Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |
|  | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy |
|  | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem |
|  | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy |
|  | Fabryczne reflektory przednie ze światłami dziennymi LED Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. |
|  | Światła przeciwmgielne przednie |
|  | Fabryczna klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy (typu Climatronic), z wyświetlaniem zadanej temperatury |
|  | Fabryczna kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy |
|  | Fabryczne czujniki cofania z sygnalizacją dźwiękową i wizualizacją odległości na desce rozdzielczej |
|  | System monitorowania martwego pola |
|  | Minimum dwa fabryczne gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy |
|  | Regulowana kolumna kierownicy |
|  | Czujnik światła |
|  | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów |
|  | Drzwi przednie z min. trzema schowkami |
| II. | MODYFIKACJA NA AMBULANS |
| 1. | Przedział medyczny |
|  | Długość przedziału medycznego min. 300 cm (podać długość przedziału medycznego w cm) |
|  | Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm) |
|  | Wysokość przedziału medycznego min.182 cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm) |
|  | Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne |
|  | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie |
|  | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek |
|  | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia |
|  | Zewnętrzny schowek (podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu)umożliwiający montaż dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne |
|  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami) |
|  | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - działaniem reflektorów zewnętrznych - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną - informujący i ostrzegający o poziomie naładowania akumulatorów - sterujący pracą sygnałów dźwiękowych pneumatycznych -wyświetlacz w technologii LCD -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |
|  | Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara i kalendarza - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |
|  | Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym |
|  | Jedno obrotowe o kąt min. 90o miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, że składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 |
|  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |
|  | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem |
| 2. | Podstawa pod nosze |
|  | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu (podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem). Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania. |
| 3. | Instalacja elektryczna |
|  | Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów) |
|  | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju. |
|  | Gniazda zasilające 12V (min. 0) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V) |
|  | Gniazda zasilające 230V (min. 1) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 230V) |
|  | Przetwornica 12/230V o mocy min. 1000W umozliwiająca korzystanie z gniazd 230V bez podłączenia pojazdu do sieci zewnętrznej |
| 4. | Ogrzewanie i wentylacja |
|  | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,8 kW |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik |
|  | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 5,0 kW – umożliwiający dodatkowo ogrzewanie wnętrza pojazdu do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem silnika |
|  | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) |
|  | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego |
|  | Sygnalizacja uprzywilejowana |
|  | W przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typy LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LEDowy z napisem „AMBULANS”. Sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami oraz wyświetlaczem LEDowym) jest wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem jednym kloszem) tworząc jedną bryłę |
|  | W tylnej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem oraz dodatkowe kierunkowskazy. Sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami) jest wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem jednym kloszem) tworząc jedną bryłę |
|  | Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim pojazdu |
|  | Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej za pomocą jednego przycisku w kabinie kierowcy. |
|  | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej (podać markę i model) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów |
|  | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego |
| 6. | Oświetlenie |
|  | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |
|  | Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego |
|  | Dodatkowe lampy obrysowe z kierunkowskazami zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia |
|  | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego |
|  | Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) |
|  | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego |
|  | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym |
|  | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem |
|  | Lampka typu kokpit zamontowana w kabinie kierowcy po stronie pasażera |
| 7. | Oklejenie i oznakowanie |
|  | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim |
|  | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu |
|  | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego PRM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. |
|  | Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu |
|  | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |
| 8. | Instalacja tlenowa |
|  | Miejsce na dwie butle tlenowe 10l w schowku zewnętrznym - bez butli |
|  | Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej |
|  | Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych |
|  | Uchwyt małej butli tlenowej w zabudowie medycznej |
| 9. | Łączność radiowa / SWD |
|  | Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 168-170 MHz; impedancja wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; charakterystyka promieniowania dookólna; zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie |
|  | Kabina kierowcy wyposażona radiotelefon przewoźny, zgodny z urządzeniami używanymi przez Zamawiającego |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w radiotelefon przenośny wraz z podstawą umożliwiającą ładowanie. Urządzenie zgodne z używanym przez Zamawiającego |
|  | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania terminala statusów SWD, zainstalowane anteny GPS, GPRS |
|  | Kabina kierowcy wyposażona adapter do stacji dokującej tabletu, przedział medyczny wyposażony w półkę pod drukarkę, wraz z dodatkowym gniazdem 12V obok półki |
| 10. | Sprzęt medyczny - mocowania |
|  | Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane |
|  | Wszystkie montowane urządzenia medyczne, zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkowników i pacjenta, jednocześnie umożlwiający korzystanie z nich bez konieczności demontażu |
| 11. | Dodatkowe wyposażenie Ambulansu |
|  | Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym |
|  | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym |
|  | Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego. |
|  | Lampka typu kokpit Koła zimowe (felga, opona, czujnik ciśnienia) – 4 szt. Radioodtwarzacz w kabinie kierowcy Dywaniki podłogowe, pojemniki materiały ostre Pojazd przeznaczony dla służb państwowych tj. wyposażony w system umożliwiający dalszą eksploatację pojazdu nawet do 50 km (bez spadku mocy czy ograniczenia prędkości) w przypadku spadku poziomu płynu AdBlue poniżej minimalnego poziomu. |
| 12. | WYMAGANIA OGOLNE |
|  | Karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego |
|  | Gwarancja na samochód bazowy – 24 miesiące Gwarancja na powłokę lakierniczą –24 miesięcy Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące Gwarancja na sprzęt medyczny – 24 miesiące Gwarancja na perforację nadwozia – min. 24 miesiące |
|  | Zamawiający dopuszcza dostawę na kołach |
|  | Za okresowe przeglądy eksploatacyjne ambulansu i sprzętu medycznego płaci Zamawiający. Uwaga! Nie należy wliczać pakietów serwisowych w ofertę |
| 13. | SPRZĘT MEDYCZNY |
| a) | Nosze główne z transporterem 1. Nosze przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych. 2. Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. 3. Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni. 4. Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca przygięcie głowy do klatki piersiowej , odgięcie głowy do tyłu, ułożenie na wznak. 5. Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. 6. Nosze i transporter muszą posiadać trwale oznakowane (najlepiej graficznie) elementy związane z ich obsługą. 7. Ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. 8. Z możliwością montażu składanego statywu do kroplówki z mocowaniem min. dwóch toreb/butelek z płynami infuzyjnymi. 9. Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy. 10. Nosze i transporter muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego niekorodującego materiału (podać rodzaj materiału z którego wykonane są nosze). 11. Wyposażone w cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego nie przyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; materac wyposażony w odpinany podgłówek. 12. Wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy. 13. Obciążenie dopuszczalne noszy min 250 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg). 14. Waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-1 lub normy równoważnej (podać wagę noszy w kg). 15. Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi aktualnej normy PN EN 1789+A2, PN EN 1865-1+A1 lub równoważnej. 16. Transporter z systemem niezależnie składanego podwozia przedniego i tylnego umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu. 17. Transporter z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami. 18. Regulacja wysokości transportera w minimum sześciu poziomach. 19. Transporter z blokadą zabezpieczającą przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w sytuacji przypadkowego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie. Wyposażony w system autoamtaycznego tzn. bez obsługowego składania podwozia przedniego 20. Możliwość ustawienia w transporterze pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera) na min. 3 poziomach pochylenia. 21. Wszystkie kółka jezdne transportera o średnicy powyżej 150 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach, podać średnicę kółek w mm. 22. Min dwa kółka wyposażone w hamulce 23. System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2 lub normy równoważnej. 24. Transporter wyposażony w blokadę zabezpieczającą przed jego wyjazdem z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku zablokowania podwozia. 25. Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 250 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg , ma zawierać co najmniej wagę noszy + obciążenie dopuszczalne noszy ). 26. Waga zestawu transportowego max 51 kg zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-1 lub normy równoważnej (podać wagę transportera w kg). 27. Deklaracje zgodności producenta z aktualną normą lub certyfikat zgodności z aktualną normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865-1 (lub normami równoważnymi) wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter). 28. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. 29. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia. 30. Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. 31. Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). |
| b) | Krzesełko kardiologiczne składane 1. Podać markę, model (dołączyć folder wraz z opisem) 2. wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących 3. Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego przednie koła obrotowe wyposażone w hamulce z blokadą położenia 4. Koła tylne o średnicy min 125 mm , koła przednie o średnicy min 75 mm 5. Wyposażone w uchwyty przednie z regulacją długości i regulacją wysokości na min 2 poziomach 6. Wyposażone w min 2 pary składanych tylnych uchwytów transportowych do przenoszenia 7. Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu 8. Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowalne 9. Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie 10. waga max 10 kg 11. dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg 12. Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce |
| c) | Deska ortopedyczna dla dorosłych 1. Podać markę, model ( dołączyć folder wraz z opisem) 2. wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach 3. gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta, podłużny otwór pozwalający na unieruchamianie każdej nogi oddzielni 4. z możliwością prześwietlania promieniami X, 5. uchwyty do przenoszenia – rozmieszczone na obwodzie deski, zdystansowane od podłoża, 6. pasy zabezpieczające dwuczęściowe min 4 sztuki z możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza, 7. system unieruchomienia głowy składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej , dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski mocujące głowę 8. dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg, 10. długość min 180 cm 11. szerokość min 40 cm 12. ciężar deski max 7 kg |
| d) | Komplet szyn Kramera 1. Podać markę, model (dołączyć folder wraz z opisem) 2. 14 szyn Kramera w 9 różnych rozmiarach 3. komplet pokrowców na szyny 4. torba transportowa na zestaw z materiału Cordura® lub równoważnego 5. wewnętrzne przegrody w torbie segregujące szyny 6. możliwość sterylizacji w płynach i autoklawie |
| e) | Unieruchomienie pediatryczne 1. Podać markę, model (dołączyć folder wraz z opisem) 2. do zastosowania dla dzieci w przedziale 2-10 lat 3. min. 4 uchwyty do przenoszenia oraz min 2 pętle do mocowania do noszy 4. wbudowane unieruchomienie głowy 5. system różnokolorowych pasów zabezpieczających 6. prześwietlne dla promieni X 7. wymiary minimalne (dł. X szer.) 120x20 8. waga do 3 kg 9. udźwig min. 40 kg 10. Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce |
| f) | Nosze podbierakowe 1. Podać markę, model (dołączyć folder wraz z opisem) 2. łopaty wykonane z aluminium zabezpieczone przed wnikaniem krwi, płynów ustrojowych 3. system podwójnego zamka zabezpieczający nosze przed przypadkowym rozdzieleniem łopat przez obsługę lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczający nosze przed rozdzieleniem przypadkowym łopat w trakcie transportu pacjenta (opisać dodatkowy system zabezpieczający) 4. wielostopniowa regulacja długości 5. możliwość złożenia do transportu w połowie długości 6. posiadające min. 8 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia umieszczonych na dłuższej stronie łopat 7. umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy. 8. posiadające min. 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy. 9. obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg 10. waga noszy do max 10 kg 11. Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce |
| g) | Materac próżniowy 1. pokrycie materaca z PCV, środek wypełniony granulatem zbijającym się pod wpływem podciśnienia 2. min. 8 rączek do przenoszenia 3. min. 4 pasy z systemem szybkozłączy 4. dodatkowa dopinana podłoga do materaca 5. przenikliwy dla promieni X 6. możliwość użycia w pozycji zarówno siedzącej, jak i leżącej 7. w zestawie z pompką torbą transportową i zestawem naprawczym 8. waga max 10 kg 9. Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce |
| h) | Ssak akumulatorowo-sieciowy (podać markę model oraz dołączyć folder wraz z opisem) - wyposażony w uchwyt ścienny do montażu w ambulansie zgodny z normą PN EN 1789, z funkcją ładowania ssaka - zasilanie z instalacji 12V ambulansu - zasilanie akumulatorowe zapewniające min. 40 minut pracy ciągłej z max. obciążeniem - wbudowany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora - wyposażony w płynną regulację siły ssania w zakresie od 0 do 80 kPa (0-800mBar) - o przepływie do min. 20l/min - wyposażony w słój wielorazowy o poj. min. 1l z możliwością stosowania wkładów jednorazowych - wyposażony w torbę ochronną z kieszeniami na akcesoria - ssak wyposażony w uchwyt do przenoszenia zintegrowany z urządzeniem - waga ssaka kompletnego max. 3,9 kg - temperatura pracy i przechowywania zgodna z normą - gwarancja min. 24 miesiące |
| i) | Reduktor tlenowy z przepływomierzem o przepływie regulowanym w zakresie 0-25l/min. łączenia na szybkozłącza AGA |
| j) | Plecak ratowniczy (podać markę model oraz dołączyć folder wraz z opisem) - kolor czerwony z pasami odblaskowymi - wymiary max. wysokość do 62 cm, szerokość do 52 cm, głębokość do 30 cm - posiadający konstrukcję wielokomorową, w tym komorę intubacyjną - posiadający dodatkowe organizery na sprzęt medyczny mocowane na rzep - konstrukcja umożliwiająca pranie ręczne lub automatyczne - posiadający w zestawie ampularium duże na min. 80 ampułek o wymiarach max. 27x12x22 cm - posiadający w zestawie ampularium małe na min. 9 ampułek o wymiarach max. 12x16x3 cm |