Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 206/2022/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z dostawą, montażem i szkoleniem wyposażenia do laboratorium językowego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pt. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Części zamówienia:

- Pracownia języka obcego

- Pracownia języka obcego – system do nauki Tłumaczy Symultanicznych

Część nr 1 - Pracownia języka obcego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(FxG)+H |
| 1. | Jednostka sterująca pracowni językowej (wymagania minimalne – nie gorsze niż) Zestaw powinien zawierać: 1. Komputerową jednostkę centralną w obudowie Rack 19", zawierającą: - złącze w standardzie OPS lub równoważnym, - procesor o wyniku w testach PassMark minimum 8815 punktów - pamięć 16GB DDR4 2666, - dysk SSD 480GB, - napęd DVD, - WIFI - IEEE 802.11 ac (2.4G/5G), 2 anteny, - wzmacniacz stereofoniczny 2x40W, - zintegrowaną matrycę audio umożliwiającą zestawianie połączeń pomiędzy 33 użytkownikami wg opisu funkcji podanych w tabeli „Funkcje realizowane w pracowni” oraz zawierającą cyfrowe regulacje poziomów: - niezależnie siły głosu każdego ucznia, - siły głosu nauczyciela, - niezależnie siły dźwięku 8 wejść audio, - siły dźwięku z głośników, - barwy dźwięku z głośników, - siły dźwięku nagrywania. oraz oprogramowanie: - najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2021, np. Windows 10 Professional lub równoważny zapewniający sterowanie systemem językowym, - oprogramowanie zarządzające systemem, z modułami: - dwuścieżkowej rejestracji dźwięku, - web serwera, umożliwiającego zdalne zarządzanie pracownią z urządzeń mobilnych, umożliwiające obsługę wszystkich funkcji podanych w tabeli „Funkcje realizowane w pracowni”.. Złącza jednostki sterującej: - 2 złącza HDMI - 1 złącze DisplayPort, - 6 wolnych złącz USB, - złącze LAN, - 32 gniazda do podłączenia stanowisk uczniowskich, - 1 gniazdo przewodowej słuchawki nauczyciela, - 1 gniazdo bezprzewodowej słuchawki nauczyciela, - 8 niezależnych wejść audio do podłączenia źródeł dźwięku, - złącze do podłączenia rejestratora wielościeżkowego, - 2 wyjścia audio do nagrywania, - 2 wyjścia głośnikowe do głośników 4-16 ohm. Połączenie stanowisk uczniowskich w topologii gwiazdy (w przypadku uszkodzenia jednego z przyłączy pozostałe działają bez zakłóceń). Zasilanie stanowisk uczniowskich - napięciem bezpiecznym. Zasilanie jednostki centralnej – 230VAC. 2. Zestaw bezprzewodowej klawiatury i myszy w kolorze białym. Funkcje realizowane w pracowni Oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie wszystkimi funkcjami pracowni za pomocą tabletu z dowolnym systemem operacyjnym. Realizowane funkcje: - Tworzenie list uczniów. - Możliwość importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, XML, CSV). - Możliwość sortowania uczniów po liczbie porządkowej/nazwisku/numerze stanowiska. - Przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk. - Automatyczne przyporządkowanie ikony płci ucznia według imienia. - Timer odmierzający czas pracy. - Możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowiska uczniów w zależności od liczebności klas. - Możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup uczniowskich. - Możliwość zdefiniowania liczby używanych wejść audio. - Przypisanie nazw własnych kolejnym wejściom audio. - Cyfrowa, niezależna regulacja siły głosu dla każdego ucznia osobno lub dla wszystkich łącznie (uwzględnia potrzeby uczniów słabo słyszących i niedosłyszących). - Cyfrowa, niezależna regulacja głośności 8 wejść dźwięku. - Cyfrowa regulacja głośności wyjść do nagrywania. Tworzenie i edytowanie grup polega na przeciąganiu ikonek uczniów w odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego (Drag&Drop). - Dowolny podział uczniów na grupy o dowolnej liczebności (16 grup). - Dowolne zestawianie uczniów w pary (16 par). - Podział na pary/grupy może odbywać się automatycznie lub ręcznie, - Automatyczne podziały uczniów na pary, trójki, czwórki – do wyboru kolejno stanowiskami lub losowo, - Nauczyciel może dowolne konfiguracje uczniów zapamiętać do późniejszego użycia za pomocą ośmiu programowalnych przycisków umożliwiających szybką konfigurację klasy, którym będzie odpowiadał odpowiedni, pożądany podział na grupy i przypisane źródła dźwięku z nadaniem nazw przyciskom programowalnym. - Możliwość podłączenia 8 urządzeń audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (8 grup jednocześnie odsłuchuje RÓŻNE programy). - Niezależna praca w zestawionych grupach. - Dowolne przemieszczanie uczniów pomiędzy grupami, za pomocą szybkiego przesunięcia ikonki. - Podsłuch przez nauczyciela dowolnego ucznia, pary lub grupy. - Wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła do wybranych grup. - Prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki. - Włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu. - Włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu dla uczniów. - Zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym lub komputerze. Przykładowe możliwości pracy z uczniami: - Podział uczniów na losowe pary niezależnie konwersujące ze sobą. - Podział uczniów na losowe czwórki, każda czwórka pracuje z innym programem audio. - Podział uczniów na dowolne grupy które jednocześnie realizują własne programy (np. grupa A dyskutuje z nauczycielem, grupa B słucha audycji i dyskutuje, w grupie C uczeń tłumaczy audycję a pozostali w grupie słuchają). - Konwersacja nauczyciela z uczniem, parą lub grupą, konwersacji mogą przysłuchiwać się osoby nie biorące w niej udziału. - Podsłuch przez nauczyciela dowolnego ucznia lub grupy. - Konwersacja nauczyciela z dowolnym uczniem lub grupą. Dodatkowe funkcje realizowane w pracowni: - cyfrowa regulacja głośności słuchawek z pulpitu ucznia - zgłoszenie ucznia - prośba o pomoc do nauczyciela, - tryb pracy test/quiz. Aplikacja służąca do przeprowadzania testów z wykorzystaniem pulpitu ucznia - realizowane funkcje: - szybkie przygotowanie pytań i odpowiedzi dla dwóch grup (stanowisk nieparzystych i parzystych), - możliwość tworzenia pytań w formie tekstowej i graficznej, - 5 wariantów odpowiedzi, nauczyciel wpisuje odpowiedzi i określa które są prawidłowe, - korekta odpowiedzi, zaznaczenie opcji daje możliwość poprawienia odpowiedzi przez ucznia w trakcie testu, - automatyczny import listy uczniów, - podgląd odpowiedzi wysyłanych podczas testu, - możliwość przygotowania testu na dowolnym komputerze i odtworzenie go w docelowym urządzeniu, - ręczne lub automatyczne przełączanie pytań w ustalonym wcześniej interwale czasowym, - tabela wyników z możliwością sortowania wg. listy uczniów lub sumy punktów wszystkich pytań (ranking), - możliwość zapisania wyników, - możliwość wyświetlenia gotowego testu na ekranie, tablicy lub monitorze. Posiadany przez producenta produktu certyfikat ISO 9001 lub równoważny na produkcję i serwis oferowanych urządzeń Gwarancja min. 60 miesięcy |  |  | zestaw | 1 |  | 0% |  |
| 2 | Nagłośnienie (głośniki) (wymagania minimalne – nie gorsze niż) Pasywna dwudrożna kolumna głośnikowa do stałej instalacji naściennej w pionie i poziomie z regulacją nachylenia Pasmo przenoszenia - 90Hz-17kHz; Moc znamionowa - 50W AES, 200W szczytowa; Czułość - 90dB; Nominalna impedancja – 8 lub 16Ω; Kolor biały lub czarny Gwarancja: min. 36-mcy. |  |  | sztuka | 2 |  | 23% |  |
| 3 | Słuchawki z mikrofonem Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, słuchawki izolowane akustycznie - nauszniki szczelnie kryjące ucho. Przewód wzmocniony linką stalową zapobiegający zerwaniu. Wtyczka 5 pin. Certyfikat CE. Parametry mikrofonu: - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej - charakteryzuje się dużą redukcją szumów otoczenia, - pasmo przenoszenia 40-15000 Hz - impedancja 200 Ω Parametry słuchawek: - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 40-14400 Hz, - impedancja 2 x 400 Ω, - czułość >98 dB. Gwarancja: min. 60 m-cy. Posiadany certyfikat ISO 9001 lub równoważny na produkcję i serwis oferowanych urządzeń |  |  | sztuka | 25 |  | 23% |  |
| 4 | Bezprzewodowe słuchawki dla lektora (wymagania minimalne – nie gorsze niż) Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem o parametrach: - umożliwiające podłączenie zamiennie ze standardowymi słuchawkami przewodowymi oraz przełączenie z poziomu oprogramowania, - zestawienie połączenia bezprzewodowego możliwe za pomocą jednego przycisku na słuchawkach, - regulacja głośności i wyciszanie mikrofonu za pomocą przycisków na zestawie słuchawkowym, - wskaźnik optyczny na zestawie słuchawkowym w postaci diody LED informującej o stanie połączenia, - sygnały dźwiękowe informujące o słabej baterii, poziomie głośności, wyciszeniu mikrofonu, - aktywna redukcja szumów otoczenia, eliminacja efektu echa, - ładowanie słuchawki po odłożeniu na podstawkę dokującą, - automatyczny tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię. - regulowany pałąk dostosowujący wielkość słuchawek do głowy, - praca z transmisją DECT, |  |  | sztuka | 1 |  | 23% |  |
| 5 | Panele akustyczne z nadrukiem wymiar jednego panelu: 120 x 250 cm personalizacja nadruku w formie modułowej lub pojedynczej konfiguracja w pionie lub poziomie możliwość nadruku dowolnej grafiki w rozdzielczości 200 DPI |  |  | sztuka | 4 |  | 23% |  |
| 6 | Monitor (wymagania minimalne – nie gorsze niż) matowy ekran IPS LED, czas reakcji 4ms kolor obudowy i podstawy - biały, przekątna 610 mm (24"), rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD) 60Hz, złącze DisplayPort, złącze HDMI wbudowane głośniki stereo, standard VESA 100x100, regulacja wysokości, pochylenia i obrotu ekranu (pivot) gwarancja: min. 36 m-cy. |  |  | sztuka | 2 |  | 0% |  |
| 7 | Stanowisko studenta (wymagania minimalne – nie gorsze niż) Dotykowy pulpit nie posiadający ruchomych elementów, montowany w blacie biurka uczniowskiego i umożliwiający: - cyfrową regulację głośności słuchawek, - zgłoszenie ucznia - prośba o pomoc do nauczyciela, - możliwość wyłączenia przez nauczyciela dostępu do regulacji głośności przez ucznia indywidualnie lub globalnie, - gniazdo DIN do podłączenia słuchawek z mikrofonem, - wejście audio (jack) do odsłuchu dźwięku z podłączonego źródła - np. rejestratora cyfrowego, dyktafonu, komputera, - wyjście audio (jack) do nagrywania prowadzonej konwersacji na podłączonym rejestratorze - np. komputerze, - wskaźnik poziomu głośności słuchawek, - wskaźnik LED zgłoszenia, sygnalizuje naciśnięcie przycisku, - wskaźnik LED podsłuchu, sygnalizuje o włączonym podsłuchu ucznia, sygnalizacja jest możliwa do wyłączenia przez nauczyciela, - wskaźnik LED grupy, sygnalizuje dołączenie ucznia do grupy, w trybie pracy Quiz spełnia funkcję sygnalizacji grup nieparzystych i parzystych. Wskaźniki i przyciski dotykowe wykorzystywane do obsługi testów: - wskaźnik LED grupy, sygnalizuje kolorem przyporządkowanie do grupy: niebieski - nieparzyste, czerwone - parzyste, - 5 wielokolorowych przycisków wariantów odpowiedzi które jednocześnie sygnalizują zmianą koloru wybranie odpowiedzi. |  |  | sztuka | 24 |  | 23% |  |
| 8 | Stolik studenta 2-osobowy (wymagania minimalne – nie gorsze niż) Stolik uczniowski typu kabinowego 130-140 cm x 55-60 cm, wysokość 59-82 cm, na blacie kabina z pięciu ścianek o wysokości 25-50 mm: 3 boczne - płyta meblowa, 2 przednie wykonana z plexiglasu min. 3 mm (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji) elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm, blenda o minimalnej wysokości 50 cm, jak w biurku nauczyciela, wewnętrzny kanał kablowy pomiędzy blatem a blendą min. 12 x 12 cm, przepusty kablowe wynikające z aranżacji, stoliki ustawione wg indywidualnej aranżacji, zaokrąglone narożniki blatu ławek zewnętrznych, minimum 50 różnych kolorów płyty do wyboru. Gwarancja: min. 60 m-cy Posiadany certyfikat ISO 9001 lub równoważny na produkcję i serwis oferowanych urządzeń |  |  | sztuka | 12 |  | 23% |  |
| 9 | Biurko nauczyciela (wymagania minimalne – nie gorsze niż) Biurko o wymiarach 150-170 cm x 75 cm: (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji) elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm, blenda o minimalnej wysokości 50 cm, wewnętrzny kanał kablowy, przepusty kablowe wynikające z aranżacji, zaokrąglone narożniki blatu, nadstawka prywatyzująca na całej długości biurka, szafka z półkami z lewej strony, zamykana szafka na sprzęt elektroniczny z prawej strony, minimum 50 różnych kolorów płyty do wyboru. Gwarancja: min. 60 m-cy Posiadany certyfikat ISO 9001 lub równoważny na produkcję i serwis oferowanych urządzeń |  |  | sztuka | 1 |  | 23% |  |
| 10 | Krzesło studenta (wymagania minimalne – nie gorsze niż) Krzesło w rozmiarze 6 (159-188 cm). Ergonomiczne i elastyczne siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego Uchwyt z tyłu siedziska. Wklęsło-wypukła forma oparcia oraz wypukła forma siedziska zapewniające prawidłowe ustawienie kręgosłupa oraz odpowiednią pracę mięśni. Stelaż (nogi krzesła) wykonany ze stali malowanej proszkowo, zakończony antypoślizgowymi zatyczkami. Gwarancja: min. 24 m-cy |  |  | sztuka | 24 |  | 23% |  |
| 11 | Fotel nauczyciela (wymagania minimalne – nie gorsze niż) Wentylowana tkanina typu Mesh + skóra PU HD Siedzisko typu kubełkowego z regulowaną poduszką lędźwiową i poduszką mięśni karku, oraz dwoma otworami w górnej części oparcia Płynna gazowa regulacja wysokości siedziska w zakresie 10 cm Funkcja umożliwiająca regulację kąta pochylenia oparcia Konstrukcja fotela na metalowej ramie Podłokietniki miękkie z regulacją wysokości Kółka nie rysujące podłogi Kolor czarny lub szary Rozmiar 6 Obciążenie min.130 kg Gwarancja: min. 48 m-cy Posiadany certyfikat ISO 9001 lub równoważny na produkcję i serwis oferowanych urządzeń |  |  | sztuka | 1 |  | 23% |  |
| 12 | Monitor interaktywny (wymagania minimalne – nie gorsze niż) Monitor interaktywny o przekątnej min. 86’’; technologia wyświetlania - LCD z technologią Direct LED panel IPS o przekątnej min. 86" rozdzielczość min. UHD 3840x2160 @60Hz; proporcje obrazu 16:9; kontrast min. 4000:1; jasność min. 350 cd/m2; żywotność matrycy min. 50 000 godzin; matowa szyba o grubości min. 4 mm oraz twardości 7 w skali Mohsa głębia kolorów 1,07 mld (10bit); technologia dotyku - podczerwień (IR); rejestracja dotyku - palce bądź inne nieprzezroczyste obiekty; min. 32 obsługiwane punkty dotyku; rozwiązanie Plug & Play; oprogramowanie interaktywne do monitora posiada pływający pasek narzędzi do pracy w trybie pełnoekranowym i transparentnym, z rozwijanym podmenu. wbudowane głośniki, minimum 2 x 19W, na przedniej obudowie funkcja obustronnego aktywnego współdzielenia ekranu z komputera/tabletu/telefonu dwa pisaki w kształcie cienkiego długopisu wbudowany system Android 8.0; gwarancja: min. 60 miesięcy. Posiadany certyfikat ISO 9001 lub równoważny na produkcję i serwis oferowanych urządzeń |  |  | sztuka | 1 |  | 0% |  |
| Wymagania dodatkowe Certyfikat CE na zaoferowany asortyment. Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię. |
| Razem wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2 - Pracownia języka obcego – system do nauki Tłumaczy Symultanicznych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zestaw komputerowy pracowni Tłumaczy Symultanicznych (wymagania minimalne – nie gorsze niż) Zestaw powinien zawierać: 1. Komputerową jednostkę centralną w obudowie Rack 19", zawierającą: - złącze w standardzie OPS, - procesor o wyniku w testach PassMark minimum 9600 punktów - min pamięć 16GB DDR4 2666 CL15, - dysk SATA SSD 480GB, - napęd DVD, - WIFI - IEEE 802.11 ac (2.4G/5G), 2 anteny, - wzmacniacz stereofoniczny 2x40W, - sprzętowy moduł obsługi rejestratora wielościeżkowego, - zintegrowaną matrycę audio umożliwiającą zestawianie połączeń pomiędzy 33 użytkownikami wg opisu funkcji podanych w punkcie 2. Program do sterowania pracownią oraz zawierającą cyfrowe regulacje poziomów: - niezależnie siły głosu każdego ucznia, - siły głosu nauczyciela, - niezależnie siły dźwięku 8 wejść audio, - siły dźwięku z głośników, - barwy dźwięku z głośników, - siły dźwięku nagrywania. Oprogramowanie: - najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2021, np. Windows 10 Professional lub równoważny zapewniający sterowanie systemem językowym, - oprogramowanie zarządzające systemem, z modułem 24-ścieżkowej rejestracji dźwięku, umożliwiające obsługę wszystkich funkcji podanych w tabeli „Funkcje realizowane w pracowni”. Liczba kanałów językowych - 7 + FLOOR Liczba niezależnych kanałów sali (FLOOR) - 7 Łączna liczba kanałów dźwiękowych - 7+7+2 = 16 Liczba wejść audio z rejestratora - 24 Liczba wyjść audio do rejestracji dźwięku - 24 Złącza jednostki centralnej: - 2 złącza HDMI - 1 złącze DisplayPort, - 6 wolnych złącz USB, - złącze LAN, - gniazda do podłączenia stanowisk uczniowskich, - 1 gniazdo przewodowej słuchawki nauczyciela, - 1 gniazdo bezprzewodowej słuchawki nauczyciela, - złącze wejścia 24 ścieżek do podłączenia rejestratora wielościeżkowego, - złącze wyjścia 24 ścieżek do podłączenia rejestratora wielościeżkowego, - 1 wejście AUX z zewnętrznego źródła, Zasilanie jednostki centralnej – 230VAC. 2. Klawiatura przewodowa z blokiem numerycznym w kolorze białym. Mysz w kolorze białym. Gwarancja: min. 60 m-cy. Posiadany certyfikat ISO 9001 lub równoważny na produkcję i serwis oferowanych urządzeń Funkcje realizowane w pracowni dostępne dla nauczyciela, oraz funkcje wielościeżkowego rejestratora cyfrowego - Przekazanie do stanowisk pojedynczych lub dowolnie wybranych jednej z 7 ścieżek FLOOR. - Podsłuch przez nauczyciela dowolnego stanowiska. - Podsłuch przez nauczyciela dowolnego kanału językowego. - Dialog jednoczesny nauczyciela ze studentem bez rozłączania aktualnego programu. - Skanowanie - cykliczny podsłuch co zadany okres czasu. - Jednoczesna rejestracja wszystkich stanowisk każde na swojej ścieżce. - Nauka trybu tłumaczeń pośrednich - RELAY. - Automatyczny podział studentów na grupy tłumaczeń pośrednich. - Możliwość stworzenia grup tłumaczeń pośrednich na wszystkich stanowiskach (Ilość grup = ilość stanowisk / 2). - Zdalne sterowanie pulpitami tłumaczy przez nauczyciela, w pełnym zakresie funkcji. - Możliwość zablokowania pulpitów tłumaczy przez nauczyciela oraz przywrócenia domyślnego stanu ustawień. - Jednoczesna rejestracja do 24 ścieżek i odtwarzanie do 2 ścieżek za pomocą prostego w obsłudze oprogramowania (pierwsza aplikacja). - Jednoczesna rejestracja do 24 ścieżek i odtwarzanie do 24 ścieżek za pomocą oprogramowania specjalistycznego (druga aplikacja). - Możliwa rejestracja audio wszystkich studentów jednocześnie. - Możliwość sterowania rejestratorem z komputera jako wielokanałową kartą muzyczną. - Nagrywanie bezpośrednio na dyski USB2.0 i USB3.0 podłączane do złącza na panelu przednim. - Wbudowany mikser DSP pozwala na monitorowanie wszystkich 24 wejść poprzez złącze słuchawek na panelu przednim oraz dwukanałowym wyjściu na panelu tylnim z dedykowanymi kontrolami poziomu. - Funkcja pre-nagrywanie pozwala na buforowanie sygnału wejściowego minimum 3s, czyli od naciśnięcia przycisku nagrywania materiał zostanie nagrany z wyprzedzeniem 3 sekundowym - Włączenie lub wyłączenie nagrywania może być realizowane za pomocą przełącznika nożnego (opcja). |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| 2 | Rejestrator cyfrowy 24 – ścieżkowy (wymagania minimalne – nie gorsze niż) - Rejestrator wielościeżkowy umożliwiający jednoczesny zapis minimum 24 ścieżek dźwiękowych oraz odtwarzanie minimum 24 ścieżek dźwiękowych. - W komplecie oprogramowanie do rejestracji oraz oprogramowanie do sterowania parametrami urządzenia i poszczególnych kanałów – poziom, wyciszenie, panorama. - Duże podświetlane klawisze sterujące na panelu przednim. - Wbudowany wyświetlacz LCD, przyciski i pokrętło wciskane dedykowane do nawigacji po menu w celu intuicyjnej zmiany wielu ustawień i parametrów. - Jakość nagrywania do 24 bitów i częstotliwości próbkowania 96kHz - Możliwość sterowania z komputera jako wielokanałową kartę muzyczną. - Nagrywanie bezpośrednio na dyski USB2.0 i USB3.0 podłączane do złącza na panelu przednim - Wskaźniki wysterowania na każdy kanał w postaci 3 kolorowej diody, mogący pracować jako 24 segmentowy wskaźnik całej skali - Funkcjonalności - patrz tabela „Funkcje realizowane w pracowni”. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| 3 | Pulpit tłumacza symultanicznego (wymagania minimalne – nie gorsze niż) Pełnowartościowy pulpit tłumacza symultanicznego zawierający: - graficzny ekran dotykowy IPS 7" - gniazda minijack słuchawek i mikrofonu - gniazdo mikrofonu na gęsiej szyjce - gniazdo zasilania - odpowiednie złącza do podłączenia pulpitu do systemu - wbudowany głośnik - elektroniczne regulacje siły głosu Lekkie słuchawki bez mikrofonu. Mikrofon elektretowy na gęsiej szyjce. Pulpit umozliwia: - zdalne sterowanie przez nauczyciela - ustawienia, przywrócenie ustawień domyślnych, zablokowanie - podłączenie słuchawek oraz mikrofonu na gęsiej szyjce do pracy w kabinach albo podłączenie słuchawek z mikrofonem dynamicznym do pracy w ławkach, - przełączenie trybów FLOOR/RELAY, czyli tłumaczeń z sali i tłumaczeń pośrednich - włączenie odsłuchu jednego z 7 kanałów językowych lub kanału sali - włączenie transmisji z mikrofonu do jednego z 7 kanałów językowych - zaprogramowanie dwóch wyjściowych kanałów językowych i szybkie (jednym naciśnięciem) przełączanie pomiędzy nimi - sygnalizację zajętych kanałów językowych - informację o językach przyporządkowanych do kanałów - dwustronną informację oraz zgłoszenie o zbyt dużej prędkości mowy - odsłuch przez wbudowany głośnik - cyfrową regulację siły dźwięku w słuchawkach i głośniku - odłączenie głośnika - odłączany podsłuch własnego głosu Posiadany certyfikat ISO 9001 lub równoważny na produkcję i serwis oferowanych urządzeń |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| 4 | Kabina 2-osobowa dla tłumaczy (wymagania minimalne – nie gorsze niż) - wymiary min. L=200cm, W=200cm, H=220cm - w ściance przedniej część okienna z plexi min. 4mm - izolacja akustyczna wewnątrz kabiny- okładzina na ścianach kabiny - blat roboczy dla tłumaczy + 2 krzesła - oświetlenie – lampki na gęsich szyjach - wentylator wywiewowy w suficie; - drzwi wejściowe o szer. 90cm. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Wymagania dodatkowe Certyfikat CE na zaoferowany asortyment. Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię. Wymagania instalacyjne Położenie infrastruktury sieciowej CAT5e oraz zasilającej 230V, koryt, podłączenie, konfiguracja sieci - do istniejącej sieci Zamawiającego. Osprzęt elektryczny i materiały montażowe. |
| Razem wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ