Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego Gminę Olszewo Borki z siedzibą przy ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki fabrycznie nowego, nieużywanego, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby/osób na wózku inwalidzkim.
Nazwa i kod CPV:
34121000-1 – Autobusy i autokary.
Wymagane parametry techniczne:
1. Rok produkcji:
2023 (fabrycznie nowy);
2. Nadwozie:
   a) typ osobowy, min 20 miejscowy (pełne przeszklenie pojazdu); siedzenia o następujących cechach:
skierowane do przodu; wymagania tego nie stosuje się do składanych siedzeń, w przestrzeni dla pasażera niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim. Siedzenia skierowane do przodu mają być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Siedzenia skrajne mają być wyposażone w elementy zabezpieczające pasażerów przed przemieszczeniem w bok;
   b) zabudowa przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. z przestrzenią przeznaczoną dla
pasażera niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim, taką, która: umożliwia przewóz co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim przodem lub tyłem do kierunku jazdy i jest wyposażona w pas bezpieczeństwa ze zwijaczem i blokadą, umożliwiający zapięcie pasażera wraz z wózkiem lub montaż wózka inwalidzkiego za pomocą szyn podłogowych a dostęp do niej zapewniony przez windę elektro-hydrauliczną do załadunku
i wyładunku będącej na wyposażeniu autobusu, w przestrzeni tej mogą być umieszczone siedzenia składane, o ile zachowane będą powyższe warunki, gdy siedzenia są złożone;
    c) drzwi: zdalnie sterowane z miejsca kierowcy z możliwością zablokowania ich otwarcia od wewnątrz
z miejsca kierowcy, funkcja ta nie może ograniczać działania układu awaryjnego otwierania drzwi;
  d) pojazd powinien zostać oznakowany zgodnie z art. 57 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
  e) ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, włączający się wraz ze światłami awaryjnymi automatycznie przy otwartych drzwiach; powinna istnieć możliwość wyłączenia tej funkcji przez kierowcę;
  f) sygnał akustyczny ostrzegający na zewnątrz o cofaniu pojazdu;
  g) okna uniemożliwiające wychylanie się na zewnątrz;
  h) kolor nadwozia: bez znaczenia.
3. Silnik:
 a) moc silnika: min. 150 KM z turbodoładowaniem o pojemności min 1900 cm³ do 3000 cm³ w klasie co
    najmniej EURO-VI;
 b) zasilanie: olej napędowy;
 c) skrzynia biegów: manualna min. 5 biegów lub automatyczna.
4. Wyposażenie (bezpieczeństwo):
 a) poduszka powietrzna minimum kierowcy;
 b) trzypunktowe pasy bezpieczeństwa we wszystkich fotelach;
 c) światła przeciwmgielne;
 d) sygnalizacja niezapiętych pasów;
 e) czujnik parkowania (minimum tył);
 f) immobiliser;
 g) system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania;
 h) system stabilizacji toru jazdy;
 i) system kontroli zapobiegający poślizgowi napędzanego koła tracącego przyczepność podczas ruszania
   pojazdu;
 j) asystent utrzymania pasa ruchu;
k) oś przednia wzmocniona.
5. Wyposażenie (funkcjonalność):
 a) system wspomagania kierownicy;
 b) regulowana kolumna kierownicy min. w jednej płaszczyźnie;
 c) fotel kierowcy z regulacją;
 d) centralny zamek zdalnie sterowany;
 e) klimatyzacja dla przedziału kierowcy i pasażerskiego z możliwością osobnych ustawień;
 f) elektryczna regulacja szyb przednich;
 g) elektryczna regulacja lusterek;
 h) regulacja ustawienia reflektorów przednich z kabiny kierowcy;
 i) szyby przyciemniane w tylnej części;
 j) firanki przeciwsłoneczne;
 k) tempomat;
 l) wielofunkcyjna kierownica i komputer pokładowy – menu w języku polskim;
 m) ogrzewanie niezależne od silnika powietrzne typu Webasto;
 n) oświetlenie indywidualne;
 o) oświetlenie postojowe;
 p) oświetlenie nocne;
 q) podłoga antypoślizgowa, odporna na ścieranie i wodoodporna;
 r) uchwyty wejściowe;
 s) oznakowanie wyjść awaryjnych;
 t) sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy;
 u) wskaźnik temperatury zewnętrznej.
6. Wyposażenie dodatkowe:
a) komplet dywaników podłogowych;
b) apteczka;
c) gaśnica;
d) trójkąt ostrzegawczy;
e) młotki bezpieczeństwa;
f) system audio - radioodtwarzacz + CD + MP3 + gniazdo USB + mikrofon + wzmacniacz;
g) nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej;
h) kamera cofania;
i) nawigacja;
j) komplet opon zimowych na felgach stalowych;
k) koło zapasowe pełnowymiarowe+ klucz do kół + podnośnik;
l) hak holowniczy.
7. Warunki gwarancji:
a) gwarancja mechaniczna na silnik i podzespoły mechaniczne min. 24 miesiące;
b) gwarancja na perforację nadwozia i podwozia min. 72 miesiące;
c) gwarancja na powłokę lakierniczą min. 48 miesięcy;
d) autoryzowany serwis gwarancyjny dostępny na terenie całego kraju.
8. Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie autobusu muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy osób niepełnosprawnych.
Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie
nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
9. Dokumentacja:
Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą autobusu przekazać Zamawiającemu komplet niezbędnych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu drogowego i umożliwiających jego pierwszą rejestrację
i eksploatację, komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta.