DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI

remont drogi powiatowej Nr 2070B Gródek (od dr. pow. 2077B) – Lubowicz Wielki i Nr 2090B Lubowicz Wielki – Kostry Podsędkowięta – Wyszonki Wypychy na terenie gminy Klukowo, woj. podlaskie

- Charakterystyka, przebieg, długość istniejącego ciągu drogowego, ukształtowanie terenu

  - Istniejący ciąg drogi stanowi przekrój szlakowy, przebiega w terenie płaskim i jest zaliczona do klasy technicznej „L”, kategoria ruchu KR2.

  - Początek i koniec trasy:

I. Odc. dr. pow. 2070B Gródek - Lubowicz Wielki w lok. 0+000 – 2+140 = 2,140 km na terenie gminy Klukowo, woj. podlaskie.

II. Odc. dr. pow. 2090B skrzyżowanie z dr. pow. 2070B (bez skrzyżowania) Lubowicz Wielki – Wyszonki Wypychy (ok. 70 m przed mostem) w lok. 0+000 – 4+893 = 4,893 km na terenie gminy Klukowo, woj. podlaskie.

  - Trasa drogi (pas terenu) przebiega przez:

    - Wsie, lasy, łąki i pola uprawne,

  - Ogólna długość trasy wynosi : 7,033 km

- Przekrój poprzeczny i normalny

  - Szerokość elementów korpusu drogi:

- jezdni (nawierzchni) : istniejąca – 5,50 m

projektowana – 5,50 m

- chodników:

istniejące – brak

projektowane –  brak

- poboczy: istniejące  - 1,25 m

projektowane – 1,25 m.

  - Rodzaj, konstrukcja i stan: nawierzchni, chodników i poboczy

- Nawierzchnia

: istniejąca – bitumiczna,

: projektowana – bitumiczna zgodnie z WTJPODPi IU

b)   chodniki:

:  projektowane - brak

c)   pobocze

: istniejące – gruntowe,

:  projektowane –  żwirowe

d)     nawierzchnia na zjazdach na drogi gminne i dojazdowe – bitumiczna.

  - Odwodnienie:

- rowy drogowe

: istniejące – zanieczyszczone, częściowo zasypane,

: projektowane – do oczyszczenia / odtworzenia, plantowanie skarp i dna wykopów oraz

nasypów należy ująć na całości,

- inne urządzenia odwadniające

: istniejące – przepusty pod zjazdami – do przebudowy,

: projektowane – przebudowa przepustów na rury betonowe, przy przepustach pod

zjazdami ścianki czołowe betonowe na fundamencie. Oddzielne wjazdy na poszczególne

działki, uwzględniając wymogi dla maszyn rolniczych.

  - Zieleń w otoczeniu drogi (pasa terenu)  - wycinka drzew i karczowanie krzaków.

- Skrzyżowania

Na trasie występują skrzyżowania z drogami publicznymi : powiatowymi: 2070B i 2090B które objęte jest opracowaniem dokumentacji, gminnymi oraz dojazdowymi do pól i lasów

- Obiekty mostowe

- w m. Kostry Podsędkowięta.

Na moście należy wykonać remont nawierzchni i barier.

- Przepusty pod drogami:

a) odc. dr. pow. 2070B Gródek - Lubowicz Wielki i

- w lok. 1+535 ( 80 – brak ścianki str. P, ubytek betonu w ściance str. L

lok. 1+800 ( 80 – wychylone ścianki, spękana nawierzchnia

b) odc. dr. pow. 2090B skrzyżowanie z dr. pow. 2070B (bez skrzyżowania) Lubowicz Wielki – Wyszonki Wypychy (ok. 70 m przed mostem)

lok. 1+028 ( 60  – oderwany murek str. P, str. L zarośnięty

lok. 1+345 ( 100 – nawierzchnia zdeformowana, zarośnięty

lok. 3+487 ( 80 – zamulony w 50%, zarośnięty

lok. 4+615 ( 60 – zamulony w 50%, str. L zarośnięty, str. P wychylony murek.

- Urządzenia towarzyszące – nie badano.

- Warunki gruntowo – wodne: do zbadania

- Inne dane mające wpływa na projektowaną drogę – brak danych.

- Ruch drogowy – nie badano.

- Mapy do celów projektowych – Zamawiający posiada mapy do celów projektowych.

- Stan prawny:  uregulowany.

Opracował: mgr inż. Anna Włostowska

18.03.2021r.

.

Zatwierdzam:

Dyrektor ZDP

w Wysokiem Mazowieckiem

mgr inż. Marcin Korcz