OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA MEBLI

- Wszystkie wymiary mebli podawane są w kolejności: szerokość x głębokość x wysokość.

- Wysokość mebli jest liczona łącznie ze ślizgaczami, stopkami bądź nóżkami.

- Meble należy wykonać z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 i 25 mm, klasy higieniczności E-1 (wymagany atest higieniczny) oraz minimalnych parametrach
nie gorszych niż określone w poniższej tabeli:

| Parametr | Płyta o grubości 18 mm | Płyta o grubości 25 mm |
| --- | --- | --- |
| Gęstość | 650 kg/m3 | 640 kg/m3 |
| wytrzymałość na zginanie | 11 N/mm2 | 10,5 N/mm2 |

Przedstawione w tabeli parametry zastosowanej płyty muszą być potwierdzone kartą techniczną/specyfikacją producenta.

- Kolor płyty wiórowej: dąb sonoma R3181 (lub inny o takim samym odcieniu), buk D381 SE (lub inny o takim samym odcieniu) do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Z płyty o grubości 25 mm należy wykonać blaty: biurek, stołów, stolików, szafek, lad, pulpitów oraz wszystkie wieńce górne i dolne w meblach (wyjątek stanowią szafki kuchenne które muszą posiadać blaty postformingowe o grubości 38 mm).

- Pozostałe elementy należy wykonać z płyty o grubości 18 mm.

- Ściany tylne szaf, regałów, komód i szafek kuchennych (za nielicznymi wyjątkami wymienionymi w opisach poszczególnych mebli) należy wykonać z płyty MDF lub HDF o grubości 3 – 3,5 mm w kolorze białym. Nie dopuszcza się widocznych połączeń płyty od wewnątrz. Tylna ściana musi być mocowana do korpusu w wykonanych gniazdach i mocowana zszywkami co minimum 80 mm na całym obwodzie przylegania. Sposób montażu tylnej ściany przedstawia poniższy rysunek.

- Usłojenie płyty laminowanej musi przebiegać wzdłuż dłuższej krawędzi płyty, z wyjątkiem frontów szuflad, w których usłojenie musi przebiegać wzdłuż krótszej krawędzi płyty.

- Wszystkie krawędzie (obrzeża) mebli - wieńców górnych i dolnych, ścian bocznych, krawędzie blatów, lad, półek, blend oraz dolne - spodnie krawędzie mebli muszą być oklejone obrzeżem – doklejką PCV o grubości 2 mm (wyjątek stanowią jedynie obrzeża w których została wpuszczona płyta plecowa MDF lub HDF). Obrzeża doklejki PCV muszą być sfrezowane (zaokrąglone) i wypolerowane.

- W meblach wykonywanych z płyty wiórowej elementy konstrukcyjne płyt wiórowych muszą być łączone:

- za pomocą wklejanych kołków drewnianych ( 8x35 mm w odległości nie większej niż 100 mm między kołkami (odległość skrajnych kołków od krawędzi musi wynosić nie więcej niż 50 mm).

- dodatkowo każde połączenie dwóch płyt wiórowych musi być wzmocnione za pomocą minimum dwóch złącz mimośrodowych (otwory montażowe złączy mimośrodowych zakryte specjalnymi zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze płyty wiórowej).

- Stopy oraz nogi w meblach na metalowych stelażach wyposażone w stopki z możliwością regulacji wysokości.

- Wszystkie drewniane meble skrzyniowe muszą być wyposażone w ślizgacze, stopki lub nóżki meblowe (według poniższych zasad):

- regały, szafy, szafki i komody (tj. meble z wieńcem dolnym) osadzone na stopkach meblowych z tworzywa fi-50 mm i wysokości 27 mm (w kolorze czarnym) wewnątrz śruba stalowa M10 z możliwością regulacji wysokości za pomocą klucza imbusowego w zakresie minimum 10mm, od góry zaślepka otworu regulacyjnego. Wzór stopki poniżej.

- meble na nogach płytowych: biurka, stoły, stoliki łączniki i dostawki od spodu osadzone na ślizgaczach meblowych dwupunktowych o trzpieniach fi-8mm. Nie dopuszcza się ślizgaczy innego rodzaju. Wzór ślizgacza poniżej.

- szafki kuchenne osadzone na nóżkach metalowych o profilu okrągłym lub kwadratowym, nóżki wysokości 10 cm w kolorze srebrnym, z możliwością regulacji wysokości. Wzory nóżek poniżej.

- W meblach, które występują na metalowym stelażu (biurka, stoły i stoliki) blaty łączone ze stelażem za pomocą minimum 10 wkrętów M6 zagłębionych w stelażu, wkręcanych we wkrętkę (mufę) M6x15 mocowaną do blatu (jak na rysunku), a otwory przelotowe pod wkręty zaślepione zaślepkami PCV w kolorze stelaża.

mufa

- Metalowe stelaże biurek, stołów i stolików wykonane jako samonośne z zespawanych ze sobą poprzeczek oraz nóg. Poprzeczki oraz nogi wykonane ze stalowych profili zamkniętych. Spaw musi być wykonany na całej długości w miejscach łączenia profili, nie dopuszcza się spawania punktowego. Wymiary przekrojów profili stelaży umieszczono w opisach poszczególnych mebli.

- Stelaże malowane proszkowo w kolorze szarym RAL7035.

- Wszystkie elementy metalowe wykończone w sposób uniemożliwiający zranienie. Wszystkie zakończenia zamkniętych profili stalowych oraz widoczne otwory w profilach zabezpieczone specjalnymi zaślepkami z PCV w kolorze stelaża.

- Stopy oraz nogi w biurkach, stołach i stolikach na metalowych stelażach wyposażone w stopki z możliwością regulacji wysokości (za wyjątkiem stołów na kółkach).

- Wszystkie skrzydła drzwi o wysokości powyżej 1000 mm mocowane na trzech zawiasach, a skrzydła drzwi o wysokości poniżej 1000 mm na dwóch zawiasach: puszkowych ( 35 mm, metalowych, nawierzchniowych (nakładanych), samodomykających o < 110°, z cichym domykaniem (wg poniższego wzoru).

- Meble dwudrzwiowe (za wyjątkiem szafek kuchennych) muszą posiadać listwy przymykowe w kolorze zbliżonym do płyty laminowanej.

- Wszystkie drzwi i drzwiczki (za nielicznymi wyjątkami wymienionymi w opisach poszczególnych mebli) muszą być zamykane zamkiem baskwilowym według poniższego wzoru, z wkładką patentową oraz minimum dwoma kluczykami w komplecie. W przypadku mebli dwudrzwiowych drugie skrzydło musi posiadać dodatkowo minimum jedną zasuwkę ryglującą.

- Wszystkie szuflady w kontenerach, komodach i regałach muszą posiadać zamki blokujące centralnie z minimum dwoma kluczykami w komplecie.

- Kluczyki do zamków przyklejone za pomocą taśmy od wewnętrznej strony szuflad i drzwi bezpośrednio przy zamku.

- Każde drzwi, drzwiczki oraz szuflady muszą posiadać zamocowane silikonowe odbojniki, aby podczas zamykania nie uderzały o korpus.

- Wszystkie szuflady z pełnym wysuwem, długość wysuwania szuflad minimum 400 mm, a w szafkach kuchennych minimum 450 mm. Szuflady osadzone na metalowych prowadnicach teleskopowych łożyskowych (kulkowych) z funkcją dociągu. Wszystkie prowadnice muszą być wyposażone w stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu oraz zaczepem umożliwiającym szybki demontaż. Prowadnice montowane do płyt za pomocą wkrętów utwardzonych – hartowanych.

Wzór prowadnicy:

- Górna szuflada we wszystkich biurkach i kontenerach wyposażona na całej szerokości w przybornik (według poniższego wzoru) z przegrodami na artykuły biurowe, długość przybornika min. 220 mm.

- Wszystkie stoliki pod komputer wyposażone w wysuwaną półkę pod klawiaturę osadzoną na prowadnicach metalowych, łożyskowych (kulkowych) z regulacją wysokości i poprzeczką z tyłu zapobiegającą wypadaniu klawiatury i myszki. Możliwość przesunięcia półki pod blatem w układzie lewo lub prawostronnym. Prowadnice montowane do płyt za pomocą wkrętów utwardzonych – hartowanych.

- Wszystkie półki ruchome w meblach skrzyniowych muszą być mocowane na metalowych  wspornikach (bolcach), musi ponadto istnieć możliwość ich regulacji co 50 mm w minimum 4 położeniach. Dopuszczalne obciążenie pojedynczej półki: minimum 25 kg.

- Wszystkie półki ruchome danego mebla umiejscowione w jego dolnej części (nie dopuszcza się możliwości dostarczania oddzielnie).

- Uchwyty do drzwi i szuflad muszą być wykonane z matowego aluminium zgodne ze wzorem przedstawionym poniżej. Rozstaw punktów do mocowania uchwytu 128 mm. Uchwyty meblowe muszą być zamontowane od wewnętrznej strony drzwi i szuflad (nie dopuszcza się możliwości dostarczania oddzielnie). Dokładną lokalizację mocowania uchwytów określono w opisach poszczególnych mebli.

- Meble muszą stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. (między innymi jednolita lokalizacja uchwytów, zamków, zawiasów, półek).

- Meble winny spełniać normy w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania.

- Meble należy dostarczyć (wraz z wniesieniem, rozniesieniem i ustawieniem we skazanych miejscach) do obiektu Zamawiającego w Warszawie ul. Nieświeska 54/56.

- Dostarczone meble muszą być:

- fabrycznie nowe (wykonane w I gatunku), nieregenerowane, nieużywane, w całości skręcone (chyba że opis konkretnego asortymentu określa inaczej) i gotowe do użytku;

- zapakowane tak, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia;

- oznakowane za pomocą naklejki samoprzylepnej o wymiarach 100x50 mm.

Naklejka musi posiadać:

- naniesiony czcionką o wysokości 15 mm symbol podany w kolumnie "Katalog" z rokiem produkcji np. WP1-17-21/

- nazwę asortymentu

- nr zawartej umowy oraz nr pozycji z formularza cenowego.

- kod kreskowy zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. (decyzja zamieszczona na stronie Zamawiającego – pliki do pobrania).

Lokalizacja naklejki: szafy, regały, biurka na prawym boku po prawej górnej stronie; stoły i stoliki pod spodem blatu; krzesła pod spodem siedziska.

Przykładowy wzór naklejki.

Opis nr 1:

Biurko drewniane WP1-2.

- Wymiary biurka: 1300x650x760 mm.

- Biurko wyposażone w wolnostojący kontener na kółkach.

- Biurko i kontener należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą czołową o wysokości 40 cm przylegającą bezpośrednio do blatu. Blenda czołowa dodatkowo mocowana do nóg biurka za pomocą 
4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- W blacie wykonany otwór na okablowanie (60 mm (lokalizacja jak na rysunku), zakończony zaślepką (przelotką) z tworzywa sztucznego w kolorze mebla.

- Kontener 3-szufladowy o wymiarach: 440x480x600 mm. Wysokość górnej szuflady 110 mm, środkowa i dolna o równej wysokości.

- Ściana tylna w kontenerze wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Kontener osadzony na 4 kółkach skrętnych, wzmocnionych z tworzywa sztucznego w obudowie metalowej, mocowane za pomocą 4 wkrętów utwardzonych – hartowanych. Kółka o średnicy 38-45 mm, szerokości 20 mm, oś kółka na łożysku ślizgowym, wytrzymałość na obciążenie minimum 30 kg.

- Uchwyty meblowe w szufladach mocowane symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 2:

Stolik pod komputer drewniany WP1-17.

- Wymiary stolika: 1100x650x760 mm.

- Stolik i kontener należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą czołową o wysokości 40 cm przylegającą bezpośrednio do blatu. Blenda czołowa dodatkowo mocowana do nóg stolika za pomocą 
4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- Wysuwana półka na klawiaturę (z regulacją) z płyty o grubości 18 mm. Szerokość półki 800 mm, prześwit pomiędzy blatem, a półką 80 mm.

- W blacie wykonane 2 otwory na okablowanie (60 mm (lokalizacja jak na rysunku), zakończone zaślepkami (przelotkami) z tworzywa sztucznego w kolorze mebla.

- Stolik wyposażony w:

- wolnostojący kontener na kółkach

- metalowy wózek pod stację PC malowany proszkowo w kolorze RAL7035. Wózek z profilowanej blachy metalowej, o wym.: 210x480x100 mm wyposażony w 4 kółka (25-50 mm w tym 2 kółka z blokadą.

- Kontener 3-szufladowy o wymiarach: 440x480x600 mm. Wysokość górnej szuflady 110 mm, środkowa i dolna o równej wysokości.

- Ściana tylna w kontenerze wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Kontener osadzony na 4 kółkach skrętnych, wzmocnionych z tworzywa sztucznego w obudowie metalowej, mocowane za pomocą 4 wkrętów utwardzonych – hartowanych. Kółka o średnicy 38-45 mm, szerokości 20 mm, oś kółka na łożysku ślizgowym, wytrzymałość na obciążenie minimum 30 kg.

- Uchwyty meblowe w szufladach mocowane symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 3:

Stolik pod komputer drewniany WP1-17.

- Wymiary stolika: 1600x700x760 mm.

- Stolik i kontener należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą czołową o wysokości 40 cm przylegającą bezpośrednio do blatu. Blenda czołowa dodatkowo mocowana do nóg stolika za pomocą 
4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- Wysuwana półka na klawiaturę (z regulacją) z płyty o grubości 18 mm. Szerokość półki 800 mm, prześwit pomiędzy blatem, a półką 80 mm.

- W blacie wykonane 2 otwory na okablowanie (60 mm (lokalizacja jak na rysunku), zakończone zaślepkami (przelotkami) z tworzywa sztucznego w kolorze mebla.

- Stolik wyposażony w:

- 2 wolnostojące kontenery na kółkach: szafkowy i szufladowy.

- metalowy wózek pod stację PC malowany proszkowo w kolorze RAL7035. Wózek z profilowanej blachy metalowej, o wym.: 210x480x100 mm wyposażony w 4 kółka (25-50 mm w tym 2 kółka z blokadą.

- Kontener 3-szufladowy o wymiarach: 440x480x600 mm. Wysokość górnej szuflady 110 mm, środkowa i dolna o równej wysokości.

- Kontener szafkowy (50% lewostronny oraz 50% prawostronny).

- Ściana tylna w kontenerze wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Kontenery osadzone na 4 kółkach skrętnych, wzmocnionych z tworzywa sztucznego w obudowie metalowej, mocowane za pomocą 4 wkrętów utwardzonych – hartowanych. Kółka o średnicy 38-45 mm, szerokości 20 mm, oś kółka na łożysku ślizgowym, wytrzymałość na obciążenie minimum 30 kg.

- Uchwyty meblowe w szufladach mocowane symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 4:

Stolik pod komputer na metalowej podstawie WP1-18.

- Wymiary stolika: 1400x700x760 mm.

- Stolik i kontener należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Stelaż stolika składający się z zespawanych ze sobą elementów nóg stolika (widocznych na rys B) stanowiących boki stolika oraz 2 poprzeczek - wsporników podblatowych (widocznych na rysunku A). Wsporniki wykonane ze stalowego profilu zamkniętego o przekroju 30x15 mm i grubości ścianki minimum 1,5 mm.

- Nogi stelaża zakończone stopami, wykonane ze stali profilowanej giętej z możliwością poprowadzenia okablowania pionowego, ze ściąganymi osłonami bocznymi.

- Nogi stolika wzmocnione blendą czołową o wysokości 35 cm. Prześwit pomiędzy blatem, a blendą 50 mm. Blenda mocowana do nóg za pomocą wkrętów zagłębionych w profilu stelaża, otwory przelotowe na wkręty zaślepione zaślepką PCV.

- Wysuwana półka na klawiaturę (z regulacją) z płyty o grubości 18 mm. Szerokość półki 800 mm, prześwit pomiędzy blatem, a półką 80 mm.

- W blacie wykonane 2 otwory na okablowanie (60 mm (lokalizacja jak na rysunku), zakończone zaślepkami (przelotkami) z tworzywa sztucznego w kolorze mebla.

- Stolik wyposażony w:

- wolnostojący kontener na kółkach

- metalowy wózek pod stację PC malowany proszkowo w kolorze RAL7035. Wózek z profilowanej blachy metalowej, o wym.: 210x480x100 mm w,yposażony w 4 kółka (25-50 mm w tym 2 kółka z blokadą.

- Kontener 3-szufladowy o wymiarach: 440x480x600 mm. Wysokość górnej szuflady 110 mm, środkowa i dolna o równej wysokości.

- Ściana tylna w kontenerze wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Kontener osadzony na 4 kółkach skrętnych, wzmocnionych z tworzywa sztucznego w obudowie metalowej, mocowane za pomocą 4 wkrętów utwardzonych – hartowanych. Kółka o średnicy 38-45 mm, szerokości 20 mm, oś kółka na łożysku ślizgowym, wytrzymałość na obciążenie minimum 30 kg.

- Uchwyty meblowe w szufladach mocowane symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

A	              B

Opis nr 5:

Stolik pod drukarkę, drewniany WP1-19.

- Wymiary szafki: 650x530x605 mm.

- Szafkę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Ściana tylna w szafce wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Pod blatem półka oraz 2 szuflady.

- Szuflady bez zamka.

- Uchwyty meblowe w szufladach mocowane symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 6:

Stolik pod telefon (fax) drewniany WP1-22.

- Wymiary stolika: 700x500x700 mm.

- Stolik należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Ściana tylna w stoliku wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Pod blatem stała pólka oraz szafka zamykana drzwiczkami.

- Uchwyty meblowe w drzwiczkach mocowane w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 7:

Stół biurowy, drewniany WP1-23.

- Wymiary stołu: 1400x700x760 mm.

- Stół należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą o wysokości 40 cm przylegającą bezpośrednio do blatu. Blenda dodatkowo mocowana do nóg stołu za pomocą 
4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 8:

Stół konferencyjny, drewniany WP1-25.

- Wymiary stołu: 2000x800x760 mm.

- Stół należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą o wysokości 40 cm przylegającą bezpośrednio do blatu. Blenda dodatkowo mocowana do nóg stołu za pomocą 
4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 9:

Szafa biurowa, drewniana WP1-27.

- Wymiary szafy: 800x400x1905 mm.

- Szafę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Szafa poziomo podzielona na 2 części zamykane drzwiczkami.

- Szafa z 3 półkami ruchomymi.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w górnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i  60 mm od dolnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- w dolnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- Zamki mocowane w odległości 30 mm od bocznych krawędzi drzwiczek oraz 80 mm poniżej (w dolnych drzwiczkach) i powyżej (w górnych drzwiczkach) otworu montażowego uchwytu meblowego (zgodnie z rysunkiem).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 10:

Komoda meblowa WP1-30.

- Wymiary komody: 1200x400x1200 mm.

- Komodę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Po prawej i lewej stronie komody szafki zamykane drzwiczkami, w każdej 2 półki ruchome.

- W części środkowej 3 szuflady o wysokości 17 cm oraz ruchoma półka.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- w szufladach - symetrycznie w poziomie i pionie.

- Zamki w drzwiczkach mocowane w odległości 30 mm od bocznych krawędzi drzwiczek oraz 80 mm poniżej dolnego otworu montażowego uchwytu meblowego (zgodnie z rysunkiem).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 11:

Regał biurowy, drewniany WP1-31.

- Wymiary regału: 800x400x1905 mm.

- Regał należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- W górnej części regału 2 ruchome półki.

- W dolnej części regału szafka zamykana drzwiczkami z 1 ruchomą półką.

- Uchwyty meblowe w drzwiczkach mocowane w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- Zamki w drzwiczkach mocowane w odległości 30 mm od bocznych krawędzi drzwiczek oraz 80 mm poniżej dolnego otworu montażowego uchwytu meblowego zgodnie z rysunkiem.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 12:

Regał biurowy, drewniany (z witryną) WP1-31.

- Wymiary regału: 800x400x1905 mm.

- Regał należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- W górnej części regału drzwi przeszklone oraz 2 ruchome półki. Szkło bezpieczne, przezroczyste o grubości 4 mm, dookoła rama z płyty o szerokości 70 mm.

- W dolnej części regału szafka zamykana drzwiczkami z 1 ruchomą półką.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w górnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 90 mm od dolnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- w dolnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- Zamki mocowane w odległości 30 mm od bocznych krawędzi drzwiczek oraz 80 mm poniżej (w dolnych drzwiczkach) i powyżej (w górnych drzwiczkach) od otworu montażowego uchwytu meblowego (zgodnie z rysunkiem).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 13:

Stół biurowy na metalowej podstawie WP1-39.

- Wymiary stołu: 800x800x760 mm.

- Stół należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi stołu wykonane z profilu 50x50 mm i grubości ścianki minimum 1,5 mm.

- Poprzeczki łączące nogi wykonane z profilu 30x15 mm i grubości ścianki minimum 1,5 mm.

- Kolor blatu dąb sonoma.

Opis nr 14:

Kosz na śmieci metalowy WP1-40.

- Kosz wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej – matowej.

- Wewnątrz kosza pojemnik z PCV w kolorze czarnym, z uchwytem do przenoszenia, o pojemności 15-18 litrów.

- Pokrywa uruchamiana przyciskiem nożnym (pedałem).

- Kosz według poniższego wzoru.

Opis nr 15:

Biurko na metalowej podstawie WP1-45.

- Wymiary biurka: 1400x700x760 mm.

- Biurko i kontener należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Stelaż biurka składający się z zespawanych ze sobą elementów nóg stolika (widocznych na rys B) stanowiących boki biurka oraz 2 poprzeczek - wsporników podblatowych (widocznych na rysunku A). Wsporniki wykonane ze stalowego profilu zamkniętego o przekroju 30x15 mm i grubości ścianki minimum 1,5 mm.

- Nogi stelaża zakończone stopami, wykonane ze stali profilowanej giętej z możliwością poprowadzenia okablowania pionowego, ze ściąganymi osłonami bocznymi.

- Nogi biurka wzmocnione blendą czołową o wysokości 35 cm. Prześwit pomiędzy blatem, a blendą 50 mm. Blenda mocowana do nóg za pomocą wkrętów zagłębionych w profilu stelaża, otwory przelotowe na wkręty zaślepione zaślepką PCV.

- W blacie wykonane 2 otwory na okablowanie (60 mm (lokalizacja jak na rysunku), zakończone zaślepkami (przelotkami) z tworzywa sztucznego w kolorze mebla.

- Biurko wyposażone w:

- wolnostojący kontener na kółkach

- Kontener 3-szufladowy o wymiarach: 440x480x600 mm. Wysokość górnej szuflady 110 mm, środkowa i dolna o równej wysokości.

- Ściana tylna w kontenerze wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Kontener osadzony na 4 kółkach skrętnych, wzmocnionych z tworzywa sztucznego w obudowie metalowej, mocowane za pomocą 4 wkrętów utwardzonych – hartowanych. Kółka o średnicy 38-45 mm, szerokości 20 mm, oś kółka na łożysku ślizgowym, wytrzymałość na obciążenie minimum 30 kg.

- Uchwyty meblowe w szufladach mocowane symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

A	              B

Opis nr 16:

Szafa ubraniowa drewniana, 1-drzwiowa WP1-52.

- Wymiary szafy: 500x570x1905 mm.

- Szafę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Dolna część zamykana drzwiami i wyposażona w zamontowany na stałe metalowy, okrągły drążek ubraniowy fi-25 mm.

- Górna część zamykana drzwiczkami i wyposażona w 1 półkę ruchomą.

- Drzwi i drzwiczki otwierane: 50% na lewą stronę i 50% na prawą stronę, z ogólnej ilości szaf.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w górnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznej i 90 mm od dolnej krawędzi drzwiczek (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- w dolnych drzwiach - w odległości 40 mm od bocznej i 900 mm od dolnej krawędzi drzwi (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- Zamki mocowane w odległości 30 mm od bocznych krawędzi drzwiczek oraz 80 mm poniżej (w dolnych drzwiczkach) i powyżej (w górnych drzwiczkach) otworu montażowego uchwytu meblowego (zgodnie z rysunkiem).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 17:

Szafa ubraniowa, drewniana 2-drzwiowa WP1-58.

- Wymiary szafy: 900x570x1905 mm.

- Szafę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Dolna część zamykana drzwiami i wyposażona w zamontowany na stałe metalowy, okrągły drążek ubraniowy fi-25 mm oraz po lewej stronie stałe półki na buty.

- Górna część zamykana drzwiczkami i wyposażona w 1 półkę ruchomą.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w górnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 90 mm od dolnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- w dolnych drzwiach - w odległości 40 mm od bocznych i 900 mm od dolnych krawędzi drzwi (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- Zamki mocowane w odległości 30 mm od bocznych krawędzi drzwiczek oraz 80 mm poniżej (w dolnych drzwiczkach) i powyżej (w górnych drzwiczkach) otworu montażowego uchwytu meblowego (zgodnie z rysunkiem).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 18:

Łącznik do biurka WP1-63.

- Wymiary łącznika: 650x650x760 mm.

- Łącznik należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Łącznik stanowiący ¼ koła na nogach płytowych oraz dodatkową nogą w części środkowej.

- Pod blatem 2 stałe półki.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 19:

Przystawka do biurka WP1-64.

- Wymiary przystawki: 600x650x760 mm.

- Przystawkę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Przystawka na nogach płytowych.

- Ściana tylna przystawki wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Pod blatem szuflada oraz szafka zamykana drzwiczkami z 1 półką ruchomą.

- Szuflada oraz drzwiczki bez zamków.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- w szufladzie - symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 20:

Stół do czyszczenia broni na metalowej podstawie WP2-9.

- Wymiary stołu: 1600x800x820 cm.

- Nogi wykonane z profilu stalowego o przekroju czworokątnym wymiar 25x25mm i grubości ścianki minimum 2mm;

- Pozostałe elementy stelaża z profilu stalowego o przekroju 20x20mm i grubości ścianki minimum 2mm;

- Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm wyłożony i wyklejony gumolitem lub innym materiałem odpornym na olej. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm.

- Na krawędziach stołu i na środku stołu zamocowana drewniana listwa o przekroju czworokątnym wymiar 30x20mm lakierowana.

- Nogi składane mechanizmem sprężynowym, zakończone stopkami.

- Stelaż stołu malowany proszkowo w kolorze szarym RAL7035.

- Wg rysunku.

Opis nr 21:

Stół kasynowy drewniany WP3-27.

- Wymiary stołu: 1400x800x760 mm.

- Stół należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Stelaż konstrukcji ramowej, samonośny wykonany z litego drewna bukowego lakierowanego.

- Nogi wykonane z litego drewna bukowego lakierowanego o przekroju kwadratu o wym. 5 cm x 5 cm.

- Elementy konstrukcyjne łączone na śruby, wkręty oraz wklejane kołki drewniane o średnicy fi-8x35 mm (min. 2 szt. na każde połączenie). Stelaż w narożnikach usztywniony za pomocą metalowych wzmocnień.

- Nogi zaopatrzone w stopki z możliwością regulacji wysokości.

- Kolor stołu dąb sonoma.

Opis nr 22:

Stół kasynowy podłużny na metalowej podstawie WP3-28.

- Wymiary stołu: 1400x800x760 mm.

- Stół należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Stelaż chromowany

- Nogi stołu wykonane z profilu o śr. 50 mm i grubości ścianki minimum 1,5 mm.

- Poprzeczki łączące nogi wykonane z profilu 30x15 mm i grubości ścianki minimum 1,5 mm.

- Kolor blatu dąb sonoma.

Opis nr 23:

Stolik pod RTV WP3-33.

- Wymiary stolika: 900x400x750 mm.

- Stolik należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- W lewej części stolika szafka z otwieranymi drzwiczkami przeszklonymi z 2 ruchomymi półkami. Szkło bezpieczne, przezroczyste o grubości 4 mm, dookoła rama z płyty o szerokości 70 mm.

- W prawej części szuflada oraz 1 ruchoma półka.

- W plecach wykonane 2 otwory na okablowanie (widoczne na rysunku).

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznej i 60 mm od górnej krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- w szufladzie - symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 24:

Stół kasynowy, klubowy, świetlicowy na metalowej podstawie WP3-35.

- Wymiary stołu: 900x900x760 mm.

- Stół należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Stelaż chromowany

- Nogi stołu wykonane z profilu o śr. 50 mm i grubości ścianki minimum 1,5 mm.

- Poprzeczki łączące nogi wykonane z profilu 30x15 mm i grubości ścianki minimum 1,5 mm.

- Kolor blatu dąb sonoma.

Opis nr 25:

Stolik okolicznościowy – ława WP3-40.

- Wymiary stolika: 1000x500x570 mm.

- Stolik należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą o wysokości 30 cm przylegającą bezpośrednio do blatu. Blenda dodatkowo mocowana do nóg stolika za pomocą 
4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 26:

Regał biblioteczny, drewniany WP3-49.

- Wymiary regału: 800x400x1905 mm.

- Regał należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Regał z 4 ruchomymi półkami.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 27 :

Stół szkolny na metalowej podstawie – akademicki WP4-14.

- Wymiary stołu: 1400x650x760 mm.

- Stół należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi stelaża wykonane z profili stalowych zamkniętych o przekroju kwadratowym o wymiarach 25x25mm i grubości ścianki minimum 2 mm, a pozostałe elementy z profili o przekroju 20x20 mm i grubości ścianki minimum 2 mm .

- Pod blatem półka z przegrodą.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 28:

Tablica magnetyczna, suchościeralna WP4-18.

Tablica dwustronna,  lakierowana o wymiarach 100x170cm. Tablica  z możliwością obrotu w pionie o 360° oraz blokowania w dowolnej pozycji przy użyciu pokrętła bocznego. Rama z profilu aluminiowego, podstawa stalowa, jezdna wyposażona w kółka 
z systemem blokującym. W komplecie plastikowe uchwyty do zawieszania bloku oraz półka na markery. Wg wzoru.

Opis nr 29:

Kosz na śmieci WP8-47.

- Kosz wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

- Zbiornik na śmieci otwierany nogą za pomocą specjalnego pedału.

- Kosz pojemności 15L.

- Kolor jasny popiel.

- Wg wzoru.

Opis nr 30:

Stół szkolny na metalowej podstawie WP4-15.

- Wymiary stołu: 700x500x750-760 mm.

- Stelaż stołu wykonany z rury okrągłej fi 32 mm, malowany proszkowo w kolorze czarnym.

- Nogi wzmocnione poprzeczkami z haczykami na tornistry.

- Nóżki z zatyczkami z tworzywa chroniącymi podłogę przed zarysowaniem.

- Blat z płyty laminowanej o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem PCV o grubości 2 mm.

- Stół musi spełniać wymagania norm: PN-EN 1729-1:2016;  PN-EN 1729-2:2016.

- Kolor blatu buk.

- Stół wg wzoru.

Opis nr 31:

Stół szkolny na metalowej podstawie WP4-15.

- Wymiary stołu: 1300x500x750-760 mm.

- Stelaż stołu wykonany z rury okrągłej fi 32 mm, malowany proszkowo w kolorze czarnym.

- Nogi wzmocnione poprzeczkami z haczykami na tornistry.

- Nóżki z zatyczkami z tworzywa chroniącymi podłogę przed zarysowaniem.

- Blat z płyty laminowanej o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem PCV o grubości 2 mm.

- Stół musi spełniać wymagania norm: PN-EN 1729-1:2016;  PN-EN 1729-2:2016.

- Kolor blatu buk.

- Stół wg wzoru.

Opis nr 32:

Stolik pod komputer o wymiarach: 1200x700x750 mm. Stolik należy wykonać zgodnie z poniższym opisem i rysunkami. Kolor buk – do uzgodnienia z Zamawiającym. Stolik wykonany z płyty wiórowej klasy higieniczności E-1, gęstości min. 640 kg/m3 dwustronnie laminowanej.  Blat stolika wykonany z płyty o grubości 25 mm, ściana tylna kontenera oraz pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe krawędzie obrzeżem ABS o grubości 0,8-1 mm, obrzeże w kolorze płyty meblowej. Stolik na nogach płytowych poprzecznie wzmocnionych blendą czołową o wysokości 40 cm pod blatem. Nogi cofnięte o 4 cm od dłuższych krawędzi blatu, zaopatrzone w 4 ślizgacze podwójne z gwoździem – bez regulacji. Stolik z wysuwaną półką na klawiaturę (na prowadnicach rolkowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem) wykonaną z płyty meblowej w kolorze mebli. Stolik z jednostronnym stałym kontenerem szufladowym (szer. wewn. szuflady 25 cm.; min. 4 szuflady, na prowadnicach rolkowych, z zabezpieczeniem przed wypadaniem, wyposażonych w zamek blokujący centralnie z min. 2 kluczykami w komplecie. Prowadnice montowane do płyt za pomocą wkrętów utwardzonych - hartowanych). Blat z jednym otworem na okablowanie. Otwór na okablowanie wykończony specjalną zaślepką (przelotką) w kolorze płyty. Uchwyty meblowe w kontenerze - metalowe, mocowane dwupunktowo o rozstawie L128 mm, kolor srebrny satynowy. Elementy konstrukcyjne łączone na metalowe złącza mimośrodowe (min. 2 szt. na każde połączenie) oraz wklejane kołki drewniane o średnicy fi-8x35 mm (min. 2 szt. na każde połączenie). Blenda czołowa dodatkowo mocowana do blatu za pomocą złącz mimośrodowych i wklejanych kołków oraz do nóg stolika za pomocą konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Wg rysunku.

Opis nr 33:

Regał biurowy o wymiarach 800x400x2050 mm. Regał należy wykonać zgodnie z poniższym opisem i rysunkami.Kolor buk – do uzgodnienia z Zamawiającym.Regał wykonany z płyty wiórowej klasy higieniczności E-1, gęstości min. 640 kg/m3 dwustronnie laminowanej. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wieńców oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe krawędzie obrzeżem ABS o grubości 0,8-1 mm, obrzeże w kolorze płyty meblowej. Część tylna (plecowa) wykonana z płyty HDF lakierowanej o grubości 3 - 3,5 mm w kolorze mebli, mocowanej na felc. Regał z szafką zamykaną do 1/3 wysokości, górna część zamykana drzwiami przeszklonymi (szkło bezpieczne, przezroczyste, po 3 zawiasy puszkowe, nakładane fi-35 mm w każdym skrzydle) w górnej części półki osadzone na podpórkach metalowych z regulacją ustawienia wysokości w trzech położeniach ±50 mm. Rozstaw półek ok. 35 cm. W dolnej części szafka 2-drzwiowa z 1 półką wewnętrzną, osadzoną na podpórkach metalowych z regulacją ustawienia wysokości w trzech położeniach ±50 mm. W każdym skrzydle drzwiowym po 2 zawiasy puszkowe, nakładane fi-35 mm. W jednym skrzydle zamek meblowy z min. 2 kluczykami w komplecie, w drugim skrzydle 2 zasuwki ryglujące u góry i dołu. Uchwyty meblowe - metalowe, mocowane dwupunktowo o rozstawie L128 mm, kolor srebrny satynowy. Elementy konstrukcyjne łączone na metalowe złącza mimośrodowe (min. 2 szt. na każde połączenie) oraz wklejane kołki drewniane o średnicy fi-8x35 mm (min. 2 szt. na każde połączenie). Regał na stopkach z tworzywa fi-50mm, H27 z możliwością regulacji wysokości. Wg rysunku.

Opis nr 34:

Stolik pod RTV o wymiarach 900x400x750 mm. Stolik należy wykonać zgodnie z poniższym opisem i rysunkami.Kolor buk – do uzgodnienia z Zamawiającym. Stolik umożliwiający wstawienie DVD/VIDEO z szufladą i szafką z drzwiczkami przeszklonymi. Stolik wykonany z płyty wiórowej klasy higieniczności E-1, gęstości min. 640 kg/m3 dwustronnie laminowanej. Blat wykonany z płyty o grubości 25 mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe krawędzie obrzeżem ABS o grubości 0,8-1 mm, obrzeże w kolorze płyty meblowej. Część tylna (plecowa) wykonana z płyty HDF lakierowanej o grubości 3 - 3,5 mm w kolorze mebli, mocowanej na felc. Stolik z 3 półkami wewnętrznymi (jak na rysunku) osadzonymi na podpórkach metalowych z regulacją ustawienia wysokości w trzech położeniach ±50 mm. W lewej części stolika szafka z otwieranymi drzwiami przeszklonymi (szkło bezpieczne, przezroczyste, min. 2 zawiasy). Szuflada na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Szuflada oraz drzwi szafki wyposażone w zamki meblowe z min. 2 kluczykami w komplecie. W plecach wykonane 2 otwory na okablowanie (widoczne na rysunku). Uchwyty meblowe w drzwiach i szufladzie - metalowe, mocowane dwupunktowo o rozstawie L128 mm, kolor srebrny satynowy. Elementy konstrukcyjne łączone na metalowe złącza mimośrodowe (min. 2 szt. na każde połączenie) oraz wklejane kołki drewniane o średnicy fi-8x35 mm (min. 2 szt. na każde połączenie). Stolik na stopkach z tworzywa fi-50mm, H27 z możliwością regulacji wysokości. Wg rysunku.