Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr WI.271.1.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi p.n.: ”Konserwacja oświetlenia ulicznego w   miejscowości Lubawka i Chełmsko Śląskie w 2022 roku”.

Konserwacją i obsługą objęte są wszystkie punkty świetlne tj. około 750 szt.

2. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje między innymi:

- Prowadzenie eksploatacji, obsługi i konserwacji urządzeń zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi w zakresie eksploatacji sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony od porażenia.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - dokonanie raz w roku oględzin oświetlenia ulicznego oraz punktów pomiarowo – rozdzielczych w celu wykrycia uszkodzeń mechanicznych,

  - sporządzenie protokołu oględzin i oceny stanu technicznego, w oparciu o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazanie informacji z oględzin Zamawiającemu,

  - prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów eksploatacyjnych (dzienniki oględzin, przeglądów, protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów),

  - utrzymywanie urządzeń we właściwym stanie technicznym, a to: 
- utrzymywanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych tak, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności, 
- okresowe (raz w roku) czyszczenie kloszy opraw oświetleniowych, - malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, szafek i tablic rozdzielczych,

  - wymiana elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia, a to:
 - uszkodzonych / zużytych źródeł światła, opraw bądź ich elementów (lamp, kloszy, układów zapłonowych, dławików itp.), 
- uszkodzonych wysięgników, tabliczek bezpiecznikowych, bezpieczników, przewodów w słupach, elementów osłonowych itp. 
- innych elementów nie ujętych wyżej, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia;

  - usuwanie stanów awaryjnych powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu zleconego zakresu oświetlenia.

  - załączanie i wyłączanie oświetlenia w ustalonych godzinach – zgodnie z tabelą świecenia ustaloną przez Zamawiającego,

  - całodobowe przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji oraz zgłoszeń o usterkach dot. funkcjonowania oświetlenia ulicznego, prowadzenie księgi przyjętych zgłoszeń o usterkach oświetlenia i ich naprawie, powiadamianie odbiorców w przypadku wyłączeń wraz z kosztami,

  - utylizacja uszkodzonych źródeł światła,

  - pokrywanie kosztów utylizacji zużytych lamp,

  - uzgadnianie wyłączeń z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział  Jelenia Góra przy pracy na wspólnych  sieciach;

  - ponadto Wykonawca zobowiązany jest: - na wniosek Zamawiającego do kontroli stanu oświetlenia w porze świecenia,  sprawdzanie i poprawne działanie: układów zapłonowych opraw, stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, poziomu hałasu i drgań źródeł światła, oraz wskazań aparatury kontrolno – pomiarowej,

- likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowego (wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa w czasie max. 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 7 dni)

- Wykonawca ma obowiązek uczestnictwa w odbiorach remontowanych i nowych urządzeń oświetlenia ulicznego. Urządzenia te (nowo wybudowane, lub dobudowane) zostaną włączone do konserwacji po upływie terminu gwarancji udzielonego przez wykonawcę tych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizację zużytych źródeł światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać – usunąć awarię instalacji oświetlenia ulicznego w następujących terminach:

  - w przypadku awarii układu sterowania lampami powodującej świecenie lamp poza ustalonym programem urządzeń sterujących tj. świecenie w ciągu dnia – do 12 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego,

  - w przypadku wykonania napraw awaryjnych instalacji oświetlenia ulicznego, o których mowa w § ust. 2. lit. e) – maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać – usunąć awarię instalacji oświetlenia ulicznego w następujących terminach:

  - w przypadku awarii układu sterowania lampami powodującej świecenie lamp poza ustalonym programem urządzeń sterujących tj. świecenie w ciągu dnia – do 12 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego,

  - w przypadku wykonania napraw awaryjnych instalacji oświetlenia ulicznego, o których mowa w pkt. 2.2. lit. e) – maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca dostarcza wszystkie materiały, urządzenia, podzespoły, osprzęt niezbędny do wykonania napraw awaryjnych i konserwacyjnych.