Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Stacje diagnostyczno-opisowe

na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej – 2 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, 
nie powystawowy / nie wcześniej niż 2022

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wszystkich wymagań zawartych

w specyfikacji technicznej oraz podania nazwy producenta wraz z typem i modelem oferowanego urządzenia wraz z procesorem.

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Poniższa specyfikacja dotyczy wyposażenia wymaganego dla 1kpl. Stacji diagnostyczno-opisowych |  |  |
| I | Komputer – 1 szt. na każdy komplet stacji diagnostyczno-opisowych |  |  |
|  | Procesor wielordzeniowy ( min 6 rdzeni) umożliwiający osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik co najmniej 19 955 pkt. Minimum 18 MB pamięci podręcznej Częstotliwość od 3,0 do 4,6 GHz, przy mocy 65 W Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza aby zaoferowane komponenty komputera pracowały na niższych warunkach niż opisane w SWZ. | TAK, podać |  |
|  | Pamięć operacyjna Min. 32 GB RAM, DDR5 Min. 4 gniazda DIMM: do 128 GB pamięci DDR5 do 4400 MHz z funkcją ECC i bez niej, Szybkość maksymalna: 4400 MHz Pojemność maksymalna: 128 GB | TAK, podać |  |
|  | Gniazda PCI Min. 1 gniazdo PCI Express x16 piątej generacji obsługujące karty graficzne o mocy do 350 W (całkowita moc dostępna w przypadku autonomicznych kart graficznych). Min. 1 gniazdo PCIe x4 trzeciej generacji na kartę o pełnej wysokości Min. 1 gniazdo PCIe x4 czwartej generacji na kartę o pełnej wysokości Min. 1 gniazdo M.2 2230 na kartę Wi-Fi i Bluetooth Min. 2 gniazda M.2 2230/2280 PCIe czwartej generacji na dyski SSD NVMe Min. 1 gniazdo M.2 2280 PCIe trzeciej generacji na dysk SSD NVMe Min. 5 gniazd SATA na dyski HDD / napędy optyczne 2,5"/3,5" | TAK, podać |  |
|  | Wsparcie systemów operacyjnych Windows 11 Home, wersja 64-bitowa Windows 11 Pro, wersja 64-bitowa Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, wersja 64-bitowa Kylin V 10 SP1 (PRTS) Red Hat® Enterprise Linux® 8.6 (PRTS) | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna Minimum grafika zintegrowana Obsługa ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.0. | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowa karta graficzna (medyczna) Obsługiwana szyna : PCIe Gen3 x8 Pobierana moc nie większa nić 50W Wymiary max: długość 168mm, wysokość 60mm Akcelerator graficzny: AMD Radeon PRO Zainstalowana pamięć min.: 4GB DDR5, 96GB/s Głębia pixeli: min.: 32-bit pixels (10 bitowa skala szarości i 30 bitowa skala koloru) Podłączenia: min.: 1xDisplayPort (DP) v1.4, 2x Mini-DisplayPort v1.4 Wsparcie technologii: Microsoft DirectX v12, Vulkan 1.1, Shader Model 5.1, OpenGL 4.5 | TAK, podać |  |
|  | Dysk twardy Pojemność dysku: minimum 256GB PCIe NVMe Class 35 M.2 SSD z możliwością bootowania systemu Typ dysku: M.2 SSD | TAK, podać |  |
|  | Multimedia Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną, min. 2 kanałowa Głośniki: w obudowie komputera, | TAK, podać |  |
|  | Komunikacja Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną. | TAK, podać |  |
|  | Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/- RW zamontowana w obudowie lub podstawie wraz z nośnikiem ze sterownikami lub dołączona na kablu tej samej marki co producent komputera | TAK, podać |  |
|  | Złącza w obudowie Przód (wymagania minimalne): 1 uniwersalne gniazdo audio 2 porty USB 3.2 Type-A pierwszej generacji 1 port USB 3.2 Type-C drugiej generacji 1 port USB 3.2 Type-C generacji 2x2 1 gniazdo kart SD Tył (wymagania minimalne): 2 złącza DisplayPort 1.4 2 porty USB 3.2 Type-C drugiej generacji 2 porty USB 3.2 Type-A drugiej generacji 2 porty USB 2.0 Type-A 1 port Ethernet RJ45 1 gniazdo zasilania 1 port wideo 1 wyjście liniowe audio Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową. | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie Klawiatura USB w układzie US –QWERTY Laserowa lub optyczna, USB Kabel zasilający do komputera Mysz i klawiatura muszą pochodzić od tego samego producenta co komputer | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie Zasilacz o mocy min 300W i sprawności min 92% Zasilacz powinien spełniać wymogi 80Plus Platinium, co powinno być potwierdzone wpisem na stronie https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx. | TAK, podać |  |
|  | System operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit z licencją i nośnikiem zapewniający: • pełną integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2019; • zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI; • pełną integrację z systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego; • pełną obsługa ActiveX. Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows Nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego. | TAK, podać |  |
|  | BIOS Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji o: • wersji BIOS, • ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, • typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, • pojemności zainstalowanego dysku twardego, • rodzaju napędu optycznego. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, czytnika kart multimedialnych, slotu mini-PCIe, poszczególnych portów USB. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci. Możliwość ustawienia hasła na poziomie administratora. Zaimplementowane w BIOS oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego, czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, które umożliwi wykonanie testu pamięci RAM i dysku twardego. | TAK, podać |  |
|  | Obudowa Typu: MTX Tower o głębokości maksymalnej: 420,0 mm (16,53") | TAK, podać |  |
|  | Zapewnienie ciągłości działania Wykonawca zapewnia ciągłość działania i naprawy serwisowe w trakcie trwania umowy. W przypadku awarii nośników z danymi osobowymi (takich jak dyski twarde itp.), pozostają one u Zamawiającego. | TAK, podać |  |
|  | Wsparcie techniczne Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie Dokumentacja użytkownika, komplet płyt ze sterownikami, komplet kabli. Listwa zasilająca z filtrem antyprzepięciowym - min. 5 gniazd, min. 3m długości, zabezpieczenie prądowo-impulsowe 390J, optyczna sygnalizacja załączenia napięcia, wyłącznik. | TAK, podać |  |
| II | Monitor Diagnostyczny – 2 szt. na każdy komplet stacji diagnostyczno-opisowych (wraz z certyfikatem parowania producenta sprzętu oraz rozszerzoną gwarancją do 60 m-cy) |  |  |
|  | Wielkość – min 24” Typ wyświetlacza: LCD – kolorowy Wyświetlania w skali szarości Format obrazu - proporcje: 16x10 Minimalna rozdzielczość: 2MP (1920 x 1200 pixels) Jasność : 600 cd/m2 Kontrast min. 1000:1 Obrotowy ekran tzw: PIVOT Regulacja wysokości, pochylenia i obrotu Skalibrowana luminancja DICOM: 350 cd/m2 Czas reakcji max. 7ms Złącza (wymagania minimalne): 1 x DP, 1 x DVI-I 3x USB 2.0 Maksymalny pobór mocy podczas pracy: 25 W oraz max. 0.5 W w trybie hibernacji oraz max. 0.5 W w trybie tzw. STANDBY Wbudowany zasilacz, dopuszcza się rozwiązanie z zasilaczem zewnętrznym Dedykowane oprogramowanie producenta do kalibracji monitorów medycznych Certyfikaty: CE (Medical Device Class I) Waga monitora wraz z podstawą max. 6,8kg Kąty widzenia matrycy pionowo: min. 178 stopni, poziomo: min. 178 stopni Możliwość ustawienia oświetlenia otoczenia z wyborem rodzaju pokoju opisowego-diagnostycznego. Wbudowany przedni czujnik do kalibracji monitora | TAK, podać |  |
| III | Monitor dodatkowy– 1 szt. na każdy komplet stacji diagnostyczno-opisowych | Podać typ/model, producent, rok produkcji |  |
|  | Wielkość – min 23” max 24” Typ wyświetlacza: Full HD, Matryca IPS Powłoka matrycy – Matowa, Format obrazu: 16x9 Częstotliwość odświeżania min. 60 Hz Czas reakcji max. 5ms (GTG) Rozdzielczość nominalna: minimum 1920x1080 Kontrast statyczny min. 1000:1 Jasność: min.: 250 cd/m2 Technologie: Redukcja migotania (Flicker Free) oraz filtr światła niebieskiego Kąty widzenia matrycy pionowo: min. 178 stopni, poziomo: min. 178 stopni Złącza (wymagania minimalne): VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Obrotowy ekran tzw: PIVOT Regulacja wysokości, pochylenia i obrotu Maksymalny pobór mocy podczas pracy: 15W | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, itd.) | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać jakie |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty