Załącznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(należy wypełnić i określić w zakresie pozycji na jaką wykonawca składa ofertę)

Część 1 - Śmieciarka bezpylna o pojemności min 20m3 na podwoziu 3 osiowym – 1 szt.

Parametry techniczne:

Podwozie

Parametry wymagane	Parametry oferowane
Podwozie o dmc 26 t przystosowane do zabudowy bezpylnej
Rok produkcji- nie wcześniej niż 2014
Przebieg max. 200 000 km
Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna)
Rozstaw osi pojazdu max. 4000 mm
Zawieszenie pojazdu: resory paraboliczne przód oraz pneumatyczne tył. Oś napędowa i oś wleczona na poduszkach powietrznych.
Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej
Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy bezpieczeństwa biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi
Nośność osi przedniej min. 7500 kg
Nośność osi tylnej napędowej min. 11500 kg
Nośność osi trzeciej min. 7500 kg
Ogumienie 315/80R22,5
Silnik wysokoprężny 6 cylindrowy o mocy min. 340 KM
Norma emisji spalin min EURO 6
Silnik wyposażony przystawkę odbioru mocy odsilnikową napędzającą zabudowę bezpylną.
Skrzynia biegów automatyczna
Kabina dzienna 3 osobowa.
Klimatyzacja
Elektrycznie sterowane szyby
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne
Reflektory halogenowe H7
Radio z odtwarzaczem
Immobilizer fabryczny + tachograf

Zabudowa
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym wykonana zgodnie z normą EN1501-1 lub równoważna
Ściany zabudowy ożebrowane wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości minimum 3mm
Pojemność skrzyni ładunkowej min. 20 m3 netto
Objętość kosza zasypowego min 2,0 m3
Stopień zagęszczania odpadów min 1 : 5
Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 120 do 1100 litrów zgodnie z normą EN840-1,2 lub równoważna, o udźwigu min. 600 kg w tym pojemników 1100 l z klapą płaską (ramiona do pojemników 1100 l)
Podłoga skrzyni ładunkowej płaska wykonana ze stali o grubości min. 4mm
Dno wanny zasypowej wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości min. 5 mm, pozostałe elementy dna odwłoka wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości min. 4 mm
Podwójny system sterowania prasą zagęszczającej – automatyczny ciągły i manualny pojedynczy uruchamiany za pomocą przycisków umieszczonych z prawej i lewej strony odwłoka
Obsługa urządzenia zasypowego za pomocą przycisków umieszczonych po obu stronach odwłoka
Kamera wsteczna i monitor kolorowy zamontowany w kabinie
Oświetlenie robocze z tyłu zabudowy.
Dwie lampy ostrzegawcze z tyłu zabudowy i z przodu
Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy
Automatyczna regulacja obrotów silnika
Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE.
Panel sterowniczy dotykowy do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia: zabudowy, podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty wypychającej
Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy lub z boku zabudowy
Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy
Elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem
Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne
Min dwa wyłączniki bezpieczeństwa na zabudowie
Dwa stopnie dla ładowaczy
Stopnie ładowaczy zgodne z normą PN-EN1501-01 z późn. zm. Lub równoważną
System sterujący zabudową wykrywający usterki wraz z podaną pisemną instrukcją dalszego postępowania.
Urządzenie posiadające znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej wg normy PN-EN1501-01 z późn. zm. Lub równoważną o min. objętości załadowczej min. 2,5 m3.
Światło wsteczne LED na odwłoku i dodatkowe światło robocze LED montowane na zew. ścianach odwłoka.
Tylne urządzenie załadowcze spełniające normę: PN-EN1501-05 z późn. zm. lub równoważną i obsługujące pojemniki wg normy: PN-EN840-1-4_2013-05E z późn. zm. lub równoważną

Wymagane wyposażenie dodatkowe:
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy,
Kamera wsteczna i monitor kolorowy zamontowany w kabinie,
Oświetlenie obrysowe pojazdu,
Trójkąt ostrzegawczy,
Apteczka,
Gaśnica 1 szt.,
Przewód do pompowania kół,
2 Kliny zabezpieczające pod koła,
Pojemnik z wodą sanitarną min. 5 l.,
Podnośnik hydrauliczny min. 12t. i teleskopowy klucz do kół,
Dostęp do części zamiennych zabudowy przez okres min. 48 miesięcy.
W przypadku awarii unieruchomiających pojazd lub zabudowę przyjazd serwisu w przeciągu 48 godzin, a w przypadku awarii unieruchomiających pojazd lub zabudowę na więcej niż 72 godziny, zapewni bezpłatnie pojazd zastępczy, o parametrach technicznych nie mniejszych niż pojazd dostarczony, przez cały czas usuwania awarii.
Dostawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie wskazanych użytkowników pojazdu w zakresie usuwania podstawowych usterek i awarii, oraz przeprowadzania napraw serwisowych.

Warunki gwarancji, dostawy i serwisu:
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Dostarczenie pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wg złożonej oferty,
Gwarancji na podwozie min. 12 mc,
Gwarancji na zabudowę min. 12 mc,

Do pojazdu należy dołączyć:
• Dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu,
• Dokumenty gwarancyjne,

Część 2 - Śmieciarka bezpylna o pojemności min 20m3 na podwoziu 3 osiowym – 1 szt.

Parametry techniczne:

Podwozie
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Podwozie o dmc 26 t przystosowane do zabudowy bezpylnej
Rok produkcji- nie wcześniej niż 2014
Przebieg max. 200 000 km
Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna)
Rozstaw osi pojazdu max. 4000 mm
Zawieszenie pojazdu: resory paraboliczne przód oraz pneumatyczne tył. Oś napędowa i oś / wleczona na poduszkach powietrznych.
Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej
Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy bezpieczeństwa biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi
Nośność osi przedniej min. 7500 kg
Nośność osi tylnej napędowej min. 11500 kg
Nośność osi trzeciej min. 7500 kg
Ogumienie 315/80R22,5
Silnik wysokoprężny 6 cylindrowy o mocy min. 340 KM
Norma emisji spalin min EURO 6
Silnik wyposażony przystawkę odbioru mocy odsilnikową napędzającą zabudowę bezpylną.
Skrzynia biegów automatyczna
Kabina dzienna 3 osobowa.
Klimatyzacja
Elektrycznie sterowane szyby
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne
Reflektory halogenowe H7
Radio z odtwarzaczem
Immobilizer fabryczny + tachograf

Zabudowa
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym wykonana zgodnie z normą EN1501-1 lub równoważna
Ściany zabudowy ożebrowane wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości minimum 3mm
Pojemność skrzyni ładunkowej min. 20 m3 netto
Objętość kosza zasypowego min 2,0 m3
Stopień zagęszczania odpadów min 1 : 5
Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 120 do 1100 litrów zgodnie z normą EN840-1,2 lub równoważna, o udźwigu min. 600 kg w tym pojemników 1100 l z klapą płaską (ramiona do pojemników 1100 l)
Podłoga skrzyni ładunkowej płaska wykonana ze stali o grubości min. 4mm
Dno wanny zasypowej wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości min. 5 mm, pozostałe elementy dna odwłoka wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości min. 4 mm
Podwójny system sterowania prasą zagęszczającej – automatyczny ciągły i manualny pojedynczy uruchamiany za pomocą przycisków umieszczonych z prawej i lewej strony odwłoka
Obsługa urządzenia zasypowego za pomocą przycisków umieszczonych po obu stronach odwłoka
Kamera wsteczna i monitor kolorowy zamontowany w kabinie
Oświetlenie robocze z tyłu zabudowy.
Dwie lampy ostrzegawcze z tyłu zabudowy i z przodu
Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy
Automatyczna regulacja obrotów silnika
Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE.
Panel sterowniczy dotykowy do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia: zabudowy, podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty wypychającej
Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy lub z boku zabudowy
Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy
Elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem
Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne
Min dwa wyłączniki bezpieczeństwa na zabudowie
Dwa stopnie dla ładowaczy
Stopnie ładowaczy zgodne z normą PN-EN1501-01 z późn. zm. lub równoważną
System sterujący zabudową wykrywający usterki wraz z podaną pisemną instrukcją dalszego postępowania.
Urządzenie posiadające znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej wg normy PN-EN1501-01 z późn. zm. o min. objętości załadowczej min. 2,5 m3.
Światło wsteczne LED na odwłoku i dodatkowe światło robocze LED montowane na zew. ścianach odwłoka.
Tylne urządzenie załadowcze spełniające normę: PN-EN1501-05 z późn. zm. lub równoważną i obsługujące pojemniki wg normy: PN-EN840-1-4_2013-05E z późn. zm. lub równoważną

Wymagane wyposażenie dodatkowe:
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy,
Kamera wsteczna i monitor kolorowy zamontowany w kabinie,
Oświetlenie obrysowe pojazdu,
Trójkąt ostrzegawczy,
Apteczka,
Gaśnica 1 szt.,
Przewód do pompowania kół,
2 Kliny zabezpieczające pod koła,
Pojemnik z wodą sanitarną min. 5 l.,
Podnośnik hydrauliczny min. 12t. i teleskopowy klucz do kół,
Dostęp do części zamiennych zabudowy przez okres min. 48 miesięcy.
W przypadku awarii unieruchomiających pojazd lub zabudowę przyjazd serwisu w przeciągu 48 godzin, a w przypadku awarii unieruchomiających pojazd lub zabudowę na więcej niż 72 godziny, zapewni bezpłatnie pojazd zastępczy, o parametrach technicznych nie mniejszych niż pojazd dostarczony, przez cały czas usuwania awarii.
Dostawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie wskazanych użytkowników pojazdu w zakresie usuwania podstawowych usterek i awarii, oraz przeprowadzania napraw serwisowych.

Warunki gwarancji, dostawy i serwisu:
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Dostarczenie pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wg złożonej oferty,
Gwarancji na podwozie min. 12 mc,
Gwarancji na zabudowę min. 12 mc,

Do pojazdu należy dołączyć:
• Dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu,
• Dokumenty gwarancyjne,

Część 3 – Śmieciarka bezpylna o pojemności min 20m3 na podwoziu 3 osiowym – 1 szt.

Parametry techniczne:

Podwozie
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Podwozie o dmc 26 t przystosowane do zabudowy bezpylnej
Rok produkcji- nie wcześniej niż 2014
Przebieg max. 200 000 km
Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna)
Rozstaw osi pojazdu max. 4000 mm
Zawieszenie pojazdu: resory paraboliczne przód oraz pneumatyczne tył. Oś napędowa i oś wleczona na poduszkach powietrznych.
Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej
Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy bezpieczeństwa biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi
Nośność osi przedniej min. 7500 kg
Nośność osi tylnej napędowej min. 11500 kg
Nośność osi trzeciej min. 7500 kg
Ogumienie 315/80R22,5
Silnik wysokoprężny 6 cylindrowy o mocy min. 340 KM
Norma emisji spalin min EURO 6
Silnik wyposażony przystawkę odbioru mocy odsilnikową napędzającą zabudowę bezpylną.
Skrzynia biegów automatyczna
Kabina dzienna 3 osobowa.
Klimatyzacja
Elektrycznie sterowane szyby
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne
Reflektory halogenowe H7
Radio z odtwarzaczem
Immobilizer fabryczny + tachograf

Zabudowa
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym wykonana zgodnie z normą EN1501-1 lub równoważna
Ściany zabudowy ożebrowane wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości minimum 3mm
Pojemność skrzyni ładunkowej min. 20 m3 netto
Objętość kosza zasypowego min 2,0 m3
Stopień zagęszczania odpadów min 1 : 5
Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 120 do 1100 litrów zgodnie z normą EN840-1,2 lub równoważna, o udźwigu min. 600 kg w tym pojemników 1100 l z klapą płaską (ramiona do pojemników 1100 l)
Podłoga skrzyni ładunkowej płaska wykonana ze stali o grubości min. 4mm
Dno wanny zasypowej wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości min. 5 mm, pozostałe elementy dna odwłoka wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości min. 4 mm
Podwójny system sterowania prasą zagęszczającej – automatyczny ciągły i manualny pojedynczy uruchamiany za pomocą przycisków umieszczonych z prawej i lewej strony odwłoka
Obsługa urządzenia zasypowego za pomocą przycisków umieszczonych po obu stronach odwłoka
Kamera wsteczna i monitor kolorowy zamontowany w kabinie
Oświetlenie robocze z tyłu zabudowy.
Dwie lampy ostrzegawcze z tyłu zabudowy i z przodu
Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy
Automatyczna regulacja obrotów silnika
Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE.
Panel sterowniczy dotykowy do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia: zabudowy, podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty wypychającej
Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy lub z boku zabudowy
Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy
Elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem
Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne
Min dwa wyłączniki bezpieczeństwa na zabudowie
Dwa stopnie dla ładowaczy
Stopnie ładowaczy zgodne z normą PN-EN1501-01 z późn. zm. lub równoważną
System sterujący zabudową wykrywający usterki wraz z podaną pisemną instrukcją dalszego postępowania.
Urządzenie posiadające znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej wg normy PN-EN1501-01 z późn. zm. lub równoważną o min. objętości załadowczej min. 2,5 m3.
Światło wsteczne LED na odwłoku i dodatkowe światło robocze LED montowane na zew. ścianach odwłoka.
Tylne urządzenie załadowcze spełniające normę: PN-EN1501-05 z późn. zm. i obsługujące pojemniki wg normy: PN-EN840-1-4_2013-05E z późn. zm. lub równoważną

Wymagane wyposażenie dodatkowe:
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy,
Kamera wsteczna i monitor kolorowy zamontowany w kabinie,
Oświetlenie obrysowe pojazdu,
Trójkąt ostrzegawczy,
Apteczka,
Gaśnica 1 szt.,
Przewód do pompowania kół,
2 Kliny zabezpieczające pod koła,
Pojemnik z wodą sanitarną min. 5 l.,
Podnośnik hydrauliczny min. 12t. i teleskopowy klucz do kół,
Dostęp do części zamiennych zabudowy przez okres min. 48 miesięcy.
W przypadku awarii unieruchomiających pojazd lub zabudowę przyjazd serwisu w przeciągu 48 godzin, a w przypadku awarii unieruchomiających pojazd lub zabudowę na więcej niż 72 godziny, zapewni bezpłatnie pojazd zastępczy, o parametrach technicznych nie mniejszych niż pojazd dostarczony, przez cały czas usuwania awarii.
Dostawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie wskazanych użytkowników pojazdu w zakresie usuwania podstawowych usterek i awarii, oraz przeprowadzania napraw serwisowych.

Warunki gwarancji, dostawy i serwisu:
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Dostarczenie pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wg złożonej oferty,
Gwarancji na podwozie min. 12 mc,
Gwarancji na zabudowę min. 12 mc,

Do pojazdu należy dołączyć:
• Dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu,
• Dokumenty gwarancyjne.

Część 4 – Śmieciarka bezpylna o pojemności min 20m3 na podwoziu 3 osiowym – 1 szt.

Parametry techniczne:

Podwozie
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Podwozie o dmc 26 t przystosowane do zabudowy bezpylnej
Rok produkcji- nie wcześniej niż 2014
Przebieg max. 200 000 km
Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna)
Rozstaw osi pojazdu max. 4000 mm
Zawieszenie pojazdu: resory paraboliczne przód oraz pneumatyczne tył. Oś napędowa i oś wleczona na poduszkach powietrznych.
Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej
Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy bezpieczeństwa biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi
Nośność osi przedniej min. 7500 kg
Nośność osi tylnej napędowej min. 11500 kg
Nośność osi trzeciej min. 7500 kg
Ogumienie 315/80R22,5
Silnik wysokoprężny 6 cylindrowy o mocy min. 340 KM
Norma emisji spalin min EURO 6
Silnik wyposażony przystawkę odbioru mocy odsilnikową napędzającą zabudowę bezpylną.
Skrzynia biegów automatyczna
Kabina dzienna 3 osobowa.
Klimatyzacja
Elektrycznie sterowane szyby
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne
Reflektory halogenowe H7
Radio z odtwarzaczem
Immobilizer fabryczny + tachograf

Zabudowa
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym wykonana zgodnie z normą EN1501-1 lub równoważna
Ściany zabudowy ożebrowane wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości minimum 3mm
Pojemność skrzyni ładunkowej min. 20 m3 netto
Objętość kosza zasypowego min 2,0 m3
Stopień zagęszczania odpadów min 1 : 5
Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 120 do 1100 litrów zgodnie z normą EN840-1,2 lub równoważna, o udźwigu min. 600 kg w tym pojemników 1100 l z klapą płaską (ramiona do pojemników 1100 l)
Podłoga skrzyni ładunkowej płaska wykonana ze stali o grubości min. 4mm
Dno wanny zasypowej wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości min. 5 mm, pozostałe elementy dna odwłoka wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości min. 4 mm
Podwójny system sterowania prasą zagęszczającej – automatyczny ciągły i manualny pojedynczy uruchamiany za pomocą przycisków umieszczonych z prawej i lewej strony odwłoka
Obsługa urządzenia zasypowego za pomocą przycisków umieszczonych po obu stronach odwłoka
Kamera wsteczna i monitor kolorowy zamontowany w kabinie
Oświetlenie robocze z tyłu zabudowy.
Dwie lampy ostrzegawcze z tyłu zabudowy i z przodu
Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy
Automatyczna regulacja obrotów silnika
Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE.
Panel sterowniczy dotykowy do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia: zabudowy, podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty wypychającej
Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy lub z boku zabudowy
Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy
Elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem
Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne
Min dwa wyłączniki bezpieczeństwa na zabudowie
Dwa stopnie dla ładowaczy
Stopnie ładowaczy zgodne z normą PN-EN1501-01 z późn. zm. lub równoważną
System sterujący zabudową wykrywający usterki wraz z podaną pisemną instrukcją dalszego postępowania.
Urządzenie posiadające znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej wg normy PN-EN1501-01 z późn. zm. lub równoważną o min. objętości załadowczej min. 2,5 m3.
Światło wsteczne LED na odwłoku i dodatkowe światło robocze LED montowane na zew. ścianach odwłoka.
Tylne urządzenie załadowcze spełniające normę: PN-EN1501-05 z późn. zm. lub równoważną i obsługujące pojemniki wg normy: PN-EN840-1-4_2013-05E z późn. zm. lub równoważną

Wymagane wyposażenie dodatkowe:
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy,
Kamera wsteczna i monitor kolorowy zamontowany w kabinie,
Oświetlenie obrysowe pojazdu,
Trójkąt ostrzegawczy,
Apteczka,
Gaśnica 1 szt.,
Przewód do pompowania kół,
2 Kliny zabezpieczające pod koła,
Pojemnik z wodą sanitarną min. 5 l.,
Podnośnik hydrauliczny min. 12t. i teleskopowy klucz do kół,
Dostęp do części zamiennych zabudowy przez okres min. 48 miesięcy.
W przypadku awarii unieruchomiających pojazd lub zabudowę przyjazd serwisu w przeciągu 48 godzin, a w przypadku awarii unieruchomiających pojazd lub zabudowę na więcej niż 72 godziny, zapewni bezpłatnie pojazd zastępczy, o parametrach technicznych nie mniejszych niż pojazd dostarczony, przez cały czas usuwania awarii.
Dostawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie wskazanych użytkowników pojazdu w zakresie usuwania podstawowych usterek i awarii, oraz przeprowadzania napraw serwisowych.

Warunki gwarancji, dostawy i serwisu:
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Dostarczenie pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wg złożonej oferty,
Gwarancji na podwozie min. 12 mc,
Gwarancji na zabudowę min. 12 mc,

Do pojazdu należy dołączyć:
• Dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu,
• Dokumenty gwarancyjne.

Część 5 – Śmieciarka bezpylna o pojemności min 20m3 na podwoziu 3 osiowym – 1 szt.

Parametry techniczne:

Podwozie
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Podwozie o dmc 26 t przystosowane do zabudowy bezpylnej
Rok produkcji- nie wcześniej niż 2014
Przebieg max. 200 000 km
Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna)
Rozstaw osi pojazdu max. 4000 mm
Zawieszenie pojazdu: resory paraboliczne przód oraz pneumatyczne tył. Oś napędowa i oś wleczona na poduszkach powietrznych.
Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej
Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy bezpieczeństwa biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi
Nośność osi przedniej min. 7500 kg
Nośność osi tylnej napędowej min. 11500 kg
Nośność osi trzeciej min. 7500 kg
Ogumienie 315/80R22,5
Silnik wysokoprężny 6 cylindrowy o mocy min. 340 KM
Norma emisji spalin min EURO 6
Silnik wyposażony przystawkę odbioru mocy odsilnikową napędzającą zabudowę bezpylną.
Skrzynia biegów automatyczna
Kabina dzienna 3 osobowa.
Klimatyzacja
Elektrycznie sterowane szyby
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne
Reflektory halogenowe H7
Radio z odtwarzaczem
Immobilizer fabryczny + tachograf

Zabudowa
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym wykonana zgodnie z normą EN1501-1 lub równoważna
Ściany zabudowy ożebrowane wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości minimum 3mm
Pojemność skrzyni ładunkowej min. 20 m3 netto
Objętość kosza zasypowego min 2,0 m3
Stopień zagęszczania odpadów min 1 : 5
Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 120 do 1100 litrów zgodnie z normą EN840-1,2 lub równoważna, o udźwigu min. 600 kg w tym pojemników 1100 l z klapą płaską (ramiona do pojemników 1100 l)
Podłoga skrzyni ładunkowej płaska wykonana ze stali o grubości min. 4mm
Dno wanny zasypowej wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości min. 5 mm, pozostałe elementy dna odwłoka wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości min. 4 mm
Podwójny system sterowania prasą zagęszczającej – automatyczny ciągły i manualny pojedynczy uruchamiany za pomocą przycisków umieszczonych z prawej i lewej strony odwłoka
Obsługa urządzenia zasypowego za pomocą przycisków umieszczonych po obu stronach odwłoka
Kamera wsteczna i monitor kolorowy zamontowany w kabinie
Oświetlenie robocze z tyłu zabudowy.
Dwie lampy ostrzegawcze z tyłu zabudowy i z przodu
Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy
Automatyczna regulacja obrotów silnika
Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE.
Panel sterowniczy dotykowy do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia: zabudowy, podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty wypychającej
Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy lub z boku zabudowy
Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy
Elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem
Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne
Min dwa wyłączniki bezpieczeństwa na zabudowie
Dwa stopnie dla ładowaczy
Stopnie ładowaczy zgodne z normą PN-EN1501-01 z późn. zm. lub równoważną
System sterujący zabudową wykrywający usterki wraz z podaną pisemną instrukcją dalszego postępowania.
Urządzenie posiadające znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej wg normy PN-EN1501-01 z późn. zm. lub równoważną o min. objętości załadowczej min. 2,5 m3.
Światło wsteczne LED na odwłoku i dodatkowe światło robocze LED montowane na zew. ścianach odwłoka.
Tylne urządzenie załadowcze spełniające normę: PN-EN1501-05 z późn. zm. lub równoważną i obsługujące pojemniki wg normy: PN-EN840-1-4_2013-05E z późn. zm. lub równoważną

Wymagane wyposażenie dodatkowe:
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy,
Kamera wsteczna i monitor kolorowy zamontowany w kabinie,
Oświetlenie obrysowe pojazdu,
Trójkąt ostrzegawczy,
Apteczka,
Gaśnica 1 szt.,
Przewód do pompowania kół,
2 Kliny zabezpieczające pod koła,
Pojemnik z wodą sanitarną min. 5 l.,
Podnośnik hydrauliczny min. 12t. i teleskopowy klucz do kół,
Dostęp do części zamiennych zabudowy przez okres min. 48 miesięcy.
W przypadku awarii unieruchomiających pojazd lub zabudowę przyjazd serwisu w przeciągu 48 godzin, a w przypadku awarii unieruchomiających pojazd lub zabudowę na więcej niż 72 godziny, zapewni bezpłatnie pojazd zastępczy, o parametrach technicznych nie mniejszych niż pojazd dostarczony, przez cały czas usuwania awarii.
Dostawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie wskazanych użytkowników pojazdu w zakresie usuwania podstawowych usterek i awarii, oraz przeprowadzania napraw serwisowych.

Warunki gwarancji, dostawy i serwisu:
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Dostarczenie pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wg złożonej oferty,
Gwarancji na podwozie min. 12 mc,
Gwarancji na zabudowę min. 12 mc,

Do pojazdu należy dołączyć:
• Dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu,
• Dokumenty gwarancyjne.

Część 6 – Śmieciarka bezpylna o pojemności min 16m3 na podwoziu 2 osiowym – 1 szt.

Parametry techniczne
Podwozie
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Podwozie o dmc 18 t przystosowane do zabudowy bezpylnej
Rok produkcji- nie wcześniej niż 2014
Przebieg max. 200 000 km
Układ napędowy pojazdu 4x2
Rozstaw osi pojazdu max. 4000 mm
Zawieszenie pojazdu: resory paraboliczne przód oraz pneumatyczne tył.
Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej
Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy bezpieczeństwa biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi
Nośność osi przedniej min. 7500kg
Nośność osi tylnej napędowej min. 11500kg
Ogumienie 315/80R22,5 i 295/80 R 22,5
Silnik wysokoprężny 6 cylindrowy o mocy min. 280 KM
Norma emisji spalin min EURO 6
Silnik wyposażony przystawkę odbioru mocy odsilnikową napędzającą zabudowę bezpylną.
Skrzynia biegów automatyczna
Kabina dzienna 3 osobowa.
Klimatyzacja
Elektrycznie sterowane szyby
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne
Reflektory halogenowe H7
Radio z odtwarzaczem
Immobilizer fabryczny + tachograf

Zabudowa
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym wykonana zgodnie z normą EN1501-1, lub równoważna
Ściany zabudowy gładkie wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości minimum 3mm,
Pojemność skrzyni ładunkowej min. 14 m3 netto,
Objętość kosza zasypowego min 2,0 m3,
Stopień zagęszczania odpadów min 1 : 5,
Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 120 do 1100 litrów zgodnie z normą EN840-1,2, lub równoważna o udźwigu min. 600 kg w tym pojemników 1100 l z klapą płaską(ramiona do pojemników 1100 l),
Podłoga skrzyni ładunkowej płaska wykonana ze stali o grubości min. 4mm,
Dno wanny zasypowej wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości min. 5 mm, pozostałe elementy dna odwłoka wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości min. 4 mm,
Podwójny system sterowania prasą zagęszczającej – automatyczny ciągły i manualny pojedynczy uruchamiany za pomocą przycisków umieszczonych z prawej i lewej strony odwłoka,
Obsługa urządzenia zasypowego za pomocą dźwigni hydraulicznych umieszczonych po obu stronach odwłoka,
Oświetlenie robocze z tyłu zabudowy,
Dwie lampy ostrzegawcze z tyłu zabudowy i z przodu,
Automatyczna regulacja obrotów silnika,
Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE,
Panel sterowniczy do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia: zabudowy, podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty wypychającej,
Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy lub z boku zabudowy,
Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy,
Elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem,
Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne,
Min dwa wyłączniki bezpieczeństwa na zabudowie,
Dwa stopnie dla ładowaczy.
Stopnie ładowaczy zgodne z normą PN-EN1501-01 z późn. zm. lub równoważną
System sterujący zabudową wykrywający usterki wraz z podaną pisemną instrukcją dalszego postępowania.
Urządzenie posiadające znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej wg normy PN-EN1501-01 z późn. zm. lub równoważną o min. objętości załadowczej min. 2,5 m3.
Światło wsteczne LED na odwłoku i dodatkowe światło robocze LED montowane na zew. ścianach odwłoka.
Tylne urządzenie załadowcze spełniające normę: PN-EN1501-05 z późn. zm. lub równoważną i obsługujące pojemniki wg normy: PN-EN840-1-4_2013-05E z późn. zm. lub równoważną

Wymagane wyposażenie dodatkowe:
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy,
Kamera wsteczna i monitor kolorowy zamontowany w kabinie,
Oświetlenie obrysowe pojazdu,
Trójkąt ostrzegawczy,
Apteczka,
Gaśnica 1 szt.,
Przewód do pompowania kół,
2 Kliny zabezpieczające pod koła,
Pojemnik z wodą sanitarną min. 5 l.,
Podnośnik hydrauliczny min. 12t. i teleskopowy klucz do kół,
Dostęp do części zamiennych zabudowy przez okres min. 48 miesięcy.
W przypadku awarii unieruchomiających pojazd lub zabudowę przyjazd serwisu w przeciągu 48 godzin, a w przypadku awarii unieruchomiających pojazd lub zabudowę na więcej niż 72 godziny, zapewni bezpłatnie pojazd zastępczy, o parametrach technicznych nie mniejszych niż pojazd dostarczony, przez cały czas usuwania awarii.
Dostawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie wskazanych użytkowników pojazdu w zakresie usuwania podstawowych usterek i awarii, oraz przeprowadzania napraw serwisowych.

Warunki gwarancji, dostawy i serwisu:
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Dostarczenie pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wg złożonej oferty,
Gwarancji na podwozie min. 12 mc,
Gwarancji na zabudowę min.12 mc,

Do pojazdu należy dołączyć:
• Dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu,
• Dokumenty gwarancyjne.

Część 7 - Śmieciarka bezpylna o pojemności min 16m3 na podwoziu 2 osiowym – 1 szt.

Parametry techniczne
Podwozie
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Podwozie o dmc 18 t przystosowane do zabudowy bezpylnej
Rok produkcji- nie wcześniej niż 2014
Przebieg max. 200 000 km
Układ napędowy pojazdu 4x2
Rozstaw osi pojazdu max. 4000 mm
Zawieszenie pojazdu: resory paraboliczne przód oraz pneumatyczne tył.
Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej
Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy bezpieczeństwa biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi
Nośność osi przedniej min. 7500kg
Nośność osi tylnej napędowej min. 11500kg
Ogumienie 315/80R22,5 i 295/80 R 22,5
Silnik wysokoprężny 6 cylindrowy o mocy min. 280 KM
Norma emisji spalin min EURO 6
Silnik wyposażony przystawkę odbioru mocy odsilnikową napędzającą zabudowę bezpylną.
Skrzynia biegów automatyczna
Kabina dzienna 3 osobowa.
Klimatyzacja
Elektrycznie sterowane szyby
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne
Reflektory halogenowe H7
Radio z odtwarzaczem
Immobilizer fabryczny + tachograf

Zabudowa
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym wykonana zgodnie z normą EN1501-1, lub równoważna
Ściany zabudowy gładkie wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości minimum 3mm,
Pojemność skrzyni ładunkowej min. 14 m3 netto,
Objętość kosza zasypowego min 2,0 m3,
Stopień zagęszczania odpadów min 1 : 5,
Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 120 do 1100 litrów zgodnie z normą EN840-1,2, lub równoważna o udźwigu min. 600 kg w tym pojemników 1100 l z klapą płaską(ramiona do pojemników 1100 l),
Podłoga skrzyni ładunkowej płaska wykonana ze stali o grubości min. 4mm,
Dno wanny zasypowej wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości min. 5 mm, pozostałe elementy dna odwłoka wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości min. 4 mm,
Podwójny system sterowania prasą zagęszczającej – automatyczny ciągły i manualny pojedynczy uruchamiany za pomocą przycisków umieszczonych z prawej i lewej strony odwłoka,
Obsługa urządzenia zasypowego za pomocą dźwigni hydraulicznych umieszczonych po obu stronach odwłoka,
Oświetlenie robocze z tyłu zabudowy,
Dwie lampy ostrzegawcze z tyłu zabudowy i z przodu,
Automatyczna regulacja obrotów silnika,
Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE,
Panel sterowniczy do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia: zabudowy, podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty wypychającej,
Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy lub z boku zabudowy,
Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy,
Elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem,
Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne,
Min dwa wyłączniki bezpieczeństwa na zabudowie,
Dwa stopnie dla ładowaczy.
Stopnie ładowaczy zgodne z normą PN-EN1501-01 z późn. zm. lub równoważną
System sterujący zabudową wykrywający usterki wraz z podaną pisemną instrukcją dalszego postępowania.
Urządzenie posiadające znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej wg normy PN-EN1501-01 z późn. zm. lub równoważną o min. objętości załadowczej min. 2,5 m3.
Światło wsteczne LED na odwłoku i dodatkowe światło robocze LED montowane na zew. ścianach odwłoka.
Tylne urządzenie załadowcze spełniające normę: PN-EN1501-05 z późn. zm. lub równoważną i obsługujące pojemniki wg normy: PN-EN840-1-4_2013-05E z późn. zm. lub równoważną

Wymagane wyposażenie dodatkowe:
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy,
Kamera wsteczna i monitor kolorowy zamontowany w kabinie,
Oświetlenie obrysowe pojazdu,
Trójkąt ostrzegawczy,
Apteczka,
Gaśnica 1 szt.,
Przewód do pompowania kół,
2 Kliny zabezpieczające pod koła,
Pojemnik z wodą sanitarną min. 5 l.,
Podnośnik hydrauliczny min. 12t. i teleskopowy klucz do kół,
Dostęp do części zamiennych zabudowy przez okres min. 48 miesięcy.
W przypadku awarii unieruchomiających pojazd lub zabudowę przyjazd serwisu w przeciągu 48 godzin, a w przypadku awarii unieruchomiających pojazd lub zabudowę na więcej niż 72 godziny, zapewni bezpłatnie pojazd zastępczy, o parametrach technicznych nie mniejszych niż pojazd dostarczony, przez cały czas usuwania awarii.
Dostawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie wskazanych użytkowników pojazdu w zakresie usuwania podstawowych usterek i awarii, oraz przeprowadzania napraw serwisowych.

Warunki gwarancji, dostawy i serwisu:
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Dostarczenie pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wg złożonej oferty,
Gwarancji na podwozie min. 12 mc,
Gwarancji na zabudowę min.12 mc,

Do pojazdu należy dołączyć:
• Dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu,
• Dokumenty gwarancyjne.

Część 8 - Śmieciarka bezpylna o pojemności min 16m3 na podwoziu 2 osiowym – 1 szt.

Parametry techniczne
Podwozie
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Podwozie o dmc 18 t przystosowane do zabudowy bezpylnej
Rok produkcji- nie wcześniej niż 2014
Przebieg max. 200 000 km
Układ napędowy pojazdu 4x2
Rozstaw osi pojazdu max. 4000 mm
Zawieszenie pojazdu: resory paraboliczne przód oraz pneumatyczne tył.
Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej
Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy bezpieczeństwa biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi
Nośność osi przedniej min. 7500kg
Nośność osi tylnej napędowej min. 11500kg
Ogumienie 315/80R22,5 i 295/80 R 22,5
Silnik wysokoprężny 6 cylindrowy o mocy min. 280 KM
Norma emisji spalin min EURO 6
Silnik wyposażony przystawkę odbioru mocy odsilnikową napędzającą zabudowę bezpylną.
Skrzynia biegów automatyczna
Kabina dzienna 3 osobowa.
Klimatyzacja
Elektrycznie sterowane szyby
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne
Reflektory halogenowe H7
Radio z odtwarzaczem
Immobilizer fabryczny + tachograf

Zabudowa
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym wykonana zgodnie z normą EN1501-1, lub równoważna
Ściany zabudowy gładkie wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości minimum 3mm,
Pojemność skrzyni ładunkowej min. 14 m3 netto,
Objętość kosza zasypowego min 2,0 m3,
Stopień zagęszczania odpadów min 1 : 5,
Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 120 do 1100 litrów zgodnie z normą EN840-1,2, lub równoważna o udźwigu min. 600 kg w tym pojemników 1100 l z klapą płaską(ramiona do pojemników 1100 l),
Podłoga skrzyni ładunkowej płaska wykonana ze stali o grubości min. 4mm,
Dno wanny zasypowej wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości min. 5 mm, pozostałe elementy dna odwłoka wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości min. 4 mm,
Podwójny system sterowania prasą zagęszczającej – automatyczny ciągły i manualny pojedynczy uruchamiany za pomocą przycisków umieszczonych z prawej i lewej strony odwłoka,
Obsługa urządzenia zasypowego za pomocą dźwigni hydraulicznych umieszczonych po obu stronach odwłoka,
Oświetlenie robocze z tyłu zabudowy,
Dwie lampy ostrzegawcze z tyłu zabudowy i z przodu,
Automatyczna regulacja obrotów silnika,
Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE,
Panel sterowniczy do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia: zabudowy, podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty wypychającej,
Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy lub z boku zabudowy,
Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy,
Elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem,
Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne,
Min dwa wyłączniki bezpieczeństwa na zabudowie,
Dwa stopnie dla ładowaczy.
Stopnie ładowaczy zgodne z normą PN-EN1501-01 z późn. zm. lub równoważną
System sterujący zabudową wykrywający usterki wraz z podaną pisemną instrukcją dalszego postępowania.
Urządzenie posiadające znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej wg normy PN-EN1501-01 z późn. zm. lub równoważną o min. objętości załadowczej min. 2,5 m3.
Światło wsteczne LED na odwłoku i dodatkowe światło robocze LED montowane na zew. ścianach odwłoka.
Tylne urządzenie załadowcze spełniające normę: PN-EN1501-05 z późn. zm. lub równoważną i obsługujące pojemniki wg normy: PN-EN840-1-4_2013-05E z późn. zm. lub równoważną

Wymagane wyposażenie dodatkowe:
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy,
Kamera wsteczna i monitor kolorowy zamontowany w kabinie,
Oświetlenie obrysowe pojazdu,
Trójkąt ostrzegawczy,
Apteczka,
Gaśnica 1 szt.,
Przewód do pompowania kół,
2 Kliny zabezpieczające pod koła,
Pojemnik z wodą sanitarną min. 5 l.,
Podnośnik hydrauliczny min. 12t. i teleskopowy klucz do kół,
Dostęp do części zamiennych zabudowy przez okres min. 48 miesięcy.
W przypadku awarii unieruchomiających pojazd lub zabudowę przyjazd serwisu w przeciągu 48 godzin, a w przypadku awarii unieruchomiających pojazd lub zabudowę na więcej niż 72 godziny, zapewni bezpłatnie pojazd zastępczy, o parametrach technicznych nie mniejszych niż pojazd dostarczony, przez cały czas usuwania awarii.
Dostawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie wskazanych użytkowników pojazdu w zakresie usuwania podstawowych usterek i awarii, oraz przeprowadzania napraw serwisowych.

Warunki gwarancji, dostawy i serwisu:
Parametry wymagane	Parametry oferowane
Dostarczenie pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wg złożonej oferty,
Gwarancji na podwozie min. 12 mc,
Gwarancji na zabudowę min.12 mc,

Do pojazdu należy dołączyć:
• Dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu,
• Dokumenty gwarancyjne