Załącznik nr 2 do umowy z dnia ............ stycznia 2019 r.

# Warunki techniczne

Zadanie 1 – inwentaryzacji geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej na obszarze powiatu świdnickiego,

Zadanie 2 – modernizacji dla wybranych punktów geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej na obszarze obrębów Piotrowice Świdnickie i Pastuchów, gm. Jaworzyna Śląska.

1. PODSTAWY PRAWNE I TECHNICZNE WYKONANIA:

1.1 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.);

1.2 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352);

1.3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247);

1.4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz.1572);

1.5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454 ze zm.);

1.6 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz.1183);

2. PODSTAWOWE DANE

2.1 Przedmiot zamówienia

2.1.1 Zadanie 1 - przedmiotem zamówienia jest wykonanie pracy geodezyjnej obejmującej inwentaryzację szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie powiatu świdnickiego. W ramach niniejszej pracy należy:

- wykonać inwentaryzację wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy usytuowanych na terenie powiatu świdnickiego, których dane zachowały się w dokumentach znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym i zostały udostępnione Wykonawcy;

- wykonać pomiar kontrolny wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy usytuowanych na terenie powiatu świdnickiego z dokładnością co najmniej jak dla szczegółów I grupy dokładnościowej;

- opracować wyniki i przekazać rezultaty pracy z obszaru opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

2.1.2 Zadanie 2 - przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dla wybranych punktów geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej na obszarze obrębów Piotrowice Świdnickie i Pastuchów, gm. Jaworzyna Śląska. W ramach niniejszej pracy należy:

- wykonać pomiar 63 istniejących zinwentaryzowanych punktów szczegółowej osnowy poziomej, metodą statyczną GPS, obliczyć współrzędne i wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych, zaktualizować opisy topograficzne,

- zebrać i zestawić dane zgodnie z zakresem informacyjnym określonym w rozdziale 3 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012, poz. 352) dla szczegółowych osnów poziomych w celu aktualizacji bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG);

- sporządzić dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.2 Dane o obiektach:

2.2.1 Zadanie 1 - opracowanie obejmuje obszar powiatu świdnickiego:

a) powierzchnia opracowania - powiat świdnicki 73900 ha – 132 obręby ewidencyjne;

b) przewidywany zakres ilościowy prac:

Punkty szczegółowej osnowy poziomej

4299 ( punkty główne + excentry )

Ilość punktów to wartość szacunkowa, w przypadku jej przekroczenia nie wpłynie ona na wartość zamówienia. Ubiegający się o zamówienie publiczne nie będzie mógł w przypadku nierażącego przekroczenia wartości szacunkowych starać się o zmianę podpisanej umowy.

2.2.2 Zadanie 2 – opracowanie obejmuje:

- obręby Piotrowice Świdnickie i Pastuchów, gm. Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki;

- zakres ilościowy prac dotyczy zinwentaryzowanych punktów oznaczonych w poniższej tabeli:

| Lp. | Dane katalogowe | Dane z pomiaru kontrolnego | odchyłka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr punktu | X | Y | Nr punktu | X | Y | dX | dY |
| 1. | 433.1.1024 | 5643777.34 | 5600383.17 | 433.1.1024k | 5643777.37 | 5600383.14 | -0.03 | 0.03 |
| 2. | 433.1.1029 | 5644813.48 | 5602836.68 | 433.1.1029k | 5644813.51 | 5602836.64 | -0.03 | 0.04 |
| 3. | 433.1.1041 | 5644022.06 | 5599824.78 | 433.1.1041k | 5644022.07 | 5599824.80 | -0.01 | -0.02 |
| 4. | 433.1.1044 | 5644795.53 | 5600628.18 | 433.1.1044k | 5644795.57 | 5600628.16 | -0.04 | 0.02 |
| 5. | 433.1.1045 | 5644453.77 | 5600552.95 | 433.1.1045k | 5644453.78 | 5600552.93 | -0.01 | 0.02 |
| 6. | 433.1.1046 | 5644101.76 | 5600472.46 | 433.1.1046k | 5644101.75 | 5600472.41 | 0.01 | 0.05 |
| 7. | 433.1.1049 | 5644473.07 | 5601388.07 | 433.1.1049k | 5644473.07 | 5601388.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | 433.1.1052 | 5643760.73 | 5600428.92 | 433.1.1052k | 5643760.78 | 5600428.94 | -0.05 | -0.02 |
| 9. | 433.1.1054 | 5643571.94 | 5600870.55 | 433.1.1054k | 5643572.00 | 5600870.54 | -0.06 | 0.01 |
| 10. | 433.1.1055 | 5643445.61 | 5601166.98 | 433.1.1055k | 5643445.66 | 5601166.96 | -0.05 | 0.02 |
| 11. | 433.1.1056 | 5643286.68 | 5601315.61 | 433.1.1056k | 5643286.75 | 5601315.60 | -0.07 | 0.01 |
| 12. | 433.1.1057 | 5643210.35 | 5601447.74 | 433.1.1057k | 5643210.43 | 5601447.77 | -0.08 | -0.03 |
| 13. | 433.1.1099 | 5643705.10 | 5600145.30 | 433.1.1099k | 5643705.15 | 5600145.28 | -0.05 | 0.02 |
| 14. | 433.1.1178 | 5644476.64 | 5602357.29 | 433.1.1178k | 5644476.75 | 5602357.16 | -0.11 | 0.13 |
| 15. | 433.1.1179 | 5644268.99 | 5602114.03 | 433.1.1179k | 5644269.12 | 5602113.92 | -0.13 | 0.11 |
| 16. | 433.1.1180 | 5644085.40 | 5601900.00 | 433.1.1180k | 5644085.57 | 5601899.89 | -0.17 | 0.11 |
| 17. | 433.1.1181 | 5643898.58 | 5601681.41 | 433.1.1181k | 5643898.69 | 5601681.35 | -0.11 | 0.06 |
| 18. | 433.1.1182 | 5643748.14 | 5601505.65 | 433.1.1182k | 5643748.25 | 5601505.59 | -0.11 | 0.06 |
| 19. | 433.1.1193 | 5644658.73 | 5602570.37 | 433.1.1193k | 5644658.88 | 5602570.20 | -0.15 | 0.17 |
| 20. | 433.1.1194 | 5644864.29 | 5603214.53 | 433.1.1194k | 5644864.33 | 5603214.33 | -0.04 | 0.20 |
| 21. | 433.1.1195 | 5644933.14 | 5603562.81 | 433.1.1195k | 5644933.22 | 5603562.56 | -0.08 | 0.25 |
| 22. | 433.1.1196 | 5644804.92 | 5603817.36 | 433.1.1196k | 5644804.98 | 5603817.07 | -0.06 | 0.29 |
| 23. | 433.1.1197 | 5644771.91 | 5602848.02 | 433.1.1197k | 5644771.96 | 5602847.86 | -0.05 | 0.16 |
| 24. | 433.1.1200 | 5643859.51 | 5603019.63 | 433.1.1200k | 5643859.63 | 5603019.56 | -0.12 | 0.07 |
| 25. | 433.1.1201 | 5643572.50 | 5603072.00 | 433.1.1201k | 5643572.68 | 5603072.03 | -0.18 | -0.03 |
| 26. | 433.1.1231 | 5644923.05 | 5603587.79 | 433.1.1231k | 5644923.07 | 5603587.76 | -0.02 | 0.03 |
| 27. | 433.1.1232 | 5644551.30 | 5603667.46 | 433.1.1232k | 5644551.37 | 5603667.41 | -0.07 | 0.05 |
| 28. | 433.1.1233 | 5644132.95 | 5603796.80 | 433.1.1233k | 5644132.99 | 5603796.79 | -0.04 | 0.01 |
| 29. | 434.1.1082 | 5644702.93 | 5604068.84 | 434.1.1082k | 5644702.98 | 5604068.53 | -0.05 | 0.31 |
| 30. | 434.1.1083 | 5644588.03 | 5604355.75 | 434.1.1083k | 5644588.11 | 5604355.42 | -0.08 | 0.33 |
| 31. | 533.1.1070 | 5646129.70 | 5600898.54 | 533.1.1070k | 5646129.72 | 5600898.53 | -0.02 | 0.01 |
| 32. | 533.1.1071 | 5646281.68 | 5601229.10 | 533.1.1071k | 5646281.73 | 5601229.07 | -0.05 | 0.03 |
| 33. | 533.1.1072 | 5646236.48 | 5601461.63 | 533.1.1072k | 5646236.52 | 5601461.62 | -0.04 | 0.01 |
| 34. | 533.1.1073 | 5646164.62 | 5601823.77 | 533.1.1073k | 5646164.70 | 5601823.82 | -0.08 | -0.05 |
| 35. | 533.1.1074 | 5645941.00 | 5602021.30 | 533.1.1074k | 5645941.08 | 5602021.32 | -0.08 | -0.02 |
| 36. | 533.1.1075 | 5645728.53 | 5602265.76 | 533.1.1075k | 5645728.63 | 5602265.80 | -0.10 | -0.04 |
| 37. | 533.1.1076 | 5645383.14 | 5602141.59 | 533.1.1076k | 5645383.22 | 5602141.59 | -0.08 | 0.00 |
| 38. | 533.1.1077 | 5645222.84 | 5602011.57 | 533.1.1077k | 5645222.88 | 5602011.58 | -0.04 | -0.01 |
| 39. | 533.1.1078 | 5645245.88 | 5600708.07 | 533.1.1078k | 5645245.93 | 5600708.06 | -0.05 | 0.01 |
| 40. | 533.1.1079 | 5645783.24 | 5600802.63 | 533.1.1079k | 5645783.24 | 5600802.63 | 0.00 | 0.00 |
| 41. | 533.1.1080 | 5646082.10 | 5600794.30 | 533.1.1080k | 5646082.22 | 5600794.28 | -0.12 | 0.02 |
| 42. | 533.1.1145 | 5646897.23 | 5602929.12 | 533.1.1145k | 5646897.26 | 5602929.11 | -0.03 | 0.01 |
| 43. | 533.1.1147 | 5646204.72 | 5602872.94 | 533.1.1147k | 5646204.69 | 5602872.98 | 0.03 | -0.04 |
| 44. | 533.1.1148 | 5645955.94 | 5602696.60 | 533.1.1148k | 5645956.00 | 5602696.64 | -0.06 | -0.04 |
| 45. | 533.1.1151 | 5646572.60 | 5603552.80 | 533.1.1151k | 5646572.67 | 5603552.78 | -0.07 | 0.02 |
| 46. | 533.1.1152 | 5646052.96 | 5603717.92 | 533.1.1152k | 5646052.94 | 5603717.80 | 0.02 | 0.12 |
| 47. | 533.1.1153 | 5645655.31 | 5603808.55 | 533.1.1153k | 5645655.32 | 5603808.42 | -0.01 | 0.13 |
| 48. | 533.1.1155 | 5645308.44 | 5603330.40 | 533.1.1155k | 5645308.51 | 5603330.26 | -0.07 | 0.14 |
| 49. | 533.1.11561 | 5645542.14 | 5602464.61 | 533.1.11561k | 5645542.19 | 5602464.58 | -0.05 | 0.03 |
| 50. | 533.1.1157 | 5645499.73 | 5602599.13 | 533.1.1157k | 5645499.82 | 5602599.12 | -0.09 | 0.01 |
| 51. | 533.1.1158 | 5645426.39 | 5602706.89 | 533.1.1158k | 5645426.47 | 5602706.85 | -0.08 | 0.04 |
| 52. | 533.1.1159 | 5645263.09 | 5602829.69 | 533.1.1159k | 5645263.19 | 5602829.58 | -0.10 | 0.11 |
| 53. | 533.1.11591 | 5645266.27 | 5602840.08 | 533.1.11591k | 5645266.32 | 5602839.97 | -0.05 | 0.11 |
| 54. | 533.1.1169 | 5646574.68 | 5603787.06 | 533.1.1169k | 5646574.72 | 5603787.05 | -0.04 | 0.01 |
| 55. | 533.1.1170 | 5646169.45 | 5603598.57 | 533.1.1170k | 5646169.48 | 5603598.57 | -0.03 | 0.00 |
| 56. | 533.1.1171 | 5645650.37 | 5603526.27 | 533.1.1171k | 5645650.43 | 5603526.21 | -0.06 | 0.06 |
| 57. | 533.1.1172 | 5645474.68 | 5603523.13 | 533.1.1172k | 5645474.72 | 5603523.05 | -0.04 | 0.08 |
| 58. | 533.1.1173 | 5645313.38 | 5603582.70 | 533.1.1173k | 5645313.40 | 5603582.63 | -0.02 | 0.07 |
| 59. | 533.1.1174 | 5645030.10 | 5601850.57 | 533.1.1174k | 5645030.14 | 5601850.64 | -0.04 | -0.07 |
| 60. | 533.1.1175 | 5645151.54 | 5602976.47 | 533.1.1175k | 5645151.59 | 5602976.34 | -0.05 | 0.13 |
| 61. | 533.1.11753 | 5645152.16 | 5602961.63 | 533.1.11753k | 5645152.21 | 5602961.52 | -0.04 | 0.12 |
| 62. | 533.1.1178 | 5645089.88 | 5603246.29 | 533.1.1178k | 5645089.93 | 5603246.22 | -0.05 | 0.07 |
| 63. | 534.1.1042 | 5645276.35 | 5604189.32 | 534.1.1042k | 5645276.37 | 5604189.29 | -0.02 | 0.03 |

2.3  Przewidywany zakres prac.

2.3.1 Zadanie 1 - przewidywany zakres prac w zakresie inwentaryzacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie powiatu świdnickiego obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy;

- wykonanie wywiadu terenowego, w tym:

- odszukać znaki podziemne, naziemne i ścienne, wykonać dokumentację fotograficzną, a następnie opisać ją w sprawozdaniu technicznym,

- stwierdzić zgodność stabilizacji z danymi zawartymi w opisie topograficznym,

- określić dostępność punktu,

- wyniki wywiadu należy wnieść na kopie robocze mapy przeglądowej osnowy,

- wyniki z wywiadu należy zapisać i przekazać na nośniku informatycznym;

- wykonanie pomiaru kontrolnego wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy 
z dokładnością co najmniej jak dla szczegółów I grupy dokładnościowej;

- wykonanie porównania danych osnowy szczegółowej poziomej otrzymanych z zasobu z danymi otrzymanymi w wyniku pomiaru kontrolnego;

- sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

2.3.2 Zadanie 2 - przewidywany zakres prac w zakresie modernizacji dla wybranych punktów geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej na obszarze obrębów Piotrowice Świdnickie i Pastuchów, gm. Jaworzyna Śląska

- wykonać pomiar 63 (wykazanych w punkcie 2.2.2) istniejących zinwentaryzowanych punktów szczegółowej osnowy poziomej, metodą statyczną GPS, obliczyć współrzędne i wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych, zaktualizować opisy topograficzne,

- zebrać i zestawić dane zgodnie z zakresem informacyjnym określonym w rozdziale 3 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012, poz. 352) dla szczegółowych osnów poziomych w celu aktualizacji bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG);

- sporządzić dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Materiały geodezyjne i kartograficzne:

W zasobach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świdnicy znajdują się:

- baza danych szczegółowej osnowy geodezyjnej;

- mapy przeglądowe szczegółowej osnowy geodezyjnej 3 klasy w skali 1:5 000, 1:2 000;

- wykazy współrzędnych oraz opisy topograficzne punktów szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej 3 klasy,

- numeryczna mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza w postaci numerycznej oraz analogowej.

4. Zakres prac geodezyjnych oraz wymagania Zamawiającego

4.1 Praca podlega zgłoszeniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świdnicy;

4.2 Analiza istniejących materiałów uzyskanych z ODGiK pod kątem wykorzystania ich do niniejszych opracowań;

4.3 Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba (inspektor nadzoru) jest uprawniony do przeglądania powstających w toku prac dokumentów, kontrolowania postępu i jakości prac oraz wydawania zaleceń wiążących Wykonawcę w granicach przedmiotu zamówienia;

4.4 Jeśli niniejsze warunki nie obejmą wszystkich kwestii technicznych należy kierować się przepisami prawa i zaleceniami osoby upoważnionej do nadzoru zlecenia ze strony Zamawiającego. Wszystkie dodatkowe ustalenia wymagają potwierdzenia w formie pisemnej i opisania w sprawozdaniu technicznym;

4.5 Wykonawca powinien posiadać możliwości techniczne realizacji pomiarów osnowy szczegółowej (niwelatory, łaty, tachimetry, odbiorniki GPS, itp.) oraz licencjonowane oprogramowanie umożliwiające ścisłe wyrównanie sieci geodezyjnych z analizą dokładności a także powinien zapewnić poprawność merytoryczną oraz wysoką jakość wykonania przedmiotu zamówienia, poprzez powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobom, które posiadają wiedzę fachową oraz stosowne uprawnienia z zakresu geodezji i kartografii;

5. Prace pomiarowe

5.1 Zadanie 1 - pomiar kontrolny punktów osnowy należy wykonać metodą precyzyjnego pozycjonowania, przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej „GNSS”, wyznaczyć współrzędne płaskie (XY) w układzie 2000/5 oraz wysokości w układzie EVRF2007_NH (Amsterdam). W przypadku braku możliwości pomiaru kontrolnego przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej „GNSS”, należy zastosować metody pozwalające uzyskać dokładności jak dla szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej.

5.2 Zadanie 2 - pomiaru punktów osnowy szczegółowej poziomej należy wykonać w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012, poz.352) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz.1572). W sprawach nie uregulowanych w/w przepisami stosować zasady wynikające z instrukcji G-2.

6. Opracowanie wyników

6.1 Zadanie 1-  wyniki inwentaryzacji należy wnieść na kopie robocze mapy przeglądowej osnowy, zapisać i przekazać na nośniku informatycznym.

Porównanie danych osnowy szczegółowej poziomej otrzymanej z zasobu z danymi otrzymanymi w wyniku pomiaru kontrolnego wykonać w formie analogowej i elektronicznej .xls

6.2 Zadanie 2 - wyrównanie osnowy poziomej należy wykonać przy użyciu specjalistycznego oprogramowania w układzie 2000/5, a wysokości punktów należy obliczyć w układzie PL-KRON86-NH (Kronsztad 86), PL-EVRF2007-NH (Amsterdam). W wyniku tych prac należy określić wartości ostatecznych współrzędnych oraz wartości błędów średnich położenia punktu.

6.3 Wyniki wyrównania winny odpowiadać dokładnościom określonym w przepisach podanych w pkt 5.2 dla szczegółowej osnowy 3 klasy poziomej.

6.4 Na podstawie wyników wyrównania należy sporządzić wykazy współrzędnych przestrzennych z podaniem średniego błędu położenia w układzie - 2000/5 oraz wysokości w układzie Kronsztad 86, Amsterdam z sortowaniem do arkusza mapy w skali 1:10000.

6.5 Pliki wsadowe dla aktualizacji bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) należy uzgodnić z kierownikiem ODGiK w Świdnicy – Anna Fornal, e-mail: a.fornal@geodezja.swidnica.pl,  tel.74 852 33 74 wew.219

## 7. Dokumentacja techniczna

Geodezyjna dokumentacja techniczna z ww. prac powinna być przekazana w formie zgodnej z rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także w formie dokumentów elektronicznych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a w razie potrzeby także w formie analogowej, przy czym sprawozdanie techniczne, szkice osnowy i wykazy współrzędnych oraz dokumenty, które powstały bezpośrednio w trakcie prac terenowych, przekazuje się w formie analogowej i elektronicznej.