Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa aparatu do wykonania badan typu pull-off, młotka Schmidta typ N oraz młotka Schmidta typ L dla Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku” zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi poniżej:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne przedmiotu oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do wykonania badan typu pull-off (szt. 1) Dane techniczne: Aparat w wersji cyfrowej; Maksymalne obciążenie (siła zrywająca): 25.0 kN; Rozdzielczość pomiaru: 0.01 M/mm2; Dokładność pomiaru: klasa 1 (± 1%); Graficzny wyświetlacz LCD; Możliwość wyboru jednostki pomiaru i powierzchni próbki; Pamięć wewnętrzna do 100 pomiarów; Transmisja wyników pomiarowych do PC; Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne; Temperatura pracy: od -10 do 50°C; Waga całkowita do 4.5 kg; Walizka transportowa; Gwarancja: min. 24 miesiące od daty sprzedaży. Przykład urządzenia spełniającego powyższe wymagania: Proceq DY-225 Pull-off tester. | Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) ……………………………………………… Dane techniczne: |
| 2 | Młotek Schmidta typ N elektroniczny (szt. 1) Dane techniczne: Młotek Schmidta typ N (energia uderzenia: 2.207 Nm) Urządzenie elektroniczne, bez sprężyny; Zgodne z normami: EN 12504-2, EN 13791, ASTM C 805 oraz wytycznymi ACI 228.1R, RILEM TC-ISC; Urządzenie współpracujące z dedykowaną aplikacją na system Android umożliwiającą rejestrowanie i analizowanie wyników badań; Komunikacja urządzenia z aplikacją poprzez Bluetooth; Pomiar niezależny od kąta uderzenia; Seria pomiarowa wyświetlana na ekranie podczas pracy; Ważność serii sprawdzana automatycznie; Możliwość przeglądania całej serii i usuwania wyników odbiegających; Możliwość raportowania; Wybór jednostki, współczynnik kształtu i krzywej korelacji; Tworzenie własnych krzywych; Tworzenie własnej bazy danych krzywych dla własnych materiałów; Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne; Temperatura pracy: od 0° do 50 °C; Zakres pomiarowy: od 10 do> 100 N/mm2; Gwarancja: min. 24 miesiące od daty sprzedaży. Przykład urządzenia spełniającego powyższe wymagania: Proceq Silver Schmidt Live OS8200 Typ N. | Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) ……………………………………………… Dane techniczne: |
| 3 | Młotek Schmidta typ L elektroniczny (szt. 1) Dane techniczne: Młotek Schmidta typ L (energia uderzenia: 0.735 Nm); Urządzenie elektroniczne, bez sprężyny; Zgodne z normami: EN 12504-2, EN 13791, ASTM C 805 oraz wytycznymi ACI 228.1R, RILEM TC-ISC; Urządzenie współpracujące z dedykowaną aplikacją na system Android umożliwiającą rejestrowanie i analizowanie wyników badań; Komunikacja urządzenia z aplikacją poprzez Bluetooth; Pomiar niezależny od kąta uderzenia; Seria pomiarowa wyświetlana na ekranie podczas pracy; Ważność serii sprawdzana automatycznie; Możliwość przeglądania całej serii i usuwania wyników odbiegających; Możliwość raportowania; Wybór jednostki, współczynnik kształtu i krzywej korelacji; Tworzenie własnych krzywych; Tworzenie własnej bazy danych krzywych dla własnych materiałów; Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne; Temperatura pracy: od 0° do 50 °C; Zakres pomiarowy: od 10 do> 100 N/mm2; Gwarancja: min. 24 miesiące od daty sprzedaży. Przykład urządzenia spełniającego powyższe wymagania: Proceq Silver Schmidt Live OS8200 Typ L. | Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) ……………………………………………… Dane techniczne: |

# UWAGA!

# Podane w tabeli wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca w oferowanej specyfikacji technicznej bezwzględnie musi określić nazwy, producentów i modele oferowanego sprzętu oraz wszystkie istotne elementy (parametry) sprzętu; z oferty winno jasno wynikać jaki rodzaj sprzętu i jego elementy oferuje Wykonawca.

# Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

# …………………………											……………………………

# (miejscowość, data)												podpis Wykonawcy / Wykonawców

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu do postępowania o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych określonej przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa aparatu do wykonania badan typu pull-off, młotka Schmidta typ N oraz młotka Schmidta typ L dla Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”

| Pełna nazwa Wykonawcy/-ów |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Adres e-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |
| NIP |  |
| REGON |  |

- Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu 
o zamówieniu wraz z załącznikami.

- Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze dokumentacją postępowania i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oferuje(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena netto: ............................................................... złotych

(słownie: ..........................................................................................................................),

Podatek od towarów i usług: ................................. złotych

(słownie: ...........................................................................................................................),

Cena brutto ............................................................. złotych

(słownie: ........................................................................................................................).

Wyżej podana/-e cena /-y zawiera/-ją wszystkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji niniejszego zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia: ………….. dni od daty zawarcia umowy [maksymalny termin realizacji zamówienia to 30 dni od daty zawarcia umowy].

- Okres gwarancji: …………… miesięcy od daty odbioru całości przedmiotu umowy [minimalny wymagany okres gwarancji – 24 miesiące od daty odbioru całości przedmiotu umowy]

- Akceptuje/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 i 14 RODO zawartą 
w załączniku do ogłoszenia o zamówieniu.

- Dodatkowe informacje:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Osoba do kontaktu: ……………………………………, tel. …………………………….

e-mail: ……………………………….., fax ………………….…………

- Załączniki do niniejszego formularza oferty stanowiące jej integralną część:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Oświadczam, że zawarte w załączniku do ogłoszenia o zamówieniu warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.

# Załącznik nr 3

Wykonawca: ...................................................................................

Adres Wykonawcy: ...........................................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa aparatu do wykonania badan typu pull-off, młotka Schmidta typ N oraz młotka Schmidta typ L dla Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”, numer referencyjny: BZP.262.1.2024, prowadzonego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 22
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z którymi z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

# Text boxes

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

(na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.)