APARAT DO MONITORINGU NERWÓW - 1 SZT.

Producent:

Model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagalność tak/nie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do neuromonitoringu nerwów czaszkowych w chirurgii endokrynologicznej | TAK, podać |  |
| 2. | Interfejs pacjenta do podłączenia elektrod w chirurgii endokrynologicznej, wielorazowy, nieautoklawowalny, przewód o dł. min 4m - sztuka | TAK, podać |  |
| 3. | Elektrody odbiorcze, jak i stymulacyjne podłączane do interfejsu pacjenta z możliwością zamocowania do szyny stołu operacyjnego (brak konieczności podłączania elektrod bezpośrednio do monitora) | TAK, podać |  |
| 4. | Monitor wyposażony w min. 4 kanały robocze | TAK, podać |  |
| 5. | Aparat wyposażony w 2 stymulatory stałoprądowe z szerokim zakresem stymulacji od min. 0,01-25mA i zakresem regulacji częstotliwości impulsów min.1-60Hz ( skok co 1Hz) do wyboru za pomocą oprogramowania. Aparat o napięciu min.90V. | TAK, podać |  |
| 6. | Zdefiniowane procedury dla poszczególnych specjalności bez konieczności zmiany ustawień parametrów; tworzenie indywidualnych procedur według potrzeb użytkownika | TAK, podać |  |
| 7. | Automatyczna kontrola elektrod potwierdzająca ich integralność, prezentacja na ekranie monitora. Alarm o nieprawidłowym połączeniu elektrody lub jej wypięciu – min. wizualny lub dźwiękowy | TAK, podać |  |
| 8. | Obrazowanie potencjałów wolnobiegnących i wywołanych EMG | TAK, podać |  |
| 9. | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie do pamięci wewnętrznej aparatu | TAK, podać |  |
| 10. | Komentarze w języku polskim odpowiedzi wywołanej EMG wprowadzane w momencie uzyskania lub dowolnym późniejszym | TAK, podać |  |
| 11. | Aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD min.12” | TAK, podać |  |
| 12. | Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz cyfrowy | TAK, podać |  |
| 13. | Regulacja stymulacji z panelu dotykowego i pokrętłem nawigacyjnym | TAK, podać |  |
| 14. | Menu obsługi w języku polskim | TAK, podać |  |
| 15. | Automatyczna detekcja i eliminacja zakłóceń – artefaktów | TAK, podać |  |
| 16. | Stymulacja elektrodą stymulacyjną sygnalizowana dźwiękowo (różnorodny dźwięk w przypadku zastymulowania nerwu, jak i struktur, w których nie znajduje się nerw) | TAK, podać |  |
| 17. | Pomiar amplitudy i latencji przy odpowiedzi mięśniowej EMG - przypisywanie wartości liczbowych na życzenie operatora | TAK, podać |  |
| 18. | Eksport całej bazy danych do komputera, analiza graficzna w dedykowanym programie producenta aparatu. | TAK, podać |  |
| 19. | Raportowanie w formie wykresów odpowiedzi EMG i wartości liczbowych amplitudy i latencji przy wykresach | TAK, podać |  |
| 20. | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną min. 4GB do przechowywania rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu | TAK, podać |  |
| 21. | Drukowanie raportu z zabiegu do pliku min. PDF, JPG, DOC | TAK, podać |  |
| 22. | Zatrzymanie widoku całego ekranu – funkcja freeze | TAK, podać |  |
| 23. | Alarmy wizualne kodowane kolorami i dźwiękowe o potencjalnym zagrożeniu uszkodzenia nerwu podczas zastosowania elektrody ciągłej | TAK, podać |  |
| 24. | Automatyczne dodanie numeru pacjenta przy pomocy wbudowanego skanera kodów kreskowych i kodów QR | TAK, podać |  |
| 25. | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) | TAK, podać |  |
| 26. | Przewód przyłączeniowy do elektrody odbiorczej naklejanej na rurkę intubacyjną min. czterokanałową. Przewód wielorazowy – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 27. | Jednorazowa elektroda min. 4 kanałowa (8 odprowadzeń) EMG, naklejana na rurki intubacyjne w rozm. min. 7-9mm, w komplecie powierzchniowa elektroda neutralna – 10 kompletów | TAK, podać |  |
| 28. | Jednorazowa sonda bipolarna o długości roboczej 4-5cm, ze zintegrowanym przewodem o długości min. 3m – 10 sztuk | TAK, podać |  |