Załącznik nr 3

Formularz asortymentowo – cenowy

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (4x5)	Stawka VAT (%)	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1	Łóżko rehabilitacyjne elektryczne. / Opis: / Łóżka muszą posiadać funkcję automatycznej regulacji oparcia oraz wysokości w zakresie co najmniej 30 cm. Leże metalowe. Materac zmywalny min. 10 cm. Pilot przewodowy. Boczne barierki łatwe do ściągnięcia. Bezpieczne obciążenie robocze minimum 150 kg. Elektryczna regulacja oparcia pleców 0 - 50 stopni, elektryczna regulacja uda 0 - 20 stopni, elektryczna regulacja kąta nachylenia leża względem podłogi 0 - 10 stopni, leże czterosegmentowe z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących, wymiary leża min. 90 x 200 płynna regulacja wysokości leża około 40 - 80 cm. Wysięgnik z trójkątem. System napędowy 24 V. Wszystkie podzespoły przewodzące prąd 230 V umieszczono poza łóżkiem.	szt.	4
						Razem: