OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa odwróconego mikroskopu biologicznego z kamerą dla Katedry Hydrologii Wydziału Oceanografii 
i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Odwrócony mikroskop biologiczny z kamerą rejestrującą w kolorze (1 szt.)

Zastosowanie: badania paleośrodowiskowe, ekohydrologia.

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne: |
| --- | --- |
|  | Układ optyczny korygowany do nieskończoności |
|  | Regulowana nasadka trinokularowa typu Seidentopf o pochyleniu co najmniej 30° |
|  | Odległość między źrenicami w zakresie minimalnym 48 - 75 mm |
|  | Powiększenia mikroskopu: co najmniej 40x, 100x, 200x |
|  | Powiększenie okularu: 10x |
|  | Pole widzenia okularów, nie gorsze niż 22 mm |
|  | Stolik mikroskopowy: powierzchnia minimalna 160 x 250 mm |
|  | Uchwyt preparatu z regulacją przesuwu X-Y, zakres przesuwu preparatu co najmniej 120 mm x 70 mm |
|  | Pokrętła regulacji ostrości: dwustronne, współosiowe |
|  | Obiektywy planachromatyczne do kontrastu fazowego i jasnego pola |
|  | Minimum adapter do kamery (łącznik) np. z gwintem c-mouth |
|  | Uchwyt szalek Petriego o średnicy maks. 40mm |
|  | Uchwyt uniwersalny do szkiełek przedmiotowych i szalek Petriego o średnicy maks. 60 mm |
|  | Mikroskop wyposażony w pokrowiec na mikroskop |
|  | Oświetlenie LED z regulacją jasności |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe wyposażenie |
|  | W wyposażeniu kamera rejestrująca w kolorze wraz z oprogramowaniem o parametrach nie gorszych niż: Sensor CMOS Minimalna rozdzielczość: 5 megapikseli Czas ekspozycji w zakresie: 0,1 - 2000 ms Balans bieli: ręczny/automatyczny Rejestrowane pliki: co najmniej, zdjęcia (JPG, JP2, PNG, WEBP, TFT, TIF, DNG) / filmy (MP4, WMV, AVI) Interfejs: nie gorszy niż USB 2.0 Oprogramowanie w języku polskim |