# Wymagania techniczno-użytkowe dla samochodu operacyjnego SOp

# dla Komendy Miejskiej PSP	w Tarnobrzegu

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji 2023. |  |
| 2. | SILNIK |  |
| 2.1 | Z zapłonem iskrowym (benzyna). |  |
| 2.2 | Pojemność skokowa minimum 1900 cm3. |  |
| 2.3 | Minimalna moc silnika: min. 179 KM. |  |
| 3. | PRZENOSZENIE NAPĘDU |  |
| 3.1 | Napęd na dwie osie 4x4 dołączany automatycznie |  |
| 3.2 | Samochód wyposażony w automatyczną skrzynię biegów min. 7 biegową + bieg wsteczny. |  |
| 4. | UKŁAD HAMULCOWY |  |
| 4.1 | Dwuobwodowy układ hamulcowy. |  |
| 4.2 | Oś przednia – hamulce tarczowe. |  |
| 4.3 | Oś tylna – hamulce tarczowe. |  |
| 5. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |
| 5.1 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 5.2 | Możliwość regulacji koła kierownicy w dwóch płaszczyznach. |  |
| 6. | BEZPIECZEŃSTWO |  |
| 6.1 | Samochód wyposażony w poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki (przód), kurtyny powietrzne, poduszkę powietrzną chroniącą kolana kierowcy. |  |
| 6.2 | Samochód wyposażony w zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości. |  |
| 6.3 | Samochód wyposażony min.: układ ABS, system kontroli trakcji (np. ESP lub podobny). |  |
| 6.4 | Samochód wyposażony: - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszego lub pojazdu, - system wykrywania zmęczenia kierowcy, - system utrzymania pasa ruchu, - system ostrzegania tzw. pola martwego. |  |
| 6.5 | Samochód wyposażony w światła odblaskowe lub/i ostrzegawcze w drzwiach min. w przednich. |  |
| 7. | PODWOZIE I NADWOZIE |  |
| 7.1 | Nadwozie samochodu typu SUV pięciodrzwiowy. |  |
| 7.2 | Samochód przystosowany do przewozu 5 osób wraz z kierowcą. |  |
| 7.3 | Maksymalna szerokość pojazdu (wraz z lusterkami) nie może przekroczyć (ograniczenie związane z szerokością bramy garażowej): 2090 mm. |  |
| 7.4 | Lakier nadwozia metalizowany – czerwony, biały, srebrny lub czarny. |  |
| 7.5 | Samochód z systemem bezkluczykowej obsługi pojazdu. |  |
| 7.6 | Samochód wyposażony w przyciemniane szyby (tylne drzwi i tylna szyba) . |  |
| 7.7 | Samochód wyposażony w światła przednie i tylne LED, przednie światła przeciwmgielne, spryskiwacze reflektorów przednich. |  |
| 7.8 | Samochód wyposażony w koła ze stopów lekkich z zamontowanymi oponami letnimi. |  |
| 7.9 | Samochód wyposażony w elektrycznie sterowane, ogrzewane i składane lusterka zewnętrzne. |  |
| 7.10 | Samochód z ciemnym wnętrzem. Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. |  |
| 7.11 | Samochód wyposażony w elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu. |  |
| 7.12 | Samochód wyposażony w klimatyzację automatyczną min. dwustrefową. |  |
| 7.13 | Samochód wyposażony fabrycznie w radio z cyfrowym odbiorem programów, z funkcją bluetooth z zestawem głośnomówiącym oraz min. 2 gniazdami USB typu C i gniazdem 12V. |  |
| 7.14 | Samochód wyposażony min. w: komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem; centralny zamek; immobiliser; aktywny tempomat; podgrzewaną elektrycznie przednią szybę; czujniki parkowania z tyłu i przodu samochodu; fabryczną kamerę cofania; oświetlenie wnętrza – lampki do czytania z przodu i z tyłu; wycieraczkę tylnej szyby; podłokietnik z przodu; podgrzewane fotele przednie; fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego; czujnik deszczu, dojazdowe koło zapasowe, elektrycznie zwalniany odchylany hak holowniczy, |  |
| 8. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |  |
| 8.1 | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia a w szczególności winien być wyposażony w: generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 100 W umożliwiający emitowanie sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, 2 niebieskie lampy magnetyczne LED stroboskopowe do szybkiego montażu na dachu pojazdu z zasilaniem przystosowanym do gniazd 12V typu „zapalniczka”; 2 dodatkowe gniazda 12V typu „zapalniczka” zamontowane na słupkach prawa i lewa strona do podłączenia lamp magnetycznych LED stroboskopowych. dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane w atrapie przedniej lub w zderzaku przednim, pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu wykonany z taśmy min. klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów), napisy „STRAŻ” barwy białej lub czerwonej po obu stronach, numery operacyjne po obu stronach i na dachu pojazdu wg obowiązującego wzoru określonego przez Zamawiającego (konkretny numer zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia). |  |
| 8.2 | Samochód wyposażony w radiotelefon przewoźny. Radiotelefon musi spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej wydanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącą załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, 1592 i 1669) Radiotelefon ma być podłączony do anteny ćwierćfalowej (pasmo 149 MHz, ze sprężyną SWR max 1,5), zamontowanej na stałe na dachu. Miejsce i sposób montażu radiotelefonu i anteny zostanie uzgodniony w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający dostarczy radiotelefon. |  |
| 8.3 | Samochód wyposażony w gniazdo 12V typu „zapalniczka” w tylnej części podłokietnika i w przestrzeni bagażowej. |  |
| 9. | POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 9.1 | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu (tj. obejmującym części zamienne, robociznę oraz pozostałe materiały eksploatacyjne) minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące. |  |
| 9.2 | Dostarczony pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu. |  |
| 9.3 | Pojazd w dniu odbioru faktycznego musi posiadać badania techniczne i komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu uprzywilejowanego. |  |
| 9.4 | Do pojazdu Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: - książkę gwarancyjną, - instrukcję obsługi pojazdu, - książkę przeglądów serwisowych, - świadectwo zgodności WE pojazdu z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu, - karty gwarancyjne i instrukcje obsługi dodatkowych urządzeń zainstalowanych w pojeździe tj. instalacji świetlno-dźwiękowej. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „posiada”.