WYTYCZNE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
rozbudowy kompleksu basenów otwartych w Krośnie przy ul Bursaki

1. Określenie  zakresu przedmiotu zamówieniem.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
      - budowa brodzika basenowego dla dzieci wraz z wyposażeniem, 
      - rozbudowa zjeżdżalni basenowej o dodatkowy ślizg typu TURB O wraz z hamownią, 
      - zagospodarowanie terenu przy realizowanych obiektach w zakresie utwardzenia i odwodnienia terenu, 
        oświetlenia i ogrodzenia.

1.2. Obiekty objęte niniejszym postępowaniem są częścią zaprojektowanej rozbudowy kompleksu basenów 
        kąpielowych, z której to zrealizowana została zjeżdżalnia rodzinna przy basenie rekreacyjnym oraz część
        robót dotyczących obiektów będących przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.:
       - kolektory Dn225 i Dn160 obiegu wody dla zjeżdżalni Turbo na odcinku od komory pomp basenu
         sportowego w pobliże miejsca lokalizacji zjeżdżalni,
       - kable zasilająco – sterownicze i przewód dozowania chloru dla systemu obiegu wody zjeżdżalni Turbo
         od budynku Stacji Uzdatniania Wody do komory pomp – miejsca lokalizacji pompy obiegowej dla zjeżdżalni,
      - kompletna tablica zasilająco-sterująca pompami obiegu wody dla obu projektowanych zjeżdżalni oraz
         pompy atrakcji wodnych brodzika dla dzieci.
       - część korytek odwodnień liniowych przy wejściach w strefy plaż basenów

Z powyższych względów przy wycenie należy uwzględnić wyłącznie zakres przedstawiony na wyodrębnionych planszach zagospodarowania oznaczonych jako „zakres przetargowy”  i określony w załączonych przedmiarach robót.

.2. Warunki prowadzenia robót.

Prace prowadzone  będą na w pełni zagospodarowanym terenie objętym gwarancją jakości i rękojmią wykonawcy basenów. Z tego  względu, jak również z uwagi na miękkie podłoże terenów trawiastych przy basenach należy zachować  niżej opisany rygor technologiczny wykonywania robót.

2.1 Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, względnie przy sprzyjających  warunkach pogodowych przy użyciu minikoparki na gąsienicach w osłonie ochronnej.

2.2 Roboty transportowe w obrębie obiektu prowadzić ręcznie  względnie przy sprzyjających  warunkach pogodowych przy użyciu środków transportu typu dostawczego o nośności do 0,9 t.

2.3. Dopuszcza się dowóz materiałów budowlanych środkami transportu o nośności do 10 t  
od strony zachodniej (lodowiska) w okolice projektowanego brodzika basenowego pod warunkiem, demontażu  i późniejszego odtworzenia odcinka ogrodzenia basenu  na szerokość wjazdu, utwardzenia dojazdu i odtworzenia nawierzchni trawiastej.

2.4 Nawierzchnię trawiastą wzdłuż wykonywania wykopów liniowych należy odciąć od pozostałej nawierzchni równoliniowym pasem o szerokości handlowej trawy  w rolkach, a po zakończeniu robót liniowych odtworzyć poprzez nawiezienie humusu  gr min. 5 cm i ułożenie trawy z rolki. 
W przedmiarze robót ujęty został zakres ww. prac.

2.5.  Nawierzchnię brukową z kostki betonowej, w miejscach prowadzonych robot, należy rozebrać oczyścić i złożyć do ponownego wbudowania, a po zakończeniu robót odtworzyć wraz z podbudową. W przedmiarze robót ujęty został zakres ww. prac przy  założeniu wycięcia rozbiórki i odtworzenia nawierzchni podbudowy pasem szer. 2,5 m– dla robót liniowych oraz całej powierzchni miejsca wykonywania płyty fundamentowej pod hamownię                                                                                                                        ślizgu zjeżdżalni Turbo.

2.6. Nawierzchnię brukową z kostki betonowej w pasach przyległych do prowadzonych robót oraz w opisanym w p. 2.3 ciągu transportowym na terenie basenów należy skutecznie zabezpieczyć przed zabrudzeniem gruntem z wykopów, mieszankę betonową i innymi używanymi materiałami budowlanymi.

2.7. W przypadku uszkodzenialub zdeformowania nawierzchni (np. koleiny) w innych miejscach, od opisanych w punktach  2.4 i 2.5 , zabrudzenia  nawierzchni,  zabrudzenia lub uszkodzenia innych obiektów na skutek prowadzonych robót Wykonawca winien dokonać naprawy odtworzeniowej na własny koszt.

3. Warunki wykonania systemów uzdatniania wody oraz zasilania i sterowania urządzeniami obiegu 
wody.

3.1. Projekt technologii wody basenowej zakłada rozbudowę istniejącego systemu automatyki basenowej 
i zasilania, wykonanego i objętego gwarancją jakości i rękojmią przez Generalnego wykonawcę  basenów Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych  w Krośnie S.A.  z siedzibą  w Krośnie, ul Grodzka 26. Wykonawcą robót technologicznych była firma FORTINO Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdrój, 
Na rozbudowę systemów należy uzyskać zatem  zgodę i warunki wykonania rozbudowy od ww wykonawców.

3.2  Mając na względzie prawny obowiązek  zapewnienia konkurencyjności i równości warunków udziału wszystkich potencjalnych wykonawców w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający dopuszcza alternatywnie wykonanie niezależnego systemu   uzdatniania (chlorowania)  wody  dla zjeżdżalni Turbo . W takim zgoda wykonawców basenu nie będzie konieczna. 
Tablica zasilająco – sterownicza dla obiegów wodnych przedmiot pych obiektów została wykonana jako niezależna i nie podlega ochronie gwarancyjnej wymienionych Wykonawców. 
 Woda do projektowanego brodzika pobierana będzie bezpośrednio z kolektora zasilającego basen sportowy
 z uzdatnioną wodą.

Wytyczne opracował:

Alfred Maślikiewicz