Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 0249/2024/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Sprzedaż wraz z dostawą  sprzętu multimedialnego dla jednostek UWM w Olsztynie.”

Część nr 1: Skaner Lidar przenośny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
| 1 | Światło podczerwone o niskiej mocy sterowane modulowanym impulsem | Klasy 1 |  |  | szt. | 1 |  |
| 2 | Wyposażony w technologię która gwarantuje, że rozdzielczość skanowania nie zmienia się wraz z odległością |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kąt skanowania | 360° |  |  |  |  |  |
| 4 | Możliwość wykrycia obiektów w ciągu sekundy | do minimum 9200 białych w odległości do minimum 40 m i zakresie 360° |  |  |  |  |  |
| 5 | Częstotliwość skanowania | preferowana 10 Hz z możliwością regulacji od minimum 5 Hz do minimum 15 Hz |  |  |  |  |  |
| 6 | Szczelna obudowa skanera chroniąca przed warunkami zewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Interfejs UART |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rozdzielczość kątowa skanowania) | typowa: 0,391° (od minimum 0,313° do minimum 0,6° zależna od częstotliwości |  |  |  |  |  |
| 9 | Ślepa strefa | 0,1 cm |  |  |  |  |  |
| 10 | Częstotliwość pomiarowa | 9200 Hz (+- 10%) |  |  |  |  |  |
| 11 | Napięcie pracy | 3,3 V (+- 10%) |  |  |  |  |  |
| 12 | Prędkość transmisji | minimum 256000 b/s |  |  |  |  |  |
| 13 | Waga skanera | maksimum 110g |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min. 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: Zasilacze UPS

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
| 1 | Czas podtrzymania na zasilaniu bateryjnym | Minimum 18,5 minut dla obciążenia 1000W oraz czasie przełączania 0 ms |  |  | szt. | 3 |  |
| 2 | Wyposażenie - złącza | RS232, USB i 4 złącza wyjściowe |  |  |  |  |  |
| 3 | Wyświetlacz | LCD |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min. 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: Zestawy bezprzewodowych systemów transmisji video

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
| 1 | Transmisja sygnału w jakości | Minimum 1080p |  |  | szt. | 4 |  |
| 2 | Komunikacja: | HDMI i Wifi |  |  |  |  |  |
| 3 | Zasięg: | 70m (+-5%) dla komunikacji z odbiornikiem; 100 m (+- 5%) dla komunikacji Wi-Fi |  |  |  |  |  |
| 4 | Intuicyjny wyświetlacz | OLED |  |  |  |  |  |
| 5 | Monitorowanie w czasie rzeczywistym | wymagane |  |  |  |  |  |
| 6 | HDMI | w odbiorniku minimum 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 7 | Anteny transmitujące | Minimum 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 8 | Zasilanie za pośrednictwem | USB-C lub akumulatorów |  |  |  |  |  |
| 9 | Mocowanie | Gwint montażowy 1/4" |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min. 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ