Wrocław, dnia 06.06.2022r

ZAPYTANIE OFERTOWE

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 zwraca się        z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

Usługa polegająca na wzmocnieniu kratką trawnikową nawierzchni trawnika o wielkości 424 m2 przy budynku nr 2 zlokalizowanym przy ul. Łączności we Wrocławiu (w celu zabezpieczenia okazjonalnego postoju pojazdów osobowych)

Zakres prac do wykonania w ramach usługi obejmuje wykonanie:

- Zdjęcie wierzchniej warstwy humusu

- Wyprofilowanie i utwardzenie podłoża

- Ułożenie ekokratek na powierzchni 424 m2.

- Przygotowanie podbudowy podłoża pod ułożenie ekokratek

- Obłożenie ekokratek podłożem humusowym do założenia trawnika

- Założenie trawnika, obsianie terenu mieszanką nasion i pielęgnacja do ukorzenienia traw

- Montaż na trawniku znaczników parkingowych tzw. geoMARKERÓW celem  wyznaczenia 11 stanowisk postojowych (12 znaczników na 1 stanowisko).

- Ułożenie ograniczników parkingowych z odblaskiem celem  zabezpieczenia trawnika                 i skarpy przy stanowiskach postojowych (1 ogranicznik na 1 stanowisko).

- Ułożenie paneli - elastycznych znaków ograniczenia skrajni odpornych na złamania                   i najeżdżanie pokrytych folią fluorescencyjną z podstawą w celu zabezpieczenia trawnika niezabezpieczonego ekokratą  przed wjazdem pojazdów (4 szt.).

- Ułożenie podłoża utwardzonego z kostki brukowej szarej grubości 6 cm pod zabudową śmietnika (w celu zabezpieczenia wstawiania pojemników – w ilości 49,56 m2)

- Pielęgnacja trawnika do czasu uzyskania efektu jednolitego trawnika 424 m2 (około                3 miesięcy)

Wykonawca zrealizuje usługę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na podstawie zawartej umowy wg załączonego wzoru.

Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych podczas realizacji usługi a prace będą wykonywane pod nadzorem osoby kierunkowej Zlecającego. Niezbędne będzie, przed rozpoczęciem prac przedstawienie wykazu osób wykonujących usługę celem przygotowania przepustek na teren obiektu.

Podana cena wykonania usługi powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją.

Dopuszcza się przeprowadzenie wizji lokalnej rejonu realizacji usługi do dnia 09.06.2022 roku po zgłoszeniu chęci udziału z wizji i podaniu danych uczestników (nazwisko, telefon, nazwa firmy) do osoby wyznaczonej przez zamawiającego do kontaktu.

Termin i miejsce realizacji zamówienia: Do 30 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia,  w rejonie budynku nr 2 przy ul. Łączności we Wrocławiu. Pielęgnacja trawnika do                       3 miesięcy po wykonaniu usługi wykonania trawnika. Płatność wg zawartej umowy.

Ofertę na formularzu ofertowym prosimy przesłać na platformę zakupową na adres: 2wog.real.zakup@ron.mil.pl do dnia 13.06.2022r. godz.1000.

Osoba do kontaktu w celu zapytań w sprawie przedmiotu usługi:

Jerzy Harchala tel. 261 652 324;  kom. 606 610 027,  je.harchala@ron.mil.pl

UWAGA: Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego

Załączniki:

- Formularz ofertowy 1 egz. na 1 str.

- Klauzula informacyjna 1 egz. na 1 str.

- Wykaz osób do realizacji usługi 1 egz. na 1 str.

- Opis przedmiotu zamówienia 1 egz. na 3 str.

- Wzór umowy 1 egz. na 7 str.