Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla zadania:

„Dostawa sprzętu oraz oprogramowania do archiwizacji w ramach przebudowy pomieszczeń KW PSP w Gdańsku”.

W ramach zadania „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania do archiwizacji w ramach przebudowy pomieszczeń KW PSP 
w Gdańsku” Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu wraz z licencjami spełniającymi poniższe wymagania.

Elementy sprzętowe systemu będą zainstalowane w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku przy ul. Sosnowej 2. Zamawiający udostępni Wykonawcy przestrzeń w szafie rack oraz wymaganą liczbę portów SFP+ na posiadanym przez Zamawiającego stosie przełączników sieciowych Netgear m4300-24x24f. Wykonawca dokona połączeń fizycznych dostarczanego sprzętu oraz skonfiguruje całość sprzętu i oprogramowania w taki sposób, aby uzyskać architekturę przedstawioną na poniższym rysunku oraz uzyskać funkcjonalność opisaną poniżej.

Sprzęt, który obowiązany jest dostarczyć Wykonawca składa się z :

- biblioteki taśmowej o konfiguracji zgodnej z poniższym opisem – tabela nr 1,

- modernizacji serwera posiadanego przez Zamawiającego zgodnej z poniższym opisem – tabela nr 2,

- modernizacja serwera posiadanego przez Zamawiającego zgodnej z poniższym opisem – tabela nr 3,

- niezbędnego okablowania, wkładek oraz kart rozszerzeń do serwera i biblioteki taśmowej pozwalających na podłączenie serwera z biblioteką (2x FC 16 Gb/s),

- niezbędnego okablowania, wkładek oraz kart rozszerzeń do serwera, biblioteki taśmowej i stosu przełączników pozwalających na podłączenie serwera ze stosem przełączników (2x 10 Gb/s), serwera (2x 1Gb/s) i biblioteki taśmowej (2x 1Gb/s) do podłączenia ze stosem przełączników w celu zdalnego zarządzania,

- oprogramowania do archiwizacji zgodnego z poniższym opisem – tabela nr 4,

- przystawek do telefonów IP zgodne z poniższym opisem – tabela 5,

- niezbędnych do uruchomienia, połączenia i montażu akcesoriów oraz okablowania.

Dodatkowo Wykonawca zgodnie z zapisami umowy przeszkoli wskazane przez Zamawiającego osoby w zakresie obsługi całości systemu – szkolenie minimum 2 dni po 8 godzin każdy.

System do archiwizacji będzie pracować w komputerowej sieci Zamawiającego. Wszelkie wymagane do podłączenia informacje dotyczące adresacji sieci Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu. Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę ma zostać połączony z wykorzystaniem mechanizmów agregacji oraz równoważenia łącz zgodnie z zapisami określonymi poniżej.

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Oferta Wykonawcy W przypadku spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać TAK lub SPEŁNIA. W przypadku niespełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać NIE lub NIE SPEŁNIA. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Biblioteka taśmowa w ilości 1 szt. |  |
| 1.1 | Obudowa |  |
|  | Do zamontowania w szafie rack, maksymalnie 3U, wbudowany czytnik kodów kreskowych, redundantne zasilanie wraz z kablami zasilającymi. |  |
| 1.2 | Napęd i taśmy |  |
|  | Zamontowane 2 sztuki napędu LTO8 z możliwością instalacji do min. 21 napędów LTO w maksymalnie rozbudowanej wersji. Biblioteka musi obsługiwać minimalnie 40 slotów na taśmy dla jednego modułu i 280 dla maksymalnie rozbudowanej wersji biblioteki. Jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów. Napęd musi zapewniać transfer danych do 300 MB/s dla LTO8 HH. Zamontowane napędy taśmowe muszą odczytywać i zapisywać taśmy typu LTO8, LTO7. Każdy napęd taśmowy musi być wyposażony w mechanizm automatycznie dostosowujący prędkość przewijania taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego z serwera w zakresie co najmniej 112MB/s do 300MB/s. Sprzęt musi mieć funkcjonalność partycjonowania na co najmniej dwie niezależne biblioteki logiczne. Musi być możliwość zdefiniowania przez operatora od 1 do co najmniej 40 wirtualnych slotów na taśmy do każdej biblioteki logicznej (partycji). Sprzęt musi umożliwiać wymianę taśm bez przerywania pracy urządzenia. Operator musi mieć możliwość zdefiniowania co najmniej 5 slotów biblioteki jako porty wejścia/wyjścia. Sprzęt musi być wyposażony w robota obsługującego automatyczne załadowanie i rozładowanie taśm pomiędzy slotami i napędami taśmowymi. Minimalna pojemność pojedynczej taśmy LTO8 bez kompresji nie może być mniejsza niż 12TB. Sprzęt musi być wyposażony w komplet magazynów na taśmy, tak aby możliwa była szybka obsada biblioteki LTO. Urządzenie musi zapewnić wsparcie dla nośników LTO WORM (Write Once, Read Many), umożliwiających spełnienie norm prawnych dotyczących odpowiednio długiego przechowywania nienaruszonych danych (archiwizacja). Urządzenie musi zapewniać Wsparcie dla technologii szyfrowania archiwizowanych danych. Sprzęt musi wspierać protokoły IPv4, IPv6, SNMP, HTTPS, SSL, KMIP, SMTP, NTP, LDAP, DNS, DHCP. Sprzęt musi być wyposażony w co najmniej dwa zasilacze jednofazowe dostosowane do napięcia w zakresie co najmniej 110-240V i częstotliwości 50-60Hz. Zasilacze muszą być wyposażone w sygnalizację świetlną /LED informującą operatora co najmniej o obecności napięcia/zasilania i włączeniu zasilania. Wykonawca dostarczy minimum trzy sztuki taśm czyszczących z kodem kreskowym oraz minimum czterdzieści sztuk taśm minimum w wersji LTO8 również z kodem kreskowym. |  |
| 1.3 | Czytnik kodów paskowych |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w czytnik kodów kreskowych, z możliwością automatycznej inwentaryzacji taśm. |  |
| 1.4 | Zarządzanie |  |
|  | Biblioteka musi posiadać moduł zdalnego zarządzania przez interfejs webowy. W przypadku rozbudowania biblioteki o kolejne moduły zarządzanie całością musi odbywać się z jednego modułu zarządzania. Biblioteka musi posiadać panel kontrolny LCD do wyświetlania komunikatów o stanie urządzenia. Oprogramowanie zarządzające musi obsługiwać powiadomienia SNMP oraz email. Sprzęt musi być wyposażony w co najmniej dwa porty 1 Gb Ethernet. Dodatkowo Wykonawca dostarczy system monitorowania biblioteki taśmowej, pozwalający na monitorowanie i ostrzeganie o nieprawidłowościach przy użyciu SMS, e-mail następujących elementów: robota (liczba przesuniętych taśm, status), napędów (liczba montowań, status), liczbę taśm, status slotów, listę zdarzeń. |  |
| 1.5 | Kompatybilność i wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów do archiwizacji danych |  |
|  | Sprzęt musi mieć opublikowane wsparcie producenta dla następujących systemów: dla serwerów IBM POWER 7 lub nowszych, SUSE Linux ES 12 SP2, AIX 7.2, RedHat Enterprise Linux 7.3, PowerVM VIOS 2.2.5.x, IBM i 7.2, dla serwerów x86, Microsoft Server 2016 lub wyższe, Suse Linux ES 12 SP2, Red Hat Enterprise Linux 7.3. Sprzęt musi być kompatybilny w pełnym zakresie z oprogramowaniem do archiwizacji danych oferowanym przez Wykonawcę do niniejszego postępowania. |  |
| 1.6 | Sieć |  |
|  | Wykonawca połączy bibliotekę z posiadanym przez Zamawiającego serwerem dwoma łączami o przepustowości minimum 8 Gb/s FC. Wykonawca podłączy i skonfiguruje połączenia sieciowe pomiędzy biblioteką taśmową i stosem przełączników posiadanym przez Zamawiającego do zarzadzania biblioteką. |  |
| 1.7 | Gwarancja |  |
|  | Gwarancja i serwis: Zamawiający wymaga minimum 36-cio miesięcznej gwarancji na dostarczony przez Wykonawcę Sprzęt w miejscu użytkowania, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta – zgodnie zapisami umowy stanowiącej załącznik do niniejszego postepowania. Zdalny przegląd i rekomendacje dotyczące infrastruktury, Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu/firmware, Uszkodzone taśmy LTO pozostają u Zamawiającego, Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta sprzętu, Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta, Przez usunięcie skutków awarii rozumie się naprawę uszkodzonego Sprzętu lub modułu. Usunięcie skutków awarii obejmuje również uruchomienie oraz przetestowanie sprzętu naprawionego lub sprzętu zastępczego. |  |
| 1.8 | Inne |  |
|  | Cały Sprzęt musi być fabrycznie nowy i dostarczony z legalnego kanału dystrybucji oraz pochodzić od jednego producenta. Sprzęt musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Napędy LTO muszą mieć unikalny cyfrowy identyfikator/certyfikat, który może być zweryfikowany przez aplikacje korzystające ze standardu T10. Sprzęt musi spełniać wymagania norm CE, tj. musi spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. Sprzęt musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001:2015. Wykonawca dostarczy urządzenie z zainstalowanym najnowszym firmware oraz z wszelkimi niezbędnymi licencjami wymaganymi do pełnego wykorzystania możliwości urządzenia. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne akcesoria i okablowanie wymagane do zamontowania urządzenia w szafie rack, podłączenia do sieci komputerowej i sieci zasilania. Zamawiający wymaga dołączenia do Sprzętu dokumentacji - instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim (w wersji elektronicznej lub drukowanej). Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Zamawiający wymaga dołączenia do Sprzętu dokumentacji - instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim (w wersji elektronicznej lub drukowanej). Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Oferta Wykonawcy W przypadku spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać TAK lub SPEŁNIA. W przypadku niespełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać NIE lub NIE SPEŁNIA. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Serwery posiadane przez Zamawiającego – rekonfiguracja i doposażenie. |  |
| 2.1 | Informacje o serwerze |  |
|  | Zamawiający posiada serwer DELL R630 o numerze ServiceTag G3MS992 wyposażony w 2xCPU E5-2620v3, 32 GB RAM DDR4, 3x600GB SAS 10k i 2x200GB SSD, 4xLAN 1GbE Base-T, Windows Server 2012 R2 Standard. Serwer posiada wolne wszystkie sloty PCIE. Wysokość obudowy serwera 1U. |  |
| 2.2 | Rozbudowa serwera |  |
|  | Wykonawca dostarczy, zamontuje w serwerze i skonfiguruje moduł sieciowy wraz z wkładkami zapewniający połączenie o przepustowości 2x 16Gb/s FC pomiędzy serwerem a dostarczaną przez Wykonawcę biblioteką taśmową. Wykonawca dostarczy, zamontuje w serwerze i skonfiguruje moduł sieciowy wraz z wkładkami zapewniający połączenie o przepustowości 2x 10Gb/s pomiędzy serwerem a posiadanym przez Zamawiającego stosem przełączników. Wykonawca dostarczy i zamontuje 2 sztuki dysków SSD 2.5 cala SATA 6Gbps o pojemności minimum 960GB klasy enterprise kompatybilnych z serwerem wraz z ramkami i akcesoriami montażowymi. Gwarancja na dyski minimum 12 miesięcy, uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. Wykonawca dostarczy i zamontuje 2 sztuki dysków SAS 1.2TB 10K RPM SAS ISE 2.5 cala Hot-plug klasy enterprise kompatybilne z serwerem wraz z ramkami i akcesoriami montażowymi. Gwarancja na dyski minimum 12 miesięcy, uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne akcesoria do zamontowania modułów sieciowych i dysków w serwerze. Wykonawca dostarczy wsparcie producenta dla serwera w/w konfiguracji na minimum 12 miesięcy. |  |
| 2.3 | Instalacja systemu operacyjnego i konfiguracja |  |
|  | Zamawiający posiada nieprzypisaną (nieużywaną) licencję na Windows Server 2022 Standard 16 Core z przeznaczeniem na instalację na serwerze (licencja umożliwia downgrade do wersji Windows Server 2019 Standard). Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje na serwerze system operacyjny w wersji odpowiedniej do poprawnej współpracy z oprogramowaniem biblioteki taśmowej i oprogramowaniem archiwizacyjnym. Wykonawca dokona wszelkich wymaganych konfiguracji oprogramowania w celu zapewnienia stabilnej pracy systemu archiwizacji. |  |

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Oferta Wykonawcy W przypadku spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać TAK lub SPEŁNIA. W przypadku niespełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać NIE lub NIE SPEŁNIA. |
| --- | --- | --- |
| 3. | Serwery posiadane przez Zamawiającego – rekonfiguracja i doposażenie. |  |
| 3.1 | Informacje o serwerze |  |
|  | Zamawiający posiada serwer DELL R650xs o numerze ServiceTag G8RXWT3. Serwer posiada wolne sloty na minimum 2 dyski twarde 2.5 cala. |  |
| 3.2 | Rozbudowa serwera |  |
|  | Wykonawca dostarczy i zamontuje 2 sztuki dysków SSD 2.5 cala SATA 6Gbps 512e do intensywnego odczytu, wymieniany bez wyłączania systemu o pojemności minimum 960GB klasy enterprise kompatybilnych z serwerem wraz z ramkami i akcesoriami montażowymi. Gwarancja na dyski zrównana z gwarancją serwera, uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne akcesoria do zamontowania dysków w serwerze. |  |

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Oferta Wykonawcy W przypadku spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać TAK lub SPEŁNIA. W przypadku niespełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać NIE lub NIE SPEŁNIA. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | Oprogramowanie (system) do archiwizacji danych |  |
| 4.1 | Wymagania ogólne |  |
|  | Oprogramowanie (system) musi stanowić jedno, spójne rozwiązanie, zarządzane z poziomu jednej konsoli. Nie dopuszcza się rozwiązań pochodzących od różnych producentów, a co za tym idzie niecałkowicie zintegrowanych pomiędzy sobą, wymagających wykorzystywania różnych konsol dla zarządzania czy konfiguracji. Oprogramowanie nie może preferować platformy sprzętowej, nie może być profilowane pod konkretnego dostawcę sprzętu serwerowego oraz pamięci masowych. Niedopuszczalne jest, aby funkcjonalności związane z zabezpieczaniem danych były w jakikolwiek sposób związane czy zależne od konkretnego typu czy producenta urządzenia. Rozwiązanie musi zapewnić interfejs graficzny do zarządzania i instalacji. Oprogramowanie musi pozwalać na zarządzanie całością działania systemu (backup, archiwizacja, kasowanie) z jednej konsoli administracyjnej i konsoli web. System musi pozwalać na zarządzanie poprzez linie poleceń (CMD) z tym, że uruchomienie jakiejkolwiek komendy/polecenia musi zostać poprzedzone koniecznością zalogowania (autentyfikacji) do systemu, funkcjonalność musi dotyczyć dowolnej platformy (minimum Windows/Linux) i nie może polegać na konieczności instalowania czy konfigurowania dodatkowych komponentów np. SSH. Oprogramowanie musi umożliwiać zdalne instalowanie i odinstalowywanie klienta systemu z centralnego serwera dla systemów Microsoft Windows, Linux i Unix – musi być to możliwe z jednego serwera pełniącego rolę cache dla wszystkich binarii klienckich. Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność odtwarzania po awarii konfiguracji serwera zarządzającego tworzeniem kopii bezpieczeństwa i archiwów. System musi posiadać możliwość nieodwracalnego kasowania danych – funkcjonalność ta musi być częścią oprogramowania. Oprogramowanie musi pozwalać na składowanie danych na taśmach celem przechowywania długoterminowego. Składowane dane na taśmach muszą być w formie niezdeduplikowanej (nawodnione) po to by była możliwość odtwarzania ich bezpośrednio, a więc bez konieczności pośrednictwa dysków, buforów czy importu. System musi pozwalać na współdzielenie napędów taśmowych w środowisku sieci SAN. System musi umożliwić przechowywanie unikalnych bloków danych tzw. deduplikacja. Funkcjonalność ta musi działać na poziomie blokowym i być wykonywana online podczas procesu tworzenia kopii danych. Deduplikacja musi być realizowana poprzez oprogramowanie systemu na dowolnym sprzęcie czy to w warstwie serwera systemu czy klienta. Pojedynczy serwer systemu musi umożliwiać przechowywanie danych po deduplikacji minimum do 500 TB (rozbudowa do tej wielkości może nastąpić poprzez dodanie dodatkowej przestrzeni do składowania danych - dodanie dysków, półki dyskowej a nie przez wymianę urządzenia). Włączenie funkcjonalności deduplikacji na kliencie musi być możliwe dla różnych systemów operacyjnych: Windows, Linux, Unix i Macintosh. System musi oferować deduplikację globalną co oznacza, iż niezależnie z jakich klientów dane będą deduplikowane (serwery fizyczne, hosty wirtualne, bazy i aplikację) – deduplikacja musi opierać się na jednej logicznej centralnej bazie deduplikacyjnej. Włączenie funkcjonalności deduplikacji nie może generować wymogu instalacji dodatkowych modułów programowych po stronie klienckiej lub serwera systemu. Niedopuszczalne jest łączenie systemu z dodatkowym oprogramowaniem czy sprzętem (appliance) dla uzyskania funkcjonalności deduplikacji danych. System musi zapewniać dostęp zintegrowany z usługą katalogową, minimum to Active Directory 2016 i umożliwiać mechanizm „single sign on” – pojedyncze logowanie: użytkownik po zalogowaniu do domeny AD, nie potrzebuje wykonywać następnego logowania, aby zarządzać systemem poprzez konsolę administracyjną. System musi zapewniać elastyczne delegowanie uprawnień oraz audytowanie działań użytkowników. Z tym, że delegowanie uprawnień musi pozwalać na przydział uprawnień per serwer czy grupa serwerów, przydział uprawnień musi pozwalać na definiowanie uprawnień dla grup użytkowników z domeny AD. System musi pozwalać na skonfigurowanie mechanizmu podwójnej autentyfikacji administratora – do uruchomienia konsoli administracyjnej systemu potrzebne jest nie tylko logowanie, ale i dodatkowy tymczasowy kod wysyłany do administratora np. poprzez pocztę email. System musi posiadać funkcję szyfrowania i kompresji danych transmitowanych przez LAN, możliwość wykorzystania szyfrowania i kompresji musi być dostępna w dowolnej kombinacji. System musi wspierać szyfrowanie danych oraz pozwalać na wybór algorytmu (minimum dwa algorytmy np. Blowfish, AES) także dla danych deduplikowanych na kliencie systemu. Możliwość szyfrowania musi pozwalać na elastyczny wybór miejsca szyfrowania: szyfrowanie danych na kliencie, szyfrowanie danych na serwerze backupowym i szyfrowanie tylko transmisji pomiędzy klientem backupowym a serwerem. System musi wspierać mechanizm szyfrowania danych na napędach taśmowych LTO. System musi pozwalać na ustawianie haseł dostępu do nośników tzw. media password. System musi umożliwiać składowanie kopii bazy katalogowej w chmurze producenta oprogramowania, funkcjonalność ta musi być w cenie produktu i pozwalać na automatyczne składowanie kopii bazy. System musi posiadać rozbudowany system powiadamiania o zdarzeniach poprzez email. System musi mieć możliwość automatycznego wysyłania dowolnych raportów do wybranych użytkowników poprzez email. System musi mieć możliwość automatycznego zapisywania raportów w formacie minimum: PDF, HTML i CSV. System musi zapewniać funkcjonalność wznawiania zadań backupowych. Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykonywania backupu pełnego, przyrostowego, różnicowego oraz syntetycznego. System ma realizować procesy backupu oraz odzyskiwania danych, procesy te muszą być uruchamiane ręcznie i poprzez wbudowany kalendarz, możliwość definiowania zadań poprzez wbudowany w system kalendarz musi być możliwa nie tylko dla zadań backupowych, ale także dla zadań odtwarzania danych. System musi oferować funkcjonalność backupu blokowego, polegającego na tym, iż agent buduje własną bazę zmian bloków danych, przez co backup przyrostowy nie wymaga odczytu całych plików tylko zmienionych bloków wielokrotnie przyspieszając backup. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla backupu danych plikowych. System musi realizować funkcjonalność weryfikacji wykonanych kopii. System powinien umożliwiać wykorzystanie funkcjonalności Bare Metal Restore (Recovery) dla odtwarzania systemu po awarii, wsparcie musi być dostępne dla systemów Microsoft Windows, Linux: Debian/Oracle Linux/RHEL/CentOs/SuSe/Ubuntu. System powinien umożliwiać (jako opcja) obsługę urządzeń składowania danych w chmurze, minimum: Azure, Amazon, Google Cloud, jeśli do włączenia tej funkcjonalności potrzebne są jakieś dodatkowe komponenty to muszą być zaoferowane System musi umożliwiać odtwarzanie danych plikowych pomiędzy systemami operacyjnymi np. odtwarzanie danych plikowych Linux na systemie Windows. System musi pozwalać na odtwarzanie tylko samych uprawnień do plików System musi umożliwiać odtwarzanie zasobów plikowych bez praw dostępu (tzw. ACL) System musi posiadać (jako opcja) zintegrowane w systemie mechanizmy indeksowania pełno kontekstowego i wyszukiwania danych. Indeksowaniu powinny podlegać dane zbackupowane i zarchiwizowane już znajdujące się w systemie. System (jako opcja) powinien umożliwiać analizę logów z systemów zewnętrznych, na bazie zdefiniowanych kryteriów powinien generować alarmy lub akcje. Minimalne wsparcie to: Windows Event Log. System musi wspierać wykonanie kopii na systemach klasy Windows, Linux i Unix . System musi posiadać wbudowany mechanizm tworzenia kopii otwartych plików na platformie Windows i Linux. System musi posiadać szerokie wsparcie dla środowisk Linux, minimum: RHEL, SuSe, Debian, Fedora, Gentoo, Mandriva, Oracle Linux, Red Flag Linux, Scientific Linux, Ubuntu, Slackware. oraz musi posiadać szerokie wsparcie dla środowisk Unix, minimum: AIX, FreeBSD, HP-UX, Solaris. Oprogramowanie musi posiadać możliwość odtwarzania backupów plikowych poprzez udostepnienia CIFS lub NFS. A więc dostęp do zbackupowanych danych widocznych jako udostępnione przez sieć zasoby CIFS/NFS. |  |
| 4.2 | Wymagania szczegółowe |  |
|  | Jeśli oprogramowanie korzysta z bazy danych to wszelkie potrzebne licencje muszą być dostarczone i stanowić całość oferty, z tym, iż licencje dla silnika bazodanowego muszą pozwalać na zainstalowanie go: na serwerze fizycznym (minimum 2xCPU po 16 rdzeni), klastrze active-passive czy serwerze wirtualnym w środowisku Vmware i Hyper-V. Oprogramowanie musi pozwalać na stworzenie dla serwera zarządzającego rozwiązania wysokodostępnego z częstotliwością replikacji bazy katalogowej nie dłuższym niż 15 minut (RPO nie większe niż 15 min dla uruchomienia zapasowego serwera zarządzającego). Jeśli do stworzenia takowego rozwiązania potrzebne są licencje replikacyjne, klastrowe, współdzielona przestrzeń dyskowa to muszą zostać dołączone przez Wykonawcę. Licencje muszą pozwalać na skonfigurowanie serwerów zarządzających oraz ich replikację dla co najmniej trzech lokalizacji, gdzie pierwsza jest lokalizacja produkcyjną, druga i trzecia są typu standby dla serwera zarządzającego. Wszelkie wymagane licencje dla powyższej funkcjonalności dostarczy Wykonawca. Jako opcja musi istnieć możliwość zainstalowania serwera zarządzającego na systemie operacyjnym Linux z zachowaniem możliwości replikacji bazy katalogowej i tworzeniem serwerów typu standby. Proces przełączenia musi umożliwiać przełączenie manualne inicjalizowane przez administratora oraz przełączenie automatyczne inicjalizowane w przypadku wykrycia awarii przez mechanizmy oprogramowania. Przełączenie serwera zarządzającego musi odbywać się w pełni automatycznie poprzez administratora, który decyduje, kiedy ma ono nastąpić. Przełączanie serwera zarządzającego musi być możliwe pomiędzy różnymi typami infrastruktury: serwer fizyczny -> serwer fizyczny serwer fizyczny -> serwer wirtualny (onpremis) serwer fizyczny -> serwer wirtualny (AWS, Azure, Google) serwer wirtualny (onpremis) -> serwer fizyczny serwer wirtualny (onpremis) -> serwer wirtualny (onpremis) serwer wirtualny (onpremis) -> serwer wirtualny (AWS, Azure, Google) Dla dowolnego transferu danych z klienta musi istnieć możliwość definiowania/ograniczania pasma dla transferu danych – funkcjonalność ta musi być dostępna także przy włączonej deduplikacji na kliencie. System musi umożliwiać konfigurację, którymi kartami sieciowymi ma przebiegać komunikacja i transfer danych, wybór interfejsu musi odbywać się co najmniej poprzez nazwę domeny, sieci, zakresu IP. Agenci systemu muszą posiadać funkcjonalność komunikowania się poprzez jeden port TCP/IP, celem zabezpieczenia komunikacji z środowisk typu DMZ. Automatyczne tunelowanie komunikacji TCP/IP pomiędzy agentami systemu – jeśli agent systemu wykryje ograniczenia w komunikacji, automatycznie zestawia połączenie tunelowe wykorzystujące tylko jeden port TCP/IP. Komunikacja agentów systemu z serwerami musi odbywać się poprzez SSL – konfiguracja tego typu transferu nie może powodować konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Komunikacja pomiędzy agentem a serwerem systemu musi opierać się na certyfikatach. Deduplikacja blokowa musi obejmować dane nie tylko backupowane, ale i archiwizowane, przy czym wielkość bloku nie może być większa niż 128KB. System musi zapewniać wspólny stopień deduplikacji (jedna baza deduplikacyjna) dla danych czy to z backupu czy archiwizacji. System musi umożliwiać wykonywanie kopii w post procesie do drugiej lokalizacji przesyłając jedynie unikalne bloki danych (dla dowolnych danych: czy to z procesu backupu czy archiwizacji). A więc replikacja danych do innej lokalizacji musi być wykonywana na danych po deduplikacji i funkcjonalność ta musi być realizowana i zarządzana z poziomu systemu. Proces przesyłania danych (replikacji) na inny serwer systemu celem tworzenia dodatkowej kopii danych nie może być zależny od warstwy sprzętowej, a więc dowolny producent serwera, dowolny producent macierzy/półki dyskowej System musi pozwalać na instalację bazy deduplikacyjnej w układzie wysokiej dostępności (minimum na dwóch serwerach) w taki sposób, aby awaria pojedynczego serwera nie powodowała utraty możliwości backupu z deduplikacją i odtwarzania wcześniejszych kopii danych. System musi pozwalać na odtwarzanie zdeduplikowanych danych nawet w momencie, gdy baza deduplikacyjna jest niedostępna. Proces odtwarzania (nawadniania) zdeduplikowanych danych nie korzysta z bazy deduplikacyjnej. Na jednym serwerze systemu (na jednej instancji systemu operacyjnego) może być zainstalowane minimum dwie bazy deduplikacyjne pozwalające zwiększyć skalowalność systemu. System musi być odporny na tzw. „atak na wzorzec czasu”: to znaczy, iż przy radykalnej zmianie czasu na serwerze zarządzającym o co najmniej 1 godzinę do tyłu lub o 4 godziny do przodu względem danego czasu na serwerze – System musi automatycznie zatrzymać swoje jakiekolwiek działania, aby zabezpieczyć dane przed wykasowaniem (ekspiracją). System musi posiadać funkcjonalność blokowania danych do odczytu dla administratora, to znaczy, że administrator systemu nawet mając pełne uprawnienia nie może odtworzyć danych, jeśli nie jest ich właścicielem, funkcjonalność ta musi być dostępna nie tylko dla danych z laptopów/desktopów, ale i dla serwerów (także dla danych plikowych i bazodanowych). System musi pozwalać na integrację z zewnętrznymi repozytoriami do przechowywania kluczy szyfrującym zgodnymi z KMIP – minimum dla: Fortanix Data Security Manager, HashiCorp Vault, IBM Security Key Lifecycle Manager (SKLM), Safenet, StorMagic SvKMS, Thales CipherTrust Manager, Vormetric, Amazon Web Services (AWS) key management service, Microsoft Azure Key Vault. System musi mieć wbudowane mechanizmy zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem (Ransomware), minimum to: zabezpieczenie ścieżek dostępu do danych składowanych (kopii backupowych) na dyskach – tylko procesy systemu mogą zapisywać i modyfikować dane, monitorowanie nietypowych aktywności na serwerach za pomocą np. metody: Honeypot, monitorowanie nietypowych aktywności na serwerach plikowych i desktopach, monitorowanie musi odbywać się nie rzadziej, niż co 5 minut i każdy niestandardowy wynik jest automatycznie wysyłany w postaci alertu lub notyfikacji, monitorowanie różnych typów plików i weryfikowanie czy typ pliku jest zgodny i czytelny z nagłówkiem tego pliku (detekcja uszkodzeń plików czy ich zaszyfrowania), tzw. Air Gap (izolowanie i segmentowanie składowanych kopii backupowych) – musi polegać na wbudowanym automatycznym mechanizmie wyłączania komunikacji pomiędzy pozostałymi komponentami systemu backupowego. Tak więc komunikacja z wybranym segmentem środowiska backupowego odbywa się tylko w określonym przedziale czasowym dla potrzeb replikacji kopii backupowych, natomiast przez pozostały czas żadne procesy systemu backupowego nie mają możliwości komunikacji z tym środowiskiem, możliwość definiowania serwerów komunikacyjnych (tzw. bram/gateway) przez które wykonywana jest komunikacja pomiędzy modułami systemu backupowego, w szczególności pomiędzy serwerem zarządzającym a serwerem mediów czy serwerem z dowolnym agentem backupowym, możliwość definiowania kierunki inicjalizowania komunikacji sieciowej pomiędzy komponentami systemu backupowego, możliwość zablokowania zmiany retencji (czas przechowywania kopii backupowych) na krótszą dla kopii backupowych składowanych na dowolnych typach nośników w tym na dyskach i taśmach. System musi posiadać rozbudowany system raportowania dla administratorów, minimalny zestaw dostępnych raportów to: raport zmian/wzrostu środowiska systemu, raport wykorzystania licencji, raport wykonanych zadań backupowych, raporty obciążenia serwerów backupowych – minimum monitorowanie użycia CPU i RAM. System musi posiadać zaawansowane mechanizmy exportu i analizy logów poprzez: Syslog serwer, Splunk (dedykowany plug-in do Splunk dla analizy danych). System musi pozwalać na definiowanie alertów per zadanie backupowe lub zadanie odtwarzania danych przy spełnieniu minimum kryteriów: czas zadania dłuższy niż zadany, ilość danych większa niż …., ilość danych mniejsza niż …., ilość nie zbackupowanych plików większa niż, ilość nie zbackupowanych plików większa niż …%, wielkość backupowanych danych większa niż … . Notyfikacje alertów muszą być wysyłane minimum poprzez email. Raport spełnienia wymogów SLA dla parametrów: ilości dodatkowych kopii backupowych, RTO, RPO. System musi zapewniać funkcjonalność równoległego wykonywania kopii danych backupowanych – inline copy (tego samego zestawu danych pojedynczego klienta) na minimum dwa docelowe urządzenia przechowywania danych. System musi zapewniać funkcjonalność wykonywania zadania backupu wieloma równoległymi strumieniami – tzw. multistreaming. Polega ona na tym, że agent systemu równolegle czyta różne obszary danych i bez pośredniczenia dysków automatycznie wysyła je do serwera, który zapisuje te dane albo na dyski, albo na nośniki taśmowe. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla dowolnych typów danych: backup plikowy, bazodanowy. Funkcjonalność multistreamingu musi być dostępna dla deduplikacji bez względu czy następuje na kliencie czy na serwerze systemu. System musi zapewniać funkcjonalność multipleksowania kilku strumieni danych na nośniku taśmowym – tzw. multiplexing. Wydajny zapis wielu strumieni danych na taśmy bez pośrednictwa dysków System musi dla backupu środowiska Amazon Web Services oferować: bez agentowy backup całych maszyn wirtualnych i ich odtwarzanie wraz z odtwarzaniem pojedynczych plików, możliwość zapisu backupu maszyn wirtualnych na dowolnym nośniku backupowym, możliwość odtworzenia pojedynczego dysku wirtualnej maszyny i podłączenie go do innej maszyny wirtualnej EC2, możliwość wykonywania migawek (snapshotów) wirtualnych maszyn i automatyczne zarządzanie ich retencją, możliwość wykonywania jednoprzebiegowego spójnego backupu maszyn wirtualnych EC2, na których pracują systemy Microsoft Exchange, Microsoft Sharepoint, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle lub Active Directory, backup i odtwarzanie danych z baz danych RDS: MS SQL, MySQL, PostgreSQL oraz Oracle (eksport danych na storage backupowy), możliwość wykonywania snapshotów baz danych AWS RDS: Aurora, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, backup oraz odtwarzanie danych składowanych w usłudze S3, EFS oraz FSx, możliwość zapisu danych zdeduplikowanych bezpośrednio w usłudze S3, bez konieczności używania dodatkowego cache’u oraz rozwiązań typu appliance, możliwość automatycznego włączania oraz wyłączania maszyn wirtualnych EC2, na których zainstalowano oprogramowanie serwera backupowego, możliwość konwersji maszyn wirtualnych Microsoft Hyper-V, Vmware oraz Azure do maszyn wirtualnych EC2, możliwość konwersji maszyn wirtualnych EC2 do maszyn typu Vmware oraz Azure, możliwość wykonywania backupu usługi AWS DynamoDB, możliwość backupu środowiska VMWare Cloud on AWS, możliwość automatycznego wyłączania i włączania serwerów backupowych, możliwość automatycznej replikacji maszyn wirtualnych Vmware do AWS EC2, możliwość wykorzystania EBS Direct Read API w czasie backupu maszyn wirtualnych EC2, możliwość integracji z AWS KMS w celu zarządzania kluczami szyfrującymi, możliwość backupu maszyn wirtualnych EC2 z innego konta Amazon (Cross-account backup), możliwość migracji zdeduplikowanych danych do chmury AWS za pomocą urządzenia Snowball, możliwość wykonywania konsystentnych snapshotów dysków wirtualnych podłączonych do maszyn wirtualnych Azure VM, na których składowane są dane systemów Oracle, SAP HANA, Microsoft SQL Server, DB2, MongoDB, MySQL, PostgreSQL oraz pliki na systemach Windows oraz Linux. System musi dla backupu środowiska Azure oferować: Bez agentowy backup całych maszyn wirtualnych Azure VM i ich odtwarzanie wraz z odtwarzaniem pojedynczych plików, możliwość zapisu backupu maszyn wirtualnych na dowolnym nośniku backupowym, możliwość odtworzenia pojedynczego dysku wirtualnej maszyny i podłączenie go do innej maszyny wirtualnej w Azure VM, możliwość wykonywania migawek (snapshotów) wirtualnych maszyn i automatyczne zarządzanie ich retencją, możliwość wykonywania jednoprzebiegowego konsystentnego backupu maszyn wirtualnych Azure VM, na których pracują systemy Microsoft Exchange, Microsoft Sharepoint, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle lub Active Directory, backup i odtwarzanie danych z baz danych (PaaS): MS SQL, MySQL, PostgreSQL (eksport danych na storage backupowy), backup oraz odtwarzanie danych składowanych w Azure Blob oraz Azure File Shares oraz Azure Data Lake Storage Gen2, możliwość zapisu danych zdeduplikowanych bezpośrednio na Azure Blob Storage, bez konieczności używania dodatkowego cache’u oraz rozwiązań typu appliance, możliwość automatycznego włączania oraz wyłączania maszyn wirtualnych Azure, na których zainstalowano oprogramowanie serwera backupowego, możliwość wykonywania spójnych snapshotów dysków wirtualnych podłączonych do maszyn wirtualnych Azure VM, na których składowane są dane systemów Oracle, SAP for Oracle, SAP HANA, Microsoft SQL Server, DB2 oraz pliki na systemach Windows oraz Linux, możliwość migracji zdeduplikowanych danych do chmury Azure za pomocą Azure Data Box, możliwość automatycznego wyłączania i włączania serwerów backupowych, możliwość integracji z Azure Key Vault w celu zarządzania kluczami szyfrującymi, możliwość automatycznej replikacji maszyn wirtualnych Hyper-V i Vmware do Azure, możliwość automatycznej replikacji maszyn wirtualnych Azure pomiędzy regionami, możliwość backupu bazy danych Cosmos DB (Core SQL API), możliwość konwersji backupu systemu operacyjnego Windows wraz z danymi do maszyny wirtualnej Azure, możliwość backupu Azure DevOps and GitHub. System musi dla backupu środowiska Google Cloud Platform oferować: bezagentowy backup całych maszyn wirtualnych i ich odtwarzanie wraz z odtwarzaniem pojedynczych plików, możliwość zapisu backupu maszyn wirtualnych na dowolnym nośniku backupowym, możliwość wykonywania migawek (snapshotów) wirtualnych maszyn i automatyczne zarządzanie ich retencją, backup i odtwarzanie danych z baz danych Cloud SQL: MySQL oraz PostgreSQL (eksport danych na dowolny storage backupowy), backup oraz odtwarzanie danych składowanych w usłudze GCP Cloud Storage, możliwość zapisu danych zdeduplikowanych bezpośrednio w usłudze GCP Cloud Storage, bez konieczności używania dodatkowego cache’u oraz rozwiązań typu appliance, System musi umożliwiać integrację z mechanizmami kopii migawkowych czołowych producentów pamięci masowych minimum: HDS, Dell, HP, NetApp, EMC, IBM, Pure Storage, Nimble Storage, Tintri, Kaminario, z tym, że takowy backup sterowany przez system, a wykonywany przez daną macierz dyskową musi być dostępny nie tylko dla zasobów plikowych, ale i aplikacji. Dla producentów: NetApp, EMC i HDS system musi umożliwiać nie tylko integrację z mechanizmami tworzenia kopii migawkowych (tzw. Snapshot) ale musi integrować się także z mechanizmami replikacyjnymi, a więc sterować replikami wykonywanymi przez macierze. System musi umożliwiać uruchamianie skryptów przed i po backupie, z tym, iż musi posiadać mechanizm definiowania konta użytkownika, na którym te skrypty byłyby uruchamiane. Mechanizm ten musi być centralnie zarządzany poprzez konsolę administracyjną. Niedopuszczalna jest konieczność np. zmiany konta serwisowego dla danego agenta – konta serwisowe muszą być centralnie definiowane i zarządzane. System musi wspierać backup całych maszyn wirtualnych/kontenerów dla czołowych rozwiązań wirtualizacyjnych, kontenerowych i chmurowych: Alibaba Cloud Amazon Citrix Xen Google Cloud Platform Huawei FusionCompute Microsoft Azure Microsoft Azure Stack Hub Microsoft Azure Stack HCI Microsoft Hyper-V Kubernetes Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) OpenStack Oracle Cloud Classic Oracle Cloud Infrastructure Oracle VM Red Hat Virtualization vCloud Director VMware Oprogramwoanie musi posiadać dedykowany komponent do backupu minimum całej maszyny wirtualnej/kontenera/aplikacji/wolumenu bez konieczności instalowania agenta wewnątrz np. maszyny z możliwością granularnego odtwarzania pojedynczych plików. Dla maszyn wirtualnych musi być możliwość zainstalowania agenta plikowego i bazodanowego dla zabezpieczenia zasobów z wewnątrz maszyny wirtualnej – funkcjonalność ta musi być zawarta dla wszystkich wymaganych wirtualizatorów i być ujęta w cenie rozwiązania. System musi wspierać wersje środowisk VMware 4.1, 5.0.x, 5.1.x, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 6.0, 6.0.1, 6.5, 6.7, 7.0,7.0.3 poprzez integrację z vStorage API Dla backupu i odtwarzania środowisk wirtualnych opartych o Vmware musi być możliwość wyboru różnych transportów: SAN, Hot-add, NBD, SSL, NAS - gdzie transport NAS pozwala na bezpośredni odczyt i zapis danych maszyny wirtualnej z urządzenia NAS System musi wspierać środowisko Hyper-V dla: Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Hyper-V Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 (z Core Edition) Microsoft Hyper-V Server 2016 (z Core Edition) Microsoft Windows Server, version 1709 (z Core Edition) Microsoft Hyper-V Server, version 1709 (z Core Edition) Microsoft Windows Server 2019 (z Core Edition) Microsoft Hyper-V Server 2019 (z Core Edition) Microsoft Windows Server 2022 (z Core Edition) Microsoft Hyper-V Server 2022 (z Core Edition) System musi zapewniać automatyczne wykrywanie i dodawanie do polityki backupu nowych maszyn wirtualnych. Musi także umożliwiać odzyskanie i uruchomienie maszyn wirtualnych z kopii zapasowej bez oczekiwania na pełne przywrócenie maszyny wirtualnej minimum dla Vmware i Hyper-V. System musi umożliwiać konwertowanie maszyn wirtualnych pomiędzy wirtualizatorami, minimum: Vmware do: Hyper-V, Azure, Amazon, Google Cloud Platform, Openstack, Oracle Cloud Infrastructure Hyper-V do: Azure, Amazon, Vmware Amazon do: Azure, Vmware Azure do: Amazon, Hyper-V, Vmware System musi wspierać mechanizm CBT (change block tracking) minimum dla Vmware i Hyper-V. System musi umożliwiać konwersję zbackupowanego serwera Windows i Linux do maszyny wirtualnej w środowisku Hyper-V i Vmware. System musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco bazy danych MySQL, Postgress, Oracle, Informix na dowolnej platformie systemu operacyjnego (Windows/Linux/Unix) poprzez dedykowanego agenta bazodanowego, transfer danych musi odbywać się bez pośredniczenia dysków, a więc transfer danych z agenta bazodanowego bezpośrednio do serwera backupowego celem zapisu na dany nośnik. Konfiguracja agenta nie może powodować konieczności tworzenia skryptów uruchamianych po stronie klienta niezależnie czy jest to serwer fizyczny czy wirtualny. Brak skryptów musi dotyczyć dowolnych typów backupów: backup automatyczny uruchamiany poprzez harmonogram, backup manualny. Odtwarzanie danych z backupu bazodanowego (MS SQL, Oracle, MySQL, Postgress, DB2, Informix) musi odbywać się poprzez konsolę administracyjną bez konieczności konfigurowania skryptów. Dla silników bazodanowych MS SQL, Oracle i SAP HANA musi istnieć mechanizm backupu logów transakcyjnych z częstotliwością co 1 minuta nawet w przypadku, gdy serwer zarządzający systemem backupowym jest niedostępny. Konfiguracja agentów backupowych dla: MS SQL, Oracle, mySQL musi odbywać się poprzez interfejs graficzny, jakakolwiek modyfikacja zasobów do backupu (np. dodanie nowej bazy) nie może powodować konieczności modyfikacji skryptów czy to dla backupów planowanych czy wykonywanych na żądanie. System musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD wraz z hasłami użytkowników System musi umożliwiać odtwarzanie backupu wykonywanego online dedykowanym agentem, do pliku celem późniejszego odtwarzania bez udziały systemu. Funkcjonalność ta musi być dostępna minimum dla MS SQL, Oracle i Exchange System musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco aplikacji MS Exchange a następnie odzyskania pojedynczych wiadomości. Dedykowany agent do backupu Exchange musi wspierać backup środowiska Exchange DAG poprzez nazwę DAG nawet w konfiguracji bez adresu IP System musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych tabel dla minimum: Oracle, DB2, PostgreSQL, MySQL, Informix, MS SQL Dla minimum mySQL i PostgresSQL musi istnieć mechanizm backupu z wykorzystaniem mechanizmu backupu blokowego Automatyczny backup logów transakcyjnych dla baz danych w oparciu o procent wolnego miejsca na systemie plikowym, minimum dla: Oracle, SQL, Notes, SAP/Oracle Dla MS SQL możliwość skonfigurowania rozszerzenia pozwalającego backupować i odtwarzać bazy bezpośrednio z konsoli Management Studio Wsparcie dla backupu online dla minimum MS SQL Server 2005/2008/2008 R2/2012/2014/2016/2017/2019 na platformie Windows Dedykowany agent bazodanowy dla backupu MS SQL (2017/2019) na platformie Linux: Ubuntu, SuSe, RHEL Możliwość (jako opcja) archiwizacji danych z baz Oracle do plików XML Odtwarzanie baz SAP opartej na silniku Oracle do pliku, a więc odtwarzanie backupu online na dysk (tzw. application free restore) Dedykowani agenci (jako opcja) do backupu systemów Big Data: Hadoop, Greenplum, GPFS, Splunk Możliwość integracji kopii migawkowych dla backupu konsystentnego aplikacji i baz danych minimum: Vmware, Hyper-V, MS SQL, Exchange, mySQL, Oracle – zarządzanie kopiami migawkowymi musi odbywać się z konsoli administracyjnej systemu backupowego a integracja zarządzania nie może odbywać się na bazie skryptów Możliwość backupu i odtwarzania (jako opcja) dedykowanym agentem dokumentów i maili dla Office 365 z: SharePoint Online Exchange Online OneDrive Teams Możliwość (jako opcja) pełnokontekstowego indeksowania i wyszukiwania treści z danych backupowanych (dokumenty i maile) z O365 System musi zapewniać (jako opcja) backup laptopów i desktopów – funkcjonalność ta musi być w pełni zintegrowana z systemem (ta sama konsola, to samo repozytorium danych, ta sama deduplikacja) o funkcjonalnościach: Portal samoobsługowy musi być dostępny poprzez dowolną przeglądarkę sieci Internet minimum: Edge, Chrome, Opera, Mozilla, Safari System musi umożliwiać backup laptopów czy desktopów z systemami Windows, Linux i Macintosh Dostęp do danych zbackupowanych z laptopów czy desktopów musi być możliwy z urządzeń mobilnych poprzez dedykowanego klienta minimum dla IOS i Android Dla backupu laptopów i desktopów system backupowy musi oferować dedykowanego agenta, który pozwala skonfigurować zadanie backupowe tak by było wykonane w przedziale czasowym bez podawania konkretnej daty czy czasu jego uruchomienia, agent nie może tworzyć kopii danych na lokalnych zasobach stacji/laptopa. System musi zapewniać współdzielenie plików pochodzących z backupu laptopów i destopów z użytkownikami z domeny AD oraz z użytkownikami spoza domeny. System musi oferować możliwość synchronizacji wybranego katalogu/foldera z stacji roboczej celem automatycznego backupu danych w nim zapisanych (backup ciągły) Każdy użytkownik desktopa czy laptopa musi posiadać możliwość zarządzania własnymi danymi, minimalna oczekiwana funkcjonalność to: Odtwarzanie własnych danych Uruchomienie backupu Wstrzymanie backupu Możliwość zdefiniowania innego okna backupowego Możliwość monitorowania postępu działania zadania Możliwość przeglądania danych z stacji roboczej czy laptopa poprzez dedykowanego klienta dla urządzeń mobilnych, a więc użytkownik posiadając jedynie urządzenie mobilne może nie tylko odczytywać dane z backupowej kopii, ale także przeglądać dane na stacji roboczej nawet w momencie, gdy jest poza siedzibą firmy – korzysta jedynie z dostępu do internetu (do przeglądania danych nie jest potrzebne żadne dodatkowe połączenie VPN) Wirtualny dysk - System musi oferować fukcjonalności jak: możliwość synchronizacji wybranego katalogu/foldera z stacji roboczej celem automatycznego backupu danych w nim zapisanych (backup ciągły) możliwość przesłania katalogów i plików ręcznie możliwość udostępniani zawartości innym użytkowników także zewnętrznym zarządzanie poprzez przeglądarkę i dedykowaną aplikację na urządzeniach minimum iOS i Android Zabezpieczenie przed kradzieżą, system musi posiadać możliwość zdalnego zaszyfrowania danych w przypadku kradzieży laptopa, to znaczy, iż w przypadku utraty urządzenia administrator lub użytkownik włącza opcję szyfrującą i jeśli urządzenie pojawi się w sieci wtenczas automatycznie dane zostaną zaszyfrowane Możliwość archiwizowania danych plikowych na stacji roboczej: jeśli dane pliki spełniają kryteria archiwizacyjne to dany pliki zostaje skasowany albo zamieniony na skrót (stub) Rozwiązanie musi pozwalać na archiwizację danych z możliwością pozostawiania znaczników (stub) na zasobach produkcyjnych (dla zasobów plikowych Windows\Linux\Unix) serwerów fizycznych, archiwizacja musi korzystać z tej samej architektury systemu co backup i korzystać z tego samego repozytorium danych. System musi posiadać funkcjonalności archiwizacyjne (archiwizacja plikowa) takie jak: Oprogramowanie musi wspierać archiwizację zgodnych z wyznaczonymi kryteriami danych z systemów produkcyjnych na inne tańsze pamięci masowe. Mechanizm ten pozwoli na zmniejszenie ilości danych na systemach produkcyjnych. Oprogramowanie musi obsługiwać strategię wielowarstwowego aktywnego archiwum. Na przykład, umożliwiać przenoszenie zarchiwizowanych plików pomiędzy różnorodnymi urządzeniami pamięci masowej, w sposób zautomatyzowany przez politykę do wykonania krótko-, średnio- i długoterminowe okresów retencji, przy zachowaniu przejrzystego jedno- krokowego odzyskiwania dla użytkowników końcowych. Oprogramowanie musi być zintegrowane z modułem do tworzenie kopii zapasowych w celu redukcji czasu okien backupowych przy zabezpieczaniu dużej ilości danych. Oprogramowanie musi umożliwiać deduplikację danych archiwizowanych na poziomie bloków w celu redukcji ilości przestrzeni na dyskach fizycznych. Oprogramowanie musi umożliwiać globalną deduplikację dla archiwizacji i kopii zapasowych w celu minimalizowania zużycia pamięci masowej. Oprogramowanie musi zapewniać przezroczysty dostęp użytkowników do danych archiwalnych poprzez mechanizm skrótów System musi (jako opcja) umożliwiać rozbudowę o archiwizację poczty (minimum Exchange), archiwizacja poczty musi umożliwiać archiwizowanie maili z skrzynek pocztowych oraz archiwizowanie ruchu pocztowego (journaling lub SMTP journaling) Oprogramowanie musi umożliwiać (jako opcja) pełnokontekstowo indeksować maile wraz z załącznikami oraz posiadać centralną konsolę do wyszukiwania danych i monitorowania zgodności z przepisami/normami bezpieczeństwa (compliance). System musi umożliwiać (jako opcja) pełnokontekstowe indeksowania treści danych dla wybranych typów plików, także z backupu stacji roboczych, indeksacja musi odbywać się dla danych znajdujących się już w systemie. System musi umożliwiać (jako opcja) przeprowadzanie wielu wyszukiwań (eDiscovery) i zbierać wszystkie wyniki w jednej lokalizacji. System musi oferować mechanizm składowania kopii backupowych (retencja danych) oparty o czas i cykle. Oznacza to, iż kopia backupowa jest przechowywana w repozytorium przez określony czas (np. tydzień, miesiąc, rok….) a jej automatyczne skasowanie jest wykonane, jeśli spełniony jest jednocześnie warunek ilości cykli, a więc ilość backupów typu pełnego lub backupów syntetycznych znajdujących się w systemie Musi istnieć dedykowany agent do backupu online aplikacji MongoDB. System musi oferować integrację z mechanizmami deduplikacyjnymi urządzeń typu appliance minimalne wsparcie to Catalyst i urządzenie StoreOnce. Integracja z StoreOnce musi być dostępna nie tylko dla Windows ale także dla Unix i Linux. System (jako opcja) musi oferować rozbudowę o funkcjonalność przeszukiwania i analizy zasobów plikowych dla maszyn wirtualnych (minimum Vmware) całość działań związanych musi odbywać się na kopiach backupowych maszyn wirtualnych, a nie na środowisku produkcyjnym. System (jako opcja) musi posiadać zaawansowaną funkcjonalność analizy zasobów plikowych minimum o funkcjonalnościach: detekcja powtarzających się zasobów, raportowanie praw dostępu do plików, raportowanie i analiza dostępu do zasobów i ich modyfikacji, możliwość kasowania plików z zasobów produkcyjnych. System (jako opcja) musi pozwalać na wyszukiwanie danych wrażliwych (np. numery PESEL) i pozwalać osobie uprawnionej nie tylko na raportowanie takich zdarzeń, ale także umożliwiać kasowanie plików nie tylko z systemów produkcyjnych, ale i z kopii backupowej. Musi istnieć możliwość zarządzania systemem poprzez Windows PowerShell. Agent do spójnego backupu bazy HBASE – backup pełny i przyrostowy. Agent do backupu systemów plikowych: Lustre, GlusterFS. Wsparcie (jako opcja) dla replikacji maszyn wirtualnych Vmware z wykorzystaniem VIAO (VSphere APIs for I/O) System musi zamierać moduł do monitorowania i zarządzania taśmami wynoszonymi z bibliotek taśmowych o funkcjonalnościami minimum: identyfikacja taśm, które muszą być wyciągnięte z biblioteki, identyfikacja taśm, które można z powrotem wstawić do biblioteki taśmowej, automatyczne przenoszenie taśm w bibliotece i notyfikacja administratorów, identyfikacja i monitorowanie nośników (taśm) w trakcie transportu, Monitorowanie i alertowanie klientów systemu którzy są trybie offline, a więc komunikacja z nimi przez system backupowy nie jest możliwa. Możliwość backupu baz Oracle bez instalacji oprogramowania backupowego natomiast dane zbackupowane muszą być składowane i zarządzane przez system backupowy. System musi posiadać integrację z ServiceNow o funkcjonalnościach: dedykowany plugin do ServiceNow, możliwość zgłaszania zdarzeń backupowych i odtworzeniowych bezpośrednio z konsoli Service Now. Możliwość (jako opcja) rozbudowy środowiska o moduł VTL dla backupu danych po sieci SAN i LAN na dowolnym sprzęcie typu x86. Możliwość włączenia backupu pojedynczego pliku wieloma strumieniami. Możliwość zwiększenia bezpieczeństwa systemu poprzez integrację z CyberArk. Musi istnieć możliwość wskazania klucza szyfrującego (Bring Your Own Key – BYOK), który będzie wykorzystywany do szyfrowania kopii backupowych. Dedykowane moduły do integracji z Terraform. Możliwość anonimizacji danych wrażliwych (data masking) minimum dla logów systemu wysyłanych np. do wsparcia. Podstawowe komponenty systemu jak: serwer zarządzający, serwery składujące i deduplikujące dane muszą wspierać system operacyjny Linux, a więc musi istnieć możliwość bezpośredniego zainstalowania na systemie Linux tych komponentów bez jakiejkolwiek warstwy wirtualizacyjnej. |  |
| 4.3 | Wymagania licencji |  |
|  | Niedopuszczalne jest, aby licencjonowanie było zależne od ilości składowanych danych (kopii backupowych) na dowolnych nośnikach (np. dysk, taśma VTL itp.) czy to z deduplikacją czy bez. Niedopuszczalne jest, aby licencjonowanie było zależne od ilości komponentów środowiska backupowego, które będą wykorzystywane w procesie backupu czy odtwarzania danych. Niedopuszczalne jest, aby licencjonowanie zależne było od ilości serwerów fizycznych czy ich mocy (ilości procesorów) niezależnie czy dane są z nich backupowane bezpośrednio czy tworzą platformę wirtualizacyjną, która jest backupowana. Zaoferowane licencje nie mogą ograniczać wielkości przestrzeni do składowania danych czy replik ich do innych lokalizacji. Jakakolwiek rozbudowa przestrzeni dyskowej czy to w siedzibie podstawowej czy innej nie może wymagać zakupu jakichkolwiek licencji dla systemu Oferowana licencja oraz architektura systemu muszą pozwalać na backup danych na: nielimitowana ilość bibliotek taśmowych i napędów fizycznych, nielimitowaną przestrzeń w rozwiązaniach chmurowych (minimum: AWS, Azure, Google). W przypadku wielu lokalizacji licencja musi pozwalać na nielimitowaną replikację danych po deduplikacji pomiędzy lokalizacjami. Do dostarczonych licencji jest wymagane minimum 36 miesięczne wparcie producenta (pierwsza i druga linia wsparcia świadczona w języku polskim lub angielskim) zapewniające wsparcie techniczne w trybie 5 dni roboczych oraz dostęp do bezpłatnych ewentualnych poprawek i uaktualnień. Zaoferowane licencje na system muszą zapewnić backup danych z środowiska o wielkości: środowisko maszyn wirtualnych (onpremis i cloud) wraz z aplikacjami i bazami: ilość maszyn wirtualnych (onpremis) 70 sztuk środowisko backupu plikowego (serwery fizyczne i NASy) ilość danych 2 TB |  |

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Oferta Wykonawcy W przypadku spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać TAK lub SPEŁNIA. W przypadku niespełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać NIE lub NIE SPEŁNIA. |
| --- | --- | --- |
| 5. | Przystawki i zasilacze do telefonów IP – 3 sztuki |  |
| 5.1 | Informacje o aparatach |  |
|  | Zamawiający posiada 3 sztuki aparatów CISCO CP-8865 w wersji z kamerą do prowadzenia wideokonferencji. Wykonawca dostarczy 3 sztuki zasilaczy zewnętrznych oraz 3 sztuki przystawek do aparatów posiadanych przez Zamawiającego. |  |
| 5.2 | Wymagania |  |
|  | Przystawki: Pojedyncza przystawka przyłączona do aparatu musi rozbudować fizyczną liczbę przycisków szybkiego wybierania o dodatkowe 14 przycisków. Dodatkowo przystawka musi umożliwiać zaprogramowanie dwóch zestawów numerów i przełączanie się pomiędzy nimi za pomocą dwóch klawiszy strony – co w sumie spowoduje rozszerzenie liczby szybkiego wybierania o 28 pozycji. Przystawka musi być kompletna z podstawką. Zasilanie przystawki musi być dostarczane z aparatu. Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę przystawek tzw. odnowionych (refurbished). Zasilacze: Zewnętrzny zasilacz w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego modelem aparatu telefonii IP wraz z przewodem i wtyczką europejską typ E. |  |
| 5.3 | Gwarancja |  |
|  | Gwarancja na dostarczony sprzęt minimum 24 miesiące realizowana w trybie on-site, czas reakcji serwisu, tj. od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie maksymalnie 1 dzień roboczy, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24. |  |