# Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dane zamawiającego

Akademia Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109

51 - 147 Wrocław

NIP: 896-10-00-117

fax. 261 658 425

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są 3 (trzy) sztuki Szabli Honorowej Wojska Polskiego wzór 1976/2008, oznaczona i ocechowana skrótem wz. 76/08 HWP – wzór z 1976 r., zmodyfikowany w 2008 r. W skład ukompletowania szabli honorowej Wojska Polskiego wchodzi: szabla, pochwa do szabli, temblak z chwast/rapcie do szabli i pokrowiec. Trzy sztuki tablo na szblę.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis:

1) Szabla:

a) Głownia szabli honorowej Wojska Polskiego: stalowa kuta, taliowana, chromowana, krzywa z obosiecznym piórem i decentrycznym sztychem:

- wzdłuż obu płazów głowni wyszlifowane po dwie równoległe równej długości, wklęsłe bruzdy, biegnące od nasady do obosiecznego pióra, a na grzbiecie, przy rękojeści - krótka brudeczka;

- na zewnętrznym płazie głowni wzdłuż środkowej bruzdy w kierunku od sztychu do rękojeści wypukły napis „HONOR I OJCZYZNA” umieszczony na wklęsło wytrawionym matowym kartuszu, na tym samym kartuszu, po napisie, wytrawiony wypukły wizerunek obowiązującego orła, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, zwrócony szponami do rękojeści;

- końce kartusza ozdobione wypukło wytrawionymi, stylizowanymi liśćmi akantu;

- na szabli honorowej napis „HONOR I OJCZYZNA”, korona, dziób i szpony orła oraz częściowo liście akantu mogą być pozłocone elektrolitycznie.

b) Rękojeść zamknięta z jelcem z mosiądzu pasywowanego:

- jelec z wąsami o prosto ściętych końcach;

- przednie ramię jelca załamane u dołu pod kątem lekko rozwartym;

- kabłąk zwężający się w kierunku głowicy, zewnętrzne krawędzie kabłąka wyoblone;

- głowica lekko pochylona ku przodowi, z kapturkiem w kształcie migdała, przechodzącym w warkocz sięgający do tylnego ramienia jelca, przykręcony do uchwytu rękojeści mosiężnym wkrętem;

- tylne ramię jelca zakończone wachlarzowatym rozszerzeniem;

- trzon (uchwyt) rękojeści drewniany, obciągnięty czarną, chromową skórą, 
z naciętymi 12 rowkami wypełnionymi potrójnym oplotem, splecionym 
z 6 drucików z mosiądzu pasywowanego;

- na szabli honorowej mosiężne elementy rękojeści mogą być pozłocone elektrolitycznie.

2) Pochwa:

a) z blachy stalowej, miedziowanej i niklowanej;

b) posiada: szyjkę z kołnierzem mocowanym na wcisk i 2 ryfki z ruchomymi kółkami;

c) zakończona jest ostrogą o obrysie prostokątnym;

d) wewnątrz pochwy umieszczone drewniane wodzidła utrzymywane kołnierzem szyjki.

3) Temblak:

a) taśma:

- barwy srebrzystej;

- podwójnie złożona;

- przeplatana posrebrzaną nicią metalową lub srebrną, z dwoma karmazynowymi prążkami wzdłuż obu jej brzegów.

b) chwast:

- otwarty, metalowo-drewniany;

- jego obsada wykonana z metalu oksydowanego na stare srebro, w kształcie tulei spłaszczonej od góry i rozszerzonej od dołu;

- wokół dolnej części trzonu zamocowane frędzle z 52 kawałków łańcuszka, splecionego czworokątnie, wykonanego ze srebra lub metalu oksydowanego na stare srebro.

4) Pokrowiec składa się z worka, klapy i troków, wykonanych z grubego ale miękkiego sukna w kolorze ciemnozielonym; wymiary pokrowca dostosowane do swobodnego umieszczenia 
w nim ukompletowanej szabli.

5) Żabka/rapcie wykonane ze skóry naturalnej w kolorze czarnym. W zestawie metalowe sprzączki i karabinki w kolorze srebrnym ułatwiające zapinanie.

Cechowanie za pomocą cyfr i liter, wykonanych wgłębnie sposobem grawerskim lub innym zapewniającym nieusuwalność, wyrazistość oraz zgodność z wymiarami

Na głowni - na obu płazach, pod nasadą, w poprzek zastawy, symetrycznie do grzbietu 
i ostrza, w dwóch wierszach:

1) na zewnętrznym płazie głowni:

a) w pierwszym wierszu, bliżej jelca - oznaczenie wzoru szabli,

b) w drugim wierszu – kolejny numer szabli

np. wz. 76/08 HWP 001

2) na wewnętrznym płazie głowni:

a) w pierwszym wierszu, bliżej jelca – nazwa lub znak producenta,

b) w drugim wierszu – miejsce (może być skrót) i rok produkcji

np. FIRMA Wwa 2020

Na pochwie, na dolnej krawędzi ostrogi, po wewnętrznej stronie wykonana cyfra 
od-powiadająca kolejnemu numerowi umieszczonemu na zewnętrznym płazie głowni, np. 001.

Na zewnętrznej stronie wygrawerowany napis Szabla Promocyjna AWL. Na zewnętrznej stronie pochwy poniżej kołnierza szyi  w sposób trwały przymocowana Odznaka Absolwenta.

Na każdej pochwie inna odznaka. Odznaki Absolwenta zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego.

Odznaka Absolwenta pięcioletnich studiów wojskowych AWL

Odznaka Absolwenta sześcioletnich studiów korpusu osobowego medycznego – AWL

Odznaka Absolwenta Studium Oficerskiego AWL

Cechy techniczne wykonania szabli:

- Głownia kuta ze stali sprężynowej 45–50 HSA hartowana i odpuszczana twardość 
42–45 HRC.

- Trzpień głowni kuty razem z głownią, niefrezowany, niespawany, zakończony gwintem M-6, pod nakrętką umieszczona formowana podkładka, uniemożliwiająca jej odkręcenie.

- Warkocz rękojeści przykręcony do drewnianego trzonu mosiężnym wkrętem średnicy 3 mm i długości 12 mm, łepek stożkowy, płaski, z pojedynczym przecięciem.

- Wodzidła w pochwie szabli tak dopasowane do głowni, aby zapewniały jej stabilne trzymanie i nie powodowały zarysowania powierzchni płazów.

- Przy wyjmowaniu głowni z pochwy powinien być wyczuwalny nieznaczny opór; głownia nie może się wysuwać przy lekkim potrząśnięciu.

- Wszystkie elementy drewniane rękojeści, pochwy oraz temblaka wykonane

- z twardego, sezonowanego i impregnowanego drewna, odpornego na odkształcanie.

- Dopuszczalne jest zastąpienie pasywowania mosiądzu jego malowaniem twardym lakierem bezbarwnym.

- Do szabel należy dołączyć 2 ściereczki do ich czyszczenia i 3 komplety rękawiczek oraz pisemną informację, jakim środkiem można czyścić, i jakimi technikami można grawerować dedykacje, by przedmiot przekazany do grawerowania nie uległ zniszczeniu.

NAZEWNICTWO

SZABLA Z POCHWĄ wz. 76/08 HWP

WYMIARY

SZABLA Z POCHWĄ wz. 76/08 HWP

NAZEWNICTWO

RĘKOJEŚĆ SZABLI wz. 76/08 HWP

WYMIARY

RĘKOJEŚĆ SZABLI wz. 76/08 HWP

WYMIARY

GŁOWNIA SZABLI wz. 76/08 HWP

WZÓR KARTUSZA

GŁOWNIA SZABLI wz. 76/08 HWP

płaz zewnętrzny

(napis „HONOR I OJCZYZNA”, korona, dziób i szpony orła oraz częściowo liście akantu mogą być pozłocone elektrolitycznie)

WZÓR KARTUSZA

GŁOWNIA SZABLI wz. 76/08 HWP

płaz wewnętrzny

(częściowo liście akantu mogą być pozłocone elektroli-tycznie)

WYMIARY

POCHWA SZABLI wz. 76/09 HWP

CECHOWANIE

SZABLA wz. 76/08 HWP

TEMBLAK wz. 76/08

WIĄZANIE TEMBLAKA wz. 76/08

POKROWIEC

Tablo: podwójne, kolor ciemny brąz (kolor precyzyjnie zostanie określony po wyborze Wykonawcy), wymiary: ok. długość 110 cm, wysokość 30 cm.