Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg”.

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa soli drogowej niezbrylającej (luzem) do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Ostrołęka w ilości 500 ton od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2024 r.

Zamawiający każdorazowo wyśle zamówienie.

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Jednorazowa dostawa minimum 25 ton.

Miejscem dostarczenia materiału jest magazyn zlokalizowany w Ostrołęce przy ul. Chemicznej 2.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania::

- Oferowana sól drogowa powinna być zgodna z normą PN-86/C-84081/02 oraz posiadać pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Atest Higieniczny Państwowego zakładu Higieny, ważne przez cały okres obowiązywania umowy.

- Sól drogowa powinna się cechować następującymi parametrami:

- Zawartość chlorku sodu NaCl, - co najmniej 90%,

- Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie –maksymalnie 8%,

- Zawartość wody – maksymalnie 3,0%,

- Zawartość żelazocyjanku potasowego (dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli) 40mg/kg,

- Klasa ziarnowa soli: 1÷6 mm; wielkość odsiewu na sicie górnym 6,0 mm maksymalnie 10%, a wielkość przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm- maksymalnie 20%,

- Pozostałe parametry wg normy PN-86/C-84081/02.

- Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub równoważne laboratorium oraz aktualna Opinia techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów są przedmiotowymi środkami dowodowymi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i należy załączyć je do składanej oferty pod sankcją odrzucenia oferty (dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

- Transport:

- Materiał winien być przewożony samochodami samowyładowczymi, sprawnymi technicznie.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału, w szczególności na jego zawilgocenie. Wymagane jest oplandekowanie skrzyni ładunkowej.

- Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdu podczas transportu materiału po drogach publicznych.

- Wykonawca winien dysponować tyloma samochodami samowyładowczymi, aby zapewnić ciągłość dostaw przewidzianych w niniejszym postępowaniu.

4. Proponowane warunki dostawy, rozliczenia oraz istotne postanowienia umowy:

- Wykonawca będzie dostarczać sukcesywnie sól drogową w ilości 500 ton do Zakładu Oczyszczania Ścieków w Ostrołęce przy ul. Chemicznej 2 własnym kosztem i staraniem do dnia 31 marca 2023 r.

- Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia w dni robocze w godz. 7:00 ÷ 14:00.

- Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę w złotych polskich po realizacji dostawy. Zapłata za wykonane dostawy nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.