BZzp.261.104.2022

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem umowy jest:

- wymiana (Trade up) 3 sztuk urządzeń FortiGate 200E wchodzących w skład infrastruktury sieciowej RARS na FortiGate 200F lub równoważne wraz z dostawą 
3-letnich licencji i wsparciem technicznym producenta urządzeń dla tych urządzeń;

- dostawa 3-letnich licencji wraz ze wsparciem technicznym producenta dla posiadanych przez Zamawiającego 13 sztuk urządzeń FortiGate 60E,

- dostawa 3-letniego wsparcia technicznego dla 1 sztuki urządzenia FortiManager FMG-VM64 oraz 1 sztuki urządzenia FortiAnalyzer 2000E;

- dostawa 1 sztuki urządzenia FortiGate FG200F lub równoważnego wraz z 3-letnią licencją i wsparciem technicznym producenta urządzenia.

Zamawiający wymaga:

      - wymiany 3 sztuk urządzeń FortiGate 200E na FortiGate 200F (Trade up – Wykonawca 
w ramach umowy odbiera od Zamawiającego stare urządzenia FortiGate 200E) lub równoważnych wraz z 3-letnimi licencjami oraz ze wsparciem technicznym producenta (Bundle Renewal 8x5 - podmiana urządzenia następnego dnia roboczego) (Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP), okres obowiązywania licencji /wsparcia 27.01.2023 r.-26.01.2026 r. Dwa urządzenia FortiGate 200E są użytkowane w siedzibie Zamawiającego, a jedno w Ośrodku w Konstancinie-Jeziornie.

W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych warunkiem koniecznym jest, aby współpracowały one z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami;

      - dostarczenia 3-letnich licencji wraz ze wsparciem technicznym producenta (Bundle Renewal 8x5 - podmiana urządzenia następnego dnia roboczego) (Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) dla posiadanych przez Zamawiającego 13 sztuk urządzeń FortiGate 60 E;

      - dostarczenia 3-letniego wsparcia technicznego producenta “FortiCare Premium Support (1 - 110 devices/Virtual Domains)” zawierające „FortiCare Premium Ticket Handling, Advanced Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades”  dla 1 sztuki urządzenia FortiManager FMG-VM64 (maszyna wirtualna) oraz 3-letniego wsparcia technicznego producenta „FortiCare Premium Support” zawierające „FortiCare Premium Ticket Handling, Advanced Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades” dla 1 sztuki urządzenia FortiAnalyzer 2000E, okres obowiązywania licencji/wsparcia 27.01.2023 r. - 26.01.2026 r.;

      - dostarczenia 1 sztuki urządzenia FG200F lub równoważnego wraz z 3-letnią licencją oraz ze wsparciem technicznym producenta (Bundle Renewal 8x5 - podmiana urządzenia następnego dnia roboczego) (Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP), okres obowiązywania licencji/wsparcia 27.01.2023 r. -26.01.2026 r. Urządzenie musi być dostarczone do Ośrodka w Konstancinie-Jeziornie.

Wykonawca zobowiązuje się do:

- odbioru od Zamawiającego wymienianych urządzeń FortiGate 200E, co zostanie potwierdzone na protokole odbioru oraz że powyższe urządzenia nie będą odsprzedane innym podmiotom.

W związku z tym, iż urządzenia FortiGate są urządzeniami podwójnego zastosowania, Wykonawca po ich demontażu przekaże stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa.

- skonfigurowania dostarczonych urządzeń z pkt 1 i 4 (przegranie konfiguracji ze starych urządzeń FortiGate 200E) i zestawienia w klastry – Centrala oraz Ośrodek 
w Konstancinie-Jeziornie;

- przeszkolenia pracowników Zamawiającego (co najmniej 4 administratorów) w pełnym zakresie z obsługi urządzeń w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego.

Dostarczone licencje muszą gwarantować w okresie ich obowiązywania (27.01.2023 r.-26.01.2026 r.:

  - dostęp do najnowszych wersji oprogramowania ochronnego bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat,

  - dostęp do poprawek i łatek do oprogramowania ochronnego, które zostaną opublikowane przez firmę Fortinet,

  - dostęp do aktualizacji plików sygnatur AV i baz danych opisujących ataki oraz spam,

  - dostęp do aktualizacji baz kategorii URL, które są wykorzystywane w polityce filtracji ruchu Web,

  - możliwość bezpośredniego zgłaszania problemów serwisowych do producenta urządzeń

# Wykaz aktualnie posiadanych urządzeń wraz z datą zakończenia wsparcia

| L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer Seryjny | Data wygaśnięcia posiadanych licencji/wsparcia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FortiGate 200E | FG200ETK18901758 | 26-01-2023 |  |
| 2 | FortiGate 200E | FG200ETK18901866 | 26-01-2023 |  |
| 3 | FortiGate 200E | FG200ETK18901693 | 26-01-2023 |  |
| 4 | FortiGate 60E | FGT60ETK18023199 | 26-01-2023 |  |
| 5 | FortiGate 60E | FGT60ETK18023891 | 26-01-2023 |  |
| 6 | FortiGate 60E | FGT60ETK18021307 | 26-01-2023 |  |
| 7 | FortiGate 60E | FGT60ETK18021299 | 26-01-2023 |  |
| 8 | FortiGate 60E | FGT60ETK18023093 | 26-01-2023 |  |
| 9 | FortiGate 60E | FGT60ETK18024104 | 26-01-2023 |  |
| 10 | FortiGate 60E | FGT60ETK18022956 | 26-01-2023 |  |
| 11 | FortiGate 60E | FGT60ETK18023461 | 26-01-2023 |  |
| 12 | FortiGate 60E | FGT60ETK18022813 | 26-01-2023 |  |
| 13 | FortiGate 60E | FGT60ETK18022785 | 26-01-2023 |  |
| 14 | FortiGate 60E | FGT60ETK18024105 | 26-01-2023 |  |
| 15 | FortiGate 60E | FGT60ETK18023232 | 26-01-2023 |  |
| 16 | FortiGate 60E | FGT60ETK18023809 | 26-01-2023 |  |
| 17 | FortiAnalyzer 2000C | FL-2KET318000003 | 26-01-2023 |  |
| 18 | FortiManager FMG-VM64 | FMG-VMTM18000289 | 26-01-2023 |  |

Opis równoważności dla urządzeń FortiGate 200F (minimalne wymagania dla równoważnych urządzeń):

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się, aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 4 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

- Firewall.

- Ochrony w warstwie aplikacji.

- Protokołów routingu dynamicznego.

# Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii:

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji Firewall.

- W ramach postępowania system musi zostać dostarczony w postaci redundantnej (dwa fizyczne urządzenia)

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

- System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

# Interfejsy, dysk, zasilanie:

- System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum:

- 18 portami Gigabit Ethernet RJ-45,

- 8 gniazdami SFP 1 Gbps,

- 4 gniazdami SFP+ 10 Gbps,

- System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.

- W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

- System musi być wyposażony w zasilanie AC.

# Parametry wydajnościowe:

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 3 mln. jednoczesnych połączeń oraz 260 tys. nowych połączeń na sekundę.

- Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 26 Gbps dla pakietów 512 B.

- Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 13 Gbps.

- Wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniej niż 12 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak 
i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 5 Gbps.

- 8. Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 3 Gbps.

- 9. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 4 Gbps.

# Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

- Kontrola Aplikacji.

- Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.

- Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.

- Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

- Kontrola stron WWW.

- Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3.

- Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

- Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

- Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwuskładnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.

- Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL także dla protokołu HTTP/2.

- Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSH.

- Funkcja lokalnego serwera DNS ze wsparciem dla DNS over TLS (DoT) oraz DNS over HTTPS (DoH) z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system.

# Polityki, Firewall:

- Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

- System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

- Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

- Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

- W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

- Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP, nazwy domenowe, hash'e złośliwych plików.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall musi integrować się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.

- Amazon Web Services (AWS).

- Microsoft Azure

- Google Cloud Platform (GCP)

- OpenStack.

- VMware NSX.

# Połączenia VPN:

- System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

- Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

- Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

- Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20.

- Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.

- Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

- Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

- Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

- Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

- System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

- Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0.

- Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.

- Producent rozwiązania musi dostarczać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN.

# Routing i obsługa łączy WAN:

- W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę:

- Routingu statycznego.

- Policy Based Routingu.

- Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.

# Funkcje SD-WAN:

- System powinien umożliwiać wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.

- Reguły SD-WAN powinny umożliwiać określenie aplikacji jako argumentu dla kierowania ruchu.

# Zarządzanie pasmem:

- System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

- Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

- System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

# Ochrona przed malware:

- Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR.

- System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

- System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze.

- System musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików.

- Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.

# Ochrona przed atakami:

- Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

- System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

- Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

- System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

- Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies.

- Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

# Kontrola aplikacji:

- Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

- Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

# Kontrola WWW:

- Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne.

- W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

- Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.

- Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

- Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo.

- Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.

- W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii URL lub wskazanych URL - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji.

# Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji:

- System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

- Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

- Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego.

- Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API.

- Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

# Zarządzanie:

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.

- Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla dostępu administracyjnego.

- System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow.

- System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

- Element systemu pełniący funkcję Firewall musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

- Element systemu realizujący funkcję firewall musi umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

# Logowanie:

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

- W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

- Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych 
i bezpieczeństwa oferowanego systemu.

- Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.

# Certyfikaty:

Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikacje:

- ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall.

# Serwisy i licencje

W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować:

a)     Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 36 miesięcy. Stosujemy w przypadku UTP Bundle.

# Gwarancja oraz wsparcie:

- Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 8x5

- Oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające: adres strony internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej).

- Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego.