Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 231/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa nowego sprzętu oraz akcesoriów laboratoryjnych do jednostek UWM w Olsztynie”

CZĘŚĆ 1- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem i wirnikiem kątowym na próbki 50ml- 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Rodzaj wirówki: laboratoryjna, stacjonarna-stołowa, z chłodzeniem, do użytku ogólnego; Funkcja opóźnionego startu, rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury; Wstępne schładzanie bez/z wirowaniem, schładzanie po wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury; Jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury; Zliczanie czasu rosnąco lub malejąco Programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozpędzania/hamowania; Autoidentyfikacja wirnika; Komora wirowania ze stali nierdzewnej; Regulacja RPM/RCF; Max. RPM [min-1] : 90 ÷ 18 000, krok 1 RPM; Temperatura +4°C zapewniona dla maksymalnej prędkości każdego wirnika, Zasilanie 230V 50Hz/60Hz Wymagane wyposażenie dodatkowe: Wirnik na probówki Falcon 50ml - minimum 6 prób lub więcej; Moc 400-600W Prezentacja danych Ekran LCD Funkcje bezpieczeństwa czujnik niewyważenia, blokada pokrywy podczas wirowania, blokada startu przy otwartej pokrywie, awaryjne otwieranie pokrywy |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 2- Wirówka laboratoryjna z wirnikiem kątowym na próbki 50ml- 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Rodzaj wirówki: Laboratoryjna, stacjonarna-stołowa, do użytku ogólnego Funkcje wymagane: Manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF); Zliczanie czasu od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości Tryb pracy ciągłej – HOLD Autoidentyfikacja wirnika; Zmiana parametrów podczas wirowania; Regulacja RPM/RCF; Max. RPM [min-1] : 90 ÷ 18 000, krok 1 RPM; Rejestrowanie parametrów wirowania (przez złącze USB) Komora wirowania ze stali nierdzewnej; Zliczanie czasu rosnąco lub malejąco; Zasilanie 230V 50Hz/60Hz Wymagane wyposażenie dodatkowe Wirnik na probówki Falcon 50ml - minimum 6 prób lub więcej Moc 200-300W Prezentacja danych Ekran LCD Funkcje bezpieczeństwa: czujnik niewyważenia, blokada pokrywy podczas wirowania, blokada startu przy otwartej pokrywie, awaryjne otwieranie pokrywy |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 3- Waga platformowa z wyświetlaczem- 2 sztuki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Obciążenie maksymalne 600 kg Działka odczytowa (d) 0,2 kg Temperatura pracy od -10 do 40 °C Wyświetlacz LCD z podświetleniem Rozmiar platformy 100 x 100 cm Masa:80 kg Zasilanie akumulator 6V/4Ah, zasilacz 8V/0,5A Wykonanie: Blacha ryflowana Legalizacja: Bez legalizacji Sposób montażu miernika: Miernik na kablu |  |  | szt. | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 4- Izolowany reaktor do tlenowego przetwarzania odpadów organicznych – 2 sztuki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| A | Objętość czynna reaktora 220 L ± 10 L; Wysokość reaktora minimum 100 cm; Zastosowany materiał konstrukcyjny reaktora Mrozoodporny polietylen odporny na promieniowanie UV; Zastosowany materiał izolacyjny reaktora Poliuretan niezawierający freonu; Rodzaj systemu napowietrzającego w reatkorze Napowietrzanie pasywne, regulowane manualnie, Wyposażenie dodatkowe reaktora: Izolowana pokrywa reaktora, zawór do grawitacyjnego odbioru odcieków procesowych, termometr zainstalowany w reaktorze; Masa pustego reaktora od 30 kg do 45 kg. |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 5- Inkubator płytek testów immunoenzymatycznych ELISA-1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Ilość wytrząsanych mikropłytek - 2 Wymiary mikropłytki - maksymalnie 86x128x15 mm Zakres temperatur termostatu: pow. 5ºC od temp. otoczenia do 60ºC Dokładność temperatury: 0,1 o C Promień wytrząsania: 1,5 mm Typ wytrząsania: rotacyjny Czas wytrząsania: od 1 do 999 min, praca ciągła Szybkość wytrząsania;: od 100 do 1300 RPM Warunki środowiskowe: Temperatura +4ºC do +40ºC Wilgotność względna nie więcej niż 80% (w 20ºC) Zasilanie 230 V 50 Hz Pobór mocy (max) 90 W Wymiary gabarytowe 305 x 280 x 120 mm±5mm |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 6- Wirówka laboratoryjna – 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Prędkość obrotowa: 800-13.400[1/min] |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Pojemność wirnika: 12x1,5/2,0 ml |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wirnik do PCR z pokrywą |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zegarek: 15 [s] do 30[min] |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Max WPO: 12.100 x g-14.100 x g |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pobór mocy 60-90W |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 7- Czytnik płytek testów immunoenzymatycznych ELISA

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Odczyt płytek: 6, 12, 24, 48 i 96-dołkowych płasko- i okrągłodennych; Zakres długości fali: w zakresie od 400 do 750 nm Zakres odczytu: 0-4.000 OD Dokładność odczytu: <1% przy 2 OD Liniowość odczytu: <1% przy 2 OD Powtarzalność odczytu: < 0.5% przy 2 OD Wytrząsanie: w trybie liniowym z regulacją intensywności Wbudowana funkcja autotestu podczas uruchomienia urządzenia; Ilość zainstalowanych filtrów: min. 4 sztuki (405 nm, 450 nm, 490 nm i 630 nm) Oprogramowanie zewnętrzne do jednoczesnej kontroli aparatu i analizy otrzymanych wyników. Licencje stanowiskowe: min. 5 Obróbka danych – transformacje, cut-offs, walidacja wyników, Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy, o przekątnej min. 4,3” do obsługi urządzenia Pamięć wewnętrzna: min. 40 otwartych, programowanych przez użytkownika protokołów Możliwość pracy niezależnej lub pod kontrolą komputera, Złącza USB: min. 3 Możliwość podłączenia drukarki termicznej bezpośrednio do czytnika. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ