Obsługa serwisowa i wzorcowanie urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu AlcoQuant 6020/6020 Plus (ilość urządzeń – 11 szt.).

| L.p. | Nazwa | Szacunkowa ilość usług |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd techniczny, konserwacja, kalibracja i wzorcowanie analizatora wydechu AlcoQuant 6020/6020 Plus | 44 |
| Realizacja przedmiotu zamówienia określonego w ofercie cenowej za cenę razem brutto wraz z ubezpieczeniem oraz odbiorem i dostawą urządzenia. |

- Oferowany okres gwarancji na wykonaną usługę (przegląd techniczny, konserwacja i kalibracja) – minimum 6 miesięcy.

#### Oferowany okres gwarancji na części zamienne – minimum 6 miesięcy.

- Czas realizacji usługi wraz ze wzorcowaniem od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu – do 10 dni roboczych.

- Wzorcowanie zostanie potwierdzone wydaniem świadectwa wzorcowania przez organy administracji miar lub akredytowane laboratoria wzorcujące. Laboratoria takie muszą posiadać certyfikat akredytacji wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonywał wzorcowania w co najmniej dwóch punktach pomiarowych: 0,10mg/l oraz 0,25mg/l, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji.

- Wymiana materiałów i części może się odbywać wyłącznie na fabrycznie nowe.

- W przypadku awarii urządzenia w trakcie gwarancji, dostawa sprzętu oraz zwrot po dokonanej naprawie odbędzie się na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do każdego urządzenia podlegającego usłudze serwisowej wystawił protokół serwisowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia wykonania naprawy w razie nie zaakceptowania kalkulacji cenowej naprawy, przedłożonej przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od naprawy urządzenia kontrolno-pomiarowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie wraz z Protokołem Oceny Stanu Technicznego do Zamawiającego, oraz ponieść wszelkie koszty z tego tytułu.

- Do czasu realizacji usługi nie wlicza się czasu oczekiwania na zatwierdzenie przez Zamawiającego kalkulacji cenowej naprawy.

- Gwarancji nie podlega awaria sprzętu spowodowana z winy użytkownika bądź uszkodzenie/zużycie podzespołów, które wcześniej nie były objęte naprawą.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów technicznych, konserwacji i napraw zgodnie z wymaganiami techniczno – eksploatacyjnymi producenta oraz instrukcjami obsługi urządzeń.

- Zamawiający będzie zlecał usługi będące przedmiotem umowy sukcesywnie, w zależności od zaistniałych potrzeb.

- Zamawiający zobowiązuje się do świadczenia usług na bieżąco przez 24 miesięcy od daty podpisania Umowy lub do wyczerpania środków finansowych określających wartość brutto przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów transportu wraz
z ubezpieczeniem urządzeń z magazynu wyznaczonego przez Zamawiającego do serwisu i z powrotem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia przedmiotu umowy, w przypadku ograniczenia finansowego Zamawiającego, niezależnego od Zamawiającego.

- Przed wykonaniem naprawy Wykonawca zobowiązany jest przesłać wstępną kalkulację cenową Zamawiającemu w celu jej zatwierdzenia. W przypadku uszkodzenia urządzenia z winy użytkownika Wykonawca wystawi pisemną opinię i prześle ją wraz z wstępną kalkulacją cenową. Nie przesłanie kalkulacji może skutkować odmową zapłaty przez Zamawiającego za wykonaną naprawę.