- WIELOFUNKCYJNY STOŁOWY SYSTEM POWLEKANIA FLUIDALNEGO – ilość 1szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak) |
| --- | --- |
|  | Objętość procesowa: min 40ml maks 1200ml |  |
|  | Wydajność natrysku górnego: min 100g maks 600g przy 0,5g/ cm³ |  |
|  | Wydajność natrysku dolnego: min 20 g maks 600 g przy 0,5 g/cm³ |  |
|  | Pistolet natryskowy: do użytku w konfiguracji z natryskiem górnym lub dolnym |  |
|  | Ogrzewanie elektryczne: temperatura powietrza wlotowego (maks.): 100°C |  |
|  | Powietrze procesowe: min 40 maks 180 l/min |  |
|  | System sterowania: - kolorowy ekran dotykowy - Port USB - do użytku w środowiskach klasy I, dział 2, grupa D (strefa 2) zgodnie z zdefiniowanym artykule 500 NEC |  |
|  | Komora rozprężna/filtra: aparatura laboratoryjna - szklana ze sprzężonym podnośnikiem, pierścień do wyjmowania i przenoszenia |  |
|  | Pojemnik na produkt: materiał ze stali nierdzewnej 316 |  |
|  | Filtry kasetowe (minimum 3): z mikrofibry powlekanej poliestrem, zatrzymywanie cząstek o wielkości 0,2 mikrometra, czyszczenie za pomocą impulsów powietrza podczas procesu; możliwość regulacji ciśnienia impulsu |  |
|  | Konfiguracja wysokości przegrody natrysku dolnego dla wielkości wsadu i natężenia przepływu: min 3 różne ustawienia |  |
|  | Sonda RTD do pomiaru temperatury produktu |  |
|  | Źródło zasilania: 220-230V, 50-60 Hz, jednofazowe |  |
|  | Zestaw części zamiennych: części zużywające się (podkładki nylonowe, o-ring, rurki itp.), filtry z wkładem i membrany filtrujące, sita produktu, podkładki poziomujące, zapasowe komory rozprężne |  |
|  | Maksymalne wymiary: 776mm wys. x 782 mm szer. x 248mm gł. |  |
|  | Pojemnik na produkt „nano” o zmniejszonej pojemności: - objętość robocza: minimalna 16g - konstrukcja: materiał stal nierdzewna 316 |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej