Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej od bramy wjazdowej do końca budynku muzeum przy ul. Berwińskiego 4 w Bydgoszczy, naprawa ubytków i nierówności w nawierzchni asfaltowej na pozostałej części placu oraz naprawa nawierzchni z płyt jumbo.

Zakres robót:

- Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej od bramy wjazdowej do końca budynku muzeum:

  - Regulacja studni – 4 szt,

  - Przygotowanie terenu pod wykonanie nawierzchni,

  - Rozbiórka asfaltu –50 m2,

  - Uzupełnienie brakującego kruszywa wraz z zagęszczeniem mechanicznym –50 m2,

  - Ułożenie nowej warstwy ścieralnej gr. 5 cm z MMA – 410 m2.

Nawierzchnię należy wykonać ze spadkami umożliwiającymi odpływ wód opadowych. Należy nawiązać się do istniejących krawężników.

- Naprawa ubytków i nierówności w nawierzchni asfaltowej

  - Cięcie asfaltu po obwodzie ubytków,

  - Rozbiórka asfaltu wraz z utylizacją – 126 m2,

  - Uzupełnienie brakującego kruszywa wraz z zagęszczeniem mechanicznym – 126 m2,

  - Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z MMA – 126 m2,

  - Regulacja studni – 1 szt,

  - Ustawienie opornika betonowego – 5 mb,

  - Usunięcie korzeni spod asfaltu – 1 kpl.

- Naprawa nawierzchni z płyt jumbo

  - Rozebranie i ponowne ułożenie nowych płyt jumbo na powierzchni 24 m2. Należy uwzględnić wyrównanie i uzupełnienie podkładu pod płyty – 24 m2.

- Przeniesienie słupka z czytnikiem kart od strony wyjazdu z parkingu.

  - Demontaż słupka z czytnikiem 1szt

  - Wykonanie nowego fundamentu pod słupek

  - Przedłużenie istniejącego przewodu UTP kt.5 żelowanego ziemnego

  - Montaż słupka na nowo wykonanym fundamencie.

Uwagi:

- Wymagana jest wizja lokalna,

- Wymagane są aprobaty techniczne ITB na wyroby lub certyfikat dopuszczający wyrób do stosowania,

- Wyroby muszą posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa CE do stosowania w budownictwie,