OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń.

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24  miesiące i nie dłuższy niż  36  miesięcy

Rozmiary elementów odzieży ochronnej strażaka zostaną podane 
po podpisaniu umowy.

PRZEDMIOTY ODZIEŻY OCHRONNEJ STRAŻAKA

Cześć 1. Ubranie specjalne strażaka

1. Ubranie specjalne strażaka

Ubranie specjalne powinno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA 
z dnia 20 czerwca 2007 r. (w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy  pkt. 1.6.

Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy 
PN-EN 469 „Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych” oraz kurtki lekkiej spełniającej wymagania normy PN-EN 15614 „Odzież ochronna dla strażaków. Metoda badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach przestrzeni otwartej”.

Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego z wykończeniem olejo- i wodoodpornym, w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu.

Wymogi materiałowe dla kurtki i spodni:

- ubranie (kurtka i spodnie) wykonane z min. 4 warstw;

- warstwa zewnętrzna powinna być wykonana z tkaniny wykonanej z materiału o zawartości włókien metaaramidowych od 75% do 93%,  paraaramidowych od 5%-do 23 % i antystatycznych  2% o gramaturze 195 g/m2.

- membrana PTFE wykonana z tkanin metaaramidowych i paraaramidowych z ewentualnymi dodatkami;

- podszewka termiczna wykonana z materiału aramidowego i wiskozy z  ewentualnymi dodatkami włókiem aramidowych.

- Kurtka ciężka musi spełniać następujące wymagania:

- ergonomiczny krój kurtki, umożliwiający swobodne podnoszenie rąk, bez powodowania podciągania kurtki do góry;

- kurtka o konstrukcji wielowarstwowej powinna zachodzić na spodnie;

- kołnierz zapewniający ochronę przed płomieniem i współpracujący w tylnej części z hełmem, z zapięciem z przodu na rzep;

- jednogłowicowy zamek błyskawiczny z klapą osłonową z materiału wierzchniego (szer. min. 100 mm) mocowaną na rzep , wszyty w taki sposób aby podczas jego wymiany nie nastąpiło uszkodzenie szwów konstrukcyjnych kurtki. Zamek powinien posiadać systemem awaryjnego rozsuwania (antypanic), głowica zamka wyposażona w uchwyt pozwalający na korzystanie z zamka w rękawicy  zgodnej z PN-EN 659  oraz umożliwiający  rozpięcie kurtki;

- dwie kieszenie wewnętrzne pod klapą zamka;

- wzmocnienia na łokciach (co najmniej 5 warstw) wykonane m.in z miękkiej wkładki wykonanej z materiału paraaramidowego, pokrytej silikonem – lub równorzędna, zabezpieczająca przed przetarciem. Dodatkowo membrana zabezpieczająca przed przemakaniem;

- regulowana wielkość mankietów – za pomocą paska do precyzyjnej regulacji oraz poliamidowe klamry regulacyjne;

- napalcznik – zapewniający komfort pracy oraz zabezpieczający przed podciąganiem się mankietu;

- po lewej stronie duża, regulowana kieszeń na sprzęt łączności, po prawej stronie uchwyt z  mocowaniem na rzep, przeznaczony na latarkę;

- dwie pojemne kieszenie boczne z karabińczykiem i pętlą do mocowania drobnego wyposażenia, rozmieszczone ergonomicznie kryte patkami zabezpieczonymi na końcach warstwą  kevlaru lub równorzędną, umożliwiające dostęp w rękawicach;

- wykończenia mankietów wykonane z czarnego kevlaru, (lub równoważnego materiału) pokrytego warstwą silikonu zabezpieczającego przed przemoknięciem, uszkodzeniami mechanicznymi i przetarciem, w mankietach rękawów zastosowany system pozwalający dopasować ściągacz i otwór na kciuk do rozmiaru ręki i kształtu dłoni;

- wewnątrz kurtka musi posiadać otwór inspekcyjny umożliwiający kontrolę stanu membrany, podszewka dwuwarstwowa z przypikowaną dodatkową warstwą termoizolacyjną;

- na barkach i plecach wszyte wewnętrzne elementy amortyzujące nacisk taśm aparatu oddechowego

- w tylnej części kurtki pod warstwą zewnętrzną kurtki tunel do wprowadzenia i zamontowania pętli ratowniczej lub innego środka ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości. Otwór do wprowadzenia pętli ratowniczej – na wysokości  klatki piersiowej kryty patką

- kurtka oznaczona układem taśm (wygrzewanych, wklejanych, lub wszytych podwójnym ściegiem) ostrzegawczych odblaskowych łączonych, zapewniających widzialność ze wszystkich stron w tym także z góry;

- Spodnie muszą spełniać następujące wymagania:

- spodnie długie o konstrukcji wielowarstwowej z szelkami;

- szelki mocowane na zatrzaski, z możliwością szybkiego ich odłączenia, a także z systemem łatwej regulacji;

- szerokie, komfortowe pasy w szelkach (min. 50 mm) wyposażane w nienagrzewające się sprzączki zapobiegające ewentualnemu oparzeniu;

- konstrukcja klamry przypominająca zapięcie noszaka do aparatu powietrznego. Umożliwiająca szybkie i wygodne dopasowanie szelek przy użyciu rękawic, szelki wyposażone w dodatkową warstwę ochronną w części barkowej zapobiegającą zsuwania się pasów naramiennych;

- poliamidowe ściągane klamry regulacyjne dające możliwość regulacji dopasowania do odpowiedniego rozmiaru- podobnie jak w aparatach oddechowych (tzw. ODO);

- wysoce wytrzymały zamek błyskawiczny podnoszący komfort i szybkość zakładania spodni. Dodatkowy rzep zapewniający lepsze dopasowania i większą ochronę;

- dwie  duże boczne kieszenie zamykane na rzep;

- wzmocnienia kolan co najmniej 5 warstw (wykonane m.in. z miękkiej wkładki kevlarowej lub równorzędne) zapewniającymi komfort oraz bezpieczeństwo podczas pracy na kolanach, w tym odporności na przetarcia. Dodatkowo w wewnętrznej części spodni na wysokości kolan specjale kieszenie na umieszczenie dodatkowych wkładek o grubości od 10 mm do 20 mm celem ochrony kolan;

- dodatkowe wzmocnienie na rancie spodni chroniące przed uszkodzeniami;

- na zakończeniu nogawek – indywidualna regulacja rzepem;

- z tyłu spodni rozcięcie umożliwiające kontrole stanu membrany;

- spodnie w dolnej części nogawek oznaczone układem taśm ostrzegawczych odblaskowych wygrzewanych, wklejanych , lub wszytych podwójnym ściegiem;

- Kurtka lekka musi spełniać następujące wymagania:

- kurtka lekka o konstrukcji jednowarstwowej z tkaniny metaaramidowej   – 75% do 93%,  z dodatkiem materiału paraaramidowego od 5% do 23% i materiału antystatycznego  2%. Dopuszczalne jest wykonanie kurtki z materiału o składzie 98% metaaramid i 2% włókna antystatyczne. Gramatura nie mniej niż 195 g/m2.

- powinna zachodzić na spodnie;

- ergonomiczny krój kurtki, umożliwiający swobodne podnoszenie rąk, bez powodowania podciągania kurtki do góry;

- kołnierz zapewniający ochronę przed płomieniem i współpracujący w tylnej części z hełmem oraz zapięciem z przodu na rzep;

- trwały dwugłowicowy lub równoważnie jednogłowicowy zamek rozpinany z funkcją „antypanic”  (umożliwiający błyskawiczne rozpięcie kurtki jednym pociągnięciem) z klapą osłonową, z materiału wierzchniego;

- wzmocnienia na łokciach wykonane z Kevlaru pokrytego silikonem;

- regulowana wielkość mankietów;

- po lewej stronie duża, regulowana kieszeń na sprzęt łączności, po prawej stronie uchwyt z  mocowaniem na rzep, przeznaczony na latarkę;

- dwie pojemne kieszenie boczne z karabińczykiem i pętlą do mocowania drobnego wyposażenia;

- kurtka oznaczona układem taśm łączących zapewniających widoczność ze wszystkich stron, a także z góry.

- Dodatkowo na kurtce muszą być umieszczone „rzepy” pod emblematy i znaki identyfikacyjne:

- na lewym rękawie w połowie wysokości między łokciem, a barkiem naszyty rzep do  mocowania emblematu WSP;

- ubranie wyposażone w oznakę z logiem Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

- na lewej piersi, powyżej taśm ostrzegawczych – rzep do mocowania dystynkcji;

- na plecach, rzep do mocowania napisu „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA”.

- Napisy „STRAŻ” i „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” – litery w kolorze czarnym wykonane na tkaninie (tle) w kolorze fluorescencyjnym żółtym.

- Napis  „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” umieszczony na tyle kurtki

- wymiary tła – 12 x 34 ± 0,5 cm,

- długość zapisu w dwóch rzędach, I rząd -  WOJSKOWA

- II rząd - STRAŻ POŻARNA

- mocowanie na  ”rzep” do kurtki lub inną techniką.

- Napis  „ STRAŻ” umieszczony na przodzie kurtki:

- wymiar tła – 5 x 9 ± 0,5 cm,

- mocowanie na  ”rzep”  lub inną techniką;

- Dodatkowe wymagania:

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP;

- z dostawą musi być załączona instrukcja czyszczenia (prania) i konserwacji;

- rok produkcji 2021.