Część nr 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [OPZ]

„Samochody dostawcze o napędzie elektrycznym typu VAN/FURGON o DMC do 3,5 tony.”

- Wspólny Słownik Zamówień (kody i nomenklatura CPV):

- 34136100-0		Lekkie samochody półciężarowe.

- Termin realizacji (dostarczenia): wskazany w ofercie, nie dłuższy jednak niż do 30 listopada 2024 r.

- Ilość: cztery (4 szt.)

- Przedmiot zamówienia

Dostarczone pojazdy muszą być fabrycznie nowe i niezarejestrowane przed zakupem lub zakupione i zarejestrowane przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Dane techniczne:

- rok produkcji: 2024 r. lub 2023 r.,

- moc silnika: minimum 60 kW,

- zasięg na jednym pełnym ładowaniu: co najmniej 200 km,

- liczba miejsc (kierowca + pasażerowie): 5,

- liczba drzwi: 5,

- ładowność: minimum 500 kg,

- drzwi do przestrzeni ładunkowej:

- tylne - dwuskrzydłowe przeszklone

- boczne (lewe i prawe rozsuwane, przeszklone);

- Wyposażenie:

- zamykany schowek z  klapką ( drzwiczkami ), bez zamka w desce rozdzielczej,

- składane oparcie tylnej kanapy (2+1),

- tapicerka siedzeń materiałowa ciemna,

- fotel kierowcy z regulacją wysokości,

- lusterka zewnętrze elektrycznie regulowane,

- szyby przednie sterowane elektrycznie,

- gniazdo 12V na desce rozdzielczej,

- klimatyzacja manualna lub automatyczna

- ogrzewanie standardowe,

- ABS,

- system kontroli jazdy ESP,

- przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,

- wspomaganie kierownicy,

- system wspomagający parkowanie tyłem,

- radioodtwarzacz z Bluetooth i USB,

- system hamowania rekuperacyjnego,

- stalowe obręcze kół z oponami wielosezonowymi,

- kołpaki ozdobne,

- koło zapasowe standardowe,

- relingi dachowe,

- kamera cofania,

- standardowy przewód ładowania do Wall box’ów i stacji publicznych,

- standardowy przewód do okazjonalnego ładowania z gniazda domowego 230 V;

- Inne:

- zgoda producenta na montaż sterowników GPS, poprzez podpięcie do szyny CAN, bez utraty prawa do gwarancji na pojazd,

- Samochody muszą  posiadać kategorię  N1 – pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t.

„Samochód osobowy o napędzie elektrycznym.”

- Wspólny Słownik Zamówień (kody i nomenklatura CPV):

- 34110000-1 samochody osobowe

- Termin realizacji (dostarczenia): wskazany w ofercie, nie dłuższy jednak niż do 30 listopada 2024 r.

- Ilość: jeden  ( 1 szt.).

- Przedmiot zamówienia:

Dostarczony pojazd musi być fabrycznie nowy i niezarejestrowany przed zakupem lub zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Opis przedmiotu zamówienia

- Dane techniczne:

- rok produkcji: 2024 r. lub 2023 r.,

- moc silnika: co najmniej - 100 kW,

- zasięg na jednym pełnym ładowaniu: minimum 300 km,

- liczba miejsc (kierowca + pasażerowie): 5,

- liczba drzwi: 4;

- Wyposażenie:

- zamykany schowek  z klapką ( drzwiczkami) bez zamka , w desce rozdzielczej,

- składane oparcie tylnej kanapy,

- tapicerka siedzeń materiałowa ciemna,

- fotel kierowcy z regulacją wysokości,

- lusterka zewnętrze elektrycznie regulowane,

- szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie,

- gniazdo 12V na desce rozdzielczej,

- klimatyzacja manualna lub automatyczna ,

- ogrzewanie standardowe,

- ABS,

- system kontroli jazdy ESP,

- przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,

- wspomaganie kierownicy,

- system wspomagający parkowanie tyłem,

- radioodtwarzacz z Bluetooth i USB,

- kamera cofania,

- system hamowania rekuperacyjnego,

- stalowe obręcze kół z oponami wielosezonowymi,

- kołpaki ozdobne,

- koło zapasowe standardowe,

- kamera cofania,

- standardowy przewód ładowania do Wall box’ów i stacji publicznych,

- standardowy przewód do okazjonalnego ładowania z gniazda domowego 230 V;

- Inne:

- zgoda producenta na montaż sterowników GPS, poprzez podpięcie do szyny CAN, bez utraty prawa do gwarancji na pojazd,

- Samochód musi posiadać kategorię M1  - pojazdy do przewozu osób , mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy.