Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY BASENJHX

NUMER OBIEKTU :

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa                     : MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY BASENIE W JAROSZOWCU

adres                     : JAROSZOWIEC

ZAMAWIAJĄCY

nazwa                     : GMINA KLUCZE

adres                     :

WYKONAWCA

nazwa                     :

adres                     :

RODZAJ ROBÓT                : REMONTOWE-BUDOWLANE

OPRACOWAŁ                   : LIDIA KROKOSZ

DATA OPRACOWANIA            : 2018/10/05

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAMAWIAJĄCY ............                                                                 WYKONAWCA ....................

PRZEDMIAR : BASENJHX  STR.:  1

Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Element    :    1       remont balkonow i tarasow

Asortyment :    1/   1

1    KNRW 401W             Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz  szt        49.0000

1306-01-00            konstrukcji schodów i świetlików stalowych

11*3+2*8=

2    KNRW 401W             Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do   m           8.0000

0545-04-00            użytku

3    KNRW 401W             Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,        m2          2.8000

0545-08-00            kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się

do użytku

8*0.35=

4    KNRW 401W             Rozebranie posadzek z płytek z kamieni            m2         72.9000

0812-05-00            sztucznych na zaprawie i kleju

3 balkony+2 tarasy

przy basenie

(9.03+3.67)*3.98+1.2*6.21*3=

5    KNRW 401W             Zerwanie posadzki cementowej                      m2         72.9000

0804-07-00

6    KALKULACJA WLASNA     odciecie i rozbiorka docieplenia scian i slupow   m          51.8600

0204-0100             na wys.40cm

tarasy,balkony

(9.03+3.67+3.98+0.4*5-0.7)*2+(6.2-0.9)*3

7    KNRW 401W             Uzupełnienie obróbek blacharskich murów           m2          2.4000

0537-02-00            ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej

obrobki przy tarasie

pod pape

(3.98*2)*0.3=

8    KNRW 401W             Jednowarstwowa izolacja pozioma murów,z warstwy   m2         89.7000

0602-05-00            wyrównawczej z zaprawy,zagruntowaniem podłoża

z wywinieciem na      oraz z papy termozgrzewalnej

sciany,slupy

72.9+37.36*0.3+6.21*0.3*3=

9    KNR   017             Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  m2         20.7400

2609-02-00            metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw

anal.-uzup.wycietego  klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do

pasa-taras            ościeży

51.86*0.4=

10   KNR  202U             Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o         m2         14.9700

0541-02-00            szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-

tarasy i boki         wa)

balkonow

8*0.4+1.2*2*3*0.6+6.21*3*0.4=

11   KNR  202U             Montaż rynien dachowych półokrągłych z            m           8.0000

0546-01-00            polichlorku winylu o średnicy 115 mm łącznych na

klej (Orgbud W-wa)

12   KNRW 202W             Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy        m2         72.9000

1104-01-00            cementowej o grubości 20 mm,zatarte na ostro

13   KNRW 202W             Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10    m2         72.9000

1104-03-00            mm warstwy wyrównawczj pod posadzki                        *  3.0000

=   218.7000

14   KNRW 202W             Dopłata za zbrojenie posadzki cementowej siatką   m2         72.9000

1116-07-00            stalową

15   KNR  202U             Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami     m2         78.1000

1134-01-01            gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)               *  2.0000

dwukrotnie                                                                    =   156.2000

72.9+51.96*0.1=

16   KNRW 202W             Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym  m          33.7000

1209-02-00

montaz istniejacych

1.2*6+6.21*3+1.97*4=

PRZEDMIAR : BASENJHX  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Element    :    2       remont elewacji

Asortyment :    2/   1

1    KALKULACJA WLASNA     demontaz i ponowny montaz napisu na elewacji      kpl         1.0000

0117-0100

2    KNNR   3W             Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe   m          20.7000

0510-02-00            z tworzyw sztucznych,odcinki pionowe o średnicy

analogia-demontaz i   110 mm

montaz

3*6.9=

3    ZKNR  C-1             Zabezpieczenie okien folia malarska               m2         67.7000

0101-01-00

wraz z usunieciem-

wsp.rob.1,3

23*1.12*1.75+5*0.9*2.0+2.4*2.0*2+2.0*2.0

4    KNRW 401W             Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej   m2        331.7550

0701-04-00            na ścianach,filarach,pilastrach,o powierzchni

anal.-odbicie tynku   ponad 5 m2 odbijanych tynków

na elewacji

elewacja frontowa   35.18*6.7+6.68*2.7*2+2.27*6.68/2*2+2.7*2/2*4=     297.7420

minus okna,drzwi    -23*1.12*1.75-0.9*2.0*9-2.4*2.0*2-2.0*2.0

-3.14*0.5*0.5*4=                                  -78.0200

elewacja tarasu     14.97*(3.0+1.5)-2.1*0.8*2+3.89*2*0.8-0.8*2*2=      67.0290

slupy               3.0*0.4*10=                                        12.0000

oscieza             18*(1.12+2*1.75)*0.20+5*(2.0*2+1.12+0.9)*0.20

+3.14*1.0*4*0.20+(0.9+2*2.0)*4*0.20+3*2.0*0.20

+(2.4*4+2.0*2)*0.20=                               33.0040

--------------------

RAZEM :     331.7550

5    KNR   023             Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie     m2        331.7550

2611-01-00            metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie

mechaniczne i zmycie

elewacja frontowa   35.18*6.7+6.68*2.7*2+2.27*6.68/2*2+2.7*2/2*4=     297.7420

minus okna,drzwi    -23*1.12*1.75-0.9*2.0*9-2.4*2.0*2-2.0*2.0

-3.14*0.5*0.5*4=                                  -78.0200

elewacja tarasu     14.97*(3.0+1.5)-2.1*0.8*2+3.89*2*0.8-0.8*2*2=      67.0290

slupy               3.0*0.4*10=                                        12.0000

oscieza             18*(1.12+2*1.75)*0.20+5*(2.0*2+1.12+0.9)*0.20

+3.14*1.0*4*0.20+(0.9+2*2.0)*4*0.20+3*2.0*0.20

+(2.4*4+2.0*2)*0.20=                               33.0040

--------------------

RAZEM :     331.7550

6    KNR   023             Nałożenie na podłoże podkładowej masy             m2        331.8000

0931-01-00            tynkarskiej

analogia-grunt

sczepny

7    KNR   017             Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie     m2        331.8000

2608-03-00            metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie

preparatem wzmacniającym CT17

8    KNR   023             Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. m2        331.8000

2612-06-00            Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

9    KNR   023             Nałożenie na podłoże podkładowej masy             m2        331.8000

0933-01-00            tynkarskiej

10   KNR   023             Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku     m2        274.5090

0933-02-00            akryl.ATLAS CERMIT N 200 grub.2 mm,na ścianach

analogia-tynk         płask.powierzchniach poziom.na uprzednio

silikonowy            przygotowanym podłożu

elewacja frontowa   35.18*6.3+6.68*2.7*2+2.27*6.68/2*2+2.7*2/2*4=     283.6700

minus okna,drzwi    -23*1.12*1.75-0.9*2.0*5-2.0*2.0*2-2.0*1.6

-3.14*0.5*0.5*4-0.9*1.6*4=                        -74.1800

elewacja tarasu     14.97*(2.6+1.1)-2.1*0.5*2+3.89*2*0.5-0.8*1.6*2

slupy               2.6*0.4*10=                                        65.0190

--------------------

RAZEM :     274.5090

11   KNR   023             Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z       m2         34.9640

0933-04-00            tynku akrylowego ATLAS CERMIT N 200 o grub.2 mm,

analogia-tynk         na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio

silikonowy            przygotowanym podłożu

oscieza             18*(1.12+2*1.75)*0.2+5*(2.0*2+1.12+0.9)*0.2

+3.14*1.0*4*0.2+(0.9+2*2.0)*6*0.2+3*2.0*0.2

+(2.4*4+2.0*2)*0.2=                                34.9640

--------------------

RAZEM :      34.9640

PRZEDMIAR : BASENJHX  STR.:   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12   KNR   023             Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku     m2         22.4320

0933-02-00            akryl.ATLAS CERMIT N 200 grub.2 mm,na ścianach

anal.-tynk mozaikowy  płask.powierzchniach poziom.na uprzednio

zyw.-cokol            przygotowanym podłożu

elewacja            (35.18+1.76-3*2.0-4*0.9+14*0.3)*0.40=              12.6160

taras               (14.97-2.1+3.89-0.9+0.25*2)*2*0.3=                  9.8160

--------------------

RAZEM :      22.4320

13   KNR  202U             Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o         m2          5.1200

0541-01-00            szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa)

dach/sciana

3.2*4*0.4=

14   KNNR   2W             Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10   m2        269.5100

1504-01-00            m

(35.18+1.76)*6.5+3.0*4.9*2=

15   kalkulacja wlasna     praca rusztowan na czas wykonywanych robot -cena  m-g       291.5690

0101-0100             jedn.286/100*5.21=

C=N/s*w

331.8*(0.23+0.27+0.105+0.08+0.066)/0.84/4=         74.1610

331.8*(0.105+0.4986+1.598)/0.84/4=                217.4080

--------------------

RAZEM :     291.5690

16   KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami       m3          7.0000

0109-09-00            skrzyniowymi na odległość do 1 km

72.9*0.05+331.8*0.01=

17   KNRW 401W             Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu  m3          7.0000

0109-10-00            spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

18   kalkulacja wlasna     OPLATA ZA UTYLIZACJE                              m3          7.0000

0100-0401

KOSZTORYS : BASENJHX  STR.:  1

KOSZTORYS   NAKŁADCZY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       1  remont balkonow i tarasow

ASORTYMENT    1

1    KNRW 401W             Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i

1306-01-00            świetlików stalowych

Ilość= 11*3+2*8=

49.0000 szt         1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03000                                 1.47000

20 1540400W Tlen sprezony techniczny                   m3                   0.03000                                 1.47000

21 1540001W Acetylen techniczny rozpuszczony           kg                   0.01000                                 0.49000

22 0000000  materialy inne                             %                    2.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2    KNRW 401W             Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

0545-04-00

8.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.15000                                 1.20000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3    KNRW 401W             Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie

0545-08-00            nadającej się do użytku

Ilość= 8*0.35=

2.8000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.30000                                 0.84000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4    KNRW 401W             Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju

0812-05-00

3 balkony+2 tarasy

przy basenie

Ilość= (9.03+3.67)*3.98+1.2*6.21*3=

72.9000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.92000                                67.06800

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5    KNRW 401W             Zerwanie posadzki cementowej

0804-07-00

72.9000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.74000                                53.94600

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6    KALKULACJA WLASNA     odciecie i rozbiorka docieplenia scian i slupow na wys.40cm

0204-0100

tarasy,balkony

Ilość= (9.03+3.67+3.98+0.4*5-0.7)*2+(6.2-0.9)*3

51.8600 m           1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7    KNRW 401W             Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy

0537-02-00            ocynkowanej

obrobki przy tarasie

pod pape

Ilość= (3.98*2)*0.3=

2.4000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.60000                                 3.84000

20 1120400W Blacha stal.ocynk.płaska grub.0,50-0,55 mm kg                   5.01000                                12.02400

21 1200299W Spoiwo cynowo-olowiane                     kg                   0.02800                                 0.06720

22 1332100W Gwozdzie budowlane okragle ocynkowane      kg                   0.06000                                 0.14400

23 1411399W Kwas solny techniczny                      kg                   0.01300                                 0.03120

24 0000000  materialy inne                             %                    2.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : BASENJHX  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8    KNRW 401W             Jednowarstwowa izolacja pozioma murów,z warstwy wyrównawczej z zaprawy,

0602-05-00            zagruntowaniem podłoża oraz z papy termozgrzewalnej

z wywinieciem na

sciany,slupy

Ilość= 72.9+37.36*0.3+6.21*0.3*3=

89.7000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.48000                                43.05600

20 1700310W Cement portlandzki zwykly,bez dodat."35"   kg                   6.47000                               580.35900

21 1602003W Piasek natur.do zapr.odm.2,do 1,0 mm g.I   m3                   0.01700                                 1.52490

22 2301500W Roztwor asfaltowy do gruntowania           kg                   0.30000                                26.91000

23 2305599W Papa zgrzewalna polimerowo - asfaltowa     m2                   1.15000                               103.15500

24 1020199W Gaz propanowo-butanowy                     kg                   0.10000                                 8.97000

25 0000000  materialy inne                             %                    2.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*9    KNR   017             Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy

2609-02-00            użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

anal.-uzup.wycietego

pasa-taras

Ilość= 51.86*0.4=

20.7400 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.59500                                33.08030

20 1562633  Plyty styropianowe grubosci  8 cm          m3                   0.08350                                 1.73179

21 1554105  Zaprawa klejowa-sucha miesz. CERESIT CT 85 kg                   6.00000                               124.44000

70 35111    Źuraw okienny przenośny                    m-g                  0.01350                                 0.27999

71 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.01000                                 0.20740

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10   KNR  202U             Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

0541-02-00            (Orgbud W-wa)

tarasy i boki

balkonow

Ilość= 8*0.4+1.2*2*3*0.6+6.21*3*0.4=

14.9700 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.35000                                20.20950

20 1121999  Blacha stalowa powlekana,plaska            m2                   1.23000                                18.41310

21 6802799  Wkrety stalowe samogwintujace do blach     szt                 17.20000                               257.48400

22 2380808  Zaprawa cementowa M 12                     m3                   0.00100                                 0.01497

23 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 30000    Środek transportowy                        m-g                  0.00800                                 0.11976

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*11   KNR  202U             Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115 mm

0546-01-00            łącznych na klej (Orgbud W-wa)

8.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.31200                                 2.49600

20 1565930  Rynny dachowe z PCW śred. 70 mm            m                    1.02000                                 8.16000

21 1566220  Uchwyty rynnowe do rur z PCW               kpl                  2.00000                                16.00000

22 1566210  Zlaczki rynnowe do rur z PCW               szt                  0.25000                                 2.00000

23 1551699  Klej agresywny do klejenia PCW             dm3                  0.00120                                 0.00960

24 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 30000    Środek transportowy                        m-g                  0.00060                                 0.00480

71 34000    Wyciąg tow.-osob.i budowlany               m-g                  0.00040                                 0.00320

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12   KNRW 202W             Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubości 20 mm,zatarte

1104-01-00            na ostro

72.9000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.35600                                25.95240

20 2380824W Zaprawa cementowa M-12                     m3                   0.02060                                 1.50174

21 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34000W   Wyciąg                                     m-g                  0.03090                                 2.25261

71 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.00600                                 0.43740

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : BASENJHX  STR.:   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*13   KNRW 202W             Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm warstwy wyrównawczj pod

1104-03-00            posadzki

72.9000 m2          3.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.07160                                15.65892

20 2380824W Zaprawa cementowa M-12                     m3                   0.01050                                 2.29635

21 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34000W   Wyciąg                                     m-g                  0.01580                                 3.45546

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*14   KNRW 202W             Dopłata za zbrojenie posadzki cementowej siatką stalową

1116-07-00

72.9000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.07400                                 5.39460

20 4000604  siatka stalowa przeciwskurczowa            m2                   1.02000                                74.35800

21 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34000W   Wyciąg                                     m-g                  0.00110                                 0.08019

71 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.00170                                 0.12393

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15   KNR  202U             Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT"

1134-01-01            (Orgbud W-wa)

dwukrotnie

Ilość= 72.9+51.96*0.1=

78.1000 m2          2.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.06000                                 9.37200

20 2381105  Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT         dm3                  0.21000                                32.80200

21 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34000    Wyciąg tow.-osob.i budowlany               m-g                  0.00020                                 0.03124

71 30000    Środek transportowy                        m-g                  0.00030                                 0.04686

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*16   KNRW 202W             Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym

1209-02-00

montaz istniejacych

Ilość= 1.2*6+6.21*3+1.97*4=

33.7000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  2.48000                                83.57600

20 1320099W Balustrady stalowe                         m        0.000 *     1.00000

21 2380824W Zaprawa cementowa M-12                     m3                   0.00300                                 0.10110

22 1510210W Farba olejna do gruntowania,ogolnego stos. dm3                  0.06000                                 2.02200

23 1510100W Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stos. dm3                  0.06000                                 2.02200

24 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34000W   Wyciąg                                     m-g                  0.03000                                 1.01100

71 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.01000                                 0.33700

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       2  remont elewacji

ASORTYMENT    1

1    KALKULACJA WLASNA     demontaz i ponowny montaz napisu na elewacji

0117-0100

1.0000 kpl         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*2    KNNR   3W             Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych,odcinki

0510-02-00            pionowe o średnicy 110 mm

analogia-demontaz i

montaz

Ilość= 3*6.9=

20.7000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.70000                                14.49000

20 1566099  Rury spustowe z PCW śred. 63-110 mm        m        0.000 *     1.00000

21 1566360  Obejmy do rur spustowych z tworzyw sztucz. szt                  0.25000                                 5.17500

22 1566312  Łączniki do rur spustowych z tworzyw sztu. szt      0.000 *     0.25000

23 1566341  Kolana                                     szt      0.000 *     0.25000

24 0000000  materialy inne                             %                    1.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : BASENJHX  STR.:   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*3    ZKNR  C-1             Zabezpieczenie okien folia malarska

0101-01-00

wraz z usunieciem-

wsp.rob.1,3

Ilość= 23*1.12*1.75+5*0.9*2.0+2.4*2.0*2+2.0*2.0

67.7000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.12300                                10.82523

20 1560302  Folia polietylen.bud.osłonowa 0,06-0,10 mm m2                   1.20000                                81.24000

21 1562993  tasma malarska                             m                    5.00000                               338.50000

22 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 34312    Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt             m-g                  0.00050                                 0.03385

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4    KNRW 401W             Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach,

0701-04-00            o powierzchni ponad 5 m2 odbijanych tynków

anal.-odbicie tynku

na elewacji

331.7550 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.23000                                76.30365

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5    KNR   023             Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez

2611-01-00            oczyszczenie mechaniczne i zmycie

331.7550 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.27200                                90.23736

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*6    KNR   023             Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

0931-01-00

analogia-grunt

sczepny

331.8000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.10500                                34.83900

20 2385098  masa gruntowa sczepna                      kg                   0.30000                                99.54000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.00040                                 0.13272

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*7    KNR   017             Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez

2608-03-00            gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17

331.8000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.06620                                21.96516

20 1552326  Preparat wzmacniający podłoże CT 17        dm3                  0.20000                                66.36000

70 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.00010                                 0.03318

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8    KNR   023             Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki

2612-06-00            na ścianach

331.8000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.61120                               202.79616

20 1554103  Zaprawa klejowa-sucha ATLAS STOPTER K-20   kg                   4.00000                              1327.20000

21 3900600  Tkanina techniczna szklana ST20/60         m2                   1.13500                               376.59300

22 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 35111    Źuraw okienny przenośny                    m-g                  0.00700                                 2.32260

71 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.00520                                 1.72536

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*9    KNR   023             Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

0933-01-00

331.8000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.10500                                34.83900

20 2380309W masa tynkarska podkladowa                  kg                   0.30000                                99.54000

21 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.00040                                 0.13272

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : BASENJHX  STR.:   5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*10   KNR   023             Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl.ATLAS CERMIT N 200 grub.2

0933-02-00            mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu

analogia-tynk

silikonowy

274.5090 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.49860                               136.87019

20 2350300  tynk silikonowy kolor                      kg                   3.00000                               823.52700

21 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 35111    Źuraw okienny przenośny                    m-g                  0.00640                                 1.75686

71 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.00900                                 2.47058

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*11   KNR   023             Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT N 200

0933-04-00            o grub.2 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu

analogia-tynk

silikonowy

34.9640 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.59820                                55.87946

20 2350300  tynk silikonowy kolor                      kg                   3.30000                               115.38120

21 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 35111    Źuraw okienny przenośny                    m-g                  0.00640                                 0.22377

71 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.00900                                 0.31468

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*12   KNR   023             Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl.ATLAS CERMIT N 200 grub.2

0933-02-00            mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu

anal.-tynk mozaikowy

zyw.-cokol

22.4320 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.49860                                11.18460

20 2383020  tynk zywiczny                              kg                   3.00000                                67.29600

21 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 35111    Źuraw okienny przenośny                    m-g                  0.00640                                 0.14356

71 39000    Środek transportowy                        m-g                  0.00900                                 0.20189

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13   KNR  202U             Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm

0541-01-00            (Orgbud W-wa)

dach/sciana

Ilość= 3.2*4*0.4=

5.1200 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  2.15000                                11.00800

20 1121999  Blacha stalowa powlekana,plaska            m2                   1.23000                                 6.29760

21 6802799  Wkrety stalowe samogwintujace do blach     szt                 27.50000                               140.80000

22 2380808  Zaprawa cementowa M 12                     m3                   0.00200                                 0.01024

23 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 30000    Środek transportowy                        m-g                  0.00800                                 0.04096

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14   KNNR   2W             Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m

1504-01-00

Ilość= (35.18+1.76)*6.5+3.0*4.9*2=

269.5100 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.27000                                72.76770

20 2600110W Bale iglaste obrzynane grub.50-100mm kl.II m3                   0.00018                                 0.04851

21 8990499W Kolki rozporowe plastikowe                 szt                  0.07000                                18.86570

22 0000000  materialy inne                             %                    1.50000

70 48300W   Rusztowania ramowe                         m-g                  0.06500                                17.51815

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15   kalkulacja wlasna     praca rusztowan na czas wykonywanych robot -cena jedn.286/100*5.21=

0101-0100

C=N/s*w

291.5690 m-g         1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : BASENJHX  STR.:   6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16   KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

0109-09-00

Ilość= 72.9*0.05+331.8*0.01=

7.0000 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.39000                                 9.73000

70 39521W   Samochód skrzyniowy do 5,0t(1)             m-g                  0.72000                                 5.04000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17   KNRW 401W             Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami

0109-10-00            skrzyniowymi

7.0000 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 39521W   Samochód skrzyniowy do 5,0t(1)             m-g                  0.02000                                 0.14000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18   kalkulacja wlasna     OPLATA ZA UTYLIZACJE

0100-0401

7.0000 m3          1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------