URZĄD GMINY KOSAKOWO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na roboty budowlany objęty Projektem:

„Budowa drogi wewnętrznej ulicy Reja w m. Suchy Dwór, gmina Kosakowo”

- Lokalizacja:

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy budowy drogi wewnętrznej ulicy Reja w miejscowości Suchy Dwór, Gmina Kosakowo. Analizowana droga wewnętrzna zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo na działkach 178/138, obręb Pogórze [nr 0007], jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo

Mapa lokalizacyjna projektowanej ulicy Reja w m. Suchy Dwór

- Ogólny opis i zakres robót:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ulicy Reja, którą zaprojektowano jako drogę dwupasową o długości 75 m. Jezdnię zaprojektowano o szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnię jezdni należy ograniczyć opornikiem betonowym 12x25x100 cm. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pas z płyt typu meba o szerokości około 0,5 m. Na końcu drogi wewnętrznej zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 10,4 x 10,9 m z kostki betonowej. Wokół placu należy wykonać pas z płyt typu meba o szerokości 0,5 m. Pozostały teren należy uzupełnić humusem z obsianiem trawą.

W ramach budowy ulicy Reja należy wykonać odwodnienie nawierzchni poprzez budowę wpustów ulicznych i przykanalików oraz włączenie ich do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.

2.1.	Konstrukcja nawierzchni –

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

      - kostka betonowa wibroprasowana, szara                                                          8 cm

      - podsypka cementowo – piaskowa 1:4                                                               3 cm

      - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3                              20cm

      - warstwa z pospółki                                                                                            20cm

      - kruszywo stabilizowane cementem C3/4                                                          10cm

Konstrukcja nawierzchni z płyt typu meba:

      - płyta betonowa typu meba                                                                                 8 cm

      - podsypka cementowo – piaskowa 1:4                                                               3 cm

      - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3                             20cm

      - warstwa z pospółki                                                                                           20cm

      - kruszywo stabilizowane cementem                                                                  10cm

Obrzeża betonowe

- opornik betonowy 12x25x100

Ponadto projektem objęte są:

- Zagospodarowanie wód opadowych

Wody opadowe z projektowanego odcinka ulicy Reja zostaną odprowadzone powierzchniowo do wybudowanych wpustów ulicznych i przykanalików oraz włączone do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.

- Organizacja ruchu

Na czas prowadzenia robót ulicę Reja należy zamknąć dla ruchu, z wyjątkiem ruchu pojazdów budowy oraz mieszkańców. W związku z powyższym wykonawca robót zobowiązany jest do wprowadzenia stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, a przed jej wprowadzeniem do zawiadomienia mieszkańców przyległych posesji o terminie i sposobie prowadzonych robót, w celu zapewnienia bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z posesji.

3.0.  Uwagi dotyczące robót objętych przedmiotem zamówienia –

Inwestor w ramach prowadzonej inwestycji budowy drogi wewnętrznej ulicy Reja w m. Suchy Dwór gmina Kosakowo zapewni nowe materiały w postaci:

- 11 mb krawężnika betonowego drogowego

- 441 m2 kostki betonowej szarej grubości 8cm

- 96 m2 płyty ażurowej typu meba grubości 8cm

Pozostałe materiały wymagane w ramach inwestycji winien zapewnić wykonawca.

Inwestycja prowadzona jest na podstawie pozwolenia na budowę wydanego Decyzją Starosty Puckiego numer AB/RW-6740/162/22/K.

Wykonawca robót ma obowiązek na podstawie upoważnienia wydanego przez Inwestora dokonać wszelkich formalności związanych z prowadzoną inwestycją w tym reprezentowania inwestora przed organami administracji publicznej oraz uzyskania niezbędnych zgód, pozwoleń wymaganych w ramach prowadzonych robót.