Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                               Nr postępowania: 37 Z TP 23

Załącznik nr 1-2 do SWZ

(po modyfikacji)

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

PAKIET 2: Aparat do EKG wyposażony w holter ciśnieniowy (CPV: 331 23 200-0)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2022/2023

| L.p. | Parametry | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| I | APARAT DO EKG - PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu minimum 3, 6 , 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | - | - |
|  | Rejestracja 12 odprowadzeń EKG | - | - |
|  | Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | - | - |
|  | 1 kanał: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | - | - |
|  | 3 kanały w układzie standardowym: I-II-III, aVR-aVL- aVF, V1- V2- V3, V4- V5- V6 | - | - |
|  | 3 kanały w układzie Cabrera: aVL-I-aVR, II-aVF-III, V1-V2-V3, V4-V5-V6 | - | - |
|  | 6 kanałów w układzie standardowym: I-II-III- aVR-aVL- aVF, V1- V2- V3-, V4- V5- V6 | - | - |
|  | 6 kanałów w układzie Cabrera: aVL-I-aVR-II-aVF-III, V1-V2-V3- V4-V5-V6 | - | - |
|  | 12 kanałów w układzie standardowym: I-II-III- aVR-aVL- aVF-V1- V2- V3, - V4- V5- V6 | - | - |
|  | 12 kanałów w układzie Cabrera: aVL-I-aVR-II-aVF-III-V1-V2-V3-V4-V5-V6 | - | - |
|  | Rodzaje badań minimum: ręczne (manual), AUTO | - | - |
|  | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do schowka sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy | - | - |
|  | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale minimum od 5 do 30 sekund Lub Podgląd do 5 minut 12 odprowadzeń z możliwością ustawienia 10 sekund zapisu spoczynkowego EKG | - | - |
|  | Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym | - | - |
|  | Wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka | - | - |
|  | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zapis badania do pamięci od minimum 1 minuty do 10 minut w trybie LONG | - | - |
|  | Możliwość wydruku na zewnętrznej drukarce | - | - |
|  | Wydruk z bazy pacjentów – możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | - | - |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi Lub Klawiatura alfanumeryczna prezentowana na ekranie aparatu | - | - |
|  | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości , czułości i intensywności wydruku | - | - |
|  | Menu obsługiwane za pomocą panelu dotykowego | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Baza pacjentów do badań: minimum 300 | Powyżej 300 – 10 pkt 300 – 0 pkt |  |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | - | - |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN60601-2-51 – wyniki analizy i interpretacji zależne od wielu i płci pacjenta | - | - |
|  | Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej Lub Wykonanie badań do 3 godzin pracy ciągłej na baterii urządzenia. | - | - |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca i jego prezentacja na wyświetlaczu | - | - |
|  | Praca na otwartym sercu – aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtrów | - | - |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych: do wyboru filtry 50 Hz, 60 Hz | - | - |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych: do wyboru filtry 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | - | - |
|  | Filtr izolinii: do wyboru filtry 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz Lub Automatyczny filtr linii izoelektrycznej – ADS – AntiDrift-System | - | - |
|  | Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału | - | - |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | - | - |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | - | - |
|  | Eksport badań do pamięci USB | - | - |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (wi-fi) | - | - |
|  | Przewodowa komunikacja z siecią LAN i Internet | - | - |
|  | Możliwość przyjmowania zleceń na wykonanie badania i odsyłania wyników w standardzie HL7 poprzez sieć Internet | - | - |
|  | Aparat wyposażony w papier EKG – 1 rolka | - | - |
|  | Aparat wyposażony w kabel zasilający | - | - |
|  | Aparat wyposażony w zestaw łączników do elektrod jednorazowych (10 sztuk) i 50 sztuk elektrod jednorazowych | - | - |
| 33. | Aparat umieszczony na wózku – 1 sztuka | - | - |
| II | HOLTER CIŚNIENIOWY – PARAMETRY OGÓLNE |
| 34. | Rejestrator o poniższych parametrach – 2 sztuki | - | - |
| 35 | Zakres pomiarowy minimum: 40-260 mmHg | - | - |
| 36 | Czujnik ciśnienia | - | - |
| 37 | Bateria do minimum 160 godzin | Powyżej 160 godzin – 10 pkt 160 godzin – 0 pkt |  |
| 38 | Pamięć minimum 400 badań | Powyżej 400 – 10 pkt 400 – 0 pkt |  |
| 39 | Aparat przystosowany do pracy z pacjentem dorosłym. | - | - |
| 40 | Szybkie rozpoczęcie pracy | - | - |
| 41 | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego | - | - |
| 42 | Klawiatura z przyciskiem zdarzeń | - | - |
| 43 | Ciśnienie w mankiecie: wartość liczbowa lub graficznie | - | - |
| 44 | Wyniki pomiarów: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie i HR | - | - |
| 45 | Wyświetlanie błędów pomiaru w postaci ostrzeżeń i kodów | - | - |
| 46 | Funkcja testu manometru Lub Wykonywanie autotestu | - | - |
| 47 | Funkcja testu szczelności Lub Wykonywanie autotestu | - | - |
| 48 | Zasilanie: 4x bateria AA lub port USB (baterie w zestawie) Lub Zasilanie: 2x akumulator AA (baterie w zestawie) | - | - |
| 49 | Wyposażony w mankiet dla dorosłych – 2 sztuki | - | - |
| 50 | Torba na rejestrator z pasem – 2 sztuki | - | - |
| 51 | Wyposażony w łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego oraz przewód ciśnieniowy | - | - |
| 52 | Histogram SYS, DIA, HR | - | - |
| 53 | Możliwość edycji progów pomiarowych | - | - |
| 54. | Pomiary ładunków całodobowe oraz dla poszczególnych okresów | - | - |
| 55. | Wartości średnie z całej doby | - | - |
| 56. | Prezentacja statystyki: spadki nocne, dipper, non dipper, extreme dipper | - | - |
| 57. | Okresy predefiniowane: aktywność, sen | - | - |
| 58. | Minimum 5 okresów pomiarowych | - | - |
| 59. | Oprogramowanie - 1 sztuka | - | - |
| 60. | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz | - | - |
| 61. | Konstrukcja urządzenia pozwalająca na okresowe przeprowadzanie biodekontaminacji z zastosowaniem systemu Bioquell (czynnik aktywny nadtlenek wodoru – 35% w formie gazowej) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| III | POZOSTAŁE |
| 62. | Gwarancja 24 miesiące | - | - |