ZADANIE NR 1:

- Przełącznik rdzeniowy 2 sztuki

Wymagania podstawowe

- Przełącznik posiadający w zależności od konfiguracji: 48 portów 1Gb/10Gb SFP+, 4 porty 40Gb QSFP+ oraz 2 porty 100Gb (pracujące w zależności od wykorzystanej optyki z prędkościami 10Gb/25Gb/40Gb/50Gb/100Gb) lub 48 portów 1Gb/10Gb SFP+ oraz 4 porty 100Gb (pracujące w zależności od wykorzystanej optyki z prędkościami 10Gb/25Gb/40Gb/50Gb/100Gb)

- Oferowane przełączniki muszą być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem zarządzania siecią Extreme Networks w szczególności musi być zapewnione:

  - Narzędzie do zarządzania na poziomie systemowym - umożliwiające implementacje dowolnej funkcjonalności wynikającej z karty katalogowej zarządzanego urządzenia.

  - Możliwość wdrażania polityk w całej sieci za pomocą jednej aplikacji, poprzez wykonanie jednej czynności, dzięki której polityki zostaną rozesłane do wszystkich urządzeń. Pod pojęciem polityka Zamawiający rozumie wielowarstwową klasyfikację ramek która pozwala administratorowi kontrolować ruch za pomocą reguł klasyfikacji w punkcie wejścia dla systemu końcowego. Ma pozwalać to na dynamiczną implementację dowolnej liczby akcji w dowolnej kombinacji atrybutów warstwy 2, 3 lub 4 w pakietach. Zastosowanie polityk musi umożliwić także Multi-User Authentication oraz Multi-Method Authentication czyli uwierzytelnienie wielu użytkowników na jednym porcie przy zastosowania różnych metod uwierzytelniania, przy zastosowaniu następujących akcji: odrzucanie ruchu, zezwalanie na ruch, wprowadzanie priorytetyzacji ruchu, przypisanie do VLAN.

- Dedykowany port do zarządzania przełącznikiem poza pasmem,

- Dedykowany port konsoli szeregowej RJ-45,

- Wysokość urządzenia nie większa niż 1U,

- Możliwość łączenia do 8 urządzeń w stos zarządzany z pojedynczego adresu IP, połączenie pomiędzy urządzeniami musi być możliwe z wykorzystaniem portów 100Gb,

- Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 1,75 Tbps

- Przełącznik musi być wyposażony w dwa zasilacze, które umożliwiają uzyskanie redundancji zasilania z możliwością wymiany w czasie działania przełącznika. Zasilacze muszę zapewniać przepływ powietrza przód-tył,

- Modularny system chłodzenia z przepływem powietrza przód-tył, umożliwiający wymianę elementów w czasie działania przełącznika,

- Tablica MAC adresów min. 270K,

- Pamięć operacyjna: min. 8 GB RAM DDR3,

- Pamięć SSD: min. 32 GB,

- Bufor pakietów: min 12 MB

- Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4092,

- Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci,

- Obsługa VxLAN Tunneling End Point (VTEP)

- Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9K bajtów),

- Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad,

- Obsługa Quality of Service

  - IEEE 802.1p,

  - DiffServ/DSCP,

  - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym,

- Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB,

- Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED),

- Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora,

- Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania – firmware,

- Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci urządzenia,

- Możliwość monitorowania zajętości CPU,

- Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring),

- Obsługa wirtualnych routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach,

Obsługa routingu IPv4

- Sprzętowa obsługa routingu IPv4 - forwarding

- Pojemność tabeli routingu min. 256 tys. wpisów

- Routing statyczny

- Obsługa routingu dynamicznego IPv4

  - RIP v1/v2

  - OSPFv2 (dla min. 4 aktywnych interfejsów)

- Możliwość rozbudowy funkcji routingu IPv4 o protokoły:

  - BGP4 oraz MBGP (BGP4+)

  - IS-IS

- Policy Based Routing dla IPv4

- Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv4

Obsługa Routingu IPv6

- Sprzętowa obsługa routingu IPv6 - forwarding

- Pojemność tabeli routingu min. 128 tys. wpisów

- Routing statyczny

- Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6

  - RIPng

  - OSPF v3 (dla min. 4 aktywnych interfejsów)

- Możliwość rozbudowy funkcji routingu IPv4 o protokoły:

  - BGP4 oraz MBGP (BGP4+)

  - IS-IS

- Ping dla IPv6

- Tracert dla IPv6

- Obsługa 6to4 (RFC 3056)

- Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1)

- Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2)

- Policy Based Routing dla IPv6

- Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv6

- Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106

Obsługa multicastów

- Statyczne przyłączanie do grupy multicast

- Filtrowanie IGMP

- Obsługa PIM snooping

- Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR

- Obsługa IGMP v1 - RFC 1112

- Obsługa IGMP v2 - RFC 2236

- Obsługa IGMP v3 - RFC 3376

- Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping

- Możliwość konfiguracji statycznych tras dla routingu multicastów

Bezpieczeństwo

- Kontrola dostępu do sieci

  - IEEE 802.1x - RFC 3580

  - Autentykacja MAC

- Kontrola dostępu wielu klientów na jednym porcie

- Możliwość integracji z systemem kontroli dostępu do sieci (NAC – Network Access Control)

- Przydział sieci VLAN, ACL, ograniczanie pasma podczas logowania do sieci

- Obsługa TACACS+

- Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138)

- Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139)

- Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4

  - Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska

  - Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6

  - Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd.

  - Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP

  - Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP

  - Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID

  - Flagi TCP

  - Obsługa fragmentów

- Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszania wydajności przełącznika

- Możliwość zliczania pakietów trafiających do ACL.

- Obsługa transferu plików TFTP/SCP

- Obsługa DHCP Option 82

- Gratuitous ARP Protection

- Trusted DHCP Server

- DHCP Snooping

- Dynamic ARP Inspection

- Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych

Bezpieczeństwo sieciowe

- Obsługa redundancji routingu VRRP - RFC 2338

- Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D

- Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w

- Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s

- Obsługa PVST+

- Obsuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP - 64 grupy po 8 portów

Zarządzanie

- Obsługa synchronizacji czasu NTP

- Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3

- Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół  http i https

- Możliwość zarządzania przez protokół XML

- Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6

- SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6

- Ping dla IPv4 / IPv6

- Traceroute dla IPv4 / IPv6

- Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów

- Sprzętowa obsługa NetFlow lub sFlow

- Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events

Inne

- Obsługa Data Center Bridging

  - Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBx)

  - Priority Flow Control (PFC)

  - Enhanced Transmission Selection (ETS)

- Obsługa skryptów CLI

  - Obsługa funkcji TCL w skryptach CLI

  - Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych)

  - Możliwość uruchamiania skryptów ręcznie, o określonym czasie lub co wskazany okres czasu oraz na podstawie wpisów w logu systemowym.

- Wraz z każdym przełącznikiem należy dostarczyć:

  - 1 sztuka przewodu do łączenia w stos o długości 1m. 100 Gb , QSFP28-QSFP28 Direct attach passive copper cable

  - 20 sztuk modułów  SFP+ SR 10Gbs 850nm LC DDM MMF

  - 2 patchcordy 3m typ LC/UPC-LC/UPC Singlemode G.657A1 Duplex

  - 2 patchcordy 3m typ LC/UPC-SC/UPC Singlemode G.657A1 Duplex

  - 2 patchcordy 3m typ LC/UPC-LC/UPC Multimode OM3 Duplex

  - 2 patchcordy 3m typ LC/UPC-SC/UPC Multimode OM3 Duplex

Gwarancja

- Wraz z urządzeniem wymagane jest, aby przełącznik posiadał z kontrakt serwisowy na okres min. 1 roku umożliwiający:

- bezpłatne aktualizacje Firmware (minor i major release)

- wymianę uszkodzonego komponentu z dostawą następnego dnia roboczego od uznania awarii

- wsparcie techniczne producenta przez linię telefoniczną, e-mail oraz zdalną sesję w cyklu 24x7

- dostęp do bazy wiedzy producenta

- Przełącznik dostępowy POE+ 20 sztuk

Wymagania podstawowe

- Przełącznik posiadający 48 portów 1G 10/100/1000BASE-T PoE+ oraz dodatkowo minimum 2 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+

- Oferowane przełączniki muszą być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem zarządzania siecią Extreme Networks w szczególności musi być zapewnione:

  - Narzędzie do zarządzania na poziomie systemowym - umożliwiające implementacje dowolnej funkcjonalności wynikającej z karty katalogowej zarządzanego urządzenia.

  - Możliwość wdrażania polityk w całej sieci za pomocą jednej aplikacji, poprzez wykonanie jednej czynności, dzięki której polityki zostaną rozesłane do wszystkich urządzeń. Pod pojęciem polityka Zamawiający rozumie wielowarstwową klasyfikację ramek która pozwala administratorowi kontrolować ruch za pomocą reguł klasyfikacji w punkcie wejścia dla systemu końcowego. Ma pozwalać to na dynamiczną implementację dowolnej liczby akcji w dowolnej kombinacji atrybutów warstwy 2, 3 lub 4 w pakietach. Zastosowanie polityk musi umożliwić także Multi-User Authentication oraz Multi-Method Authentication czyli uwierzytelnienie wielu użytkowników na jednym porcie przy zastosowania różnych metod uwierzytelniania, przy zastosowaniu następujących akcji: odrzucanie ruchu, zezwalanie na ruch, wprowadzanie priorytetyzacji ruchu, przypisanie do VLAN.

- Przełącznik musi obsługiwać optykę 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-ER, 10GBase-LRM

- Przełącznik musi posiadać wsparcie Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az na wszystkich portach 10/100/1000BASE-T

- Wysokość urządzenia 1U

- Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz 230V AC zapewniający budżet mocy dla technologii PoE na poziomie min. 740W.

- Przełącznik musi posiadać możliwość realizacji redundancji zasilania poprzez instalację wewnętrznego lub zewnętrznego dodatkowego zasilacza.

- Nieblokującą architekturę o wydajności przełączania min. 175 Gb/s

- Szybkość przełączania min. 130 Milionów pakietów na sekundę

- Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos.

- Musi posiadać możliwość realizacji stosów z wykorzystaniem wbudowanych portów 10G na duże odległości za pomocą standardowych wkładek 10GBase-SR oraz włókien światłowodowych

- Tablica MAC adresów min. 16k

- Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM

- Pamięć flash: min. 4GB pamięci Flash

- Pojemność bufora pakietów min. 3MB

- Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094

- Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci

- Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów)

- Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad

- Obsługa Quality of Service

  - IEEE 802.1p

  - DiffServ

  - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym

- Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB

- Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

- Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora.

- Wbudowany DHCP serwer i klient

- Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware

- Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash

- Możliwość monitorowania zajętości CPU

- Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring)

- Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management.

Obsługa Routingu IPv4

- Sprzętowa obsługa routingu IPv4 – forwarding

- Pojemność tabeli routingu  min. 480 wpisów

- Routing statyczny

- Obsługa routingu dynamicznego IPv4

  - RIPv1/v2

  - OSPFv2 – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania

- Policy Based Routing dla IPv4

- Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv4

Obsługa Routingu IPv6

- Sprzętowa obsługa routingu IPv6 – forwarding

- Pojemność tabeli routingu min. 240 wpisów

- Routing statyczny

- Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6

  - RIPng

  - OSPF v3 – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania

- Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1)

- Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2)

- Policy Based Routing dla IPv6

- Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv6

- Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106

Obsługa Multicastów

- Statyczne przyłączenie do grupy multicast

- Filtrowanie IGMP

- Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR

- Obsługa IGMP v1 (RFC 1112)

- Obsługa IGMP v2 (RFC 2236)

- Obsługa IGMP v3 (RFC 3376)

- Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping

Bezpieczeństwo

- Obsługa Network Login

  - IEEE 802.1x

  - Web-based Network Login

  - MAC based Network Login

- Obsługa wielu klientów (min. 4) Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants)

- Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z systemem NAC (Network Access Control)

- Obsługa funkcjonalności CoA pozwalającej na wymuszenie reautentykacji dołączonego klienta z systemu NAC

- Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login

- Musi działać w architekturze bezpieczeństwa opartej o role. Zapewniając ciągłe zarządzanie tożsamościami z uwierzytelnianiem opartym o role, autoryzacją, QoS i ograniczaniem poziomu pasma

- Urządzenie musi wspierać profile bezpieczeństwa, profil bezpieczeństwa oznacza połączenie:

    - definicji sieci VLAN,

    - reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

    - realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

    - realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4.

- Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x

- Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem protokołu Kerberos

- Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS

- Obsługa TACACS+ (RFC 1492)

- Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2865)

- Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2866)

- RADIUS and TACACS+ per-command Authentication

- Bezpieczeństwo MAC adresów

- ograniczenie liczby MAC adresów na porcie

- zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie

- możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan

- Możliwość wyłączenia MAC learning

- Obsługa SNMPv1/v2/v3

- Klient SSH2

- Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS

  - Networks Ingress Filtering RFC 2267

  - SYN Attack Protection

  - Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania

- Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4

- Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika

- Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP

- Obsługa DHCP Option 82

- Obsługa Gratuitous ARP Protection

- Obsługa Trusted DHCP Server

- Obsługa DHCP Snooping

- Obsługa DHCP Secured ARP/ARP Validation

- Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych z kwantem 8 kb/s

Bezpieczeństwo sieciowe

- Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) - możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania

- Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D

- Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w

- Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s

- Obsługa PVST+

- Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 3619

- Obsługa G.8032

- Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – 128 grup po 8 portów

- Obsługa MLAG lub rozwiązania równoważnego - połączenie link aggregation do dwóch niezależnych przełączników.

Zarządzanie

- Obsługa synchronizacji czasu SNTP v4 (Simple Network Time Protocol)

- Obsługa synchronizacji czasu NTP

- Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3

- Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół  http i https

- Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6

- SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6

- Ping dla IPv4 / IPv6

- Traceroute dla IPv4 / IPv6

- Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów

- Sprzętowa obsługa sFlow

- Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757)

- Obsługa RMON2 (RFC 2021)

Inne

- Obsługa skryptów CLI

- Możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych)

- Możliwość uruchamiania skryptów

- Ręcznie

- O określonym czasie lub co wskazany okres czasu

- Na podstawie wpisów w logu systemowym

- Wraz z każdym przełącznikiem należy dostarczyć:

- kabel do łączenia w stos o długości 1m. 10 Gb , SFP+-SFP+ Direct attach passive copper cable

- 1 sztuka modułu  SFP+ SR 10Gbs 850nm LC DDM MMF

- 2 szt modułu SFP+ LR 10Gbs 1310nm LC DDM SMF

- 2 szt patchcord 3m typ LC/UPC-LC/UPC Singlemode G.657A1 Duplex

- 2 szt patchcord 3m typ LC/UPC-SC/UPC Singlemode G.657A1 Duplex

- 2 szt patchcord 3m typ LC/UPC-LC/UPC Multimode OM3 Duplex

- 2 szt patchcord 3m typ LC/UPC-SC/UPC Multimode OM3 Duplex

Gwarancja

- Dożywotnia gwarancja producenta uwzględniająca:

- wymianę uszkodzonego urządzenia z wysyłką następnego dnia roboczego,

- aktualizacje oprogramowania układowego (firmware),

- wsparcie techniczne producenta przez serwis www, dostęp do bazy wiedzy oraz dokumentacji technicznej producenta.

- Macierz dyskowa 2 sztuki

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa i komponenty | System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. Podzespoły macierzy tj. wentylatory, zasilacze muszą być w pełni redundantne żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. |
|  | Pojemność: | System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: 24 dyski 1920GB SSD NVME oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski. System musi wspierać dyski o wielkościach: SSD od 960GB do co najmniej 15300GB NVME: 1920GB do 1530GB |
|  | Kontroler | Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 64GB cache każdy. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub za pomocą zrzutu danych na pamięć nie ulotną. Procesory macierzy powinny być wykonane w technologii INTEL lub AMD wielordzeniowej z przynajmniej 12 rdzeniami na każdy kontroler. Zamawiający dopuszcza alternatywne procesory z min 64 rdzeniami. Macierz musi pozwalać na rozbudowę do klastra 8 kontrolerów lub musi pozwalać na obsługę przynajmniej 500 dysków w obrębie pary kontrolerów lub klastra. Rozwiązanie musi pozwalać także na rozbudowę kontrolery w technologii NVMe z obsługą do min 500 dysków w technologii NVME. |
|  | Interfejsy | Oferowana macierz musi posiadać minimum: - 8 portów 25GB iSCSI - 4 porty 10GbE RJ45 - 4 porty 100GbE - 4 porty 25GbE - 4 porty 1 GBE RJ45 Jeśli korzystanie z któregoś z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+), zamawiający wymaga ich dostarczenia wraz z urządzeniem. |
|  | RAID | System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum dwóch dysków w grupie RAID |
|  | Kopie Migawkowe | Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności macierzy +/-5%. |
|  | Obsługiwane protokoły | Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC; FCoE; iSCSI; NFS; CIFS/SMB, S3 Zamawiający w tym postępowaniu wymaga dostarczenia licencji na wszystkie protokoły. |
|  | Inne wymagania | Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji) identycznych bloków danych in-line. Macierz musi posiadać także funkcjonalność kompresji danych in-line. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie pozwala na deduplikację i kompresję w locie lub nie posiada możliwości deduplikacji i kompresji zamawiający wymaga dostarczenie 3 krotnej pojemności wyspecyfikowanej w punkcie 2. Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Win 20016/2019, Linux, Vmware, Unix Macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań w tym ustawienie max parametrów (I/Ops i Mbps) dla poszczególnych LUN. Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. Macierz musi posiadać funkcjonalność replikacji danych z inna macierzą tego samego producenta w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Funkcjonalność replikacji danych musi być natywnym narzędziem macierzy. Przed procesem replikacji macierz musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji danych i kompresji danych w celu optymalizacji wykorzystania łącza dla replikowanych zasobów lub zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego narzędzia do deduplikowania replikowanych danych lub dwukrotnego zwiększenia pojemności ze względu na rozważaną w przyszłości replikację całości zasobów. Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych bez potrzeby fizycznego kopiowania danych na nośnikach. Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonania spójnego snapshotu dla następujących aplikacji: - Vmware - SAP - Oracle - MS Exchange oraz MS SQL - Veaam Oferowana konfiguracja macierzy musi pozwalać na osiągnięcie wydajności do 300 000 IOPS przy 8Kb bloku i stosunku 70/30% odczyt/zapis. Zamawiający wraz z ofertą wymaga dostarczenia oficjalnego dokumentu producenta z wymiarowaniem wydajności oraz dopuszcza możliwość sprawdzenia wydajności macierzy przy odbiorze. Macierz musi posiadać narzędzie umożliwiające generowanie raportu o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne macierzy. Macierz musi być wyposażona oprogramowanie do audytu zasobów plikowych w szczególności pozwalać na: - blokowanie zapisywania plików z określonym (do zdefiniowania przez administratora) rozszerzeniem - monitorowaniu operacji wykonywanych na plikach Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy. Z macierzą zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania które pozwala na: - monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy - monitoring grup RAIDowych - monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych między macierzami - monitoring wydajności macierzy - analizę i diagnozę spadku wydajności Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną max pojemność systemu. Macierz musi posiadać funkcjonalność „Tieringu” zimnych danych na: - inną macierz tego samego producenta (z wolnymi dyskami np. NL-SAS) - inną macierz dowolnego producenta z protokołem S3 Tiering musi być natywnym narzędziem macierzy i wykonywać się automatycznie. Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność urządzenia i pozwalać na wspólne działanie (żadna funkcjonalność nie może wykluczać działania innej funkcjonalności). Oferowane rozwiązanie musi zostać dostarczone w konfiguracji klastra geograficznego z niezbędnymi elementami (karty, kable, przełączniki IP) do poprawnego działania. W przypadku Awarii całej macierzy, druga macierz musi automatycznie bez ingerencji człowieka przejąć pracę pierwszej (dla protokołów SAN i NAS). |
|  | Przełączniki SAN do klastra | Zamawiający w szczególności wymaga dostarczenia minimum 4 przełączników 10/25GbE IP dla dedykowanej sieci klastra geograficznego. Każdy przełącznik mus spełniać minimalne wymagania: - 48 portów - 14 portów aktywnych 25GbE/10GbE wyposażonych w wkładki SFP+ lub kable DAC/twinax 2 m (min 2 szt) - 2 porty aktywne 100GbE z wkładką SFP+ lun 1 przewodem DAC 0.5m - wsparcie dla iSCSI oraz ROCE - wsparcie dla Unicast, multicast, broadcast. - zagregowana wydajność 4 Tbps - podwójne zasilacze - porty do zarządzania: 1x 10/100/1000 Mb Ethernet port (RJ-45); 1x RS-232 port (RJ-45); |
|  | Gwarancja i serwis | 3 lat serwisu z 2 godzinnym czasem odpowiedzi i wymianą części na następny dzień roboczy po diagnozie problemu. Dostarczony serwis musi umożliwiać zgłaszanie awarii w trybie 24x7. Dostarczony system musi posiadać również 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. Zepsute nośniki zostają u zamawiającego |
|  | Karty 10GBit | Wraz z macierzą należy dostarczyć dwie karty PCI-e LP Ethernet ze wsparciem wsparciem iSCSI, wyposażone w dwa porty SFP+ 10GB każda, kompatybilne i certyfikowane przez producenta posiadanego serwera Fujitsu RX2540M5 S/N S26361-K1655-V408 . Porty muszą być obsadzone modułami SFP+ MM |

Szczegółowe warunki gwarancji dla poszczególnych elementów zadania nr 1

Warunki gwarancji dla przełączników rdzeniowych:

Wraz z urządzeniem wymagane jest, aby przełącznik posiadał z kontrakt serwisowy na okres min. 1 roku umożliwiający:

a)	bezpłatne aktualizacje Firmware (minor i major release)

b)	wymianę uszkodzonego komponentu z dostawą następnego dnia roboczego od uznania awarii

c)	wsparcie techniczne producenta przez linię telefoniczną, e-mail oraz zdalną sesję w cyklu 24x7

d)	dostęp do bazy wiedzy producenta

Warunki gwarancji dla przełączników dostępowych POE+

Dożywotnia gwarancja producenta uwzględniająca:

a.	wymianę uszkodzonego urządzenia z wysyłką następnego dnia roboczego,

b.	aktualizacje oprogramowania układowego (firmware),

c.	wsparcie techniczne producenta przez serwis www, dostęp do bazy wiedzy oraz dokumentacji technicznej producenta.

Warunki gwarancji macierz dyskowa:

3 lat serwisu z 2 godzinnym czasem odpowiedzi i wymianą części na następny dzień roboczy po diagnozie problemu. Dostarczony serwis musi umożliwiać  zgłaszanie awarii w trybie 24x7.

Dostarczony system musi posiadać również 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia.

Zepsute nośniki zostają u zamawiającego

ZADANIE NR 2:

Dostarczenie licencji na oprogramowanie bazodanowe zgodne z wymaganiami funkcjonującego u Zamawiającego systemu HIS „AMMS” Asseco Poland S.A. - Oracle Database 21.C Standard edition 2 – wraz z rocznym wsparciem.