OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudka”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jezdni o szerokości 4mb i długości 984 mb. Konstrukcję jezdni przyjęto do realizacji w następujący sposób:

- dwa rzędy płyt betonowych ,,jomb”, pojedynczo zbrojonych i ułożonych symetrycznie wzdłuż osi jezdni. Płyty o wymiarach 100x75x12 cm na podsypce piaskowej o gr. 10 cm i oddalone od siebie o 90 cm.                                                                                                                     – pozostałą część nawierzchni jezdni wykonać z mieszanki optymalnej żwirowo – piaskowej o gr. 12 cm.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określa:

I. Branża drogowa:

- Projekt budowlany: „Przebudowa drogi gminnej w m. Rudka”, opracowanie z października 2021 roku,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, KOD - 452330-7

Pomocniczo przedmiot zamówienia określa:

- przedmiar robót z dnia 20 października 2021 r.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie – w ciągu 5 dni licząc od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy,

- zakończenie – do dnia 6 grudnia 2021 r.;

Warunki:

1) Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełnić poniższe warunki;

- dysponuje specjalistami w branży budowlanej, którzy posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: drogowej, w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót.

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną (w ramach jednego kontraktu), która obejmowała swoim zakresem budowę lub przebudowę obiektów wymienionych w klasie 2112 PKOB, czyli: dróg na obszarach miejskich i zamiejskich, w tym: skrzyżowania, węzły komunikacyjne i parkingi, drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, ścieżki do jazdy konnej, drogi i strefy dla pieszych, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.