Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 264/2022/TP/DZP

##### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Wykonanie modernizacji systemu kontroli dostępu w budynku Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, ul. Oczapowskiego 7

Zamawiający:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-716 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie modernizacji systemu kontroli dostępu.

Zakres robót :

- Demontaż płyty głównej

- Demontaż manipulatorów LCD

- Demontaż modułu rozszerzenia

- Montaż nowej płyty centrali Advisor

- Montaż nowych manipulatorów

- Montaż modułu rozszerzenia

- Zaprogramowanie epromów.

- Montaż epromów w modułach rozszerzeń.

- Zaprogramowanie systemu

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Zestawienie podstawowych urządzeń:

1. Moduł kontrolera dostępu; licencja na 4 przejścia, ROGER-MC16-PAC-4	10 szt.

2. Ekspander 4 przejść; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8VDC-MCX4D	10 szt.

3. Zasilacz 4 przejść 13,8VDC/5,4A, ROGER-PS4D				10 szt.

4. Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, wewnętrzny bez klawiatury, czarny panel, obudowa ciemnoszara, ROGER-MCT84M-BK					25 szt.

5. Centrala alarmowa INTEGRA, maksymalnie 128 czujek przewodowych, 128 wyjść programowalnych, 32 partycje, Grade 3, SATEL-INTEGRA 128 PLUS		1 szt.

6. Obudowa plastikowa SSWIN, przeznaczenie: SATEL, miejsce na akumulator 17Ah 12V, natynkowa, SATEL-OPU-3 P								1 szt.

7. Ekspander 8 wejść (GRADE 3), SATEL-ETHM-1 PLUS				1 szt.

8. Ekspander 8 wejść (GRADE 3), SATEL-INT-E					14 szt.

9. Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 4 A do ekspanderów (obudowa plastikowa - modułowa, do montażu w obudowach-APS-412					3 szt.

10. Klawiatura do systemu INTEGRA, wyświetlacz LCD, przewodowa, natynkowa, typ I, niebieskie podświetlenie, biała , Grade 3, SATEL-INT-KLCD-BL			9 szt.

Uwagi dodatkowe:

1.   Wykonawca winien dokonać sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

2.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

3.     Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania, powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodności z normą lub deklarację zgodności producenta.

4.       Przedmiotem odbioru jest kompletny przedmiot zamówienia.

5.      Wymagana gwarancja 24 miesiące

Sporządził: mgr inż. Leszek Gosiewski