Zał. Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOTY ODZIEŻY SPECJALNEJ I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ STRAŻAKA

Buty strażackie skórzane.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów i wymagań technicznych.

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu 
i dostawy butów specjalnych skórzanych, przeznaczone na uzupełnienie potrzeb normatywnych Wojskowych Straży Pożarnych według poniższego zestawienia:

- Buty strażackie skórzane, 				CPV      18832000-0       21 par

spełniających wymagania:

- Buty strażackie skórzane.

Wymagania:

- Produkt wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz.1002, z 2010 r. Nr 85 poz.553), w tym spełniający   wymagania techniczno-użytkowe opisane w pkt. 1.9. „Buty strażackie” załącznika do niniejszego rozporządzenia.

- Buty muszą spełniać wymagania normy PN-EN 15090:2012.

- Produkt powinien posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz deklarację zgodności WE.

- Buty wykonane ze skóry w kolorze czarnym. Dopuszcza się zastosowanie wstawek w kolorze żółtym. Grubość zastosowanej skóry musi się mieścić 
w przedziale od 2,4 mm do 2,7 mm.

- Buty oznakowane taśmą odblaskową w kolorze srebrnym i fluorescencyjną żółtą 
w dowolny sposób (łączna powierzchnia taśm nie powinna przekraczać 150 cm2).

- Muszą posiadać podwójny system wiązania tj. sznurowadła i zamek. Sznurowadła i zamek ze względu na narażenie podczas działań ratowniczo – gaśniczych powinny posiadać dodatkową osłonę.

- Buty posiadają w części przedniej podnosek chroniący palce przed zgnieceniem. Podnosek ma być zamontowany w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez uszkodzenia struktury obuwia.

- Buty posiadają podeszwę wyposażoną we wkładkę odporną na przebicie, chroniącą stopę przed przebiciem, zamontowaną w sposób uniemożliwiający jej usunięcie.

- Buty muszą posiadać wszyty przegub z miękkiej skóry nad podbiciem stopy ułatwiający ruch stopy i komfort użytkowania buta.

- Buty muszą posiadać podeszwę wykonaną z gumy mającą samoczyszczący profil, odporną na działanie oleju napędowego i benzyny. Urzeźbienie podeszwy powinno być takie, aby nie było ciągłych prostoliniowych rowków przecinających poprzecznie podeszwę.

- Buty muszą posiadać podeszwę zbudowaną konstrukcyjnie tak, aby zapewnić izolację od ciepła i zimna, zapewniającą antystatyczność oraz amortyzację przy skokach.

- Buty muszą posiadać obustronną ochronę kostek oraz przegub na ścięgno Achillesa.

- Buty muszą posiadać we wnętrzu pod podeszwę (wyjmowaną wkładkę) dostosowaną do kształtów anatomicznych stopy, absorbującą wilgoć.

- Buty muszą posiadać we wnętrzu podszewkę wielowarstwową z membraną wodoodporną i para przepuszczalną, poprawiającą właściwości obuwia tj. zwiększającą wodoszczelność, zapewniającą para przepuszczalność.

- Buty muszą posiadać system odprowadzania wilgoci z przestrzeni pomiędzy skórą 
i membraną.

- Buty muszą posiadać stałe właściwości antyelektrostatyczne niezależnie od stosowanej wkładki.

- Rozmiar:

42 – 5 par

43 – 6 par

44 – 3 par

45 – 2 pary

46 – 3 pary

47 – 2 pary

- Gwarancja minimum 24 miesiące.

- Rok produkcji: 2020.

Koszulka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów i wymagań technicznych.

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu 
i dostawy koszulek, przeznaczone na uzupełnienie potrzeb normatywnych Wojskowych Straży Pożarnych według poniższego zestawienia:

- Koszulka letnia, 		CPV 18331000-8		                          30 sztuk

- Koszulka zimowa,		CPV 18331000-8		                          30 sztuk

spełniających wymagania:

- Koszulka letnia.

Wymagania:

- Wykonana wzorcowo zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP 
z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej 
i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w PSP (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009r.). Wymagania techniczne dla koszulek letnich Numer Karty Wymagań Technicznych  „KT-6”.

- Koszulka z krótkim rękawem pod ubranie koszarowe.

- Wykonana z dzianiny bawełnianej.

- Koloru czarnego z przodu po lewej stronie emblemat z napisem Wojskowa Straż Pożarna, tył duży napis WOJSKOWA

STRAŻ POŻARNA

rozmieszczony w dwóch rzędach (wysokość liter 4 cm ± 0,1 cm)

- Wszystkie użyte materiały muszą być I gatunku.

- Koszulka nowa, nieużywana, na metce powinien znajdować się jej rozmiar.

- Rozmiar:

M – 3 sztuki

L – 13 sztuk

XL – 10 sztuk

XXL – 4 sztuk

- Gwarancja minimum 24 miesiące.

- Rok produkcji: 2020.

- Koszulka zimowa.

Wymagania:

- Wykonana wzorcowo zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP 
z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej 
i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w PSP (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009r.). Wymagania techniczne dla koszulek zimowych Numer Karty Wymagań Technicznych  „KT-7”.

- Koszulka z długim rękawem pod ubranie koszarowe.

- Wykonana z dzianiny bawełnianej.

- Koloru czarnego gładkie.

- Wszystkie użyte materiały muszą być I gatunku.

- Koszulka nowa, nieużywana, na metce powinien znajdować się jej rozmiar.

- Rozmiar:

L – 13 sztuk

XL –11 sztuk

XXL – 6 sztuk

- Gwarancja minimum 24 miesiące.

- Rok produkcji: 2020.

Ubranie koszarowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów i wymagań technicznych.

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu 
i dostawy ubrań koszarowych, przeznaczone na uzupełnienie potrzeb normatywnych Wojskowych Straży Pożarnych według poniższego zestawienia:

- Ubranie koszarowe			CPV  35811100-3                             36 kpl.

spełniających wymagania:

- Ubranie koszarowe

Wymagania:

- Wykonane i oznaczone zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy nr 2 KG PSP z 2009 r.) w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w PSP – Numer karty wymagań technicznych: KT 22.

- Wykonane z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych 
i jakościowych zgodnie z Rozporządzeniem MSW i A z dnia 30 listopada 2005 r. 
w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4 poz. 25).

- Oferowane ubrania muszą spełniać aktualne normy.

- 3 częściowe – bluza, spodnie, czapka,

- Tkanina bawełniana w kolorze czarnym wzmocniona w układzie wątków i osnowy nitkami z włókien poliestrowych (siatka Rib-Stop).

- Posiada miejsce na dystynkcje i emblematy (mocowane na rzepy).

- Materiał zapobiegający się tzw. „mechaceniu”.

- Czapka typu dżokejka z logo i napisem „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA”.

- Ubranie koszarowe musi posiadać (na plecach) na żółtej tkaninie fluorescencyjnej napis „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” w kolorze czarnym, mocowany do bluzy za pomocą „rzepu”.

- Długość zapisu w dwóch rzędach: I rząd WOJSKOWA 22 cm, II rząd STRAŻ POŻARNA 32 cm.

- Ubranie koszarowe musi posiadać (na lewej piersi) powyżej taśm ostrzegawczych mały napis „STRAŻ” w kolorze czarnym.

- Przy dostawie należy dostarczyć opis parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych potwierdzający zgodność oferowanego przedmiotu 
z opisem przedmiotu zamówienia.

- Rozmiar:

A1 – 3 komplety

A2 – 3 komplety

A3 – 2 komplety

B1 – 5 komplety

B2 – 9 kompletów

B3 – 3 komplety

B4 – 2 komplety

C1 – 1 komplet

C2 – 1 komplet

C3 – 4 komplety

C4 – 1 komplet

D2 – 1 komplet

D4 – 1 komplet

- Gwarancja minimum 24 miesięcy.

- Rok produkcji: 2020.

Obuwie koszarowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów i wymagań technicznych.

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu 
i dostawy obuwia koszarowego, przeznaczone na uzupełnienie potrzeb normatywnych Wojskowych Straży Pożarnych według poniższego zestawienia:

- Obuwie koszarowe, 				 CPV   18815000-5                    31 par

spełniających wymagania:

- Obuwie koszarowe.

Wymagania:

- Obuwie koszarowe powinno spełniać wymagania zawarte w wymaganiach Technicznych dla obuwia koszarowego, Numer Karty Wymagań Technicznych „KT – 27”, określone w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 lutego 2007 r., w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych 
i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w PSP (Dz. Urz. KG PSP z 2009 r. Nr 2 poz. 17).

- Obuwie koszarowe sznurowane.

- Wykonane ze skóry bydlęcej z licem naturalnym w kolorze czarnym.

- Podpodeszwa wykonana ze skóry lub innego materiału podpodeszwowego.

- Wyściółka ze skóry naturalnej.

- Buty montowane systemem klejonym.

- Spody wykonane z kauczuku termoplastycznego.

- Rozmiar:

42 – 11 par

43 – 14 par

44 – 3 pary

45 – 3 pary

- Gwarancja: minimum 24 miesiące.

- Rok produkcji 2020.

Kominiarka niepalna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów i wymagań technicznych.

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu 
i dostawy kominiarek, przeznaczonych na uzupełnienie potrzeb normatywnych Wojskowych Straży Pożarnych według poniższego zestawienia:

- Kominiarka niepalna, 			CPV	18444000-3                      36 sztuk

spełniających wymagania:

- Kominiarka niepalna.

Wymagania:

- Wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz.1002, z 2010 r. Nr 85 poz.553), w tym spełniająca wymagania techniczno-użytkowe opisane w pkt. 1.8. „Kominiarki”  załącznika do niniejszego rozporządzenia.

- Kominiarka niepalna powinna spełniać wymagania zawarte w wymaganiach Technicznych dla kominiarki, Numer Karty Wymagań Technicznych „KT – 45”, określone w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 lutego 2007 r., 
w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych 
i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w PSP (Dz. Urz. KG PSP z 2009 r. Nr 2 poz. 17).

- Produkt zgodny z normą PN-EN 13911:2006 – Odzież ochronna dla strażaków -Wymagania i metody badania kominiarek dla strażaków.

- Produkt musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.

- Wymagana deklaracja zgodność WE.

- Kominiarka wykonana bez szwów z jednobarwnej tkaniny w kolorze o odcieniu

kości słoniowej.

- Kominiarka musi przylegać do chronionych części ciała.

- W przedniej części wykonany jeden otwór na twarz, odsłaniający oczy, nos i usta, otwór na twarz nie może ograniczać pola widoczności gwarantowanego przez wizjer maski aparatu oddechowego.

- Obrzeże otworu wykończone materiałem o strukturze ściągacza.

- Masa kominiarki nie powinna przekroczyć 120 g.

- Rozmiar:

XL – 31 sztuki

XXL – 5 sztuk

- Gwarancja: minimum 24 miesiące.

- Rok produkcji 2020.

Rękawice specjalne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów i wymagań technicznych.

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu 
i dostawy rękawic, przeznaczone na uzupełnienie potrzeb normatywnych Wojskowych Straży Pożarnych według poniższego zestawienia:

- Rękawice specjalne,				CPV 18424000-7                            20 par

spełniających wymagania:

- Rękawice specjalne

Wymagania:

- Produkt wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz.1002, z 2010 r. Nr 85 poz. 553), w tym spełniający wymagania techniczno-użytkowe opisane w pkt. 1.7. „Rękawice specjalne” załącznika do niniejszego rozporządzenia.

- Produkt musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.

- Wymagana deklaracja zgodności WE.

- Rękawice specjalne muszą być zgodne z normą PN-EN 659 + Al:2010 Rękawice ochronne dla strażaków.

- Rękawice specjalne pięciopalczaste – muszą posiadać wewnętrzną warstwę termoizolacyjną.

- Powinny posiadać anatomiczny krój szycia typu 3D ułatwiający i zapewniający komfort pracy i chwytność. Konstrukcja szycia palców wykonany z 4 oddzielnych elementów.

- Wszystkie warstwy rękawic powinny być trwale połączone, aby podczas zdejmowania lub nakładania rękawic nie można było wyciągnąć warstwy termoizolacyjnej. Rękawice mogą być oznakowane elementami z taśm odblaskowych koloru srebrnego 
i fluorescencyjnych żółtych na wierzchniej części rękawic.

- Rękawice muszą być fabrycznie nowe – kolor czarny, ciemny granatowy lub podobny.

- Warstwa zewnętrzna (część grzbietowa) – tkanina z włóknami aramidowymi,
 w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym z wykończeniem wodoodpornym.

- Warstwa zewnętrzna (część chwytana) – dzianina z materiału Kevlar zabezpieczająca dłoń przed przecięciem, pokryta warstwą silikonu.

- Materiał zewnętrzny musi być odporny na działanie wody, przetarcia, przecięcia, rozerwania i przekłucia.

- Rękawice muszą posiadać membranę klimatyczną oddychającą.

- Rękawice czterowarstwowe z mankietem chroniącym nadgarstek. Mankiet wyposażony w ściągacz ułatwiający dopasowanie do nadgarstka.

- Ubrane rękawice muszą zapewniać możliwość wykonywania następujących czynności: zapięcie suwaka w obuwiu i w kurtce ubrania specjalistycznego, uruchomienie sygnalizatora bezruchu, połączenie łączników dwóch węży tłocznych W-25, W-52 i W-110, połączenie kluczem odcinków węża ssawnego, połączenie maski z aparatem oddechowym.

- Rękawice muszą posiadać metalowe oczko przy nadgarstku i karabińczyk (jedna rękawica oczko, a druga karabińczyk).

- Rozmiar:

9 – 14 par

10 – 6 par

- Gwarancja minimum 24 miesiące.

- Rok produkcji: 2020.

Buty strażackie gumowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów i wymagań technicznych.

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu 
i dostawy butów strażackich gumowych, przeznaczone na uzupełnienie potrzeb normatywnych Wojskowych Straży Pożarnych według poniższego zestawienia:

- Buty strażackie gumowe, 			CPV 18832000-0	                    10 par

spełniających wymagania:

- Buty strażackie gumowe.

Wymagania:

- Produkt wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz.1002 z późn. zm.) oraz wymaganiami techniczno-użytkowymi pkt. 1.9. „Buty strażackie” Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazy wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553 z późn. zm.)

- Produkt musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP aktualne na dzień składania ofert.

- Obuwie musi spełniać wymagania PN-EN 15090:2012 i PN-EN  50321:2002.

- Odporne na przebicie prądem do napięcia 1 kV.

- Buty posiadają noski stalowe chroniące palce stóp.

- Buty muszą posiadać w przedniej części cholewki wkładkę odporną na przecięcie piłą łańcuchową.

- Posiadać wkładkę chroniącą stopy przed przekłuciem.

- Podeszwy winny być odporne na temperaturę podłoża do 2500C.

- Cholewy winny być odporne na płomienie i promieniowanie cieplne.

- Buty gumowe muszą posiadać wyjmowaną wkładkę chłonącą pot, wyścielającą całą
powierzchnię wewnętrzną buta.

- Materiał wkładki chłonącej pot w obuwiu gumowym powinien spełniać wymagania dla ubrań specjalnych w zakresie rozprzestrzeniania płomienia.

- Podszewka bawełniano – syntetyczna, termo izolująca.

- Urzeźbienie podeszwy zabezpieczające przed poślizgiem, pochłanialność energii 
w części piętowej zapewnia komfort chodzenia po nierównych płaszczyznach.

- Rozmiar:

42 – 2 pary

43 – 4 pary

44 – 4 pary

- Gwarancja minimum 24 miesiące.

- Rok produkcji: 2020.

Rękawice specjalne do ratownictwa technicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów i wymagań technicznych.

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu 
i dostawy rękawic specjalnych do ratownictwa technicznego. Rękawice przeznaczone dla strażaków wojskowych straży pożarnych, pracujących w trudnych i wymagających warunkach, których dłonie nieustannie narażone są na urazy mechaniczne. Rękawice przystosowane do działań ratowniczo-gaśniczych, prac technicznych, interwencyjnych, 
a w szczególności podczas operowania narzędziami hydraulicznymi.

Rękawice specjalne do ratownictwa technicznego,			CPV 18424000-7                                             12 par

spełniających wymagania:

- Pięciopalczaste, z elastycznym mankietem,

- Warstwy rękawic powinny być trwale połączone za pomocą szycia,

- Szwy wykonane z użyciem wysokogatunkowej nici,

- Przeszycia uniemożliwiające wyciągnięcie warstwy podszewki na zewnątrz podczas zdejmowania rękawic,

- Warstwa zewnętrzna z wykończeniem olejo i wodoodpornym, paro przepuszczalna, odporna na przesiąkanie wody, zapewniająca doskonałą oddychalność,

- Część chwytna wykonana z kevlaru lub tkaniny równoważnej pokryta warstwą odporną na cięcie i przekłucie,

- Odporne na działanie związków chemicznych, krwi i wody,

- Dodatkowe zabezpieczenie przed patogenami, które mogą znajdować się w płynach ustrojowych poszkodowanych,

- Ochrona przed uderzeniem na wierzchu dłoni i na całej długości palców,

- Rękawice fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2020 roku, w jaskrawym kolorze zwiększającym widoczność  i bezpieczeństwo, dopuszczalne są elementy o barwie fluoroscencyjnej żółtej lub czerwonej.

- Gwarancja min.  12 miesięcy  max. 24 miesięcy od daty dostawy,

- Opakowanie indywidualne umożliwiające powtórne zapakowanie.

- Rozmiar:

9 – 3 pary

10 – 9 par

UWAGA:

Wykonawca,  w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.

Na etapie postepowania przetargowego Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP, deklarację zgodności WE, kartę katalogową umożliwiającą jednoznaczną identyfikację wyrobu.

Dokumenty wymagane przy dostawie: ważne świadectwo CNBOP oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, instrukcja przechowywania 
i konserwacji.

Wszędzie  tam, gdzie Zamawiający posługuje się nazwami norm, sformułowanie takie należy rozumieć jako wymaganie przywołanej normy lub normy równoważnej.

Wszystkie wyroby lub ich opakowania muszą być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej.