zał. 1 do umowy …/TI/2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest naprawa  kabla telekomunikacyjnego do bazy psów oraz magazynów KWP przy ul. Połbina 1  we Wrocławiu.

Zakres prac:

- Ponowne umocowanie kabla telekomunikacyjnego samonośnego XzTKMXpwn 10x4x0,5 na odcinku 180 m, nowymi uchwytami odciągowymi na 8 punktach podparcia (na wysokości 6-8 m):

- 16 szt. uchwytów odciągowych do kabla z linką nośną

- Ponowne wykonanie uszkodzonej instalacji istniejącego kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 5x4x0,5 na elewacji budynku magazynu od długości 320 m (na wysokości 4 m):

- 320 m rurek elektroinstalacyjnych fi 22

- 160 szt. złączek do rur gładkich fi 22

- 640 szt. uchwytów zamkniętych do rur gładkich fi 22 wraz z kołkami rozporowymi.

Kontakt w sprawie terminu wizji- Wydział Teleinformatyki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu: Michał Radwan tel. 71 782 41 70 email: michal.radwan@wr.policja.gov.pl         Roman Biel tel. 71 340 46 56, email: Roman.biel@wr.policja.gov.pl

WYKONAWCA                                           			         ZAMAWIAJĄCY